ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ACCURACY)

- Ανάλυση 1 δείγματος (Πιστοποιημένο Υλικό Αναφοράς (CRM), εμπορικό δείγμα ελέγχου (control sample), υπόλειμμα διεργαστηριακού) με γνωστή τιμή αναφοράς (μ).

Αναλύεται το δείγμα με την υπό αξιολόγηση μέθοδο Ν φορές  και βρίσκεται η μέση τιμή Xmean και η τυπική απόκλιση S.

Εφαρμόζεται η δοκιμασία t (t-student test) για τον έλεγχο ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ Χmean και τιμής αναφοράς μ:

(1)

Η τιμή texp συγκρίνεται με ttheor από πίνακα για στάθμη εμπιστοσύνης 95% και βαθμούς ελευθερίας ν = Ν-1.

Παράδειγμα:

Υλικό αναφοράς CRM με τιμή αναφοράς μ = 150 μg/g αναλύεται με την υπό αξιολόγηση εις 5-πλουν (Ν = 5) και βρέθηκε μέσος όρος Xmean = 158 μg/g και τυπική απόκλιση

S = 7,8 μg/g. Να αξιολογηθεί η ακρίβεια της μεθόδου.

(2)

Επειδή texp = 2,293 < 2,776 (95% ν=5-1) συμπεραίνεται ότι η μέθοδος στερείται συστηματικού σφάλματος και το παρατηρούμενο σφάλμα [(158-150)/150] x 100 =  5,3% είναι τυχαίο, ίδιας τάξης μεγέθους με τη %RSD = (7,8 / 158) x 100 = 4,9%.

- Ανάλυση 1 δείγματος με τιμή αναφοράς Χαναφ που συνοδεύεται από τυπική απόκλιση (Sαναφ) που προέκυψε από Ναναφ αναλύσεις (δείγμα που έχει αναλυθεί με μια άλλη  πρότυπη μέθοδο).

Αναλύεται το δείγμα με την υπό αξιολόγηση μέθοδο Νμεθ φορές  και βρίσκεται η μέση τιμή Xmean και η τυπική απόκλιση Sμεθ.

Εφαρμόζεται η δοκιμασία t (t-student test) για τον έλεγχο ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ Χmean και τιμής αναφοράς Χαναφ:

(3)

όπου S1-2 η συνδυασμένη τυπική απόκλιση ίση με

(4)

Παράδειγμα:

Δείγμα  με τιμή αναφοράς Χαναφ = 216 ng/g και τυπική απόκλιση Sαναφ = 6,4 (Ναναφ = 5) αναλύεται με την υπό αξιολόγηση εις 7-πλουν (Ν2 = 7) και βρέθηκε μέσος όρος Xmean = 196 ng/g και τυπική απόκλιση  S = 5,8 ng/g. Να αξιολογηθεί η ακρίβεια της μεθόδου.

Υπολογίζεται η συνδυασμένη τυπική απόκλιση:

Με αντικατάσταση σην εξίσωση (3) έχουμε: texp =  5,66 .

Επειδή texp = 5,66 > ttheor = 2,228 (95% ν = 5+7-2=10) συνεπάγεται ότι η διαφορά δεν είναι τυχαία και υπάρχει συστηματικό σφάλμα ίσο με [(196-216)/216] x 100 = -9,2% που είναι μεγαλύτερο από την %RSD = (5,8/196) x 100 = 3,0%.

Σημείωση: Πριν γίνει η ανωτέρω αξιολόγηση εκτελείται δοκιμασία F :

F = S21 /S22 = 6,42 / 5,82 =1,218 < 6,16

(95%, ν1 = 7-1, ν2 = 5-1)

για να συγκριθούν οι επαναληψιμότητες των δύο μεθόδων. Επειδή Ftest < Ftheor  συνεπάγεται ότι οι δύο επαναληψιμότητες είναι παρόμοιες και η ανωτέρω δοκιμασία t είναι έγκυρη.

- Ανάλυση σειράς προτύπων δειγμάτων γνωστής περιεκτικότητας μi (εμβολιασμένα δείγματα (spiked samples) ή αναλυμένα με μέθοδο αναφοράς) ευρείας περιοχής συγκεντρώσεων.

Αναλύονται τα δείγματα όπως ακριβώς απαιτεί η μέθοδος και υπολογίζονται οι πειραματικές τιμές Χi. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων το διάγραμμα

Χι = a (±Sa) + b(±Sb) μi

Sy/x = #### , r = #####

Από τις τιμές των παραμέτρων της εξισώσεως αξιολογείται η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα της μεθόδου.

Παραδείγματα

Για την αξιολόγηση της ακρίβειας της μεθόδου παρασκευάσθηκε σειρά εμβολιασμένων δειγμάτων σε λευκό μητρικό υλικό και αναλύθηκε εις απλούν με την υπό αξιολόγηση μέθοδο. Να γίνει αξιολόγηση της μεθόδου από τα αποτελέσματα των πινάκων:

Παράδειγμα Α

| Α/Α | Γνωστή συγκέντρωση μi (mg/dL) | Ευρεθείσα συγκέντρωση Χi (mg/dL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15,0 | 14,9 |
| 2 | 25,0 | 25,2 |
| 3 | 50,0 | 49,0 |
| 4 | 75,0 | 76,9 |
| 5 | 100 | 99,2 |
| 6 | 150 | 154 |

Εξίσωση παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων:

Xi = -1,06±(1,2) + 1,025± (0,014) μi

Sy/x = 1,58, r = 0,9996

Έλεγχος γραμμικότητας: Εξαιρετική r = 0,9996

Έλεγχος σημαντικής διαφοράς τομής από μηδέν:

texp = |-1,06 | / 1,2 = 0,883 < 2,776 = ttheor (95%, ν = 6-2=4)

Επομένως η τομή είναι πρακτικά μηδέν και δεν υπάρχει σταθερό συστηματικό σφάλμα.

Έλεγχος σημαντικής διαφοράς κλίσεως από μονάδα:

texp = |1,0255-1,000 | / 0,014= 1,821 < 2,776 = ttheor (95%, ν =6-2=4)

Επομένως η κλίση είναι πρακτικά ίση με τη μονάδα και δεν υπάρχει αναλογικό συστηματικό σφάλμα.

Υπάρχει μόνο ένα μικρό τυχαίο σφάλμα ίσο με Sy/x = 1,6 mg/dL.

Παράδειγμα Β:

| Α/Α | Γνωστή συγκέντρωση μi (mg/dL) | Ευρεθείσα συγκέντρωση Χi (mg/dL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15,0 | 13,7 |
|  | 25,0 | 22,0 |
|  | 50,0 | 45,2 |
|  | 75,0 | 66,4 |
|  | 100 | 90,5 |
|  | 150 | 135,3 |

Εξίσωση παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων:

Xi = -0,29±(0,48) + 0,9032± (0,0058)μi

Sy/x = 0,656, r = 0,99992

Έλεγχος γραμμικότητας: Εξαιρετική r = 0,99992

Έλεγχος σημαντικής διαφοράς τομής από μηδέν:

texp = |-0,29| / 0,48 = 0,604 < 2,776 = ttheor (95%, ν = 6-2=4)

Επομένως η τομή είναι πρακτικά μηδέν και δεν υπάρχει σταθερό συστηματικό σφάλμα.

Έλεγχος σημαντικής διαφοράς κλίσεως από μονάδα:

texp = |0,9032-1,000 | / 0,0058= 16,7 > 2,776 = ttheor (95%, ν = 6-2=4)

Επομένως η κλίση είναι σημαντικά διαφορετική από τη μονάδα και υπάρχει αναλογικό συστηματικό σφάλμα, ίσο με (0,9032-1,000) x 100 = -9,7%

Υπάρχει μόνο ένα μικρό τυχαίο σφάλμα ίσο με Sy/x = 0,66 mg/dL.

Παράδειγμα Γ:

| Α/Α | Γνωστή συγκέντρωση μi (mg/dL) | Ευρεθείσα συγκέντρωση Χi (mg/dL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15,0 | 24,6 |
| 2 | 25,0 | 35,9 |
| 3 | 50,0 | 59,7 |
| 4 | 75,0 | 85,3 |
| 5 | 100 | 109,8 |
| 6 | 150 | 160.3 |

Εξίσωση παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων:

Xi = 10,05±(0,40) + 1,0006± (0,0049) μi

Sy/x = 0,551, r = 0,99995

Έλεγχος γραμμικότητας: Εξαιρετική r = 0,99995

Έλεγχος σημαντικής διαφοράς τομής από μηδέν:

texp = |10,05 | / 0,40 = 25,1 > 2,776 = ttheor (95%, ν =6-2= 4)

Επομένως η τομή είναι σημαντικά διάφορη του μηδενός και άρα υπάρχει σταθερό συστηματικό σφάλμα, ίσο με +10,0 mg/dL.

Έλεγχος σημαντικής διαφοράς κλίσεως από μονάδα:

texp = |1,0006-1,0000 | / 0,0049= 0,122 < 2,776 = ttheor (95%, ν = 6-2=4)

Επομένως η κλίση είναι πρακτικά ίση με τη μονάδα και δεν υπάρχει αναλογικό συστηματικό σφάλμα.

Υπάρχει επίσης ένα μικρό τυχαίο σφάλμα ίσο με Sy/x = 0,55 mg/dL.

4. Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας σε άγνωστο θετικό δείγμα και υπολογισμός  ανάκτησης.

Αναλύεται άγνωστο δείγμα και προσδιορίζεται η συγκέντρωσή του C0. Στο δείγμα γίνεται προσθήκη (χωρίς μεταβολή όγκου) γνωστής ποσότητας του αναλύτη και επαναπροσδιορίζεται η συγκέντρωση C1 του ενισχυμένου δείγματος. Η ανάκτηση (Recovery, R) ως μέτρο της ακρίβειας δίνεται από τη σχέση:

(αυστηρός τύπος) (5)

ή

(ελαστικός τύπος) (6)

Παράδειγμα Α: Άγνωστο δείγμα αναλύθηκε με την υπό αξιολόγηση μέθοδο και βρέθηκε C0 = 106 ng / mL. Στο δείγμα έγινε προσθήκη γνωστής ποσότητας του αναλύτη  ΔC = 100 ng/mL ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. Κατά τον επαναπροσδιορισμό βρέθηκε συγκέντρωση C1 = 195 ng/mL.  Να υπολογισθεί η %ανάκτηση:

Χρησιμοποιώντας τον τύπο (5) έχουμε

# Χρησιμοποιώντας τον τύπο (6) έχουμε

Παράδειγμα Β: Κατά την αξιολόγηση μεθόδου Κλινικού Εργαστηρίου αναλύθηκε ορός ασθενούς και έδωσε τιμή μιας παραμέτρου C0 = 150 mg/dL. Το δείγμα αναμείχθηκε σε αναλογία 1:1 με ορό ελέγχου με τιμή αναφοράς για τη παράμετρο 250 mg/dL. To μείγμα αναλύθηκε και έδωσε τιμή μέτρησης 207 mg/dL. Να υπολογισθεί η ανάκτηση της μεθόδου:

Χρησιμοποιώντας τροποποιημένη μορφή της εξισώσεως (6) έχουμε:

5. Με προσδιορισμό μεγάλου αριθμού (N) αγνώστων δειγμάτων με την υπό αξιολόγηση  μέθοδο και με μια μέθοδο αναφοράς και αξιολόγηση των διαφορών με κατά ζεύγη δοκιμασία t.

Χρησιμοποείται ο τύπος:

(7)

όπου d¯  η μέση τιμή των διαφoρών (με  χρήση προσήμου

+/-) και Sd η τυπική απόκλιση των διαφορών.

Παράδειγμα:

Για την αξιολόγηση μιας αναλυτικής μεθόδου αναλύθηκαν 20 άγνωστα δείγματα με  την υπό αξιολόγηση μέθοδο και μια μέθοδο αναφοράς αυξημένης αξιοπιστίας. Από τα αποτελέσματα του πίνακα αξιολογείστε την ακρίβεια της μεθόδου:

| Α/Α | Αξιολογούμενη Μέθοδος mg/L | Μέθοδος Αναφοράς mg/L | Διαφορά Ελεγχόμενης - Αναφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316 | 320 | -4 |
| 2 | 426 | 460 | -34 |
| 3 | 528 | 520 | 8 |
| 4 | 156 | 160 | -4 |
| 5 | 368 | 378 | -10 |
| 6 | 780 | 790 | -10 |
| 7 | 990 | 1032 | -42 |
| 8 | 256 | 248 | 8 |
| 9 | 678 | 687 | -9 |
| 10 | 758 | 789 | -31 |
| 11 | 1200 | 1189 | 11 |
| 12 | 907 | 926 | -19 |
| 13 | 456 | 478 | -22 |
| 14 | 357 | 367 | -10 |
| 15 | 268 | 276 | -8 |
| 16 | 789 | 770 | 19 |
| 17 | 215 | 225 | -10 |
| 18 | 467 | 445 | 22 |
| 19 | 678 | 680 | -2 |
| 20 | 895 | 903 | -8 |
|  | ΜΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ d¯ | - 7,25 |
|  | ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Sd | 10,8 |

Η τιμή tther για ν=20-1 95% είναι ίση με 2,10 < texp και επομένως υπάρχει σημαντική διαφορά των δύο μεθόδων και η ελεγχόμενη μέθοδος δεν είναι ισοδύναμη με τη μέθοδο αναφοράς.