ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (IMPRECISION PLOT)

Εφαρμόζεται συνήθως στην Κλινική Ανάλυση σε μεθόδους που δεν μπορούν να παρασκευασθούν λευκά δείγματα (blank) για να υπολογισθεί η τυπική απόκλιση Sblank.

Αναλύονται πρότυπα ή άγνωστα δείγματα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ επιπέδων εις πολλαπλούν και υπολογίζεται η τυπική τους απόκλιση SD σε μονάδες  συγκέντρωσης.

| A/A | Επίπεδο (C) mg/dL | SD mg/dL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22,4 | 4,2 |
| 2 | 53,4 | 5,8 |
| 3 | 134 | 9,8 |
| 4 | 178 | 12,0 |

Το διάγραμμα SD συναρτήσει C έδωσε εξίσωση ελαχίστων τετραγώνων:

SDmg/dL = 3,1 + 0,050 Cmg/dL

Επομένως SDblank = 3,1 mg/dL και LOD = 3,3 x 3,1 = 10 mg/dL