## Slide 1: Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ενότητα 6: Σχεδιασμός Κυκλωμάτων σε Επίπεδο Τρανζίστορ
Αγγελική Αραπογιάννη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: CMOS
Κάθε λογική πύλη αποτελείται από δύο τμήματα
  p-MOS δικτύωμα, τοποθετείται μεταξύ τροφοδοσίας και εξόδου. Όταν είναι ενεργό φορτίζει την έξοδο στην τάση τροφοδοσίας με αποτέλεσμα η έξοδος να έχει λογική τιμή "1"
  n-MOS δικτύωμα, τοποθετείται μεταξύ εξόδου και γείωσης. Όταν είναι ενεργό αποφορτίζει την έξοδο στην γείωση με αποτέλεσμα η έξοδος να έχει λογική τιμή "0"

## Slide 3: Προσοχή
Ποτέ δεν πρέπει να είναι ενεργά και το p-MOS και το n-MOS δίκτυο ταυτόχρονα
  Σε αυτή την περίπτωση συνδέουμε την γείωση με την πηγή τροφοδοσίας. Το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλο ρεύμα μέσω του κυκλώματος που οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση και πιθανή καταστροφή του κυκλώματος
  Κατά την αλλαγή της λογικής τιμής υπάρχει περίπτωση "μερικής" (με αυξημένη αντίσταση) σύνδεσης πηγής τροφοδοσίας και γείωση, σε αυτή την περίπτωση το ρεύμα είναι μειωμένο και υπάρχει μόνο για μικρό χρονικό διάστημα οπότε δεν δημιουργούνται προβλήματα
  Υπάρχουν λογικές οικογένειες όπου το χρονικό διάστημα δεν είναι περιορισμένο - σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το διερχόμενο ρεύμα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα

## Slide 4: Κυκλώματα Τριών Καταστάσεων
Μπορούμε να έχουμε και τα δύο τμήματα (n-MOS και p-MOS) ανενεργά ταυτόχρονα
Σε αυτή την περίπτωση στην έξοδο έχουμε μία τρίτη κατάσταση (υψηλή εμπέδηση - high impendence - hiZ)
Σε αυτή την κατάσταση η πύλη δεν επιδρά στην έξοδο
  Μπορούμε να συνδέσουμε εξόδους πολλών πυλών ταυτόχρονα εάν δεν έχουμε περισσότερες από μία σε κατάσταση διαφορετική από hiZ
  Εάν όλες οι συνδεδεμένες έξοδοι σε κόμβο είναι hiZ η κατάσταση παραμένει σταθερή αλλά είναι ευαίσθητη στον θόρυβο.

## Slide 5: Κανόνες Σχεδιασμού για CMOS
Μπορούμε να υλοποιήσουμε μόνο αναστρέφουσες συναρτήσεις (inverting functions), NAND, NOR, NOT κ.τ.λ.
  Όταν όλες οι είσοδοι είναι λογικό "1" το τμήμα n-MOS είναι ενεργό και η έξοδος είναι λογικό "0"
  Όταν όλες οι είσοδοι είναι λογικό "0" το τμήμα p-MOS είναι ενεργό και η έξοδος είναι λογικό "1"

## Slide 6: NOR πύλη
n-MOS τμήμα: Εάν έστω και μία είσοδος είναι λογικό "1" η έξοδος πρέπει να είναι λογικό "0",
  Κάθε είσοδος οδηγεί την πύλη ενός τρανζίστορ που συνδέει την έξοδο με την γείωση
p-MOS τμήμα: Εάν όλες οι είσοδοι είναι λογικό "0" η έξοδος πρέπει να είναι λογικό "1",
  Το τμήμα αποτελείται από τρανζίστορ σε σειρά που συνδέουν την τροφοδοσία με την έξοδο, κάθε είσοδος οδηγεί την πύλη ενός τρανζίστορ

## Slide 7: NAND πύλη
n-MOS τμήμα: Εάν όλες οι είσοδοι είναι λογικό "1" η έξοδος πρέπει να είναι λογικό "0",
  Το τμήμα αποτελείται από τρανζίστορ σε σειρά που συνδέουν την γείωση με την έξοδο, κάθε είσοδος οδηγεί την πύλη ενός τρανζίστορ
p-MOS τμήμα: Εάν έστω και μία είσοδος είναι λογικό "0" η έξοδος πρέπει να είναι λογικό "1",
  Κάθε είσοδος οδηγεί την πύλη ενός τρανζίστορ που συνδέει την έξοδο με την τροφοδοσία

## Slide 8: Γενικοί κανόνες για σειριακά-παράλληλα δικτυώματα (series-parallel networks) (1/3)
Κανόνες για το n-MOS τμήμα
Έστω ότι έχω τα n-δικτυώματα των συναρτήσεων F' και G'
Το δικτύωμα της (F+G)' παράγεται εάν τοποθετήσω παράλληλα τα υπάρχοντα δικτυώματα
  Η (F+G)' θα είναι λογικό "0" εάν η F' ή η G' είναι λογικό "0". Επομένως το n-δικτύωμα της η (F+G)' πρέπει να άγει εάν είτε το n-δικτύωμα της F' είτε το n-δικτύωμα G' άγει

## Slide 9: Γενικοί κανόνες για σειριακά-παράλληλα δικτυώματα (series-parallel networks) (2/3)
Το δικτύωμα της (FG)' παράγεται εάν τοποθετήσω σε σειρά τα υπάρχοντα δικτυώματα
  Η (FG)' θα είναι λογικό "1" εάν και η F' και η G' είναι λογικό "1" . Επομένως το n-δικτύωμα της η (F+G)' πρέπει να άγει εάν και το n-δικτύωμα της F' και το n-δικτύωμα G' άγει

## Slide 10: Γενικοί κανόνες για σειριακά-παράλληλα δικτυώματα (series-parallel networks) (3/3)
Κανόνες για το p-δικτύωμα
Έστω ότι έχω τα p-δικτυώματα των συναρτήσεων F' και G'
Το δικτύωμα της (F+G)' παράγεται εάν τοποθετήσω σε σειρά τα υπάρχοντα δικτυώματα
  Η (F+G)' θα είναι λογικό "1" εάν και η F' και η G' είναι λογικό "1" . Επομένως το p-δικτύωμα της η (F+G)' πρέπει να άγει εάν και το p-δικτύωμα της F' και το p-δικτύωμα της G' άγει
Το δικτύωμα της (FG)' παράγεται εάν τοποθετήσω παράλληλα τα υπάρχοντα δικτυώματα
  Η (FG)' θα είναι λογικό "1" εάν η F' ή η G' είναι λογικό "1". Επομένως το π-δικτύωμα της η (FG)' πρέπει να άγει εάν είτε το p-δικτύωμα της F' είτε το p-δικτύωμα G' άγει

## Slide 11: Παράδειγμα (1 από 3)
Υλοποιήστε το n-δικτύωμα της ακόλουθης συνάρτησης

## Slide 12: Παράδειγμα (2 από 3)

## Slide 13: Παράδειγμα (3 από 3)

## Slide 14: Εναλλακτική υλοποίηση (1 από 2)

## Slide 15: Εναλλακτική υλοποίηση (2 από 2)
Διαφέρει
Περισσότερη χωρητικότητα στην έξοδο
Επιθυμητό η χωρητικότητα να είναι στη γείωση ή την τροφοδοσία, όχι στη έξοδο

## Slide 16: Παράδειγμα 2 (1 από 3)
Υλοποιήστε το p-δικτύωμα της ακόλουθης συνάρτησης

## Slide 17: Παράδειγμα 2 (2 από 3)

## Slide 18: Παράδειγμα 2 (3 από 3)

## Slide 19: Παράδειγμα 3 (1 από 4)
Υλοποιήστε το n-δικτύωμα της ακόλουθης συνάρτησης

## Slide 20: Παράδειγμα 3 (2 από 4)

## Slide 21: Παράδειγμα 3 (3 από 4)

## Slide 22: Παράδειγμα 3 (4 από 4)

## Slide 23: Εύρεση συνάρτησης από σχέδιο σε επίπεδο τρανζίστορ (1 από 5)
Σε ποιά συνάρτηση αντιστοιχεί το ακόλουθο n-MOS δικτύωμα;
a
b
c
e
d

## Slide 24: Εύρεση συνάρτησης από σχέδιο σε επίπεδο τρανζίστορ (2 από 5)

## Slide 25: Εύρεση συνάρτησης από σχέδιο σε επίπεδο τρανζίστορ (3 από 5)

## Slide 26: Εύρεση συνάρτησης από σχέδιο σε επίπεδο τρανζίστορ (4 από 5)
Οι προηγούμενες μεθοδολογίες ισχύουν για σειριακά-παράλληλα δικτυώματα
Το ακόλουθο δικτύωμα δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία αλλά ακολουθώντας τα μονοπάτια του (paths) μπορούμε να βρούμε ένα ισοδύναμο κύκλωμα και την συνάρτηση

## Slide 27: Εύρεση συνάρτησης από σχέδιο σε επίπεδο τρανζίστορ (5 από 5)

## Slide 28: Ταυτοποίηση n-MOS και p-MOS δικτυώματος

## Slide 29: Για το κύκλωμα έχω
Από το p-MOS δικτύωμα παίρνω
Από το n-MOS δικτύωμα παίρνω
Προσοχή είναι η ίδια συνάρτηση

## Slide 30: Λογική τρανζίστορ διέλευσης (pass-logic) (1 από 6)
To Α συνδέεται στο B όταν S=0 (Θα μπορούσα να έχω μόνο το p-MOS ή μόνο το n-MOS αλλά τότε θα υπήρχε πτώση τάσης λόγω τάσης κατωφλίου)
S
S'
A
B

## Slide 31: Λογική τρανζίστορ διέλευσης (pass-logic) (2 από 6)

## Slide 32: Λογική τρανζίστορ διέλευσης (pass-logic) (3 από 6)

## Slide 33: Λογική τρανζίστορ διέλευσης (pass-logic) (4 από 6)

## Slide 34: Λογική τρανζίστορ διέλευσης (pass-logic) (5 από 6)
Στην γενική περίπτωση θα πρέπει
S1=S2=...=SN=0
S1
S1'
A
B
S2
S2'
SN
SN'
...

## Slide 35: Λογική τρανζίστορ διέλευσης (pass-logic) (6 από 6)
Το προηγούμενο κύκλωμα είναι ισοδύναμο με το
S1
A
B
S2
SN
...
S1'
S2'
SN'
...

## Slide 36: Υλοποίηση Πολυπλέκτη και XOR (1 από 5)

## Slide 37: Υλοποίηση Πολυπλέκτη και XOR (2 από 5)
Στην γενική περίπτωση για να υλοποιήσω πύλη θα πρέπει για κάθε συνδυασμό εισόδων να συνδέω την έξοδο σε μία τιμή
(εάν είναι ασύνδετη η τιμή θα είναι hiZ, υψηλή εμπέδηση)
a
b
b’
F=a.b

## Slide 38: Υλοποίηση Πολυπλέκτη και XOR (3 από 5)
Προσοχή η έξοδος μπορεί να επηρεάζει την είσοδο
  Με χρήση ΝΟΤ στην έξοδο μπορώ να απομονώσω
a
b
c
F’
F
Εάν ένα μονοπάτι μόνο φορτίζει δεν χρειάζονται n-MOS τρανζίστορ
Αντίστοιχα εάν μόνο αποφορτίζει δεν χρειάζονται p-MOS τρανζίστορ

## Slide 39: Υλοποίηση Πολυπλέκτη και XOR (4 από 5)

## Slide 40: Υλοποίηση Πολυπλέκτη και XOR (5 από 5)
Εάν σε μονοπάτι που φορτίζει δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα p-MOS τρανζίστορ θα υπάρχει πτώση τάσης στην έξοδο
  Με p-MOS (ασθενές) που οδηγείται από συμπλήρωμα της εξόδου έχω αποκατάσταση τάσης
Αντίστοιχα για μονοπάτι που αποφορτίζει χωρίς τα απαιτούμενα n-MOS
F
a
b
c
d
e
g
F’

## Slide 41: Συμπληρωματική λογική με τρανζίστορ διέλευσης
XOR
a
b'
b
a'
a
b
b'
a'

## Slide 42: Δυναμικά Λογικά Κυκλώματα
STATIC LOGIC GATES: valid logic levels are steady-state op points. Outputs are generated in response to input voltage levels after a certain time delay. Output levels are preserved as long as there is power, i.e. no refresh is needed
DYNAMIC LOGIC GATES: depends on temporary storage of charge in parasitic node capacitances. Requires periodic updating of internal node voltage levels.
ADVANTAGES:
Allows implementation of simple sequential circuits with memory functions.
Use of common clock signals throughout the system enables the synchronization of various circuit blocks
Implementation of complex functions generally use less die area than static circuits
Often dissipates less dynamic power than static designs, due to smaller parasitic capacitances.

## Slide 43: Logic “1” Transfer
Assume at t=0

## Slide 44: Logic “0” Transfer
Assume at t=0

## Slide 45: Δυναμική λογική CMOS δύο φάσεων (1 από 2)

## Slide 46: Δυναμική λογική CMOS δύο φάσεων (2 από 2)
Z = A.(B+C)+(D.E) when CK =1
Z = HIGH when CK = 0

## Slide 47: Advantages-Disadvantages
Advantages
Requires N+2 transistors to realize an N-input gate.
Low static power dissipation
No dc current paths to place constraints on device sizing
Input capacitance same as pseudo nMOS gate.
Pull-up time is improved by active switch to .
Disadvantages
Output is available ≤50% of the time.
Pull-down time is degraded due to series active switch to 0
Logic output value can be degraded due to charge sharing with other gate capacitances connect to the output.
Minimum clock rate determined by leakage on C.
Maximum clock rate determined by circuit delays.
Inputs can only change during the precharge phase. Inputs must be stable during evaluation; otherwise an incorrect value of an input could erroneously discharge the output node. (single phase P-E logic gates can not be cascaded)
Outputs must be stored during precharge, if they are required during the next evaluate phase.

## Slide 48: Περίπτωση εσφαλμένης απόκρισης

## Slide 49: Domino
Το κύκλωμα Domino λειτουργεί σε δύο φάσεις
Την φάση προφόρτισης - precharge
Την φάση εκτίμησης - evaluation
Στην φάση προφόρτισης η λειτουργία είναι ανεξάρτητη της λογικής πύλης που υλοποιείται
Στη φάση εκτίμησης υπολογίζεται τιμή εξόδου που εξαρτάται από την υλοποιούμενη συνάρτηση
  Προσοχή σε κάθε φάση υπολογισμού μπορούμε να υπολογίσουμε μόνο μία τιμή. Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε και νέα τιμή εξόδου για διαφορετικό συνδυασμό θα πρέπει πρώτα να παρεμβάλουμε μία φάση προφόρτισης

## Slide 50: Κύκλωμα Πύλης Domino
Είσοδοι
Εξωτερική
Συνάρτηση
Εσωτερική Συνάρτηση
CLK
CLK
n-MOS
δικτύωμα

## Slide 51: Αρχή Λειτουργίας
Η εσωτερική συνάρτηση είναι αναστρέφουσα συνάρτηση (inverting function), NAND, NOR, κ.τ.λ.
Η τελική (εξωτερική συνάρτηση) είναι μη αναστρέφουσα (non-inverting), AND, OR κ.τ.λ.
Το τμήμα του κυκλώματος που εξαρτάται από τις εισόδους και παράγει την εσωτερική συνάρτηση είναι n-MOS (δεν υπάρχει αντίστοιχο p-MOS)

## Slide 52: Φάση προφόρτισης
CLK="0"
To p-MOS τρανζίστορ που οδηγείτε από το CLK φορτίζει τον κόμβο της εσωτερικής συνάρτησης
Το n-MOS τρανζίστορ που οδηγείτε από το CLK εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει μονοπάτι από την τροφοδοσία στη γείωση κατά τη διάρκεια της προφόρτισης ανεξάρτητα από τις τιμές στη είσοδο

## Slide 53: Φάση Εκτίμησης
CLK="1"
To p-MOS τρανζίστορ που οδηγείται από το CLK είναι ανενεργό
To n-MOS τρανζίστορ που οδηγείται από το CLK είναι ενεργό
Εάν υπάρχει ενεργό μονοπάτι στο n-MOS δικτύωμα ο κόμβος της εσωτερικής συνάρτησης θα αποφορτιστεί
  Προσοχή εάν υπάρξει συνδυασμός εισόδων που αποφορτίζει κανένας μετέπειτα συνδυασμός δεν θα φορτίσει τον κόμβο

## Slide 54: Λογική της Domino Πύλης
Δεν χρειάζομαι p-MOS δίκτυο, φορτίζω πάντα ανεξάρτητα από την συνάρτηση κατά την προφόρτιση
Κατά την φάση εκτίμησης εάν η συνάρτηση το απαιτεί αποφορτίζω τον εσωτερικό κόμβο - Εάν όχι έχω κατάσταση hiZ και κρατάω την παλιά τιμή (ό,τι δόθηκε από την προφόρτιση)

## Slide 55: Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
  ΔΕΝ χρειάζομαι p-MOS δικτύωμα
  Ταχύτερα κυκλώματα
Μειονεκτήματα
  Χρειάζομαι σήμα χρονισμού
  Ευαισθησία στο θόρυβο
  Προβλήματα διαμοίρασης φορτίου (charge sharing)

## Slide 56: Γιατί χρειάζεται η ΝΟΤ(race conditions)
Εάν δεν θέλω να αποφορτίσω τον εσωτερικό κόμβο δεν πρέπει ποτέ να ενεργοποιήσω το n-MOS δικτύωμα κατά τη φάση εκτίμησης
  Εάν το ενεργοποιήσω και μετά το απενεργοποιήσω η πύλη θα δει μόνο την ενεργοποίηση
Κανόνας - Η είσοδος γίνεται λογικό "1" μόνο εάν η τελική της τιμή είναι λογικό "1"
Χωρίς ΝΟΤ στο τέλος της προφόρτισης όλες οι έξοδοι θα είναι λογικό "1", χωρίς NOT παραβιάζεται ο κανόνας

## Slide 57: Χρονικοί περιορισμοί σε DOMINO πολλών βαθμίδων

## Slide 58: Σχεδιασμός DOMINO (1 από 2)
Από την συνάρτηση εξόδου F γνωρίζω την εσωτερική συνάρτηση F'. To n-MOS δικτύωμα της Domino πύλης είναι το n-MOS δικτύωμα της CMOS συνάρτησης F'
Για παράδειγμα για τη συνάρτηση

## Slide 59: Σχεδιασμός DOMINO (2 από 2)
Η F' είναι
Με n-δικτύωμα

## Slide 60: Η Domino Πύλη είναι

## Slide 61: Διαμοιρασμός φορτίου (1 από 2)
Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα DOMINO κυκλώματα είναι ο διαμοιρασμός φορτίου
Για παράδειγμα στην προηγούμενη πύλη ας θεωρήσουμε πυκνωτή μεταξύ των τρανζίστορ που οδηγούνται από τις πύλες c και d
Με είσοδο abcd=0001 πυκνωτής αποφορτίζεται και εάν η επόμενη είσοδος είναι abcd=1010 το φορτίο στον κόμβο της εσωτερικής συνάρτηση διαμοιράζεται και άρα έχουμε πτώση τάσης χωρίς να υπάρχει μονοπάτι αποφόρτισης
Η πτώση τάσης μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή λογικής τιμής
Μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με ανάδραση από την έξοδο είτε με επιπλέoν τρανζίστορ φόρτισης

## Slide 62: Διαμοιρασμός φορτίου (2 από 2)
Clk
Επιπλέoν Τρανζίστορ Φόρτισης
d
a
b
Clk
c
Clk
Τρανζίστορ Ανάδρασης

## Slide 63: Domino Πολλαπλών εξόδων (Multiple-Output Domino) (1 από 2)
Μπορούμε να υλοποιούμε από κοινό δικτύωμα περισσότερες από μία Domino λογικές πύλες.
Για παράδειγμα εάν χρησιμοποιήσουμε το κόμβο μεταξύ των τρανζίστορ που οδηγούνται από τις πύλες c και d υπολοποιούμε την συνάρτηση G=d+cb

## Slide 64: Domino Πολλαπλών Εξόδων (Multiple-Output Domino) (2 από 2)
Clk
d
a
b
Clk
c
Clk

## Slide 65: NP DOMINO LOGIC (1 από 2)

## Slide 66: NP DOMINO LOGIC (2 από 2)

## Slide 67: Ψευδο-nMOS πύλες ( pseudo-nMOS)
Κρατάω μόνο τον n-Δικτύωμα
Το p-MOS δικτύωμα αντικαθίσταται από ένα p-MOS τρανζίστορ που λειτουργεί σαν αντίσταση
  Η πύλη στη γείωση
  Συνήθως μεγαλύτερο μήκος από πλάτος για περιορισμό του ρεύματος

## Slide 68: Παράδειγμα
a
b
c
d

## Slide 69: DCVS (1 από 3)
Εάν υπάρχει η συμπληρωματική συνάρτηση το p-MOS δικτύωμα μπορεί να αντικατασταθεί από ένα p-MOS τρανζίστορ που οδηγείται από την συμπληρωματική
Για παράδειγμα η συνάρτηση
εάν υπάρχει η

## Slide 70: DCVS (2 από 3)
Μπορεί να υλοποιηθεί ως
F'
b
c
d
a
F

## Slide 71: DCVS (3 από 3)
Κατά αντίστοιχο τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί η F' εάν υπάρχει η F
F'
b
c
d
a
F

## Slide 72: Ταυτόχρονη Υλοποίηση (1 από 2)
b
c
d
a
F'
b
c
d
a
F

## Slide 73: Ταυτόχρονη Υλοποίηση (2 από 2)
Το n-δικτύωμα της F' είναι το ίδιο με το
p-δικτύωμα της F.
  Τα p-MOS τρανζίστορς έχουν αντικατασταθεί από n-MOS και οι είσοδοι από τα συμπληρώματα τους.

## Slide 74: Τέλος Ενότητας

## Slide 75: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 76: Σημειώματα

## Slide 77: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 78: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2015. «Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Σχεδιασμός Κυκλωμάτων σε Επίπεδο Τρανζίστορ.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI102/.

## Slide 79: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 80: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 81: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες και τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι από το βιβλίο:
Sung-Mo Kang, Yusuf Leblebici. 1996. CMOS Digital Integrated Circuits (1 ed.). McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA © 1996.