## Slide 1: Ηλεκτρονική
Ενότητα 3: Δίοδος
Αγγελική Αραπογιάννη
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Περιεχόμενα ενότητας (1/2)
Η ιδανική δίοδος και η χρήση της.
Η πραγματική χαρακτηριστική I-V της διόδου πυριτίου.
Τα γραμμικά μοντέλα της διόδου.
Μοντέλο μικρού σήματος της διόδου και εφαρμογή του για τη χρήση της διόδου ως σταθεροποιητή.

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας (1/2)
Δίοδος Zener και εφαρμογές της.
Άλλοι τύποι διόδων: LED, φωτοδίοδοι, δίοδοι Schottky.
Σημαντικές εφαρμογές των διόδων: ανόρθωση (απλή και πλήρης), ανόρθωση με φίλτρο RC,περιορισμός ή ψαλιδισμός, αποκατάσταση συνεχούς τάσης, διπλασιασμός τάσης.

## Slide 4: Δίοδοι

## Slide 5: Η ιδανική Δίοδος (1/2)
Ορθή πόλωση
Ανάστροφη πόλωση

## Slide 6: Η ιδανική Δίοδος (2/2)
Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδου.

## Slide 7: Εφαρμογή: Ο ιδανικός Ανορθωτής (1/3)
Κύκλωμα Ανορθωτή

## Slide 8: Εφαρμογή: Ο ιδανικός Ανορθωτής (2/3)
Ορθή πόλωση
Ανάστροφη πόλωση
Ημιανόρθωση:

## Slide 9: Εφαρμογή: Ο ιδανικός Ανορθωτής (3/3)
Κυματομορφή Εισόδου
Κυματομορφή Εξόδου

## Slide 10: Κύκλωμα διόδου-αντίστασης (1/2)
Το κύκλωμα διόδου με αντίσταση σε σειρά
Χαρακτηριστική μεταφοράς του κυκλώματος

## Slide 11: Κύκλωμα διόδου-αντίστασης (2/2)
Κυματομορφή Εισόδου
Κυματομορφή τάσης στα άκρα της διόδου

## Slide 12: Παράδειγμα 1: Φόρτιση μπαταρίας (1/2)
Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας 12V
Η δίοδος άγει όσο υs>12V.
Αυτό συμβαίνει για γωνία αγωγής 2θ όπου:
24cosθ=12 => θ=600

## Slide 13: Παράδειγμα 1: Φόρτιση μπαταρίας (2/2)
Κυματομορφές τάσης εισόδου και ρεύματος
Η μέγιστη τιμή του ρεύματος της διόδου είναι:
Η μέγιστη τάση ανάστροφης πόλωσης της διόδου ισούται με:
PIV=24V+12V=36V

## Slide 14: Λογικές Πύλες με Διόδους
Πύλη OR: Y=A+B+C
Πύλη AND: Y=A∙B∙C

## Slide 15: Χαρακτηριστική I-V Διόδου Πυριτίου
Στατική
Χαρακτηριστική
I-V της Διόδου
0.5V => Τάση αποκοπής
0.7V => Τάση ορθής πόλωσης

## Slide 16: Επίδραση της θερμοκρασίας στη χαρακτηριστική ορθής πόλωσης της διόδου
Για σταθερό ρεύμα, η τάση ορθής πόλωσης της διόδου ελαττώνεται κατά 2mV για κάθε βαθμό Κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας.

## Slide 17: Ανάλυση Κυκλωμάτων Διόδων (1/2)
DC Ανάλυση
Χαρακτηριστική της διόδου
Ευθεία φόρτου
Κλίση
Q (σημείο λειτουργίας)
Χαρακτηριστική της Διόδου:
Ευθεία φόρτου:
Το σημείο λειτουργίας Q βρίσκεται από τη λύση του συστήματος.

## Slide 18: Ανάλυση Κυκλωμάτων Διόδων (2/2)
Μεταβολή Τάσης Πόλωσης
Μεταβολή Αντίστασης

## Slide 19: Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων (1/4)
Το κατά τμήματα Γραμμικό Μοντέλο

## Slide 20: Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων (2/4)
Ισοδύναμο κύκλωμα διόδου με αντίσταση

## Slide 21: Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων (3/4)

## Slide 22: Παράδειγμα 2
Αν VDD=5V, VD0=0.65V, R=1kΩ και rD=20Ω, να υπολογιστούν τα ΙD και VD.
Ιδανική Δίοδος

## Slide 23: Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων (4/4)
Το Μοντέλο Σταθερής Πτώσης Τάσης
Ευθ. Τμ. Β
(κατακόρυφο)
Ευθ. Τμ. Α
(οριζόντιο)
Ιδανική
Δίοδος

## Slide 24: Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων-Σύνοψη

## Slide 25: Μοντέλο Μικρού Σήματος της Διόδου (1/2)
Η συνολική στιγμιαία τάση της διόδου είναι:
Αντίστοιχα το συνολικό στιγμιαίο ρεύμα:

## Slide 26: Μοντέλο Μικρού Σήματος της Διόδου (2/2)
Αντίσταση μικρού σήματος ή δυναμική αντίσταση της διόδου.

## Slide 27: Λειτουργία Μικρού Σήματος της Διόδου (1/2)
Πραγματικό κύκλωμα
Ισοδύναμο κύκλωμα

## Slide 28: Λειτουργία Μικρού Σήματος της Διόδου (2/2)
Κύκλωμα για DC ανάλυση
Κύκλωμα για AC ανάλυση

## Slide 29: Χρήση της Διόδου για σταθεροποίηση τάσης
Σε ένα σταθεροποιητή τάσης, η τάση εξόδου πρέπει να διατηρείται σταθερή:
παρά τις μεταβολές του ρεύματος φόρτου
παρά τις μεταβολές της τροφοδοσίας του σταθεροποιητή.

## Slide 30: Λειτουργία στην περιοχή κατάρρευσης- Δίοδοι Zener (1/2)
VZK, IZK : «γόνατο» της χαρακτηριστικής
ΙΖΤ : ρεύμα δοκιμής
rZ=ΔV/ΔI : δυναμική αντίσταση
VZ0: σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα των τάσεων ~VZK

## Slide 31: Λειτουργία στην περιοχή κατάρρευσης- Δίοδοι Zener (2/2)
Ισοδύναμο Κύκλωμα της Zener

## Slide 32: Παράλληλος σταθεροποιητής τάσης με Zener
Ρύθμιση γραμμής = ΔVΟ/ΔVS
Ρύθμιση φορτίου = ΔVO/ΔIL
Ρύθμιση γραμμής
Ρύθμιση φορτίου
Επιλογή της αντίστασης R ώστε το ρεύμα της Zener να μη γίνεται πολύ χαμηλό:

## Slide 33: Άσκηση 1
Για μία δίοδο Zener δίνεται ότι VZ=10V για IZ=10mA και rZ=50Ω. Να υπολογιστεί η VZ
αν το ρεύμα διπλασιαστεί και
αν το ρεύμα υποδιπλασιαστεί. Ποια η τιμή VZ0 για το μοντέλο της διόδου.
Το μοντέλο της Zener

## Slide 34: Φωτοδίοδοι
Αν η περιοχή απογύμνωσης της διόδου επαφής pn φωτιστεί από φως αρκετά υψηλής συχνότητας, τα φωτόνια μπορούν να δώσουν αρκετή ενέργεια ώστε να επιτρέψουν στα ηλεκτρόνια να περάσουν το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού και να δημιουργήσουν ζεύγη οπών-ηλεκτρονίων.
Οι φωτοφωρατές μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικό σήμα. Συνήθως πολώνονται ανάστροφα ώστε να αυξηθεί το εύρος της περιοχής απογύμνωσης.
Τα ηλιακά κύτταρα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

## Slide 35: Δίοδοι Φωτοεκπομπής (LED)
Όταν ηλεκτρόνια και οπές επανασυνδέονται, απελευθερώνουν ενέργεια.
Αυτή η ενέργεια συχνά απελευθερώνεται σαν θερμότητα μέσα στον κρύσταλλο, αλλά σε μερικά υλικά μετατρέπεται σε φως.
Κατασκευάζονται LED σε μεγάλη περιοχή μηκών κύματος.
Το πλαστικό περίβλημα βοηθάει στην κατευθυντικότητα της δέσμης

## Slide 36: Κυκλώματα Ανορθωτών
Σχηματικό διάγραμμα τροφοδοτικού DC

## Slide 37: Ανορθωτής Ημικύματος ή Ημιανορθωτής (1/3)

## Slide 38: Ανορθωτής Ημικύματος ή Ημιανορθωτής (2/3)
Χαρακτηριστική μεταφοράς του ανορθωτή ημικύματος

## Slide 39: Ανορθωτής Ημικύματος ή Ημιανορθωτής (3/3)
Σημαντικά χαρακτηριστικά:
Μέγιστο ρεύμα ορθής πόλωσης
Μέγιστη τάση ανάστροφης πόλωσης PIV=Vs

## Slide 40: Άσκηση 2 (1/2)
Για τον ημιανορθωτή, θεωρώντας ότι rD=0, να αποδειχθούν τα ακόλουθα:
Η δίοδος αρχίζει να άγει σε γωνία Θ=sin-1(VD0/Vs) και άγει συνολικά μέσα σε γωνία (π-2Θ).
H μέση τιμή της υΟ είναι VO=(1/π)Vs-VD0/2.
Η τιμή κορυφής του ρεύματος είναι (Vs-VD0)/R.
Λύση:
Η δίοδος παύει να άγει για π-Θ =>
Ολική αγώγιμη γωνία= (π-Θ)-Θ=π-2Θ

## Slide 41: Άσκηση 2 (2/2)

## Slide 42: Ανορθωτής Πλήρους Κύματος ή Πλήρης Ανορθωτής (1/2)
Χαρακτηριστική μεταφοράς
του ανορθωτή πλήρους κύματος

## Slide 43: Ανορθωτής Πλήρους Κύματος ή Πλήρης Ανορθωτής (2/2)

## Slide 44: Ανορθωτής Γέφυρας (1/2)
Δεν χρειάζεται μετασχηματιστής με μεσαία λήψη.

## Slide 45: Ανορθωτής Γέφυρας (2/2)
Πλεονεκτήματα:
Μικρό PIV
Περίπου μισές σπείρες δευτερεύοντος

## Slide 46: Άσκηση 3
Για τον ανορθωτή γέφυρας του σχήματος, θεωρώντας για τις διόδους το μοντέλο σταθερής τάσης, να υπολογιστούν:
το ποσοστό της περιόδου κατά το οποίο η τάση εξόδου υΟ παραμένει μηδενική και
η μέση τιμή της υΟ, όταν στην είσοδο εφαρμόζεται ημιτονικό σήμα τάσης.

## Slide 47: Άσκηση 4
Το κύκλωμα του σχήματος υλοποιεί έναν ανορθωτή συμπληρωματικής εξόδου.
Σχεδιάστε τις κυματομορφές εξόδου υο+ και υο-.
Θεωρείστε για τις διόδους το μοντέλο σταθερής τάσης με VD=0,7V. Αν η μέση τιμή της τάσης για κάθε έξοδο πρέπει να είναι 15V, να υπολογιστεί το πλάτος του ημιτόνου στα δευτερεύοντα τυλίγματα του μετασχηματιστή. Ποιο είναι το PIV για κάθε δίοδο;

## Slide 48: Ανορθωτής με Φίλτρο Πυκνωτή
Χρησιμοποιείται πυκνωτής για μείωση της κυμάτωσης.
Ιδανική δίοδος και ιδανικός πυκνωτής.

## Slide 49: Ανορθωτής με Φίλτρο RC (1/3)
Ιδανική δίοδος και RC>>T.

## Slide 50: Ανορθωτής με Φίλτρο RC (2/3)
Υπολογισμός του ρεύματος της διόδου
Κατά την αποκοπή:

## Slide 51: Ανορθωτής με Φίλτρο RC (3/3)
Ο αγώγιμος χρόνος Δt υπολογίζεται από την:

## Slide 52: Ανορθωτής κορυφής πλήρους κύματος (1/2)
Σε σύγκριση με τον ανορθωτή κορυφής ημικύματος:
Απαιτείται πυκνωτής με τη μισή χωρητικότητα.
Το ρεύμα σε κάθε δίοδο είναι περίπου το μισό.

## Slide 53: Ανορθωτής κορυφής πλήρους κύματος (2/2)
Εφαρμογές:
Φωρατής κορυφής (Peak Detector)
Αποδιαμορφωτής ΑΜ

## Slide 54: Περιορισμός ή Ψαλιδισμός

## Slide 55: Κυκλώματα Περιορισμού – Ψαλιδισμού

## Slide 56: Άσκηση 5 (1/2)
Να σχεδιαστεί η χαρακτηριστική μεταφοράς του κυκλώματος αν οι δίοδοι θεωρηθούν ιδανικές

## Slide 57: Άσκηση 5 (2/2)
Λύση:

## Slide 58: Αποκατάσταση συνεχούς τάσης

## Slide 59: Διπλασιασμός Τάσης

## Slide 60: Τέλος Ενότητας

## Slide 61: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 62: Σημειώματα

## Slide 63: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

## Slide 64: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2014. «Ηλεκτρονική. Ενότητα 3: Δίοδοι». Έκδοση: 1.01. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI4/

## Slide 65: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 66: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.