## Slide 1: Περιβαλλοντική Γεωχημεία
Ενότητα 1: Βασικές αρχές και γνώσεις υποβάθρου
Αριάδνη Αργυράκη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

## Slide 2: Βασικές αρχές και γνώσεις υποβάθρου
Εισαγωγή

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή – Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Γεωχημείας
Στοιχεία βιογεωχημείας
Μονάδες σύστασης διαλυμάτων/ μετατροπές

## Slide 4: ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ
ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Εξάτμιση
Βροχόπτωση
Υδροθερμική Δραστηριότητα
Χημική ιζηματογένεση
Αποσάθρωση
Αναπνοή / Φωτοσύνθεση
Βιοορυκτογένεση
Τροφή
Ηφαιστειακές Εκρήξεις

## Slide 5: ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Η προσθήκη, εκούσια ή ακούσια, ουσιών στο φυσικό σύστημα οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν βλάβες στο οικοσύστημα και την ανθρώπινη υγεία.
Διάκριση μόλυνσης / ρύπανσης !

## Slide 6: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
6
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
H2CO3, H2SO4, HNO3
Όξινη απορροή
CO2, SO2, NOx
Ραδιενεργά απόβλητα
Βαρέα μέταλλα, οργανικοί ρύποι, NH4+, NO3-
ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ
Notes: 6

## Slide 7: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ)
Νόμοι
(π.χ. 1650/ 86)
Προεδρικά Διατάγματα
Κανονισμοί
Οδηγίες
(π.χ. 2004/ 35/ ΕΚ περί περιβαλλοντικής ευθύνης,
2000/ 60/ ΕΚ περί πολιτικής των υδάτων)
Στρατηγικές
Εργαλεία
Notes: 7

## Slide 8: ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
www.et.gr  Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ (2000-2005) Ν., ΚΥΑ)
www.parliament.gr  Βουλή  Σύνδεσμος νομοσχέδια
www.env.gr  Περιβαλλοντική Πύλη Ελλάδας
www.ypeka.gr  ΥΠΕΚΑ
Notes: 8

## Slide 9: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πηγές Ρύπανσης
Προσδιορισμός διεργασιών που ελέγχουν τη ρύπανση (π.χ. προσρόφηση, βιοδιάσπαση)
Γεωχημικός
Συνθήκες Γεωλογίας/ ορυκτολογίας
Συνθήκες Υδρογεωλογίας
Πρόβλεψη διασποράς ρύπανσης με χρήση μοντέλων Η/Υ
Εκτίμηση επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία
Σχεδιασμός στρατηγικής αποκατάστασης
Υδρογεωλόγος
Τοξικολόγος
Πολιτικός Μηχανικός
Notes: 9

## Slide 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Αέριο | Μερική πίεση (bar) |  | 
 | Αφροδίτη | Γη | Άρης
N2 | 3.2 | 0.78 | 2.7 x 10-4
O2 | 2.7 x 10-3 | 0.21 | 1.3 x 10-5
Ar | 2.7 x 10-3 | 9.3 x 10-3 | 1.6 x 10-4
CO2 | 86.9 | 3.5 x 10-4 | 9.5 x 10-3
CH4 | 0 | 2 x 10-6 | Ίχνη (!)
H2 | 0 | 5 x 10-7 | 0
Notes: 10

## Slide 11: ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΗΙΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Παραγωγή οξυγόνου – Φωτοσύνθεση:
CO2 + 2H2O = CH2O + O2
Παραγωγή CO2 – αερόβια αναπνοή και αβιοτική οξείδωση:
CH2O + O2 = CO2 + 2H2O
Μεθανογένεση – Προκαρυωτικοί οργανισμοί «αρχαία»:
4H2 + CO2  CH4 + 2H2O
CH3COOH  CH4 + CO2
Notes: 11

## Slide 12: ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (Gt C)
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ (ανθρακικά= 60x106, οργανικά=15x106)
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ (45)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΩΚΕΑΝΩΝ (580)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ (CO2 = 720)
Διάλυση CO2
Αποσάθρωση (1.07)
Αναπνοή (35)
Φωτοσύνθεση (35)
Ενταφιασμός οργανικών (0.13)
Ενταφιασμός CaCO3 (0.57)
ΒΑΘΟΣ ΩΚΕΑΝΩΝ (37500)
Ηφαιστειακές εκρήξεις (0.07)
Καθίζηση CaCO3
Διάλυση CaCO3
Notes: 12

## Slide 13: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ετερότροφοι: Χρησιμοποιούν τον υπάρχων άνθρακα για παραγωγή ενέργειας
Αυτότροφοι: παράγουν οργανικό άνθρακα με αναγωγή CO2 χρησιμοποιώντας ενέργεια:
Από τον ήλιο (φωτοσύνθεση)
Οξειδώνοντας ανόργανα στοιχεία (Fe2+, NH4+, H2) (χημειοαυτότροφοι)
Notes: 13

## Slide 14: ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Αναπνοή: Οξείδωση οργανικού άνθρακα και παραγωγή CO2. To O2 λαμβάνει μέρος ως δέκτης e- (οξειδωτικός παράγων)
CH2O + O2 = CO2 + H2O
Ζύμωση: απουσία οξυγόνου ο οργανικός άνθρακας δρα και ως οξειδωτικός παράγων:
3CH2O + H2O = CO2 + 2CH3OH
Notes: 14

## Slide 15: ΧΗΜΕΙΟΛΙΘΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
2H2S + O2  H2O + 2S
2S + O2 + 2 H2O  H2SO4
4Fe2+ + 4H+ +O2  2 H2O + 4Fe3+
1. Thiobacillus ferrooxidans
Notes: 15

## Slide 16: ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
Οι ετερότροφοι μικροοργανισμοί έχουν την ικανότητα να μεταβολίζουν (διασπούν) τους οργανικούς ρύπους
Οι χημειολιθοαυτότροφοι μικροοργανισμοί προάγουν την οξείδωση του σιδηροπυρίτη και την όξινη απορροή
Notes: 16

## Slide 17: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ατμόφιλα
Σιδηρόφιλα
Χαλκόφιλα
Λιθόφιλα
2
Notes: 17

## Slide 18: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
mole (mol): Μάζα ίση με το μοριακό βάρος μιας ουσίας σε γραμμάρια (π.χ. 1mol HCl έχει μάζα 36.46 g, όπου 36.46 = Μοριακό βάρος)
Μοριακότητα κατ’ όγκο (molarity) (Μ) διαλύματος = moles διαλυμένης ουσίας / λίτρο διαλύματος
Μοριακότητα κατά βάρος (molality) (m) διαλύματος = moles διαλυμένης ουσίας / kg διαλύτη
Notes: 18

## Slide 19: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ppm = Parts Per Million
mg διαλυμένης ουσίας / l διαλύματος
μg διαλυμένης ουσίας / ml διαλύματος
mg ουσίας / kg στερεού δείγματος
μg ουσίας / g στερεού δείγματος
ppb = Parts Per Billion
ppt = Parts Per Trillion
Notes: 19

## Slide 20: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 21: Σημειώματα

## Slide 22: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 23: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αριάδνη Αργυράκη 2014. Αριάδνη Αργυράκη . «Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/GEOL1/.

## Slide 24: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 25: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 26: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/1)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1. Thiobacillus ferrooxidans. Copyright La RedVITEC Σύνδεσμος: http://www.redvitec.edu.ar/novedades/index/buscan-prevenir-botulismo-en-los-lactantes. Πηγή: www.redvitec.edu.ar
Εικόνα 2. Periodic table of elements. Copyright Research Center for Computational Science (RCCS), Okazaki Research Facilities, National Institutes of Natural Sciences, Japan Σύνδεσμος: http://mukundan.wordpress.com/2005/10/. Πηγή: mukundan.wordpress.com