## Slide 1: Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ενότητα 4: Ο αναστροφέας
Αγγελική Αραπογιάννη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Τύποι Αναλύσεων (1 από2)
Για την μελέτη της συμπεριφοράς των κυκλωμάτων υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι
AC (Μελέτη εναλλασσόμενων σημάτων)
DC (Μελέτη συνεχών σημάτων)
Transient (Μελέτη παραμέτρων όπως ρεύμα, τάση συναρτήσει του χρόνου)

## Slide 3: Τύποι Αναλύσεων (2 από 2)
Για ψηφιακά κυκλώματα
Κυρίως χρησιμοποιείται η Transient ανάλυση.
Η DC χρησιμεύει για κατανόηση της Transient ανάλυσης.
Για αναλογικά κυκλώματα
Η AC είναι βασική

## Slide 4: Ideal Inverter Voltage Transfer Characteristic (VTC)

## Slide 5: Actual Inverter Voltage Transfer Characteristic (VTC)

## Slide 6: Noise Immunity And Noise Margins
max output voltage when input is “1”
min output voltage when input is “0”
max input voltage which can be interpreted as “0”
min input voltage which can be interpreted as “1”

## Slide 7: Cmos inverter – static characteristics

## Slide 8: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (1 από 9)
I
Dn
V
out
NMOS
PMOS
Vin =2
Vin =2.5
Vin =0.5
Vin =0
Vin =0
Vin =0.5
Vin =1
Vin =1.5
Vin =1.5
Vin =2
Vin =2.5
Vin =1
VDD=2.5V

## Slide 9: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (2 από 9)

## Slide 10: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (3 από 9)

## Slide 11: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (4 από 9)

## Slide 12: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (5 από 9)

## Slide 13: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (6 από 9)

## Slide 14: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (7 από 9)

## Slide 15: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (8 από 9)

## Slide 16: Χαρακτηριστική μεταφοράς CMOS αναστροφέα (9 από 9)

## Slide 17: Power Supply Current VS Vin

## Slide 18: Power dissipation considerations

## Slide 19: Die area considerations

## Slide 20: DC ανάλυση ενός αναστροφέα (1 από 3)
IN
I1
Out
I2
VDD
OUT
IN
* Vthp, αρνητικό, εναλακτικά VDD-|Vthp|
VDD+Vthp*
Vthn
VDD

## Slide 21: DC ανάλυση ενός αναστροφέα (2 από 3)
Θα εξετάσουμε περιπτώσεις όπου
  Vthn<VDD-|Vthp|
Για μία τιμή της εισόδου λίγο πάνω από το Vthn το n-MOS τρανζίστορ είναι στην περιοχή κόρου
  Η έξοδος θα είναι σχεδόν στο VDD άρα θα είναι πάνω από την τιμή της εισόδου. Δηλαδή VD>VG. Επομένως VGD=VG-VD<0
Αντίστοιχα για μία τιμή λίγο λιγότερη από
  VDD-|Vthp| το p-MOS θα είναι στην περιοχή κόρου

## Slide 22: DC ανάλυση ενός αναστροφέα (3 από 3)
Το n-MOS και το p-MOS δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα στην περιοχή τριόδου.
Για την περιοχή τριόδου έχω
n-MOS
  VGD>Vthn  VIN-VOUT>Vthn
p-MOS
  VGD<-|Vthn | VIN-VOUT>-|Vthn|
Μπορούν όμως να είναι ταυτόχρονα στην περιοχή κόρου

## Slide 23: Περιοχές λειτουργίας
Περιοχή Α : n-MOS αποκοπή, p-MOS τριόδου
Περιοχή Β : n-MOS κόρο, p-MOS τριόδου
Περιοχή C : n-MOS κόρο, p-MOS κόρο
Περιοχή D : n-MOS τριόδου, p-MOS κόρο
Περιοχή E : n-MOS τριόδου, p-MOS αποκοπή

## Slide 24: Περιοχή Α
0<VIN<Vthn
To n-MOS είναι στην αποκοπή άρα, I2=0. Επομένως και Ι1=0. Αλλά εφόσον το p-MOS είναι ενεργό (υπάρχει κανάλι) θα πρέπει VDS=0 και άρα Vout=VDD

## Slide 25: Περιοχή B
άρα

## Slide 26: Περιοχή C
Που δίνει
Για μία τιμή στην είσοδο υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές στην έξοδο

## Slide 27: Περιοχή D
άρα

## Slide 28: Περιοχή Ε
To p-MOS είναι στην αποκοπή άρα, I1=0. Επομένως και Ι2=0. Αλλά εφόσον το n-MOS είναι ενεργό (υπάρχει κανάλι) θα πρέπει VDS=0 και άρα Vout=0

## Slide 29: Επίδραση του λόγου βn/βp
βn/βp>1
βn/βp=1
VDD
OUT
IN
VDD
βn/βp<1

## Slide 30: Παρατήρηση για την περιοχή C
Για μία τιμή εισόδου υπάρχουν διαφορετικές τιμές στην έξοδο
Αυτό οφείλεται στο ότι το μοντέλο δεν είναι ακριβές
Εάν λάβουμε υπ’ όψιν την μεταβολή μήκους καναλιού τότε
  Μικρή περιοχή τιμών εισόδου αντιστοιχεί σε μεγάλη περιοχή τιμών εξόδου
  Μεγάλη κλίση αλλά όχι κάθετο τμήμα

## Slide 31: Λογικές τιμές και τιμές τάσης
Σε κάθε λογική τιμή αντιστοιχεί μία περιοχή από τιμές τάσης
Οι περιοχές των τιμών τάσης μπορεί να είναι διαφορετικές για την είσοδο και την έξοδο μίας πύλης

## Slide 32: Ιδανικός Αναστροφέας (1 από 2)
DC Χαρακτηριστική μεταφοράς
VDD
OUT
IN
VDD
VDD/2

## Slide 33: Ιδανικός Αναστροφέας (2 από 2)
Η λογική τιμή “1” στην είσοδο αντιπροσωπεύεται από το διάστημα (VDD/2,VDD]
Ενώ η λογική τιμή “0” στην είσοδο αντιπροσωπεύεται από το διάστημα [0,VDD/2)
Στην έξοδο η λογική τιμή “1” στην είσοδο αντιπροσωπεύεται από το VDD και η λογική τιμή “0” αντιπροσωπεύεται από το 0

## Slide 34: Ρεαλιστικός Αντιστροφέας (1 από 2)
VIL
VIH
VOL
VOH
OUT
IN
VDD

## Slide 35: Ρεαλιστικός Αντιστροφέας (2 από 2)
Για τη είσοδο έχουμε
  Λογική τιμή “1”, (VIH,VDD]
  Λογική τιμή “0”, [0,VIL)
Για τη έξοδο έχουμε
  Λογική τιμή “1”, (VOH,VDD]
  Λογική τιμή “0”, [0,VOL)

## Slide 36: Περιθώριο θορύβου
Με δύο λογικές πύλες (μία σαν είσοδο και την άλλη σαν έξοδο μπορούμε να ορίσουμε περιθώρια θορύβου)
Το περιθώριο θορύβου για το λογικό “1” είναιVOH -VIH,
Το περιθώριο θορύβου για το λογικό “0” είναιVIL -VOL

## Slide 37: Τέλος Ενότητας

## Slide 38: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 39: Σημειώματα

## Slide 40: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 41: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2015. «Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Ο αναστροφέας.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI102/.

## Slide 42: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 43: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 44: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες και τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι από το βιβλίο:
Sung-Mo Kang, Yusuf Leblebici. 1996. CMOS Digital Integrated Circuits (1 ed.). McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA © 1996.