## Slide 1: Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ενότητα 1: Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Κυκλωμάτων
Αγγελική Αραπογιάννη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Βιβλιογραφία
“Principles of CMOS LLSI Design”, N. Weste, K. Eshraghian, Addison Wesley.
“CMOS VLSI Design”, N. Weste, D. Harris, Addison Wesley.
“CMOS Digital Integrated Circuits”, S-M. Kang, Y. Leblebici, McGRAW-HILL.
“Digital Integrated Circuits”, J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nokolic, PEARSON.

## Slide 3: Στόχοι της μονολιθικής ολοκλήρωσης
Less area, more compactness at all system levels
Less power consumption
Less testing (more complex testing)
Higher reliability, due to improved on-chip interconnects
Higher speed due to reduced interconnect length
Significant cost savings

## Slide 4: Επίδραση της μεθοδολογίας σχεδίασης

## Slide 5: Σχεδιαστικά επίπεδα αφαίρεσης

## Slide 6: Ροή σχεδίασης VLSI κυκλωμάτων
FABRICATION & TESTING

## Slide 7: Στρατηγικές δομημένης σχεδίασης
Techniques evolved for complex hardware and software projects
Hierarchy: Subdivide the design into many levels of sub-modules
Regularity: Subdivide to max number of similar sub-modules at each level
Modularity: Define sub-modules unambiguously & well defined interfaces
Locality: Max local connections, keeping critical paths within module boundaries

## Slide 8: Σχεδιαστικές επιλογές
Υλοποίηση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πλήρως Ελεύθερη Σχεδίαση
Ημιελεύθερη Σχεδίαση
Χρήση Κυττάρων
Δομικά
Κύτταρα
Μακροκύτταρα
Χρήση Διατάξεων
Θάλασσα Πυλών
Διατάξεις Πυλών
Προγραμματιζόμενες Διατάξεις
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Ειδικών Εφαρμογών
Application Specific Integrated Circuits (ASICs)

## Slide 9: Field Programmable Gate Array (FPGA)

## Slide 10: Ολοκληρωμένο FPGA

## Slide 11: Sea of gates/gate array

## Slide 12: Σχεδίαση με δομικά κύτταρα (standard cells)

## Slide 13: Δομικά κύτταρα (standard cells)

## Slide 14: Πλήρως ελεύθερη σχεδίαση (full custom)

## Slide 15: Πλήρης εικόνα ολοκληρωμένου

## Slide 16: Ποιότητα σχεδίασης (1 από 2)
Achieve specifications (Static & Dynamic)
Die size
Power dissipation
Testability
Yield and manufacturability
Reliability
Technology updatable

## Slide 17: Ποιότητα σχεδίασης (2 από 3)
Testability
  Generation of good test vectors
  Availability of reliable test fixture at speed
  Design of testable chip
Yield and manufacturability
  Functional yield
  Parametric yield

## Slide 18: Ποιότητα σχεδίασης (3 από 3)
Reliability
  Premature aging (Infant mortality)
  ESD/EOS
  Latchup
  On-chip noise and crosstalk
  Power and ground bouncing
Technology updatable
  Easily updated to new design rules

## Slide 19: Πακετάρισμα (Packaging) (1 από 2)
Dual in-line package (DIP)
  Ceramic or plastic pin-through-hole (PTH)
  Low cost, but large size
  Ligh lead inductance (22-36 nH)
  Max pin count usually 64
Pin Grid Array (PGA) Package
  Ceramic or plastic pin-through-hole (PTH)
  Higher pin count (100 – 400 pins)
  Higher cost than DIP

## Slide 20: Πακετάρισμα (Packaging) (2 από 2)
CHIP CARRIER PACKAGE (CCP)
  Surface – mounted technology (SMT)
  Leadless chip carrier supports high pin count
  More efficient use of PCB area than DIP or PGA
MULTI-CHIP MODULE (MCM)
  Multiple chips assembled on a common substrate
  High performance applications
  Most efficient use of PCB area

## Slide 21: Εργαλεία σχεδίασης (VLSI CAD TOOLS) (1 από 2)
Categories of cad tools
High Level Synthesis (HDLs)
Logic Synthesis
Circuit Optimization
  Transistor sizing for min delays
  Process variations
  Statistical design
Layout
  Floorplanning
  Place & route
  Module generation
  Automatic cell placement and routing

## Slide 22: Εργαλεία σχεδίασης (VLSI CAD TOOLS) (2 από 2)
Layout Extraction
Simulation (SPICE for circuit-level simulation)
Layout – Schematic Verification
Design Rule Check

## Slide 23: Τέλος Ενότητας

## Slide 24: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 25: Σημειώματα

## Slide 26: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 27: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2015. «Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Κυκλωμάτων.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI102/.

## Slide 28: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 29: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 30: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες και τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι από το βιβλίο:
Sung-Mo Kang, Yusuf Leblebici. 1996. CMOS Digital Integrated Circuits (1 ed.). McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA © 1996.