## Slide 1: Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ενότητα 2: Τεχνολογία CMOS
Αγγελική Αραπογιάννη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Πυρίτιο
Η βάση για τα σύγχρονα ημιαγωγικά κυκλώματα είναι το πυρίτιο
Ένας κρύσταλλος καθαρού πυριτίου συμπεριφέρεται σαν μονωτής
Εάν προσθέσουμε προσμίξεις (impurities) τότε αλλάζουμε την αγωγιμότητα

## Slide 3: Κατηγορίες προσμίξεων
Donors : Δίνουν ελεύθερα ηλεκτρόνια (Δότες)
Acceptors : Δίνουν ελεύθερες οπές (Αποδέκτες) (οι οπές δημιουργούνται με δέσμευση ηλεκτρονίων)

## Slide 4: Wafers
Ξεκινώντας με «σπέρμα» παράγουμε κύλινδρο κρυσταλλικού πυριτίου
Ο κύλινδρος κόβεται σε λεπτές φέτες
Η μία πλευρά κάθε φέτας γυαλίζεται και χρησιμοποιείτε για κατασκευή ολοκληρωμένων

## Slide 5: Οξείδωση (Παραγωγή Si02)
Υγρή οξείδωση (με υδρατμούς 900°C – 1000°C), είναι γρήγορη
Ξηρή οξείδωση (καθαρό οξυγόνο 1200°C), αργή, καλύτερος έλεγχος πάχους
Σήμερα αντί για οξείδιο του πυριτίου χρησιμοποιούνται νιτρίδια μεταξύ της πύλης του τρανζίστορ και του καναλιού

## Slide 6: Διάχυση – Εμφύτευση Ιόντων
Diffusion (Διάχυση)
  Ατμοί προσμίξεων πάνω στην επιφάνεια του κρυστάλλου (θα διεισδύσουν στον κρύσταλλο)
Ion Implantation (Εμφύτευση Ιόντων)
  Προσμίξεις με υψηλή ενέργεια εκτοξεύονται στον κρύσταλλο

## Slide 7: Δημιουργία σχημάτων (Patterning)
Μπορούμε να ελέγξουμε σε ποία περιοχή του κρυστάλλου εφαρμόζουμε τις προηγούμενες διαδικασίες
Ο έλεγχος γίνεται με επικάλυψη του κρυστάλλου στις περιοχές που δεν θέλουμε να έχουμε επίδραση

## Slide 8: Φωτοαντιστατικά
Αρχικά καλύπτουμε το κρύσταλλο με κάποιο χημικό (φωτοαντιστατικό)
Κατόπιν έχουμε έκθεση φωτός πάνω στον κρύσταλλο
Οι περιοχές στις οποίες έχουμε έκθεση φωτός καθορίζονται από μία μάσκα (mask)

## Slide 9: Γραφή με φως- Lithography (1 από 2)
Γίνεται σε μηχανήματα υψηλού κόστους
Οι masks (μάσκες) έχουν επίσης υψηλό κόστος κατασκευής
Εναλλακτικά δέσμη ηλεκτρονίων (e-beam)

## Slide 10: Γραφή με φως- Lithography (2 από 2)
Με την έκθεση στο φώς αλλάζουν οι χημικές ιδιότητες του υλικού επικάλυψης
Με χημικές διεργασίες απομακρύνεται το υλικό επικάλυψης στις περιοχές οι οποίες εκτέθηκαν στο φως
Εναλλακτικά απομακρύνεται το υλικό από τις περιοχές οι οποίες δεν εκτέθηκαν στο φως.

## Slide 11: Υλοποίηση n-MOS Τρανζίστορ
Το n-MOS τρανζίστορ έχει υπόστρωμα τύπου p
  Άρα ξεκινάμε με υπόστρωμα τύπου p
  Εναλλακτικά δημιουργούμε «πηγάδι» τύπου p σε υπόστρωμα τύπου n
Τις περιοχές που δεν θα χρησιμοποιήσουμε για το τρανζίστορ θα τις απομονώσουμε ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν από πάνω τους γραμμές χωρίς να τις επηρεάζουν

## Slide 12: Υπόστρωμα με μονωτή
p-sub
μονωτής

## Slide 13: Προσθήκη μονωτή Πύλης
p-sub
Λεπτός μονωτής

## Slide 14: Προσθήκη Πύλης
p-sub
Poly (polysilicon)

## Slide 15: Ενεργός Περιοχή
Ενεργός Περιοχή (Active)
p-sub

## Slide 16: Δημιουργία Πηγής και Απαγωγού
n+ (Source + Drain)
n+ Diffusion
p-sub

## Slide 17: Self-Alingment
Η μάσκα για το n+ diff (n+ diffusion) υπερκαλύπτει το poly
  Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε μάσκες με απόλυτη ακρίβεια
  Με υπερκάλυψη και καθώς το n+ diff δεν μπορεί να περάσει το μονωτή δεν δημιουργείται πρόβλημα με την ακρίβεια στην τοποθέτηση μάσκας

## Slide 18: Με Self- Alignment
p-sub
n+
n+
poly
Ιδανική Περίπτωση με
Self-Alignment
p-sub
Δεξιά ολίσθηση με
Self-Alignment
n+
n+
poly

## Slide 19: Χωρίς Self-Alignment
Ιδανική Περίπτωση χωρίς
Self-Alignment
p-sub
n+
n+
poly
p-sub
Δεξιά ολίσθηση χωρίς
Self-Alignment
n+
n+
poly
πρόβλημα

## Slide 20: Κάτοψη Τρανζίστορ
Poly
p-Well
n-Diff
Active
Υπερκαλύψεις για αποφυγή κατασκευαστικών ατελειών

## Slide 21: Παραλλαγές
n-Well
p-Well
Triple Well
Twin-tub
SOI
Spacers (Low Doping-High Doping)
Κ.τ.λ.

## Slide 22: Συνδέσεις (1 από 4)
To metal1 συνδέεται:
  Με contact με n+,p+, poly
  Με via1 με metal2
Το metal2 συνδέεται:
  Με via1 με metal1
  Με via2 με metal3

## Slide 23: Συνδέσεις (2 από 4)
Γενικά το metalx συνδέεται:
  Με via(x-1) με metal(x-1)
  Με viax με metal(x+1)
Για σύνδεση του metal2 με poly
  metal2-metal1 με via1
  Metal1-poly με contact

## Slide 24: Συνδέσεις (3 από 4)
Το sub (υπόστρωμα) ή το well πρέπει να συνδέονται σε κατάλληλη τάση
  n-sub, n-well μέσω n+,
  p-sub, p-well μέσω p+,
Εάν η έκταση μεγάλη, περισσότερες από μία συνδέσεις (αποφυγή latch-up)

## Slide 25: Συνδέσεις (4 από 4)
p-sub
p+
n+
Poly
Via1
Metal1
metal2
contact

## Slide 26: Συνδέσεις - Κατασκευή
Υπάρχει επικάλυψη για αντιμετώπιση κατασκευαστικών ατελειών
Οι contact, via έχουν πεπερασμένο μέγεθος
  Οι via και contact μπορούν να είναι ακριβώς η μία πάνω από την άλλη μόνο εάν το επιτρέπει η τεχνολογία

## Slide 27: Επικαλύψεις
Metal1
Poly
Ιδανικό με επικάλυψη
Metal1
Poly
Ολίσθηση με επικάλυψη
Metal1
Ιδανικό χωρίς επικάλυψη
Ολίσθηση χωρίς επικάλυψη
Metal1

## Slide 28: Layout Rules (1 από 3)
Κανόνες σχεδίασης για αντιμετώπιση κατασκευαστικών ατελειών
Κανόνες υπάρχουν για στοιχεία του ίδιου επιπέδου
  Ελάχιστο πλάτος γραμμών (minimum width)
  Ελάχιστη απόσταση (minimum spacing)

## Slide 29: Layout Rules (2 από 3)
Στοιχεία διαφορετικών επιπέδων
  Επικαλύψεις
Υπάρχουν περιορισμοί για τον τρόπο σχεδίασης
  Design Grid
  Orientation (orthogonal κ.τ.λ.)

## Slide 30: Layout Rules (3 από 3)
Συμβιβασμός μεταξύ
  απόδοσης συστήματος (ταχύτητα, μέγεθος ολοκληρωμένου) – “performance” (επιδώσεις)
  Ποσοστού ολοκληρωμένων ελεύθερων σφαλμάτων
Με συντηρητικούς κανόνες
  Μεγάλο “yield”
Σε αντίθετη περίπτωση
  Επιδόσεις

## Slide 31: Σχεδίαση με λ ή μm
Οι κανόνες μπορούν να εκφραστούν σε λ ή μm
Για συγκεκριμένη τεχνολογία το λ αντιστοιχεί σε κάποια τιμή σε μm.
Παράδειγμα, εάν λ=0.5μm, τότε 2λ=1μm, 3λ=1.5μm, κ.τ.λ.

## Slide 32: Παράδειγμα με λ
Ας θεωρήσουμε τους εξής περιορισμούς
  Spacing metal1 1.8 μm
  Width metal1 1.2 μm
Χρησιμοποιώ λ=0.6 μm και οι περιορισμοί μου γίνονται
  Spacing metal1 3λ
  Width metal1 2λ

## Slide 33: Επαναχρησιμοποίηση σχεδίου
Έστω νέα τεχνολογία με
  Spacing metal1 1.5 μm
  Width metal1 1.0 μm
Με αλλαγή του λ από 0.6 μm σε 0.5 μm οι περιορισμοί παραμένουν οι ίδιοι
  Spacing metal1 3λ
  Width metal1 2λ
Το σχέδιο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί

## Slide 34: Πιθανό πρόβλημα
Έστω τεχνολογία με
  Spacing metal1 1.5 μm
  Width metal1 0.9 μm
Τώρα τα λ είναι διαφορετικά
    Για Spacing με περιορισμό 3λ έχω λ=0.5 μm
    Για Width με περιορισμό 2λ έχω λ=0.45 μm
    Επειδή πρέπει να ικανοποιούνται και οι δύο περιορισμοί θα επιλέξω το μέγιστο

## Slide 35: Μη βέλτιστη λύση
Μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω σχέδιο με περιορισμούς
  Spacing metal1 3λ
  Width metal1 2λ
  λ=0.5 μm
Τότε οι περιορισμοί μου γίνονται
  Spacing metal1 1.5 μm
  Width metal1 1.0m
Το πλάτος δεν είναι το ελάχιστο δυνατό

## Slide 36: Stick-Diagrams (1 από 4)
Γραμμές χωρίς μέγεθος
Contacts, vias με μικρό μαύρο κουτί
Μπορούμε να σημειώσουμε μέγεθος τρανζίστορ
Εύκολη σχεδίαση στο χέρι
Είναι “προσχέδιο” για κανονικό layout
Συνδέσεις σε υποστρώματα, wells, κ.τ.λ. συνήθως δεν περιλαμβάνονται

## Slide 37: Stick-Diagrams (2 από 4)

## Slide 38: Stick-Diagrams (3 από 4)
Τα τρανζίστορ σε σειρά εάν τοποθετηθούν μαζί μπορούν να υλοποιηθούν σε ενιαίο τμήμα diffusion (n-diff για n-MOS, p-diff για p-MOS)
Όταν σχεδιάζουμε προσπαθούμε να αποφύγουμε επιπλέον κόμβους που αυξάνουν την χωρητικότητα
Προσπαθούμε τυχόν χωρητικότητα να είναι συγκεντρωμένη στις τροφοδοσίες (VDD, GND) και όχι προς την έξοδο

## Slide 39: Stick-Diagrams (4 από 4)
Ελαχιστοποιούμε το μήκος των diffusion
  Μεγάλη αντίσταση
  Σχετικά μεγάλη χωρητικότητα
Καλό είναι το μήκος των poly να είναι μειωμένο
  Μέτρια αντίσταση
  Σχετικά μεγάλη χωρητικότητα
Τα μέταλλα έχουν μικρή χωρητικότητα και αντίσταση

## Slide 40: n-MOS δικτύωμα NOR Πύλης (1 από 3)
Έξοδος
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β

## Slide 41: n-MOS δικτύωμα NOR Πύλης (2από3)
Κοινός κόμβος για γείωση
  Η χωρητικότητα μειωμένη στην γείωση
Έξοδος
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β

## Slide 42: n-MOS δικτύωμα NOR Πύλης (3από3)
Κοινός κόμβος στην έξοδο
  Μειωμένη χωρητικότητα στη έξοδο – Επιθυμητό αποτέλεσμα
Έξοδος
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β

## Slide 43: Πύλη NOR (1από2)
Τα τρανζίστορ δεν είναι με την ίδια σειρά στα δικτυώματα
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β
Έξοδος
VDD

## Slide 44: Πύλη NOR (2από2)
Τα τρανζίστορ με «σωστή» σειρά στα δικτυώματα
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β
Έξοδος
VDD

## Slide 45: Μείωση του μήκους των diff
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β
Έξοδος
VDD

## Slide 46: Euler path
Συνεχές μονοπάτι που διασχίζει μία φορά τον κάθε κλάδο του σχηματικού
Πρέπει να περνάει με την ίδια σειρά τα τρανζίστορ στα n-MOS και στα p-MOS δικτυώματα
Εάν συνεχίζει σε τρανζίστορ στον ίδιο κόμβο αυτός μπορεί να είναι κοινός.

## Slide 47: Παράδειγμα (1από5)
Έξοδος
Είσοδος Α
Είσοδος Β
Έξοδος
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β

## Slide 48: Παράδειγμα (2από5)
Έξοδος
Έξοδος
Είσοδος Α
Είσοδος Β
Έξοδος
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β

## Slide 49: Παράδειγμα (3από5)
Έξοδος
Είσοδος Α
Είσοδος Β
Γείωση
Έξοδος
Είσοδος Α
Γείωση
Είσοδος Β

## Slide 50: Παράδειγμα (4από5)
Α
Α
C
Β
C
Β
Έξοδος

## Slide 51: Παράδειγμα (5από5)
Α
Γείωση
C
B
Έξοδος
VDD

## Slide 52: AOI Πύλες
AND – OR – Inverter
Στο πρώτο επίπεδο AND πύλες (πύλη)
Οι κύριες είσοδοι οδηγούν είτε
  AND πύλες του πρώτου επιπέδου
  Κατευθείαν την OR πύλη
Οι έξοδοι των AND πυλών οδηγούν την OR
Η OR πύλη οδηγεί τον Inverter

## Slide 53: Ονοματολογία
Λίστα αριθμών με τους μεγαλύτερους αριθμούς πρώτα
Για κάθε AND πύλη προστίθεται στην λίστα των αριθμών ο αριθμός των εισόδων της
Για κάθε κύρια είσοδο που οδηγεί κατευθείαν την OR προσθέτουμε στην λίστα τον αριθμό 1.
Για παράδειγμα η F=[(ABC)+(DE)+(FG)+H+I]’ είναι η ΑΟΙ-32211

## Slide 54: ΟΑI Πύλες
OR –AND– Inverter
Αντίστοιχες με τις ΑΟΙ πύλες μόνο που οι ρόλοι των πυλών AND και OR αντεστραμμένοι
Ονοματολογία αντίστοιχη με την περίπτωση των ΑΟΙ
Παράδειγμα η F=[A(B+C)]’ είναι η ΟΑΙ-21

## Slide 55: Υπολογισμός Αντίστασης (1 από 5)
Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από
  Το υλικό κατασκευής
    ρ : ειδική αντίσταση
  Το σχήμα του αγωγού
    l/S
    l το μήκος του αγωγού
    S η επιφάνεια της διατομής του για αγωγό σταθερής διατομής

## Slide 56: Υπολογισμός Αντίστασης (2 από 5)
Στην περίπτωση των αγωγών σε ολοκληρωμένα κυκλώματα θα θεωρούμε διατομή S= tw
  t : το πάχος του αγωγού
  w : το πλάτος του αγωγού
Η αντίσταση θα είναι

## Slide 57: Υπολογισμός Αντίστασης (3 από 5)
Οι παράμετροι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
Δεν αλλάζουν από τον σχεδιαστή του μικροηλεκτρονικού αναπτύγματος layout
  ρ (ειδική αντίσταση) και t (πάχος αγωγού)
Καθορίζονται από τον σχεδιαστή του μικροηλεκτρονικού αναπτύγματος layout
  w (πλάτος αγωγού) και l (μήκος αγωγού)

## Slide 58: Υπολογισμός Αντίστασης (4 από 5)
Η αντίσταση θα είναι
Όπου RS: η αντίσταση φύλλου (sheet resistance) που περιλαμβάνει τους όρους που εξαρτούνται από την τεχνολογία (όχι από τον σχεδιαστή)

## Slide 59: Υπολογισμός Αντίστασης (5 από 5)
Η RS δίνεται σε Ω/τετράγωνο, Ohms/,
  Για w=l (τετράγωνο) η αντίσταση είναι ίση με την RS , και δεν εξαρτάται από το μέγεθος του τετραγώνου
Γενικότερα η αντίσταση δεν εξαρτάται από το απόλυτο μέγεθος αλλά από την μορφή του σχήματος
Παράδειγμα δυο γραμμές (ορθογώνιας κάτοψης) με ίδιο λόγο l/w έχουν τον ίδιο αριθμό τετραγώνων που είναι l/w.

## Slide 60: Ειδικά σχήματα
Για μη ορθογώνιες κατόψεις χρησιμοποιούμε πίνακες που μας δίνουν το αριθμό τετραγώνων
Προσοχή για την εύρεση της αντίστασης αφού υπολογίσουμε τον αριθμό τετραγώνων θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με την αντίσταση φύλλου.

## Slide 61: Παράδειγμα 2
Για το ακόλουθο σχήμα εάν ο λόγος w1/w2 είναι γνωστός ο αριθμός τετραγώνων δίνεται από το πίνακα
w1
w1
w2
w2
w1/w2 | Αντίσταση (σε )
1.5 | 2.1
2 | 2.25
3 | 2.5
4 | 2.65

## Slide 62: Προσοχή
  Ο πίνακας ισχύει για δεδομένη κατεύθυνση του ρεύματος (στη προηγούμενη περίπτωση) για ρεύμα ανάμεσα στην δεξιά και την αριστερή πλευρά του σχήματος.
  Εάν το ρεύμα ήταν π.χ. μεταξύ της κάτω πλευράς και της αριστερής θα ίσχυε άλλος πίνακας
  Η φορά του ρεύματος δεν έχει σημασία (π.χ. για την αρχική περίπτωση, είτε από δεξιά προς αριστερά είτε από αριστερά προς δεξιά έχουμε την ίδια αντίσταση

## Slide 63: Υπολογισμός Τετραγώνων (1από3)
Έστω το ακόλουθο σχήμα με ρεύμα που συνδέει την αριστερή με την δεξιά πλευρά
2μm
5μm
1μm
1μm

## Slide 64: Υπολογισμός Τετραγώνων (2από3)
Χωρίζω το σχήμα σε δύο επιμέρους
  Τμήμα Α (ορθογώνιο)
  Τμήμα Β (Υπολογίζεται από τον πίνακα που έχει δοθεί)
2μm
3μm
1μm
1μm
2μm

## Slide 65: Υπολογισμός Τετραγώνων (3από3)
Τμήμα Α
  Ο αριθμός των τετραγώνων είναι l/w άρα το τμήμα Α έχει (3μm/2μm)  = 1.5 
Τμήμα Β
    w1/w2 = 2μm/1μm = 2
    Από πίνακα για w1/w2 = 2 έχω αριθμό τετραγώνων 2.25
  Τελικά έχω σύνολο 1.5 + 2.25  = 3.75 
  Για υπολογισμό της αντίστασης πολλαπλασιάζω με την αντίσταση φύλλου.

## Slide 66: Ειδική Περίπτωση
Η τετράγωνη γωνία έχει 0.5
Τμήμα Α 2 
Τμήμα Α 0.5 
Τμήμα Α 2 
Σύνολο 4.5  (μεταξύ των πλευρών 1μm)
1μm
1μm
2μm
3μm
3μm

## Slide 67: Υπολογισμός χωρητικότητας
Βρίσκω το εμβαδό και την περίμετρο του σχήματος
Πολλαπλασιάζω το εμβαδό με την χωρητικότητα επαφής (plate capacitance) πού δίνεται F ανά (μm)2
Πολλαπλασιάζω την περίμετρο με την χωρητικότητα περιφέρειας ( fringe capacitance) πού δίνεται F ανά μm
Αθροίζω της δύο χωρητικότητες και βρίσκω την συνολική

## Slide 68: Τέλος Ενότητας

## Slide 69: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 70: Σημειώματα

## Slide 71: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 72: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2015. «Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Τεχνολογία CMOS.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI102/.

## Slide 73: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 74: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 75: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες και τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι από το βιβλίο:
Sung-Mo Kang, Yusuf Leblebici. 1996. CMOS Digital Integrated Circuits (1 ed.). McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA © 1996.