## Slide 1: Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ενότητα 5: Γινόμενο RC και υπολογισμός καθυστερήσεων σε κύκλωμα
Αγγελική Αραπογιάννη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Απεικόνιση των εσωτερικών χωρητικοτήτων του αναστροφέα CMOS

## Slide 3: Ισοδύναμη χωρητικότητα του αναστροφέα CMOS

## Slide 4: Delay Definitions

## Slide 5: Output Voltage Rise & Fall Times

## Slide 6: Φόρτιση πυκνωτή μέσω αντίστασης
Εάν αρχικά, η τάση στο άκρο του πυκνωτή είναι 0, τότε για την τάση σε χρόνο t, V(t) θα έχουμε
VDD
R
C
V(t)

## Slide 7: Αποφόρτιση πυκνωτή
Εάν αρχικά, η τάση στο άκρο του πυκνωτή είναι VDD, τότε για την τάση σε χρόνο t, V(t) θα έχουμε
R
C
V(t)

## Slide 8: Τι είναι το γινόμενο RC (1 από 2)
Όπως φαίνεται από τους παραπάνω τύπους δεν ενδιαφέρει μεμονωμένα η αντίσταση και η χωρητικότητα αλλά το γινόμενο τους (γινόμενο RC )
  Για παράδειγμα η συνάρτηση V(t) είναι η ίδια για R=10 kΩ και C=10 pF η R=20 kΩ και C=5pF
  Το γινόμενο RC μονάδες χρόνου (RC=(V/I)x(Q/V)=Q/I)

## Slide 9: Τι είναι το γινόμενο RC (2 από 2)
Προσοχή το γινόμενο RC δεν μας δίνει το χρόνο που θέλει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. (Αυτός είναι άπειρος)
Το γινόμενο RC μας επιτρέπει εύκολα να συγκρίνουμε διαφορετικές σχεδιάσεις ως προς την ταχύτητα. (Εάν το γινόμενο είναι n φορές μεγαλύτερο αναμένουμε και η διαδικασία να είναι n φορές ποιο αργή).
Πρακτικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μια διαδικασία ολοκληρώνεται σε 2-3 φορές το γινόμενο RC

## Slide 10: CMOS και RC γινόμενο (1 από 3)
Για να χρησιμοποιήσουμε το RC γινόμενο θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τα τρανζίστορ με πυκνωτές και αντιστάσεις
Τυπικά αντικαθιστούμε το τρανζίστορ με μια αντίσταση και ένα πυκνωτή
  Ο πυκνωτής αντιπροσωπεύει την χωρητικότητα της πύλης (εναλλακτικά μπορούμε να έχουμε και επιπλέον παρασιτικούς πυκνωτές)

## Slide 11: CMOS και RC γινόμενο (2 από 3)
Η αντίσταση συνδέει την πηγή με την εκροή.
  Εάν το τρανζίστορ είναι ενεργό τότε έχουμε μία ισοδύναμη αντίσταση (effective resistance)
  Εάν το τρανζίστορ δεν είναι ενεργό τότε θεωρούμε ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ πηγής και καταβόθρας (η ισοδύναμη αντίσταση θα είναι άπειρη)
  Η τιμής της ισοδύναμη αντίστασης είναι αντιστρόφως ανάλογη του πλάτους του τρανζίστορ W

## Slide 12: CMOS και RC γινόμενο (3 από 3)
  Η τιμής της ισοδύναμη αντίστασης είναι ανάλογη του μήκους του τρανζίστορ L
  Στην πραγματικότητα η αντίσταση ανάμεσα στην πηγή και την καταβόθρα ενός τρανζίστορ δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τάσεις. Η ισοδύναμη αντίσταση θα ήταν αυτή που θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα
  Για τιμές της τάσης τροφοδοσίας αρκετά μεγαλύτερες της τάσης κατωφλίου η ισοδύναμη αντίσταση είναι αντιστρόφως ανάλογη της τάσης τροφοδοσίας

## Slide 13: Προσοχή
Δεν υπάρχει RC γινόμενο για ένα τρανζίστορ
  Στην τυπική περίπτωση η χωρητικότητα της πύλης και η ισοδύναμη αντίσταση του τρανζίστορ ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα.
Τυπικά (εάν αγνοήσουμε παρασιτικές χωρητικότητες) υπολογίζουμε μια ισοδύναμη αντίσταση είτε για το p-MOS είτε για το n-MOS δίκτυο (ανάλογα με ποιο είναι ενεργό)

## Slide 14: Ισοδύναμα κυκλώματα για τρανζίστορ (1 από 2)
G
S
D
Ενεργό n-MOS
G
S
D
Ανενεργό n-MOS
Άπειρη αντίσταση

## Slide 15: Ισοδύναμα κυκλώματα για τρανζίστορ (2 από 2)
Ενεργό p-MOS
Ανενεργό p-Mos

## Slide 16: Παράδειγμα
Θεωρούμε μία πύλη NAND με ισοδύναμη αντίσταση για κάθε n-MOS τρανζίστορ 6 KΩ και για p-MOS τρανζίστορ 10 KΩ. Εάν στην έξοδο της πύλης είναι συνδεδεμένος πυκνωτής C με χωρητικότητα 50 fF υπολογίστε το γινόμενο RC για τις ακόλουθες μεταβολές στην είσοδο
01 σε 11
11 σε 00
Η μόνη χωρητικότητα που λαμβάνουμε υπόψη είναι η χωρητικότητα C

## Slide 17: 01 σε 11
Α
Β
Α
Β
6 KΩ
6 KΩ
50 fF

## Slide 18: 11 σε 00
Α
Β
Α
Β
10 KΩ
10 KΩ
50 fF

## Slide 19: Κανόνες (1 από 2)
Για μεταβολή από λογικό “0” σε λογικό “1” χρησιμοποιούμε την ισοδύναμη αντίσταση που δίνει το τμήμα p-MOS
Το τμήμα n-MOS πρέπει να έχει άπειρη αντίσταση
Αντικαθιστούμε τρανζίστορ p-MOS με την ακόλουθη λογική
  Εάν η πύλη του τρανζίστορ έχει τελική λογική τιμή “0” αντικαθιστάτε από ισοδύναμη αντίσταση
  Εάν η πύλη του τρανζίστορ έχει τελική λογική τιμή “1” αντικαθιστάτε από άπειρη αντίσταση

## Slide 20: Κανόνες (2 από 2)
Για μεταβολή από λογικό “1” σε λογικό “0” χρησιμοποιούμε την ισοδύναμη αντίσταση που δίνει το τμήμα n-MOS
Το τμήμα p-MOS πρέπει να έχει άπειρη αντίσταση
Αντικαθιστούμε τρανζίστορ n-MOS με την ακόλουθη λογική
  Εάν η πύλη του τρανζίστορ έχει τελική λογική τιμή “1” αντικαθιστάτε από ισοδύναμη αντίσταση
  Εάν η πύλη του τρανζίστορ έχει τελική λογική τιμή “0” αντικαθιστάτε από άπειρη αντίσταση

## Slide 21: Ερώτηση
Γιατί έχουμε ζεύγος τιμών εισόδου αφού για το RCγινόμενο χρησιμοποιούμε μόνο τις τελικές τιμές;
Γιατί καθυστέρηση υπάρχει (και κατά συνέπεια RCγινόμενο) μόνο όταν υπάρχει αλλαγή της λογικής τιμής της εξόδου
  Δεν έχει νόημα να υπολογίσουμε RCγινόμενο για αλλαγή στις εισόδους από 10 σε 00.

## Slide 22: Παράδειγμα 2 (1 από 3)
Θεωρήστε τις ακόλουθες πύλες
A
B
C
A
B
C
300 fF

## Slide 23: Παράδειγμα 2 (2 από 3)
Όλα τα τρανζίστορ της πύλης NAND είναι ελάχιστου μεγέθους με
  Ισοδύναμη αντίσταση για τα p-MOS τρανζίστορ 10 KΩ
  Ισοδύναμη αντίσταση για τα n-MOS τρανζίστορ 5 KΩ
  Χωρητικότητα πύλης για κάθε τρανζίστορ 50 fF
Τα τρανζίστορ του αναστροφέα έχουν ελάχιστο μήκος και για το πλάτος τους υπάρχουν οι ακόλουθες 4 επιλογές
  i) n-MOS ελάχιστο πλάτος, p-MOS ελάχιστο πλάτος
  ii) n-MOS ελάχιστο πλάτος, p-MOS 1.5 φορές το ελάχιστο πλάτος
  iii) n-MOS 1.5 φορές ελάχιστο πλάτος, p-MOS 1.5 φορές το ελάχιστο πλάτος
  iv) n-MOS ελάχιστο πλάτος, p-MOS 2 φορές το ελάχιστο πλάτος

## Slide 24: Παράδειγμα 2 (3 από 3)
Ποια λύση οδηγεί σε ελάχιστη καθυστέρηση μέσω των δύο πυλών;
Ποια λύση έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση;
Ποια λύση έχει το ελάχιστο γινόμενο ενέργειας-καθυστέρησης;
  Ως καθυστέρηση θεωρήστε τη μέγιστη σε κάθε περίπτωση
Θεωρήστε ότι οι μόνες χωρητικότητες που λαμβάνουμε υπόψη είναι οι χωρητικότητες πύλης κάθε τρανζίστορ και η χωρητικότητα (300 fF στην έξοδο)

## Slide 25: Περίπτωση (i)
Καθυστέρηση
  Για άνοδο στην έξοδο
  (3∙5KΩ) ∙(50fF+50fF)+(10KΩ∙300fF)=...=4.5ns
  Για κάθοδο στην έξοδο
  (10KΩ)∙(50fF+50fF)+(5KΩ∙300fF)=...=2.5ns
Ενέργεια - ανάλογη της χωρητικότητας
a ∙C=a ∙((100fF)+(300fF))=a∙400fF
(όπου a συνάρτηση της τάσης λειτουργίας)
Γινόμενο ενέργειας-καθυστέρησης
(4.5ns) ∙ a∙(400fF)=a ∙1.8 ∙ns ∙pF

## Slide 26: Περίπτωση (ii)
Καθυστέρηση
  Για άνοδο στην έξοδο
  (3∙5KΩ) ∙(50fF+50fF∙1.5)+((10KΩ/1.5)∙300fF)=...=3.875ns
  Για κάθοδο στην έξοδο
  (10KΩ)∙(50fF+50fF ∙1.5)+(5KΩ∙300fF)=...=2.75ns
Ενέργεια - ανάλογη της χωρητικότητας
a ∙C=a ∙((125fF)+(300fF))=a∙425fF
(όπου a συνάρτηση της τάσης λειτουργίας)
Γινόμενο ενέργειας-καθυστέρησης
(3.875ns) ∙ a∙(425fF)=a ∙1.646875 ∙ns ∙pF

## Slide 27: Περίπτωση (iii)
Καθυστέρηση
  Για άνοδο στην έξοδο
  (3∙5KΩ) ∙(50fF∙1.5 +50fF∙1.5 )+((10KΩ/1.5) ∙300fF)=...=4.25ns
  Για κάθοδο στην έξοδο
  (10KΩ)∙(50fF∙1.5 +50fF∙1.5 )+((5KΩ/1.5) ∙300fF)=...=2.5ns
Ενέργεια - ανάλογη της χωρητικότητας
a ∙C=a ∙((150fF)+(300fF))=a∙450fF
(όπου a συνάρτηση της τάσης λειτουργίας)
Γινόμενο ενέργειας-καθυστέρησης
(4.25ns) ∙ a∙(450fF)=a ∙1.9125 ∙ns ∙pF

## Slide 28: Περίπτωση (iv)
Καθυστέρηση
  Για άνοδο στην έξοδο
  (3∙5KΩ) ∙(50fF+50fF∙2)+((10KΩ/2) ∙300fF)=...=3.75ns
  Για κάθοδο στην έξοδο
  (10KΩ)∙(50 fF+50fF∙2)+(5KΩ∙300fF)=...=3ns
Ενέργεια - ανάλογη της χωρητικότητας
a ∙C=a ∙((150fF)+(300fF))=a∙450fF
(όπου a συνάρτηση της τάσης λειτουργίας)
Γινόμενο ενέργειας-καθυστέρησης
(3.75ns) ∙ a∙(450fF)=a ∙1.6875 ∙ns ∙pF

## Slide 29: RC γινόμενο με πολλαπλά RC στάδια
Σε αυτή την περίπτωση το RC γινόμενο είναι
R1∙(C1+C2)+R2∙C2 ή R1∙C1+(R1+R2)∙C2
R1
C1
R2
C2
IN
OUT

## Slide 30: Γενικότερη περίπτωση
Το RC γινόμενο είναι
R1
C1
R2
C2
IN
OUT
Rn
Cn
...
ή

## Slide 31: Υπολογισμός RC γινομένου για δύο τμήματα (1 από 3)
Ας θεωρήσουμε ένα τμήμα από i=1 μέχρι k και ένα δεύτερο τμήμα από i=k+1 μέχρι n
Το πρώτο τμήμα έχει συνολική αντίσταση
  RC γινόμενο

## Slide 32: Υπολογισμός RC γινομένου για δύο τμήματα (2 από 3)
Το δεύτερο τμήμα έχει
  συνολική χωρητικότητα
  RC γινόμενο

## Slide 33: Υπολογισμός RC γινομένου για δύο τμήματα (3 από 3)
Το συνολικό RC γινόμενο είναι

## Slide 34: RC γινόμενο για όμοια στάδια
Ας θεωρήσουμε ότι Ri=R για κάθε i=1,..,n και Ci=C για κάθε i=1,..,n

## Slide 35: Πύλη με εσωτερικές χωρητικότητες (1 από 3)
Ας θεωρήσουμε την ακόλουθη πύλη
A
B
C
C
B
A
C3=300 fF
C1=10 fF
C2=10 fF

## Slide 36: Πύλη με εσωτερικές χωρητικότητες (2 από 3)
Υπολογίστε το RC γινόμενο για την ακόλουθη μεταβολή στις εισόδους
(ABC=110) → (ABC=111)
εάν η ισοδύναμη αντίσταση για κάθε n-MOS τρανζίστορ είναι 5 KΩ.

## Slide 37: Πύλη με εσωτερικές χωρητικότητες (3 από 3)
Οι αντιστάσεις των τρανζίστορ RA, RB και RC είναι ίσες με R=5KΩ
To RC γινόμενο είναι
RA∙(C1+C2+C3)+RB ∙(C2+C3)+RC ∙C3=
R ∙((C1+C2+C3)+ (C2+C3)+∙C3)=
5KΩ∙(320fF+310fF+300fF)=..=4.65ns

## Slide 38: Γενική περίπτωση πύλης NAND (1 από 7)
Ας θεωρήσουμε την πύλη NAND n εισόδων. Η πύλη θα έχει
  n p-MOS τρανζίστορ παράλληλα στο p-MOS τμήμα
  n n-MOS τρανζίστορ σε σειρά στο n-MOS τμήμα
Ας θεωρήσουμε επίσης ότι υπάρχουν παρασιτικές χωρητικότητες προς το υπόβαθρο από την πηγή και την καταβόθρα σε κάθε τρανζίστορ

## Slide 39: Γενική περίπτωση πύλης NAND (2 από 7)
Για απλότητα ας θεωρήσουμε ότι όλα τα τρανζίστορ είναι ελάχιστου μεγέθους με όλες τις παρασιτικές χωρητικότητες ίσες με C και ότι η ισοδύναμη αντίσταση είναι Rn για τα n-MOS τρανζίστορς και Rp για τα p-MOS.
Στην έξοδο θεωρώ χωρητικότητα CL
Στην περίπτωση που έχω n εισόδους θα έχω
  n n-MOS τρανζίστορς σε σειρά με 2C παρασιτική χωρητικότητα ανάμεσα σε κάθε ζεύγος από τρανζιστορ

## Slide 40: Γενική περίπτωση πύλης NAND (3 από 7)
  Στο τελευταίο n-MOS συνδέονται nC παρασιτικές χωρητικότητες από τις καταβόθρες των p-MOS τρανζίστορ
  C παρασιτική χωρητικότητα της καταβόθρας του n-MOS
  Και τέλος CL η χωρητικότητα που οδηγείται από την πύλη

## Slide 41: Γενική περίπτωση πύλης NAND (4 από 7)
A1
Α2
Αn
An
A2
A1
CL+(n+1)C
2C
2C
An-1
. . .
2C
. . .

## Slide 42: Γενική περίπτωση πύλης NAND (5 από 7)
Για την αποφόρτιση το κύκλωμα έχει n στάδια
  Τα πρώτα n-1 στάδια έχουν αντίσταση Rn και χωρητικότητα 2C το καθένα
  το τελευταίο στάδιο έχει επίσης αντίσταση Rn αλλά χωρητικότητα CL+(n+1)C
Χωρίζουμε το κύκλωμα σε δύο τμήματα
  Τμήμα Α που περιλαμβάνει τα n-1 πρώτα στάδια
  Τμήμα Β που περιλαμβάνει το τελευταίο στάδιο

## Slide 43: Γενική περίπτωση πύλης NAND (6 από 7)
Για το πρώτο τμήμα το RC γινόμενο RCA είναι
Και η αντίσταση RA είναι

## Slide 44: Γενική περίπτωση πύλης NAND (7 από 7)
Για το δεύτερο τμήμα το RC γινόμενο RCB είναι
Και η χωρητικότητα για το δεύτερο τμήμα είναι

## Slide 45: Συνολικό RC (2)
Το συνολικό γινόμενο RC θα είναι:

## Slide 46: Εναλλακτική Λύση (1 από 3)
Το πρώτο τμήμα αποτελείται από n στάδια με αντίσταση Rn και χωρητικότητα 2C το καθένα και το δεύτερο τμήμα αποτελείται από ένα στάδιο με μηδενική αντίσταση και χωρητικότητα (n-1)C+CL
Για το πρώτο τμήμα θα έχω

## Slide 47: Εναλλακτική Λύση (2 από 3)
Το RC γινόμενο RCC θα είναι
Και η αντίσταση θα είναι

## Slide 48: Εναλλακτική Λύση (3 από 3)
Για το δεύτερο τμήμα θα έχω
Το RC γινόμενο, RCD θα είναι μηδενικό εφόσον η αντίσταση σε αυτό το τμήμα είναι μηδενική
Η χωρητικότητα CD θα είναι

## Slide 49: Συνολικό RC (3)
Το συνολικό γινόμενο RC θα είναι

## Slide 50: Παράδειγμα 2
Αριθμός εισόδων | Γινόμενο RC
1 | 0.55 ns
2 | 1.20 ns
3 | 1.95 ns
4 | 2.80 ns
5 | 3.75 ns
6 | 4.80 ns
7 | 5.95 ns
8 | 7.20 ns
9 | 8.55 ns
10 | 10.00 ns
Για Rn=5 KΩ, C=5 fF και CL=100 fF έχω τα ακόλουθα αποτελέσματα

## Slide 51: Estimation of interconnect parasitics (1 από 4)

## Slide 52: Estimation of interconnect parasitics (2 από 4)

## Slide 53: Estimation of interconnect parasitics (3 από 4)

## Slide 54: Estimation of interconnect parasitics (4 από 4)

## Slide 55: Γινόμενο RC για γραμμή
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία γραμμή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
r=10 Ω/μm (αντίσταση ανά μονάδα μήκους)
c=10 aF/μm (χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους)
l=1000 μm (μήκος γραμμής)
Ποιό είναι το RC γινόμενο της γραμμής;

## Slide 56: Υπόθεση 1 (1 από 2)
Η γραμμή αποτελείται από 10 τμήματα
Άρα κάθε τμήμα έχει μήκος 1000μm/10=100μm
Η αντίσταση ενός τμήματος θα είναι 100μm επί 10 Ω/μm ίση με 1000Ω
Η χωρητικότητα ενός τμήματος θα είναι 100μm επί 10aF/μm ίση με 1000 aF

## Slide 57: Υπόθεση 1 (2 από 2)
Υποθέτοντας ότι η χωρητικότητα είναι "συγκεντρωμένη" στο τέλος του τμήματος θα έχω ένα κύκλωμα 10 σταδίων με αντίσταση 1000 Ω και χωρητικότητα 1000 aF ανά στάδιο. Άρα το RC γινόμενο είναι

## Slide 58: Υπόθεση 2 (1 από 2)
Η γραμμή αποτελείται από 100 τμήματα
Άρα κάθε τμήμα έχει μήκος 1000μm/100=10μm
Η αντίσταση ενός τμήματος θα είναι 10μm επί 10 Ω/μm ίση με 100Ω
Η χωρητικότητα ενός τμήματος θα είναι 10μm επί 10aF/μm ίση με 100 aF

## Slide 59: Υπόθεση 2 (2 από 2)
Υποθέτοντας ότι η χωρητικότητα είναι "συγκεντρωμένη" στο τέλος του τμήματος θα έχω ένα κύκλωμα 100 σταδίων με αντίσταση 100 Ω και χωρητικότητα 100 aF ανά στάδιο. Άρα το RC γινόμενο είναι:

## Slide 60: Υπόθεση 3 (1 από 2)
Η γραμμή αποτελείται από n τμήματα
Άρα κάθε τμήμα έχει μήκος 1000μm/n
Η αντίσταση ενός τμήματος θα είναι 1000μm/n επί 10 Ω/μm ίση με 10000Ω/n
Η χωρητικότητα ενός τμήματος θα είναι 1000μm/n επί 10 aF/μm ίση με 10000aF/n

## Slide 61: Υπόθεση 3 (2 από 2)
Υποθέτοντας ότι η χωρητικότητα είναι "συγκεντρωμένη" στο τέλος του τμήματος θα έχω ένα κύκλωμα n σταδίων με αντίσταση 10000Ω/n και χωρητικότητα 10000aF/n ανά στάδιο. Άρα το RC γινόμενο είναι
Το όριο για n τείνει στο άπειρο είναι

## Slide 62: Γενική περίπτωση (1 από 2)
Έχω n τμήματα
  μήκος l/n
  αντίσταση r(l/n)
  χωρητικότητα c(l/n)
Γινόμενο RC

## Slide 63: Γενική περίπτωση (2 από 2)
Το όριο για n τείνει στο άπειρο είναι:

## Slide 64: Γραμμή με χωρητικότητα στο τέλος της (1 από 5)
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία γραμμή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
r=10 Ω/μm (αντίσταση ανά μονάδα μήκους)
c=10 aF/μm (χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους)
l=1000 μm (μήκος γραμμής)
Μια χωρητικότητα 50 fF στο τέλος της γραμμής
Ποιό είναι το RC γινόμενο του κυκλώματος;

## Slide 65: Γραμμή με χωρητικότητα στο τέλος της (2 από 5)
Υποθέτουμε ότι έχουμε δύο τμήματα
  Τη Γραμμή
  Τον Πυκνωτή
Για τη γραμμή έχω
  Γινόμενο RC
  Αντίσταση

## Slide 66: Γραμμή με χωρητικότητα στο τέλος της (3 από 5)
Για τον πυκνωτή έχω:
  Γινόμενο RC μηδέν, δεν υπάρχει αντίσταση (RCB=0)
  Χωρητικότητα 50 fF, (CB=50 fF)
Συνολικά θα έχω:

## Slide 67: Γραμμή με χωρητικότητα στο τέλος της (4 από 5)
Τι θα γινότανε εάν το μήκος της γραμμής ήταν δεκαπλάσιο;
Για τη γραμμή έχω
  Γινόμενο RC
  Αντίσταση

## Slide 68: Γραμμή με χωρητικότητα στο τέλος της (5 από 5)
Συνολικά θα έχω:

## Slide 69: RC γινόμενο με αναστροφέα στην είσοδο (1 από 4)
Ας υποθέσω ότι έχω αναστροφέα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
  Χωρητικότητα εισόδου 50 fF
  Ισοδύναμη αντίσταση και για το n-MOS και για το p-MOS transistor 10KΩ
Πιο είναι το RC γινόμενο εάν τοποθετήσω τον αναστροφέα στην είσοδο της γραμμής

## Slide 70: RC γινόμενο με αναστροφέα στην είσοδο (2 από 4)
Η γραμμή παραμένει η ίδια
r=10 Ω/μm (αντίσταση ανά μονάδα μήκους)
c=10 aF/μm (χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους)
l=10000 μm (μήκος γραμμής)
Μια χωρητικότητα 50 fF στο τέλος της γραμμής

## Slide 71: RC γινόμενο με αναστροφέα στην είσοδο (3 από 4)
Μπορώ να υποθέσω ότι έχω δύο τμήματα
Το πρώτο είναι ο αναστροφέας με
  Αντίσταση RA=10KΩ
  Γινόμενο RCA=0, η χωρητικότητα είναι μηδέν
Το δεύτερο τμήμα είναι η γραμμή με τον πυκνωτή στην έξοδο της
  Το γινόμενο RC το έχουμε υπολογίσει και είναι 10ns
  H χωρητικότητα CB θα είναι το άθροισμα της χωρητικότητας της γραμμής Cline και της χωρητικότητας στην έξοδο Cload

## Slide 72: RC γινόμενο με αναστροφέα στην είσοδο (4 από 4)
Άρα το RC γινόμενο θα είναι

## Slide 73: Γενική περίπτωση 2 (1 από2)
Γραμμή που οδηγείται από αντίσταση Rdriver
Μήκος γραμμής l, αντίσταση ανά μονάδα μήκους r και χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους c
Χωρητικότητα στη έξοδο Cload

## Slide 74: Γενική περίπτωση 2 (2 από2)
Χωρίζω το κύκλωμα σε δύο τμήματα
Τμήμα Α, περιλαμβάνει την αντίσταση Rdriver
Τμήμα Β, περιλαμβάνει την γραμμή και τη χωρητικότητα Cload
Το τμήμα Β το χωρίζω σε δύο τμήματα C και D
Τμήμα C, περιλαμβάνει την γραμμή, με χωρητικότητα CL και αντίσταση RL
Τμήμα D, περιλαμβάνει τη χωρητικότητα Cload

## Slide 75: Το γινόμενο RC είναι

## Slide 76: Εναλακτική Λύση
Το RC γινόμενο για τρία διαδοχικά τμήματα (καθένα με οποιοδήποτε αριθμό διαδοχικών σταδίων) δίνεται από
Χωρίζω το κύκλωμα σε τρία τμήματα
  Τμήμα Α, αντίσταση Rdriver
  Τμήμα Β, γραμμή
  Τμήμα C, χωρητικότητα Cload

## Slide 77: Το RC γινόμενο θα είναι

## Slide 78: Εισαγωγή Αναστροφέα στην γραμμή (1 από 3)
Ας υποθέσουμε ότι εισάγουμε έναν αναστροφέα στο μέσο της γραμμής. Ποιό θα είναι το καινούργιο γινόμενο RC;
Για την γραμμή έχουμε τις ακόλουθες υποθέσεις
r=10 Ω/μm (αντίσταση ανά μονάδα μήκους)
c=10 aF/μm (χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους)
l=10000 μm (μήκος γραμμής)

## Slide 79: Εισαγωγή Αναστροφέα στην γραμμή (2 από 3)
Για τον αναστροφέα έχουμε τις ακόλουθες υποθέσεις Χωρητικότητα εισόδου 50 fF
Ισοδύναμη αντίσταση και για το n-MOS και για το p-MOS transistor 10KΩ
Υποθέτουμε επίσης ότι η γραμμή οδηγείται από αντίσταση 10KΩ και οδηγεί χωρητικότητα 50 fF
Εφαρμόζω τον τύπο και παίρνω:

## Slide 80: Εισαγωγή Αναστροφέα στην γραμμή (3 από 3)
Στην περίπτωση που έχω ένα τμήμα μήκους l1 το γινόμενο RC είναι
Στην περίπτωση που έχω δύο τμήματα μήκους l=l1/2 το γινόμενο RC είναι

## Slide 81: Γενική περίπτωση 3
(η αντίσταση για το πρώτο στάδιο και κυρίως η χωρητικότητα για το δεύτερο στάδιο συχνά διαφέρουν)
Στη γενική περίπτωση υποθέτουμε ότι μπορούμε να χωρίσουμε την γραμμή σε n τμήματα, αρχικά η καθυστέρηση είναι:

## Slide 82: Με n στάδια είναι
Υπάρχει ένας βέλτιστος αριθμός από στάδια
  Για μικρές γραμμές ο απαιτούμενος αριθμός σταδίων είναι μικρός
  Για μεγάλες γραμμές (μεγάλου μήκους) ο απαιτούμενος αριθμός σταδίων είναι μεγαλύτερος

## Slide 83: Για να υλοποιήσω μία AND πύλη 4 εισόδων έχω δύο επιλογές
Χρήση δύο NAND πυλών 2 εισόδων και μίας NOR πύλης 2 εισόδων
Χρήση μίας NAND πύλης 4 εισόδων και μίας NOT πύλης
Τα τρανζίστορ έχουν χωρητικότητα στην πύλη 50 fF και ισοδύναμη αντίσταση 8KΩ τα p-MOS και 5KΩ τα n-MOS
Στην έξοδο είναι συνδεδεμένος πυκνωτής με χωρητικότητα 100 fF.
Υπολογίστε το γινόμενο RC όταν όλες οι είσοδοι γίνονται από λογικό "0" λογικό "1"

## Slide 84: Υλοποίηση με χρήση NOR πύλης
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω 1ns+1.6ns=2.6ns

## Slide 85: Υλοποίηση με χρήση NOT πύλης
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω 2ns+0.8ns=2.8ns

## Slide 86: Υπολογισμός RC γινομένου για χωρητικότητα στην έξοδο 300 fF (εξετάζω πρώτα τη λύση με NOR πύλη)
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω 1ns+4.8ns=5.8ns

## Slide 87: Με χρήση NOT
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω 2ns+2.4ns=4.4ns

## Slide 88: Αύξηση του p-MOS τρανζίστορ της NOT πύλης
Με αύξηση του μεγέθους αυτού του τρανζίστορ έχω δύο συνέπειες
  μείωση της αντίστασης μέσω του p-δικτυώματος της NOT πύλης (θα επιταχύνει το κύκλωμα - η NOT πύλη θα φορτίζει ταχύτερα)
  αύξηση της χωρητικότητας που οδηγεί η NAND πύλη - Προσοχή η αύξηση της χωρητικότητας οδηγεί σε αύξηση του χρόνου της NAND πύλης και για τη φόρτιση και την αποφόρτιση

## Slide 89: Με διπλασιασμό του πλάτους έχω
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω 3ns+1.2ns=4.2ns

## Slide 90: Εάν οι είσοδοι αλλάζουν από 1111 σε 1110 έχω
Αρχική υλοποίηση
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω 0.8ns+1.5ns=2.3ns

## Slide 91: Με διπλασιασμό του p-MOS
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω 1.2ns+1.5ns=2.7ns

## Slide 92: Ποιος θα ήταν ο παράγοντας πολλαπλασιασμού του p-MOS που δίνει βέλτιστη λύση;
Έστω α ο παράγοντας που δίνει την βέλτιστη λύση,
Ορίζω το γινόμενο RC για μεταβολή στην είσοδο από 0000 σε 1111 ώς RC1(α)
Ορίζω το γινόμενο RC για μεταβολή στην είσοδο από 1111 σε 1110 ώς RC2(α)
Βρίσκω συναρτήσεις RC1(α) και RC2(α), το βέλτιστο α θα είναι εκείνο που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση F(α), με F(α)=max(RC1(α),RC2(α))

## Slide 93: Μεταβολή 0000 σε 1111
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω RC1(α)=(α+1+2.4/α)ns

## Slide 94: Μεταβολή 1110 σε 1111 (1 από 3)
Για το πρώτο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το RC γινόμενο θα είναι
Και άρα συνολικά έχω RC2(α)=(0.4α+1.9)ns

## Slide 95: Μεταβολή 1110 σε 1111 (2 από 3)
Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις
Εάν για την τιμή του α, α' που ελαχιστοποιείται η RC1(α), RC1(α') > RC2(α'), το ζητούμενο α είναι το α'
Εναλλακτικά εάν για την τιμή του α, α' που ελαχιστοποιείται η RC2(α), RC2(α') > RC1(α'), το ζητούμενο α είναι το α'
Εάν κανένα από τα προηγούμενα δεν ισχύει τότε βρίσκουμε και ελέγχουμε τις τιμές για τις RC1(α)=RC2(α),

## Slide 96: Μεταβολή 1110 σε 1111 (3 από 3)
Το RC2 ελαχιστοποιείται για α=0, (RC2(α)=(0.4α+1.9)ns) σε αυτή την περίπτωση το RC1(α) τείνει στο άπειρο
Για το ελάχιστο του RC1(α)=(α+1+2.4/α)ns παραγωγίζω και παίρνω 1-(2.4/α2)=0 ή ισοδύναμα α=1.55 με RC1(1.55)=4.1ns και RC2(1.55)=2.52ns
Άρα η βέλτιστη λύση είναι για α=1.55 με γινόμενο RC 4.1ns

## Slide 97: Οδήγηση μεγάλης χωρητικότητας (1 από 2)
Στο πρώτο στάδιο έχω αναστροφέα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
  Χωρητικότητα εισόδου 100 fF
  Ισοδύναμη αντίσταση 5KΩ και για τα p-MOS και για τα n-MOS τρανζίστορ
Θέλω να οδηγήσω χωρητικότητα 2700 fF

## Slide 98: Οδήγηση μεγάλης χωρητικότητας (2 από 2)
Εξετάζω τις ακόλουθες περιπτώσεις
  Οδηγώ την έξοδο μέσω του υπάρχοντος αναστροφέα
  Οδηγώ την έξοδο μέσω μίας σειράς τριών αναστροφέων
Υπόθεση για κάθε αναστροφέα η ισοδύναμη αντίσταση του p-MOS και του n-MOS τρανζίστορ είναι ίση
Ας υποθέσω ότι το μέγεθος του δεύτερου αναστροφέα είναι p φορές το μέγεθος του πρώτου και ότι το μέγεθος του τρίτου αναστροφέα είναι q φορές το μέγεθος του πρώτου

## Slide 99: RC γινόμενο με χρήση ενός αναστροφέα (1 από 7)
Στην περίπτωση που έχω μόνο έναν αναστροφέα το RC γινόμενο θα είναι
Στην περίπτωση που έχω τρεις αναστροφείς το RC γινόμενο θα είναι το άθροισμα των RC γινομένων των τριών επιπέδων

## Slide 100: RC γινόμενο με χρήση ενός αναστροφέα (2 από 7)
Για το πρώτο επίπεδο το γινόμενο RC είναι
Για το δεύτερο επίπεδο το γινόμενο RC είναι

## Slide 101: RC γινόμενο με χρήση ενός αναστροφέα (3 από 7)
Για το τρίτο επίπεδο το RC γινόμενο είναι
Συνολικά το RC γινόμενο είναι

## Slide 102: RC γινόμενο με χρήση ενός αναστροφέα (4 από 7)
Η βέλτιστη λύση είναι όταν το συνολικό RC γίνεται ελάχιστο
Υπάρχουν δύο παράμετροι για τις οποίες πρέπει να καθορίσουμε τιμή,
  βρίσκουμε την βέλτιστη τιμή της p ως συνάρτηση της q και την αντικαθιστούμε στη συνάρτηση
  βρίσκουμε τώρα την βέλτιστη τιμή για την q
  από την τιμή που έχουμε για την q καθορίζουμε την τιμή της p

## Slide 103: RC γινόμενο με χρήση ενός αναστροφέα (5 από 7)
Για να βρούμε τη λύση παραγωγίζουμε την εξίσωση
Αρχικά παραγωγίζουμε ως προς p θεωρώντας το q ως σταθερά και βρίσκουμε την βέλτιστη τιμή του p όταν το q είναι γνωστό
Με την παραγωγό ίση με 0 βρίσκουμε τοπικό ελάχιστο

## Slide 104: RC γινόμενο με χρήση ενός αναστροφέα (6 από 7)
Σημείωση από την μορφή της εξίσωσης έχουμε ότι για πολύ μεγάλες τιμές του q ή του p η τιμή είναι πολύ μεγάλη άρα με την παραγωγό έχουμε τοπικό ελάχιστο
Αντικαθιστώ το q με p2 και το συνολικό RC γινόμενο γίνεται

## Slide 105: RC γινόμενο με χρήση ενός αναστροφέα (7 από 7)
Με την παράγωγο ίση με το 0 παίρνω
Άρα q=p2=9 και το συνολικό RC γινόμενο στη βέλτιστη περίπτωση είναι

## Slide 106: Γενική περίπτωση δύο επιπέδων (1 από 3)
Ο πρώτος αναστροφέας έχει ισοδύναμη αντίσταση R (και για το p-MOS και για το n-MOS τρανζίστορ).
Για το δεύτερο αναστροφέα έχουμε ότι η αντίσταση του είναι R/p και η χωρητικότητα εισόδου είναι pC.
Εάν η τελική χωρητικότητα που οδηγούμε είναι αC ποιο p δίνει βέλτιστο RC γινόμενο;

## Slide 107: Γενική περίπτωση δύο επιπέδων (2 από 3)
Για το πρώτο επίπεδο το γινόμενο RC είναι RpC
Για το δεύτερο επίπεδο το γινόμενο RC είναι (R/p)αC
Άρα συνολικά έχω RpC+(R/p)αC= RC(p+α/p)
Επομένως θέλω να ελαχιστοποιήσω την ποσότητα p+α/p για δεδομένο α

## Slide 108: Γενική περίπτωση δύο επιπέδων (3 από 3)
Παίρνω την παράγωγο ίση με μηδέν και βρίσκω την τιμή του p για την οποία η συνάρτηση ελαχιστοποιείται (είναι ελάχιστο διότι εάν η τιμή του p τείνει στο άπειρο ή στο 0 η συνάντηση απειρίζεται)

## Slide 109: Γενική περίπτωση πολλών επιπέδων (1 από 2)
Εάν xC είναι η χωρητικότητα εισόδου του επιπέδου i και yC η χωρητικότητα εισόδου του επιπέδου i+2 μπορώ εύκολα να δείξω ότι το επίπεδο i+1 θα έχει χωρητικότητα
Αν θεωρήσω ότι C' η χωρητικότητα του επιπέδου i και αC' η χωρητικότητα του επιπέδου i+2 έχω για την χωρητικότητα του επιπέδου i+1, Ci+1

## Slide 110: Γενική περίπτωση πολλών επιπέδων (2 από 2)
Η λύση που ικανοποιεί την παραπάνω συνθήκη για k επίπεδα είναι αυτή που έχει χωρητικότητα kiC για το i επίπεδο.
Το νέο πρόβλημα είναι ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός επιπέδων. Η λύση είναι ο αριθμός επιπέδων που δίνει k κοντά στο e=2.27. Στην πραγματικότητα πρέπει να ελέγξω όλες τις λύσεις με 2<k<10.

## Slide 111: Γινόμενο RC και Βελτιστοποίηση Για Χαμηλή Κατανάλωση

## Slide 112: Power Dissipation
= Static power dissipation due to leakage current or other current drawn continuously from the power supply
= Dynamic power dissipation due to charging and discharging load capacitances (assumed to be square-like)
= short circuit powee dissipation due to charging and discharging load capacitances during the finite rise and fall times of

## Slide 113: Dynamic Power Dissipation (1 από 3)

## Slide 114: Dynamic Power Dissipation (2 από 3)

## Slide 115: Dynamic Power Dissipation (3 από 3)

## Slide 116: Power-Delay Product
Where = average switching power dissipation at max operating frequency
&
AVERAGE ENERGY required for gate to switch its output from LOW to HIGH and from HIGH to LOW
FUNDAMENTAL PARAMETER used to for measuring quality and performance of a CMOS process and gate design

## Slide 117: Βελτιστοποίηση του γινομένου Ενέργειας καθυστέρησης (1 από 3)
Δεν χρησιμοποιούμε p-MOS τρανζίστορ με ισοδύναμη αντίσταση ίση με των n-MOS
Εάν ίσες ισοδύναμες αντιστάσεις απαιτούν p-MOS k φορές μεγαλύτερα χρησιμοποιούμε τρανζίστορ m φορές μεγαλύτερα όπου m η τετραγωνικά ρίζα του k.

## Slide 118: Βελτιστοποίηση του γινομένου Ενέργειας καθυστέρησης (2 από 3)
Έχουμε ξανά τις ίδιες υποθέσεις όπως και στην προηγούμενη περίπτωση αλλά επιπλέον θεωρούμε ότι η ενέργεια είναι ανάλογη της χωρητικότητας άρα ότι Ε ανάλογο του pC+αC
Άρα θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε το RC(p+α/p)(pC+αC)=RC2(p+α/p)(p+α) που η παράγωγος του δίνει τριτοβάθμια εξίσωση.

## Slide 119: Βελτιστοποίηση του γινομένου Ενέργειας καθυστέρησης (3 από 3)
Η λύση που θα πάρω είναι ανάμεσα σε αυτή που βελτιστοποιεί την ταχύτητα (προηγούμενα προβλήματα) και ελάχιστου μεγέθους τρανζίστορ που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση
Προσοχή, χρήση τρανζίστορ ελάχιστου μεγέθους σε κάποια επίπεδα οδηγεί σε μεγάλα ρεύματα βραχυκύκλωσης σε άλλα.
Σημείωση εάν έχω πολλά επίπεδα η κατανάλωση προέρχεται κυρίως από τα τελευταία επίπεδα. Μπορώ να αγνοήσω την κατανάλωση στα πρώτα επίπεδα και απλώς σε αυτά να βελτιστοποιήσω την καθυστέρηση.

## Slide 120: Ασκήσεις με αδιαβατικά κυκλώματα
Έχω ένα αδιαβατικό κύκλωμα με δύο σήματα χρονισμού τροφοδοσίας PowerClk1 και PowerClk2. Με χρήση του PowerClk1 παράγω τα σήματα ελέγχου για το κύκλωμα που τροφοδοτείται από το PowerClk2.

## Slide 121: Ερώτηση 1 (1 από 3)
Εάν το PowerClk1, απαιτεί 5ns για να φορτίσει την έξοδο του και 5ns για την αποφόρτιση
Το PowerClk2, απαιτεί 10ns για να φορτίσει την έξοδο του και 10ns για την αποφόρτιση
Ποιος είναι ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τον υπολογισμό τριών αποτελεσμάτων;
Δικαιολογήστε στην απάντηση σας

## Slide 122: Ερώτηση 1 (2 από 3)
Στα αδιαβατικά κυκλώματα δεν μπορούμε να έχουμε επικάλυψη του χρόνου υπολογισμού διαφορετικών αποτελεσμάτων. Για κάθε αποτέλεσμα απαιτούνται τα ακόλουθα.
  Φόρτιση 5ns, PowerClk1,
  Φόρτιση 10ns, PowerClk2,
  Αποφόρτιση 10ns, PowerClk2,
  Αποφόρτιση 5ns, PowerClk1

## Slide 123: Ερώτηση 1 (3 από 3)
Το πρώτο αποτέλεσμα θα δοθεί σε 15ns
Για κάθε επόμενο αποτέλεσμα θα απαιτούνται επιπλέον 30ns.
  Το δεύτερο θα δοθεί στα 45ns
  Το τρίτο θα δοθεί στα 75ns
Τέλος θα απαιτηθούν επιπλέον 15ns για τις τελικές αποφορτίσεις. (90ns σύνολο)

## Slide 124: Ερώτηση 2 (1 από 4)
Εάν η ενέργεια που απαιτεί κάθε σήμα χρονισμού τροφοδοσίας είναι σταθερή και ίση με Ε, τι θα γίνει εάν διπλασιάσω την χωρητικότητα που οδηγείται από το PowerClk2; Συγκρίνετε
  Απαιτούμενο χρόνο
  Γινόμενο ενέργειας καθυστέρησης

## Slide 125: Ερώτηση 2 (2 από 4)
Για το τμήμα που οδηγείται από το σήμα χρονισμού τροφοδοσίας PowerClk1 δεν θα αλλάξει τίποτα
Για το τμήμα που οδηγείται από το σήμα χρονισμού τροφοδοσίας PowerClk2 η χωρητικότητα έχει διπλασιαστεί ενώ η ενέργεια και η αντίσταση παραμένουν σταθερές.

## Slide 126: Ερώτηση 2 (3 από 4)
Αρχικά για το αρχικό κύκλωμα έχουμε
Για το νέο κύκλωμα έχουμε
Άρα για τον χρόνο που απαιτεί το νέο κύκλωμα έχουμε

## Slide 127: Ερώτηση 2 (4 από 4)
Αρχικά ο απαιτούμενος χρόνος ήταν 5ns+10ns+10ns+5ns=30ns
Ο νέος απαιτούμενος χρόνος είναι 5ns+4∙10ns+ 4∙10ns+5ns=90ns
Το παλαιό γινόμενο ενέργειας καθυστέρησης ήταν 30ns ∙(E+E)=60ns ∙E
Το νέο γινόμενο καθυστέρησης είναι 90ns∙(E+E)=180ns ∙E (τριπλάσιο του παλαιού)

## Slide 128: Ερώτηση 3 (1 από 3)
Τι θα γίνει εάν εκτός από διπλασιασμό της χωρητικότητας στη έξοδο διπλασιάσουμε και το πλάτος των τρανζίστορ που οδηγούνται από το σήμα χρονισμού τροφοδοσίας PowerClk1.
Ο διπλασιασμός του πλάτους των τρανζίστορ θα έχει δύο αποτελέσματα
  Διπλασιασμός της χωρητικότητας στο πρώτο επίπεδο
  Υποδιπλασιασμός της αντίστασης του δευτέρου επιπέδου

## Slide 129: Ερώτηση 3 (2 από 3)
Όπως έχουμε ήδη δείξει διπλασιασμός της χωρητικότητας θα οδηγήσει σε τετραπλασιασμό του χρόνου
Για το δεύτερο επίπεδο έχουμε έναν καινούργιο απαιτούμενο χρόνο για τον οποίο ισχύει

## Slide 130: Ερώτηση 3 (3 από 3)
Άρα τελικά θα έχουμε
Ο νέος απαιτούμενος χρόνος είναι 4∙5ns+2∙10ns+ 2∙10ns+ 4∙5ns=80ns
Το νέο γινόμενο καθυστέρησης είναι 80ns∙(E+E)=160ns ∙E

## Slide 131: Ερώτηση 4 (1 από 5)
Εάν διπλασιάσουμε την αρχική χωρητικότητα εξόδου με ποιο παράγοντα α πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το πλάτος των τρανζίστορ που οδηγούνται από το σήμα χρονισμού τροφοδοσίας PowerClk1 ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον συνολικά απαιτούμενο χρόνο;
Όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν σταθερές

## Slide 132: Ερώτηση 4 (2 από 5)
Εάν Τold1 και Τnew1 αρχικός και τελικός χρόνος για το πρώτο επίπεδο θα έχω
Όπου C1 η χωρητικότητα που οδηγεί αρχικά το σήμα χρονισμού τροφοδοσίας PowerClk1 και άρα έχω

## Slide 133: Ερώτηση 4 (3 από 5)
Εάν Τold2 και Τnew2 αρχικός και τελικός χρόνος για το δεύτερο επίπεδο θα έχω
Όπου C η χωρητικότητα που οδηγεί αρχικά το σήμα χρονισμού τροφοδοσίας PowerClk2 και άρα έχω

## Slide 134: Ερώτηση 4 (4 από 5)
Έχω επίσης ότι Τold1=5ns και Told2=10ns=2Told1
Για το συνολικό χρόνο θα έχω ότι είναι
Για να βρω το βέλτιστο α πρέπει να βρω το α που ελαχιστοποιεί την ποσότητα

## Slide 135: Ερώτηση 4 (5 από 5)
Για να βρω την τιμή του α που ελαχιστοποιεί την ποσότητα παραγωγίζω και εξισώνοντας με 0 βρίσκω τις λύσεις που δίνουν ελάχιστα και μέγιστα
Η λύση αυτή δίνει ελάχιστο και όχι μέγιστο γιατί όταν α τείνει στο 0 ή στο άπειρο η προς ελαχιστοποίηση ποσότητα απειρίζεται

## Slide 136: Τέλος Ενότητας

## Slide 137: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 138: Σημειώματα

## Slide 139: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 140: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2015. «Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Διαφορικοί Ενισχυτές.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI102/.

## Slide 141: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 142: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 143: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες και τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι από το βιβλίο:
Behzad Razavi. 2000. Design of Analog CMOS Integrated Circuits (1 ed.). McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA ©2000 .

## Slide 144: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες και τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι από το βιβλίο:
Sung-Mo Kang, Yusuf Leblebici. 1996. CMOS Digital Integrated Circuits (1 ed.). McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA © 1996.