## Slide 1: Συστήματα Επικοινωνιών
Ενότητα 3: Αναλογικές επικοινωνίες
Μαθιόπουλος Παναγιώτης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Περιγραφή ενότητας
Διαμόρφωση Πλάτους: Διπλής πλευρικής ζώνης με συνολικό φέρον, DSB-AM-TC, Διπλής πλευρικής ζώνης με καταργημένο φέρον, DSB-AM-SC, Απλής πλευρικής ζώνης, SSB-AM, Απλής πλευρικής ζώνης με κατάλοιπο, VSB-AM, Σύνοψη αναλογικών διαμορφώσεων πλάτους.
Διαμόρφωση Γωνίας: Φάσμα και ισχύς σημάτων με διαμόρφωση γωνίας, Διαμορφωτές και αποδιαμορφωτές FM
Η επίδραση του θορύβου στις αναλογικές επικοινωνίες: Συστήματα διαμόρφωσης πλάτους και Συστήματα διαμόρφωσης γωνίας
Υπερετερόδυνος Δέκτης: Εικονικές συχνότητες
Πολυπλεξία Σημάτων

## Slide 3: Αναλογικές διαδικασίες
Α’ Μέρος

## Slide 4: Σήματα: Βασικής ζώνης και Ζωνοπερατό

## Slide 5: Ζωνοπερατά Σήματα
Βασικής ζώνης
Συμφασική (In-phase) συνιστώσα
Ορθογώνια (Quadrature)συνιστώσα
Περιβάλλουσα
Φάση

## Slide 6: Φίλτρα

## Slide 7: Διαμόρφωση
Χαμηλή πολυπλοκότητα διατάξεων εκπομπή-λήψης Η/Μ ακτινοβολίας
Πολυπλεξία
Αντιμετώπιση των περιορισμών που επιβάλλει το κανάλι
Διαμόρφωση για περιορισμό θορύβου και παρεμβολών
Απονομή συχνοτήτων
Ανθρώπινη ομιλία (εύρος συχνοτήτων 20 Hz με 5 KHz).
Δεν υπάρχουν κεραίες για συχνότητες αυτής της τάξης (μήκος κύματος της τάξης των 100 Κm)
Κινητή τηλεφωνία
Ραδιοφωνία-Τηλεόραση
Διαμόρφωση, είναι η διαδικασία αντιστοίχισης της πληροφορίας που μεταφέρει το σήμα βασικής ζώνης m(t) σε ένα χαρακτηριστικό ενός ζωνοπερατού σήματος, κατάλληλου για μετάδοση στο κανάλι

## Slide 8: Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες

## Slide 9: Αναλογικές Επικοινωνίες
Οι αναλογικές επικοινωνίες σχετίζονται με την εκπομπή, λήψη και πολυπλεξία αναλογικών σημάτων.
Διαμορφώσεις Πλάτους (Amplitude Modulation), στις οποίες το σήμα πληροφορίας βασικής ζώνης αντιστοιχείται στο πλάτος του διαμορφωμένου (modulated) σήματος.
  Περιλαμβάνει τις τεχνικές: Διπλής Πλευρικής Ζώνης με Συνολικό Φέρον (Double Side Band-AM-Total Carrier, DSB-AM-TC), Διπλής Πλευρικής Ζώνης με Καταργημένο Φέρον (Double Side Band-AM-Suppressed Carrier, DSB-AM-SC), Μονής Πλευρικής Ζώνης (Single Side Band-AM, SSB-AM) και Μονής Πλευρικής Ζώνης με Κατάλοιπο (Vestigial Side Band-AM, VSB-AM).
Διαμορφώσεις Γωνίας (Αngle Modulation), όπου η πληροφορία αντιστοιχείται στη γωνία του διαμορφωμένου σήματος, μέσω της μεταβολής της συχνότητας ή της φάσης του. Οι αντίστοιχες τεχνικές ονομάζονται Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation-FM) και Διαμόρφωση Φάσης (Phase Modulation-PM).

## Slide 10: Διπλής πλευρικής ζώνης με συνολικό φέρον ή ΑΜ
Στη διαμόρφωση πλάτους διπλής πλευρικής ζώνης με συνολικό φέρον (Double Side Band-Amplitude Modulation-Total Carrier, DSB-AM-TC) ή συμβατικό (conventional) ΑΜ ή ΑΜ, το πλάτος του διαμορφωμένου σήματος μεταβάλλεται γραμμικά με το πλάτος του σήματος πληροφορίας.
Η προσθήκη μιας ισχυρής συνιστώσας του φέροντος διευκολύνει την αποδιαμόρφωση.

## Slide 11: AM-Δείκτης διαμόρφωσης
Δείκτης διαμόρφωσης
Υπερδιαμόρφωση (overmodulation)

## Slide 12: Παράδειγμα 4.1 (1)

## Slide 13: Παράδειγμα 4.1 (2)

## Slide 14: ΑΜ: Παράδειγμα 4.1

## Slide 15: ΑΜ: Ημιτονοειδές σήμα πληροφορίας (1)

## Slide 16: ΑΜ: Ημιτονοειδές σήμα πληροφορίας (2)

## Slide 17: Παράδειγμα 4.3

## Slide 18: Παράδειγμα 4.4

## Slide 19: ΑΜ με μεταβολή του πλάτους του φέροντος

## Slide 20: ΑΜ με μεταβολή του πλάτους του σήματος πληροφορίας
μ=α/2

## Slide 21: Διπλής πλευρικής ζώνης με συνολικό φέρον ή ΑΜ (1)

## Slide 22: Διπλής πλευρικής ζώνης με συνολικό φέρον ή ΑΜ (2)
Υπερδιαμόρφωση
Πρακτικά συστήματα ΑΜ εκπομπής χρησιμοποιούν ένα είδος κυκλώματος περιοριστή προκειμένου να αποφευχθεί η υπερδιαμόρφωση
Τέτοια κυκλώματα ονομάζονται VOGAD or voice-operated gain-adjusting device και είναι ένας τύπος Automatic Gain Control: Η έξοδος εφαρμόζεται στην είσοδο, ώστε να διατηρηθεί το πλάτος εξόδου στα επιθυμητά επίπεδα

## Slide 23: ΑΜ: Φασματικό περιεχόμενο
Εύρος ζώνης

## Slide 24: ΑΜ: Ισχύς
Συντελεστής απόδοσης ισχύος

## Slide 25: ΑΜ: Φασματικό περιεχόμενο

## Slide 26: Διαμορφωτές ΑΜ
BPF
Σήμα ΑΜ

## Slide 27: Ασύμφωνοι Αποδιαμορφωτές ΑΜ (1)
Όσο διαρκεί η άνοδος της τάσης σε μια θετική ημιπεριόδο η θετικά πολωμένη δίοδος άγει και ο πυκνωτής φορτίζεται έως τη μέγιστη τιμή του σήματος.
Όταν η τάση του σήματος αρχίζει να λαμβάνει τιμές κάτω από τη μέγιστη τιμή, η δίοδος -ανάστροφα πλέον πολωμένη- δεν άγει αφού η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι μεγαλύτερη από τη τάση εισόδου. Τότε ο πυκνωτής εκφορτίζεται μέσω της αντίστασης, R, με χαμηλό ρυθμό και σύμφωνα με τη σταθερά χρόνου, τ=RC.
Κατά τη διάρκεια της επόμενης θετικής ημιπεριόδου επαναλαμβάνεται η ίδια λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό η τάση εξόδου στα άκρα του πυκνωτή, vout(t), παρακολουθεί την περιβάλλουσα του σήματος εισόδου.

## Slide 28: Ασύμφωνοι Αποδιαμορφωτές ΑΜ (2)

## Slide 29: Παράδειγμα 4.6

## Slide 30: Παράδειγμα 4.7

## Slide 31: Ασύμφωνοι Αποδιαμορφωτές ΑΜ: Υπερδιαμόρφωση

## Slide 32: Σύμφωνοι Αποδιαμορφωτές ΑΜ
PLL
Υποβάθμιση
Απομάκρυνση

## Slide 33: Διπλής Πλευρικής Ζώνης με Καταργημένο Φέρον Double Side Band-AM-Suppressed Carrier, DSB-AM-SC
ΑΜ
DSB-AM-SC

## Slide 34: Φασματικό περιεχόμενο και ισχύς, DSB-AM-SC (1)

## Slide 35: Παράδειγμα 4.8

## Slide 36: Φασματικό περιεχόμενο και ισχύς, DSB-AM-SC (2)

## Slide 37: Διαμόρφωση DSB-AM-SC Ισοσταθμισμένος διαμορφωτής
Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά πρέπει τα μη-γραμμικά στοιχεία να έχουν παρόμοια χαρακτηριστική

## Slide 38: Σύμφωνη αποδιαμόρφωση DSB-AM-SC
Απουσία θορύβου
LPF

## Slide 39: Ο ανιχνευτής περιβάλλουσας σαν αποδιαμορφωτής DSB-SC AM

## Slide 40: Παράδειγμα 4.11

## Slide 41: Διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης Single Sideband AM, SSB-ΑΜ (1)
Οι δύο πλευρικές ζώνες περιέχουν την ίδια πληροφορία για το σήμα μηνύματος
Μπορούμε να μεταδώσουμε την μία προκειμένου να εξοικονομήσουμε εύρος ζώνης

## Slide 42: Διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης Single Sideband AM, SSB-ΑΜ (2)

## Slide 43: Παράδειγμα 4.12

## Slide 44: Διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης Single Sideband AM, SSB-ΑΜ (3)

## Slide 45: Διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης Single Sideband AM- SSB (1)
Μέθοδος Ολίσθησης Φάσης

## Slide 46: Αποδιαμόρφωση AM-SSB
Σύμφωνος Αποδιαμορφωτής
LPF
Εξάλειψη συνιστωσών διπλάσιας συχνότητας

## Slide 47: Παράδειγμα 4.13 (1)

## Slide 48: Παράδειγμα 4.13 (2)

## Slide 49: Διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης Single Sideband AM- SSB (2)
Μειονεκτήματα-Πλεονεκτήματα
Για την εξασφάλιση συμφασικού σήματος αναφοράς χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκπομπής τόνου πιλότου. Έτσι εξαλείφεται η ανεπιθύμητη συνιστώσα του σήματος πλευρικής ζώνης αλλά διατίθεται μέρος της ισχύος για τον τόνο.
Η φασματική απόδοση του SSB την κάνει ελκυστική σε επικοινωνίες μέσα από τηλεφωνικά κανάλια
Η χρήση του φίλτρου για την επιλογή μιας από τις δύο πλευρικές είναι δύσκολο να υλοποιηθεί αν το σήμα μηνύματος έχει ισχύ κοντά στο f=0 (γιατί;).

## Slide 50: SSB με κατάλοιπο πλευρικής Vestigial Side Band AM, VSB-AM (1)
Χαλάρωση της αυστηρής απαίτησης στην απόκριση συχνότητας του ζωνοπερατού φίλτρου. Εμφάνιση κατάλοιπου.
ΑΜ με κατάλοιπο πλευρικής ζώνης- Vestigial Side-band (VSB-AM)
Ένας συμβιβασμός μεταξύ DSB-AM και SSB-AM
Εύρος ζώνης πλησιέστερο στο SSB-AM
Ευκολότερο στην υλοποίηση από το SSB-AM
Το σήμα πληροφορίας μπορεί πλέον να περιέχει και χαμηλές συχνότητες

## Slide 51: SSB με κατάλοιπο πλευρικής Vestigial Side Band AM, VSB-AM (2)

## Slide 52: Σύνοψη διαμορφώσεων πλάτους

## Slide 53: Τέλος

## Slide 54: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 55: Σημειώματα

## Slide 56: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
Έκδοση διαθέσιμη εδώ.

## Slide 57: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Παναγιώτης Μαθιόπουλος. Παναγιώτης Μαθιόπουλος. «Συστήματα Επικοινωνιών. Αναλογικές Επικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI114.

## Slide 58: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 59: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 60: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
"Η δομή και οργάνωση της παρουσίασης, καθώς και το υπόλοιπο περιεχόμενο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα και του Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή Έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη. Οι Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/φωτογραφίες που περιέχονται στην παρουσίαση αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση και διάθεσή τους στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη λήψη άδειας από τους δικαιούχους. "