## Slide 1: Συστήματα Επικοινωνιών
Ενότητα 5: Ψηφιακή εκπομπή και λήψη
Μαθιόπουλος Παναγιώτης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Περιγραφή ενότητας
Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα ψηφιακών επικοινωνιών, Κριτήρια Αξιολόγησης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Δομή και Λειτουργία Ψηφιακού Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος: Πομπός, Κανάλι, Δέκτης.
Γεωμετρική Αναπαράσταση Σημάτων: Σήματα και διανύσματα, Ορθογώνια αναπαράσταση σημάτων, Διαδικασία ορθογωνοποίησης Gram-Schmidt, Αστερισμοί (Constellations).
Ψηφιακή Εκπομπή
Το κανάλι Προσθετικού Λευκού Gaussian Θορύβου
Ψηφιακός Δέκτης: Αποδιαμόρφωση, Βέλτιστη ανίχνευση σε AWGN.
Πιθανότητα Σφάλματος σε Κανάλι AWGN: Πιθανότητα σφάλματος συμβόλου, Πιθανότητα σφάλματος bit, Κωδικοποίηση Gray.

## Slide 3: Ψηφιακή εκπομπή και λήψη

## Slide 4: Εισαγωγή (1)
Οι Ψηφιακές Επικοινωνίες (Digital Communications) καλύπτουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ενώ προβλέπεται να επικρατήσουν πλήρως τα επόμενα χρόνια σε βάρος των αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

## Slide 5: Εισαγωγή (2)
Βασικές διαφορές:
Στα αναλογικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα η πληροφορία με τη μορφή αναλογικού σήματος αποτυπώνεται στο πλάτος ή τη γωνία του φέροντος , παράμετροι οι οποίες μπορούν θεωρητικά να λάβουν άπειρο αριθμό τιμών-καταστάσεων.
Στα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα η πληροφορία μετατρέπεται από αναλογική σε ψηφιακή μόρφή (αν δεν είναι ήδη, όπως για παράδειγμα σε επικοινωνίες υπολογιστών) και κατόπιν –αφού υποστεί κατάλληλη επεξεργασία- ακολουθεί η αντιστοίχιση του ψηφιακού σήματος σε πεπερασμένο αριθμό αναλογικών κυματομορφών προς εκπομπή, οι οποίες ονομάζονται σύμβολα (symbols).

## Slide 6: Πλεονεκτήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών
Αντοχή στον θόρυβο.
Κρυπτογράφηση.
Ευκολότερος σχεδιασμός, χαμηλό κόστος και μικρό μέγεθος.
Ευελιξία.
Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης με διαίρεση χρόνου (TDMA) ή/και διαίρεση κώδικα (CDMA).
Αξιόπιστη επεξεργασία σήματος.
Υπηρεσίες πολυμέσων.
Αποθήκευση και ανάκτηση της πληροφορίας.

## Slide 7: Μειονεκτήματα Ψηφιακών επικοινωνιών
Το μοναδικό ίσως μειονέκτημα των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων έναντι των αναλογικών είναι η ανάγκη για ακριβή συγχρονισμό μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Αν και συγχρονισμός απαιτείται και στα αναλογικά συστήματα, ελλιπής συγχρονισμός ή έλλειψη συγχρονισμού σε ψηφιακά συστήματα οδηγεί σε σφάλματα κατά την ανίχνευση των συμβόλων στο δέκτη και επομένως σε υποβάθμιση της ποιότητας επικοινωνίας.

## Slide 8: Κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων (1)
Λόγος σήματος-προς-θόρυβο (SNR ή S/N):
Λόγος σήματος-προς-παρεμβολή συν θόρυβο: Στην πράξη εκτός από το θόρυβο ένας άλλος σημαντικός παράγοντας υποβάθμισης της ποιότητας της επικοινωνίας είναι η παρεμβολή (interference). Αυτή οφείλεται σε χρήστες του ίδιου τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

## Slide 9: Κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων (2)
Ρυθμός σφάλματος bit ή συμβόλου: Bit Error Rate-BER ή Symbol Error Rate-SER.
Αποδοτικότητα Ισχύος: Ορίζεται ως το SNR που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένης επίδοσης της πιθανότητας σφάλματος bit ή συμβόλου.
Φασματική Αποδοτικότητα:
Ρυθμός Μετάδοσης Πληροφορίας: Ο Ρυθμός Μετάδοσης Πληροφορίας (Bit Rate) ή Χωρητικότητα Καναλιού (Channel Capacity) δίνεται από την σχέση Shannon-Hartley

## Slide 10: Κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων (3)
Πιθανότητα διακοπής επικοινωνίας: Η Πιθανότητα Διακοπής της Επικοινωνίας (Outage Probability) ορίζεται ως

## Slide 11: Ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας

## Slide 12: Πομπός
Οι λειτουργικές βαθμίδες του πομπού είναι οι εξης:
  H Πηγη Πληροφορίας που παρέχει τα δεδομένα προς εκπομπή
  Κωδικοποίηση πηγής
  Κρυπτογράφηση
  Κωδικοποιήση καναλιού
  Διαμόρφωση

## Slide 13: Κανάλι
Η φθορά στην οποία υπόκειται το σήμα εισόδου από το κανάλι οφείλεται στους εξής παράγοντες:
  Θόρυβος
  Παραμόρφωση
  Χρονική καθυστέρηση

## Slide 14: Δέκτης
Αποτελείται από λειτουργικές μονάδες που υλοποιούν τις αντίστροφες διαδικασίες από αυτές του πομπού:
  Αποδιαμόρφωση
  Αποκωδικοποίηση καναλιού
  Αποκρυπτογράφηση
  Αποκωδικοποίηση πηγής

## Slide 15: Διανύσματα στο χώρο - Βασικές έννοιες (1)
Η διάσταση, n, του χώρου είναι ο αριθμός των μοναδιαίων διανυσμάτων που είναι αναγκαίος και ικανός για την αναπαράσταση οποιουδήποτε διανύσματος του χώρου.
Τα διανύσματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους αν κανένα από αυτά δε μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των άλλων.
Ορθογώνια
Μέτρο

## Slide 16: Διανύσματα στο χώρο - Βασικές έννοιες (2)
Προβολή a σε b
Ένα σύνολο διανυσμάτων ονομάζεται ορθοκανονικό αν είναι όλα ορθογώνια μεταξύ τους και έχουν όλα μοναδιαίο μέτρο.
Ένα ορθοκανονικό σύνολο από διανύσματα (όπου n η διάσταση του χώρου των σημάτων) ονομάζεται ορθοκανονική βάση του χώρου των διανυσμάτων.
Για μια ορθοκανονική βάση ισχύει και επομένως το διάνυσμα μπορεί να γραφεί στη μορφή
Τριγωνική ανισότητα
Cauchy-Schwartz
Πυθαγόρειο Θεώρημα

## Slide 17: Διανύσματα στο χώρο - Διαδικασία ορθογωνοποίησης Gram-Schmidt (1)
Πρόβλημα: Δίνονται n γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα
Ζητείται να βρεθεί μία ορθοκανονική βάση για την αναπαράσταση αυτών των διανυσμάτων.
Η διαδικασία με την οποία μπορούμε να βρούμε μία τέτοια βάση είναι γνωστή ως διαδικασία ορθογωνοποίησης Gram-Schmidt.

## Slide 18: Διανύσματα στο χώρο - Διαδικασία ορθογωνοποίησης Gram-Schmidt (2)
Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα m
Αν η διαδικασία σταματά

## Slide 19: Σήματα και Διανύσματα (1)

## Slide 20: Σήματα και Διανύσματα (2)
Για παράδειγμα, σήματα με διαφορετικά πλάτη αναπαρίστανται σαν σημεία πάνω σε μια ευθεία.
Γενικά τα σήματα αναπαρίστανται με μιγαδικούς αριθμούς ή ισοδύναμα με διανύσματα, ώστε με την βοήθεια της Ευκλείδειας γεωμετρίας και της θεωρίας πιθανοτήτων να γίνει δυνατή η μελέτη του τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

## Slide 21: Σήματα και Διανύσματα: Κοινές ιδιότητες
Από πολλές απόψεις τα σήματα μοιάζουν και μπορούν να αντιστοιχιστούν με διανύσματα.
Τα σήματα, όπως και τα διανύσματα, μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν οπότε προκύπτουν νέα σήματα.
Ένα σήμα μπορεί να πολλαπλασιαστεί με ένα αριθμό με αποτέλεσμα ένα νέο σήμα.
Οι γραμμικοί συνδυασμοί σημάτων είναι επίσης νέα σήματα.
Όπως και τα διανύσματα, τα σήματα μπορούν να αναπαρασταθούν με τη βοήθεια ενός αριθμού συγκεκριμένων “θεμελιωδών” σημάτων τα οποία αποτελούν μια “βάση” για τη δημιουργία ενός “χώρου σημάτων”.
Μπορούμε επίσης να ορίσουμε, όπως και στα διανύσματα, το εσωτερικό γινόμενο και το μέτρο ενός σήματος.

## Slide 22: Σήματα και Διανύσματα – Ορισμοί (1)

## Slide 23: Σήματα και Διανύσματα – Ορισμοί (2)

## Slide 24: Σήματα και Διανύσματα – Ορισμοί (3)

## Slide 25: Σήματα και Διανύσματα – Ορισμοί (4)

## Slide 26: Σήματα και Διανύσματα – Ορισμοί (5)

## Slide 27: Σήματα και Διανύσματα - Ορισμοί (6)

## Slide 28: Παράδειγμα 6.1 (1)

## Slide 29: Παράδειγμα 6.1 (2)

## Slide 30: Παράδειγμα 6.1 (3)

## Slide 31: Παράδειγμα 6.1 (4)

## Slide 32: Παράδειγμα 6.1 (5)

## Slide 33: Διαδικασία ορθογωνοποίησης σημάτων Gram-Schmidt (1)

## Slide 34: Διαδικασία ορθογωνοποίησης σημάτων Gram-Schmidt (2)

## Slide 35: Παράδειγμα 6.2 (1)

## Slide 36: Παράδειγμα 6.2 (2)

## Slide 37: Παράδειγμα 6.2 (3)
Δύο συναρτήσεις βάσης

## Slide 38: Αστερισμοί (1)

## Slide 39: Αστερισμοί (2)

## Slide 40: Παράδειγμα 6.3

## Slide 41: Παράδειγμα 6.4

## Slide 42: Παράδειγμα 6.5

## Slide 43: Πίνακας αναζήτησης (Lookup Table)

## Slide 44: Πίνακας αναζήτησης (Παράδειγμα 6.6)

## Slide 45: Ψηφιακός Πομπός (1)

## Slide 46: Ψηφιακός Πομπός (2)

## Slide 47: Παράδειγμα 6.6 (1)

## Slide 48: Παράδειγμα 6.6 (2)

## Slide 49: Παράδειγμα 6.7

## Slide 50: Ψηφιακός Πομπός (Παράδειγμα 6.7)

## Slide 51: Παράδειγμα 6.8 (1)

## Slide 52: Παράδειγμα 6.8 (2)

## Slide 53: Παράδειγμα 6.9 (1)

## Slide 54: Παράδειγμα 6.9 (2)

## Slide 55: Το κανάλι προσθετικού θορύβου

## Slide 56: Το κανάλι προσθετικού θορύβου - Ιδιότητες
Λευκός Θόρυβος
Άπειρη ισχύς
Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης
Το πλάτος Gaussian

## Slide 57: Παράδειγμα 6.10 (1)

## Slide 58: Παράδειγμα 6.10 (2)

## Slide 59: Παράδειγμα 6.10 (3)

## Slide 60: Το κανάλι προσθετικού θορύβου - Σχόλια

## Slide 61: Ψηφιακός Δέκτης
Αποδιαμόρφωση (demodulation)
  Αποδιαμορφωτής συσχέτισης
  Αποδιαμορφωτής προσαρμοσμένων φίλτρων
Ανίχνευση (detection)

## Slide 62: Αποδιαμόρφωση συσχέτισης (1)

## Slide 63: Αποδιαμόρφωση συσχέτισης (2)

## Slide 64: Αποδιαμόρφωση με προσαρμοσμένα φίλτρα
Προσαρμοσμένο φίλτρο

## Slide 65: Αποδιαμόρφωση με προσαρμοσμένα φίλτρα - Ιδιότητες
Ένα προσαρμοσμένο φίλτρο στο σήμα s(t) μεγιστοποιεί το SNR της εξόδου του δέκτη
Τα προσαρμοσμένα φίλτρα του σχήματος μεγιστοποιούν το SNR εξόδου, αν η δειγματοληψία πραγματοποιηθεί την t=T.
Ο αποδιαμορφωτής προσαρμοσμένων φίλτρων είναι ισοδύναμος με τον αποδιαμορφωτή συσχέτισης.

## Slide 66: Παράδειγμα 6.11 (1)

## Slide 67: Παράδειγμα 6.11 (2)

## Slide 68: Παράδειγμα 6.11 (3)

## Slide 69: Παράδειγμα 6.11 (4)

## Slide 70: Παράδειγμα 6.11 (5)

## Slide 71: Παράδειγμα 6.12 (1)

## Slide 72: Παράδειγμα 6.12 (2)

## Slide 73: Βέλτιστη ανίχνευση σε AWGN

## Slide 74: Ανιχνευτής μέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας (maximum a-posteriori probability-MAP) (1)
Bayes

## Slide 75: Ανιχνευτής μέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας (maximum a-posteriori probability-MAP) (2)

## Slide 76: Ανιχνευτής μέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας με MAPD Βάσης

## Slide 77: Ανιχνευτής μέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας με MAPD Σήματος

## Slide 78: Ανιχνευτής μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood-ML)

## Slide 79: Ανιχνευτής μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood-ML) Βάσης

## Slide 80: Ανιχνευτής μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood-ML) Σήματος

## Slide 81: Περιοχές απόφασης
MLD

## Slide 82: Παράδειγμα 6.13 (1)

## Slide 83: Παράδειγμα 6.13 (2)

## Slide 84: Παράδειγμα 6.14 (1)

## Slide 85: Παράδειγμα 6.14 (2)

## Slide 86: Πιθανότητα Σφάλματος (1)

## Slide 87: Πιθανότητα Σφάλματος (2)

## Slide 88: Τέλος Ενότητας

## Slide 89: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 90: Σημειώματα

## Slide 91: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
Έκδοση διαθέσιμη εδώ.

## Slide 92: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Παναγιώτης Μαθιόπουλος. Παναγιώτης Μαθιόπουλος. «Συστήματα Επικοινωνιών. Ψηφιακή εκπομπή και λήψη». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI114.

## Slide 93: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 94: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 95: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
"Η δομή και οργάνωση της παρουσίασης, καθώς και το υπόλοιπο περιεχόμενο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα και του Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή Έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη. Οι Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/φωτογραφίες που περιέχονται στην παρουσίαση αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση και διάθεσή τους στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη λήψη άδειας από τους δικαιούχους. "