## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα 3: Επίπεδο Μεταφοράς
Διδάσκων: Λάζαρος Μεράκος
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Slide 2: Δίκτυα Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) μαθήματος:
ΘΕ1: Εισαγωγή
(Κεφ. 1 του βιβλίου)
ΘΕ2: Επίπεδο Εφαρμογής
(Κεφ. 2 του βιβλίου)
ΘΕ3: Επίπεδο Μεταφοράς
(Κεφ. 3 του βιβλίου)
ΘΕ4: Επίπεδο Δικτύου
(Κεφ. 4 του βιβλίου)
ΘΕ5: Επίπεδο Ζεύξης: Ζεύξεις, Δίκτυα Πρόσβασης, Δίκτυα Τοπικής Περιοχής
(Κεφ. 5 του βιβλίου)
Οι περισσότερες από τις διαφάνειες αυτής της ενότητας αποτελούν προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά των διαφανειών που συνοδεύουν το βιβλίο Computer Networking : A Top-Down Approach, J.F Kurose and K.W. Ross, 6/E, Addison-Wesley.
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Προσαρμογή και επιμέλεια της απόδοσης των πρωτότυπων διαφανειών στα ελληνικά :
Λάζαρος Μεράκος
Συνιστώμενο Βιβλίο:
Computer Networking: A Top-Down Approach, by Kurose & Ross,
Addison-Wesley
Ελληνική Μετάφραση:
Εκδόσεις : Μ. Γκιούρδας

## Slide 3: Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-3
Οι στόχοι μας:
Κατανόηση των αρχών πίσω από τις υπηρεσίες του επιπέδου μεταφοράς:
  Πολύπλεξη/αποπολύ πλεξη(multiplexing/demultiplexing)
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής (flow control)
  Έλεγχος συμφόρησης (congestion control)
Να μάθουμε για τα πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς του Διαδικτύου:
  UDP: ασυνδεσμική μεταφορά
  TCP: συνδεσμική μεταφορά
  Έλεγχος συμφόρησης τουTCP

## Slide 4: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-4
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 5: Υπηρεσίες και πρωτόκολλα μεταφοράς
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-5
παρέχουν λογική επικοινωνία
μεταξύ διεργασιών εφαρμογών που τρέχουν σε διαφορετικά τερματικά συστήματα
τα πρωτόκολλα μεταφοράς τρέχουν στα τερματικά συστήματα
  πλευρά αποστολής:
  σπάει τα μηνύματα της εφαρμογής σε τμήματα, τα περνάει στο επίπεδο δικτύου
  πλευρά λήψης: ανασύνθεση των τμημάτων σε μηνύματα,
  τα περνάει στο επίπεδο εφαρμογής
Περισσότερα από ένα πρωτόκολλα μεταφοράς διαθέσιμα στις εφαρμογές
  Διαδίκτυο: TCP και UDP
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
logical end-end transport

## Slide 6: Επίπεδο Μεταφοράς / Επίπεδο Δικτύου
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-6
επίπεδο δικτύου: λογική επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών
επίπεδο μεταφοράς: λογική επικοινωνία μεταξύ διεργασιών
  στηρίζεται, συμπληρώνει τις υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου
Αναλογία :
12 παιδιά στο σπίτι της Άννας στέλνουν γράμματα σε 12 παιδιά στο σπίτι του Βασίλη
διεργασίες = παιδιά
μηνύματα εφαρμογών =
γράμματα σε φακέλους
υπολογιστές = σπίτια
πρωτόκολλο μεταφοράς = Άννα και Βασίλης (παιδί που αναλαμβάνει το μοίρασμα της αλληλογραφίας σε κάθε σπίτι)
πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου = ταχυδρομική υπηρεσία

## Slide 7: Πρωτόκολλα Επιπέδου Μεταφοράς στο Διαδίκτυο
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-7
αξιόπιστη, σε ορθή σειρά μεταφορά (TCP)
  έλεγχος συμφόρησης (congestion control)
  έλεγχος ροής (flow control)
  εγκαθίδρυση σύνδεσης
μη αξιόπιστη, εκτός σειράς παράδοση: UDP
  καμία επέκταση της “βέλτιστης προσπάθειας” (best effort) του IP
υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες:
  εγγυήσεις ως προς την καθυστέρηση
  εγγυήσεις ως προς το εύρος ζώνης
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
logical end-end transport

## Slide 8: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-8
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 9: Πολύπλεξη/Αποπολύπλεξη
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-9
Χρήση πληροφοριών κεφαλίδας για
παράδοση των τμημάτων που λαμβάνονται
στη σωστή socket
Αποπολύπλεξη στον υπολογιστή λήψης:
Διαχείριση δεδομένων από
πολλαπλές sockets, προσθήκη
κεφαλίδας μεταφοράς (που αργότερα χρησιμοποιείται
για αποπολύπλεξη)
Πολύπλεξη στον υπολογιστή αποστολής:
process
socket
transport
application
physical
link
network
P2
P1
transport
application
physical
link
network
P4
transport
application
physical
link
network
P3

## Slide 10: Πώς δουλεύει η αποπολύπλεξη
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-10
Ο υπολογιστής λαμβάνει IP datagrams (δεδομενογράμματα)
  κάθε datagram έχει διεύθυνση IP προέλευσης, διεύθυνση IP προορισμού
  κάθε datagram μεταφέρει ένα τμήμα επιπέδου μεταφοράς
  κάθε τμήμα έχει αριθμό θύρας προέλευσης, προορισμού
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP & αριθμούς θύρας για να κατευθύνει το τμήμα στην κατάλληλη socket
source port #
dest port #
32 bits
application
data
(message)
other header fields
TCP/UDP segment format

## Slide 11: Ασυνδεσμική αποπολύπλεξη (UDP)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-11
Το δημιουργημένο socket έχει αριθμό θύρας τοπικά στον υπολογιστή:
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(12534);
Όταν ο υπολογιστής λαμβάνει τμήμα UDP:
  ελέγχει τον αριθμό θύρας προορισμού στο τμήμα
  κατευθύνει το τμήμα UDP στη socket με αυτό τον αριθμό θύρας
Όταν δημιουργείται το datagram για να σταλεί στη UDP socket, πρέπει να καθοριστεί
  IP διεύθυνση προορισμού
  Αριθμός θύρας προορισμού
Τα IP datagrams με ίδιο αριθμό θύρας προορισμού, αλλά διαφορετικές IP διευθύνσεις προέλευσης ή/και αριθμούς θύρας προέλευσης θα κατευθυνθούν προς την ίδια socket προορισμού

## Slide 12: Ασυνδεσμική αποπολύπλεξη (παράδειγμα)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-12
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket
(6428);
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
network
P1
transport
application
physical
link
network
P4
source port: 9157
dest port: 6428
source port: 6428
dest port: 9157
source port: ?
dest port: ?
source port: ?
dest port: ?
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket (5775);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket
(9157);
Το SP δίνει τη “διεύθυνση επιστροφής”

## Slide 13: Συνδεσμική αποπολύπλεξη (TCP)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-13
Η TCP socket ταυτοποιείται από την τετράδα:
  διεύθυνση IP προέλευσης
  αριθμός θύρας προέλευσης
  διεύθυνση IP προορισμού
  αριθμός θύρας προορισμού
Αποπολύπλεξη: ο δέκτης χρησιμοποιεί και τις τέσσερις τιμές για να κατευθύνει το τμήμα στην κατάλληλη socket
Ένας εξυπηρέτης μπορεί να υποστηρίξει πολλές ταυτόχρονες TCP sockets:
  κάθε socket αναγνωρίζεται από τη δική της τετράδα
Οι εξυπηρέτες web έχουν διαφορετικές sockets για κάθε συνδεδεμένο πελάτη
  το μη-παραμένον HTTP έχει διαφορετική socket για κάθε αίτηση HTTP

## Slide 14: Συνδεσμική αποπολύπλεξη (παράδειγμα)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-14
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
P4
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
host: IP address A
host: IP address C
network
P6
P5
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
3 τμήματα, όλα προορίζονται για IP διεύθυνση: B,
θύρα προορισμού: 80 αποπολυπλέκονται σε διαφορετικές sockets
server: IP address B

## Slide 15: Συνδεσμική αποπολύπλεξη : Web Server με νήματα
3-15
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
server: IP address B
network
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
P4
threaded server
host: IP address A
host: IP address C

## Slide 16: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-16
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 17: UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-17
Το απλούστερο πρωτόκολλο μεταφοράς του Διαδικτύου
Υπηρεσία παράδοσης βέλτιστης προσπάθειας (“best effort”):
τα τμήματα UDP μπορεί να
  χαθούν
  παραδοθούν εκτός σειράς στις εφαρμογές
Ασυνδεσμική:
  δεν γίνεται χειραψία μεταξύ του UDP αποστολέα και δέκτη
  Η διαχείριση κάθε UDP τμήματος γίνεται ξεχωριστά
Το UDP συχνά χρησιμοποιείται για εφαρμογές πολυμέσων συνεχούς ροής (streaming)
  ανοχή ως προς τις απώλειες
  ευαισθησία ως προς το ρυθμό
άλλες χρήσεις του UDP π.χ.
  DNS
  SNMP
αξιόπιστη μεταφορά πάνω από το UDP: προσθήκη αξιοπιστίας στο επίπεδο εφαρμογής
  ανάνηψη από λάθη
  ανά εφαρμογή

## Slide 18: UDP: κεφαλίδα τμήματος
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-18
Μήκος του
τμήματος UDP
σε bytes,
συμπεριλαμβανομένης
της κεφαλίδας
source port #
dest port #
32 bits
application
data
(payload)
length
checksum
Γιατί υπάρχει το UDP;
χωρίς αποκατάσταση σύνδεσης (που εισάγει καθυστέρηση)
απλό: χωρίς κατάσταση σύνδεσης στον αποστολέα, δέκτη
μικρή κεφαλίδα τμήματος
χωρίς έλεγχο συμφόρησης: το UDP μπορεί να “εκραγεί” όσο γρήγορα θέλουμε
Δομή τμήματος UDP

## Slide 19: UDP checksum (άθροισμα ελέγχου)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-19
Αποστολέας:
χειρίζεται το περιεχόμενο
του τμήματος, συμπεριλαμβανομένων πεδίων της κεφαλίδας, ως ακολουθία
ακεραίων των 16 bits
checksum: συμπλήρωμα ως προς το 1 του αθροίσματος του περιεχομένου (εκφρασμένου σε 16-bit λέξεις)
ο αποστολέας τοποθετεί την
τιμή του checksum στο πεδίο
checksum του τμήματος UDP
Δέκτης:
υπολογισμός του checksum του λαμβανομένου μηνύματος
έλεγχος αν το υπολογισμένο checksum ισούται με την τιμή του πεδίου checksum:
  Όχι – ανίχνευση σφάλματος
  Ναι – μη ανίχνευση σφάλματος
  Αλλά παρόλα αυτά ενδέχεται να γίνουν λάθη; (περισσότερα στη συνέχεια)
Σκοπός: ανίχνευση “σφαλμάτων” (π.χ. ανεστραμμένων bits)
στο μεταδιδόμενο τμήμα

## Slide 20: Παράδειγμα Checksum Διαδικτύου
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-20
Σημείωση
  Κατά την πρόσθεση των αριθμών, το κρατούμενο από την πιο σημαντική θέση πρέπει να προστεθεί στο αποτέλεσμα
Παράδειγμα: πρόσθεση δύο ακεραίων 16-bit
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
wraparound
sum
checksum
Notes: Kurose and Ross forgot to say anything about wrapping the carry and adding it to low order bit

## Slide 21: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-21
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 22: Αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-22
Σημαντική στα επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς, ζεύξης
Στο top-10 των σημαντικών θεμάτων της δικτύωσης!
Τα χαρακτηριστικά του αναξιόπιστου καναλιού θα καθορίσουν την πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων (reliable data transfer protocol- rdt)

## Slide 23: Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-23
Σημαντική στα επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς, ζεύξης
Στο top-10 των σημαντικών θεμάτων της δικτύωσης!
Τα χαρακτηριστικά του αναξιόπιστου καναλιού θα καθορίσουν την πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων (reliable data transfer protocol- rdt)

## Slide 24: Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-24
Σημαντική στα επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς, ζεύξης
Στο top-10 των σημαντικών θεμάτων της δικτύωσης!
Τα χαρακτηριστικά του αναξιόπιστου καναλιού θα καθορίσουν την πολυπλοκότητα του πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων (reliable data transfer protocol- rdt)

## Slide 25: Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων: ξεκινώντας
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-25
send
side
receive
side
rdt_send(): καλείται από πάνω, (π.χ., από την εφαρμογή). Δίνονται δεδομένα για παράδοση στο ανώτερο επίπεδο του δέκτη
udt_send(): καλείται από το rdt, για τη μεταφορά πακέτου πάνω από αναξιόπιστο κανάλι στον δέκτη
rdt_rcv(): καλείται όταν το πακέτο φτάσει στην πλευρά του καναλιού του δέκτη
deliver_data(): καλείται από το rdt για να παραδώσει δεδομένα στο ανώτερο επίπεδο

## Slide 26: Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων: ξεκινώντας
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-26
Θα:
αναπτύξουμε σταδιακά τις πλευρές του αποστολέα και του δέκτη ενός πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων [reliable data transfer (rdt) protocol ]
θεωρήσουμε μόνο μονόδρομη μεταφορά δεδομένων
  Αλλά η κίνηση ελέγχου θα ρέει και προς τις δύο κατευθύνσεις !
Χρήση μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων [finite state machines (FSM)] για την περιγραφή του αποστολέα και του δέκτη
state
1
state
2
Συμβάν που προκαλεί τη μετάβαση μεταξύ των καταστάσεων
Ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά τη μετάβαση
Κατάσταση (state): όντας στην «κατάσταση» η επόμενη κατάσταση καθορίζεται μοναδικά από το επόμενο συμβάν
event
actions

## Slide 27: Rdt1.0: αξιόπιστη μεταφορά επάνω σε αξιόπιστο κανάλι
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-27
Το υποκείμενο κανάλι είναι πλήρως αξιόπιστο
  Χωρίς λάθη bit
  Χωρίς απώλειες πακέτων
Ξεχωριστές FSMs για τον αποστολέα, δέκτη:
  Ο αποστολέας στέλνει δεδομένα στο υποκείμενο κανάλι
  Ο δέκτης διαβάζει δεδομένα από το υποκείμενο κανάλι
Wait for call from above
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
extract (packet,data)
deliver_data(data)
Wait for call from below
rdt_rcv(packet)
Αποστολέας (sender)
Δέκτης (receiver)

## Slide 28: Rdt2.0: κανάλι με σφάλματα bit
Το υποκείμενο κανάλι ενδέχεται να αντιστρέψει bits στο πακέτο
  Checksum για την ανίχνευση σφαλμάτων bit
Ερώτημα: πώς να γίνεται η ανάνηψη από λάθη:
Πως ανακάμπτουν οι άνθρωποι μετά από “λάθη”
κατά τη διάρκεια συνομιλίας;

## Slide 29: Rdt2.0: κανάλι με σφάλματα bit
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-29
Το υποκείμενο κανάλι δεν χάνει ποτέ πακέτα (δεδομένα ή ACKs)
Το υποκείμενο κανάλι ενδέχεται να αναστρέψει bits στο πακέτο
  Άθροισμα ελέγχου (Checksum) για την ανίχνευση σφαλμάτων bit
Ερώτημα: πώς γίνεται η ανάνηψη από λάθη;
  Θετικές επιβεβαιώσεις [acknowledgements (ACKs)]: ο δέκτης λέει ρητά στον αποστολέα ότι το πακέτο λήφθηκε σωστά
  Αρνητικές επιβεβαιώσεις [negative acknowledgements (NAKs)]: ο δέκτης λέει ρητά στον αποστολέα ότι το πακέτο είχε λάθη
  Ο δέκτης αναμεταδίδει το πακέτο μόλις λάβει NAK
Νέοι μηχανισμοί στο rdt2.0 (πέρα από το rdt1.0):
  Ανίχνευση σφάλματος (error detection)
  Ανάδραση δέκτη (receiver feedback): μηνύματα ελέγχου (ACK,NAK) δέκτης->αποστολέας

## Slide 30: rdt2.0: περιγραφή FSM
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-30
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
sender
receiver
rdt_send(data)
L

## Slide 31: rdt2.0: λειτουργίa χωρίς σφάλματα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-31
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
rdt_send(data)
L

## Slide 32: rdt2.0: σενάριο σφάλματος
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-32
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
rdt_send(data)
L

## Slide 33: Το rdt2.0 έχει ένα μοιραίο σφάλμα!
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-33
Τι συμβαίνει αν καταστραφεί το ACK/NAK?
Ο αποστολέας δεν γνωρίζει τι συνέβη στο δέκτη!
Δεν μπορεί απλά να αναμεταδώσει: ενδεχομένως διπλά (duplicate) πακέτα
Διαχείριση διπλών πακέτων:
Ο αποστολέας αναμεταδίδει το τρέχον πακέτο αν αλλοιωθεί το ACK/NAK
Ο αποστολέας προσθέτει αριθμό ακολουθίας (sequence number) σε κάθε πακέτο
Ο δέκτης απορρίπτει (δεν προωθεί προς τα πάνω) τα διπλά πακέτα
Ο αποστολέας στέλνει ένα πακέτο
και μετά περιμένει για την απόκριση
του δέκτη
Διακοπή και αναμονή (stop and wait)

## Slide 34: rdt2.1: αποστολέας, διαχειρίζεται αλλοιωμένα ACK/NAKs
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-34
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
Wait for ACK or NAK 0
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
Wait for
call 1 from above
Wait for ACK or NAK 1
L
L

## Slide 35: rdt2.1: δέκτης, διαχειρίζεται αλλοιωμένα ACK/NAKs
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-35
Wait for
0 from below
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
Wait for
1 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 36: rdt2.1: Συζήτηση
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-36
Αποστολέας:
Στο πακέτο προστίθεται # ακολουθίας
Δύο # ακολουθίας (0,1) αρκούν. Γιατί;
Πρέπει να ελέγξει αν το ACK/NAK που έλαβε είναι κατεστραμμένο
Διπλάσιες καταστάσεις
  Η κατάσταση πρέπει να «θυμάται» αν το «αναμενόμενο» πακέτο έχει # ακολουθίας 0 ή 1
Δέκτης:
Πρέπει να ελέγξει αν το λαμβανόμενο πακέτο είναι διπλό
  Η κατάσταση υποδεικνύει αν αναμένεται 0 ή 1 ως # ακολουθίας πακέτου
Σημείωση: ο δέκτης δεν μπορεί να γνωρίζει αν το τελευταίο του ACK/NAK ελήφθη σωστά στον αποστολέα

## Slide 37: rdt2.2: Ένα πρωτόκολλο χωρίς NAK
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-37
Ίδια λειτουργικότητα με το rdt2.1, χρησιμοποιώντας μόνοACKs
Αντί για NAK, ο δέκτης στέλνει ACK για το τελευταίο πακέτο που έλαβε σωστά
  Ο δέκτης πρέπει ρητά να συμπεριλάβει τον # ακολουθίας του πακέτου για το οποίο γίνεται η θετική επιβεβαίωση (ACK)
Διπλό (duplicate) ACK στον αποστολέα έχει σαν αποτέλεσμα την ίδια ενέργεια όπως το NAK: αναμεταδίδει το τρέχον πακέτο

## Slide 38: rdt2.2:Αποσπάσματα αποστολέα, δέκτη
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-38
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
Wait for ACK
0
sender FSM
fragment
Wait for
0 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
receiver FSM
fragment
L

## Slide 39: rdt3.0: κανάλια με λάθη και απώλειες
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-39
Νέα υπόθεση: το υποκείμενο κανάλι μπορεί επίσης να χάσει πακέτα (δεδομένα ή ACKs)
  Άθροισμα ελέγχου, # ακολουθίας, ACKs, αναμεταδόσεις βοηθούν αλλά δεν αρκούν
Προσέγγιση: ο αποστολέας περιμένει για «εύλογο» χρονικό διάστημα για το ACK
Αναμεταδίδει αν δεν ληφθεί ACK σε αυτό το διάστημα
Αν το πακέτο (ή το ACK) απλά καθυστέρησε (δεν χάθηκε):
  Οι αναμεταδόσεις θα είναι διπλές (duplicate), αλλά η χρήση # ακολουθίας το αντιμετωπίζει ήδη αυτό
  Ο δέκτης πρέπει να καθορίσει # ακολουθίας του πακέτου για το οποίο είναι το ACK
Απαιτεί χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

## Slide 40: rdt3.0 αποστολέας
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-40
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
Wait for ACK0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
Wait for
call 1 from above
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt)
Wait for
call 0from above
Wait for ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
L
L

## Slide 41: rdt3.0 εν δράσει
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-41

## Slide 42: rdt3.0 εν δράσει
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-42

## Slide 43: Απόδοση του rdt3.0
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-43
Το rdt3.0 δουλεύει, αλλά η απόδοσή του είναι χαμηλή
Π.χ.: ζεύξη 1 Gbps, καθυστ. διαδ. 15 ms, πακ. 8000 bit:
  U sender: βαθμός χρήσης (utilization) – ποσοστό του χρόνου που ο αποστολέας είναι απασχολημένος στέλνοντας
  Αν το RTT=30 msec, πακέτο 1KB κάθε 30 msec -> 33kB/sec =264 kbps
  throughput σε ζεύξη 1 Gbps
  Το δικτυακό πρωτόκολλο περιορίζει τη χρήση των φυσικών πόρων!

## Slide 44: rdt3.0: Λειτουργία διακοπής και αναμονής (stop-and-wait)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-44
Μεταδίδεται το 1ο bit του πακέτου, t=0
sender
receiver
RTT
Μεταδίδεται το τελευταίο bit του πακέτου, t = L / R
1ο bit του πακέτου φθάνει
Φθάνει το τελευταίο bit του πακέτου, στέλνει ACK
Φθάνει το ACK, στέλνει το επόμενο
πακέτο, t = RTT + L / R

## Slide 45: Πρωτόκολλα με διοχέτευση
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-45
Διοχέτευση (Pipelining): ο αποστολέας επιτρέπει πολλαπλά, “εν πτήσει”, προς επιβεβαίωση πακέτα
  Το εύρος του αριθμού ακολουθίας πρέπει να αυξηθεί
  Ενταμίευση (buffering) στον αποστολέα ή/και στο δέκτη
Δύο γενικές μορφές των πρωτοκόλλων διοχέτευσης:
go-Back-N, επιλεκτική επανάληψη (selective repeat)

## Slide 46: Διοχέτευση (pipelining): αύξηση βαθμού χρήσης (utilization)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-46
Μεταδίδεται το 1ο bit του πακέτου, t=0
sender
receiver
RTT
Μεταδίδεται το τελευταίο bit του πακέτου, t = L / R
1ο bit του 1ου πακέτου φθάνει
τελευταίο bit φθάνει, στέλνει ACK
Φθάνει το ACK, στέλνει το
επόμενο πακέτο, t = RTT+ L / R
τελευταίο bit 2ου πακέτου φθάνει, στέλνει ACK
τελευταίο bit 3ου πακέτου φθάνει, στέλνει ACK
Τριπλασιασμός
βαθμού χρήσης !

## Slide 47: Πρωτόκολλα διοχέτευσης
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-47
Go-back-N: γενική εικόνα
Ο αποστολέας μπορεί να έχει έως και Ν μη επιβεβαιωμένα πακέτα στη διοχέτευση
Ο δέκτης μόνο στέλνει σωρευτικά acks
  Δεν επιβεβαιώνει πακέτο αν υπάρχει κάποιο κενό
Ο αποστολέας έχει χρονομετρητή για το πιο παλιό μη επιβεβαιωμένο πακέτο
  Αν ο χρονομετρητής λήξει, αναμεταδίδει όλα τα μη επιβεβαιωμένα πακέτα
Επιλεκτική επανάληψη (Selective Repeat): γενική εικόνα
Ο αποστολέας μπορεί να έχει έως και Ν μη επιβεβαιωμένα πακέτα στη διοχέτευση
Ο δέκτης επιβεβαιώνει μεμονωμένα πακέτα
Ο αποστολέας διατηρεί χρονομετρητή για κάθε μη επιβεβαιωμένο πακέτο
  Όταν ο χρονομετρητής λήγει, αναμεταδίδει μόνο το μη επιβεβαιωμένο πακέτο

## Slide 48: Go-Back-N
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-48
Αποστολέας:
k-bit # ακολουθίας στην κεφαλίδα του πακέτου
Επιτρέπεται «παράθυρο» (“window”) έως και N, συνεχόμενων μη επιβεβαιωμένων πακέτων
ACK(n): επιβεβαιώνει όλα τα πακέτα έως και αυτό με # ακολουθίας n – «συσσωρευτικό ACK» (“cumulative ACK”)
  ενδέχεται να λάβει διπλά ACKs (βλέπε δέκτη)
χρονομετρητής για το αρχαιότερο «εν πτήσει» πακέτο
timeout(n) (Λήξη χρόνου(n) ): αναμεταδίδει το πακέτο n και όλα τα πακέτα με υψηλότερο # ακολουθίας στο παράθυρο

## Slide 49: GBN: Επεκτεταμένη FSM αποστολέα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-49
Wait
start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
timeout
rdt_send(data)
if (nextseqnum < base+N) {
sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,data,chksum)
udt_send(sndpkt[nextseqnum])
if (base == nextseqnum)
start_timer
nextseqnum++
}
else
refuse_data(data)
base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
stop_timer
else
start_timer
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
base=1
nextseqnum=1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& corrupt(rcvpkt)
L

## Slide 50: GBN: Επεκτεταμένη FSM δέκτη
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-50
Μόνο ACK: πάντα στέλνει ACK για το πακέτο με το μέγιστο σε (ορθή) σειρά # ακολουθίας που έχει ληφθεί σωστά
  Ενδεχομένως να δημιουργήσει διπλά ACKs
  Χρειάζεται να θυμάται μόνο το expectedseqnum
Εκτός σειράς πακέτα:
  Απόρριψε (μην ενταμιεύεις) -> χωρίς ενταμίευση δέκτη!
  Επανα-επιβεβαίωσε το πακέτο με το μέγιστο σε σειρά # ακολουθίας
Wait
udt_send(sndpkt)
default
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcurrupt(rcvpkt)
&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
expectedseqnum=1
sndpkt =
make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
L

## Slide 51: GBN «εν δράσει»
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-51
send pkt0
send pkt1
send pkt2
send pkt3
(wait)
sender
receiver
receive pkt0, send ack0
receive pkt1, send ack1
receive pkt3, discard,
(re)send ack1
rcv ack0, send pkt4
rcv ack1, send pkt5
pkt 2 timeout
send pkt2
send pkt3
send pkt4
send pkt5
X
loss
receive pkt4, discard,
(re)send ack1
receive pkt5, discard,
(re)send ack1
rcv pkt2, deliver, send ack2
rcv pkt3, deliver, send ack3
rcv pkt4, deliver, send ack4
rcv pkt5, deliver, send ack5
ignore duplicate ACK
0 1 2 3 4 5 6 7 8
sender window (N=4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8

## Slide 52: Επιλεκτική Επανάληψη (Selective Repeat)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-52
Ο δέκτης επιβεβαιώνει μεμονωμένα όλα τα σωστά ληφθέντα πακέτα
  Ενταμιεύει πακέτα, αν χρειάζεται, ώστε τελικά να παραδώσει τα πακέτα σε σωστή σειρά στο ανώτερο επίπεδο
Ο αποστολέας ξαναστέλνει μόνο τα πακέτα για τα οποία δεν έχει ληφθεί ACK
  Χρονομετρητής στον αποστολέα για κάθε μη επιβεβαιωμένο πακέτο
Παράθυρο αποστολέα
  N συνεχόμενοι # ακολουθίας
  Περιορίζει τους # ακολουθίας των σταλμένων, μη επιβεβαιωμένων πακέτων

## Slide 53: Επιλεκτική επανάληψη: παράθυρα αποστολέα και δέκτη
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-53

## Slide 54: Επιλεκτική επανάληψη
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-54
Δεδομένα από πάνω:
Αν είναι διαθέσιμος ο επόμενος #ακολουθίας στο παράθυρο, στείλε πακέτο
timeout(n)(Λήξη χρόνου (n)):
Ξαναστείλε το πακέτο n, επανεκκίνησε το χρονομετρητή
ACK(n) σε [sendbase,sendbase+N]:
Σημείωσε το πακέτο n ως ληφθέν
Αν το n είναι το μικρότερο μη επιβεβαιωμένο πακέτο, μετακίνησε τη βάση του παραθύρου στον επόμενο μη επιβεβαιωμένο # ακολουθίας
αποστολέας
πακέτο n στο [rcvbase, rcvbase+N-1]
στείλε ACK(n)
Εκτός σειράς: ενταμίευσε
Σε σειρά: παράδωσε (επίσης παράδωσε τα ενταμιευμένα, σε σειρά πακέτα), μετακίνησε το παράθυρο στο επόμενο πακέτο που δεν έχει ληφθεί ακόμα
πακέτο n στο [rcvbase-N,rcvbase-1]
ACK(n)
διαφορετικά:
αγνόησε
δέκτης

## Slide 55: Επιλεκτική επανάληψη «εν δράσει»
3-55
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
send pkt0
send pkt1
send pkt2
send pkt3
(wait)
sender
receiver
receive pkt0, send ack0
receive pkt1, send ack1
receive pkt3, buffer,
send ack3
rcv ack0, send pkt4
rcv ack1, send pkt5
pkt 2 timeout
send pkt2
X
loss
receive pkt4, buffer,
send ack4
receive pkt5, buffer,
send ack5
rcv pkt2; deliver pkt2,
pkt3, pkt4, pkt5; send ack2
record ack3 arrived
0 1 2 3 4 5 6 7 8
sender window (N=4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
record ack4 arrived
record ack4 arrived
Q: τι συμβαίνει όταν φθάνει το ack2;

## Slide 56: Επιλεκτική επανάληψη: δίλημμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-56
Παράδειγμα:
# ακολουθίας: 0, 1, 2, 3
Μέγεθος παραθύρου=3
Ο δέκτης δε βλέπει διαφορά στα δύο σενάρια!
Τα διπλά (duplicate) δεδομένα γίνονται δεκτά σαν νέα στο (b)
Ε: Ποιά η σχέση μεταξύ μεγέθους #ακολουθίας και μεγέθους παραθύρου;
receiver window
(after receipt)
sender window
(after receipt)
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
timeout
retransmit pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
will accept packet
with seq number 0
(b) πρόβλημα!
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
will accept packet
with seq number 0
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
(a) ουδέν πρόβλημα
Ο δέκτης δεν μπορεί να δει την πλευρά του αποστολέα.
Η συμπεριφορά του δέκτη ίδια και στις 2 περιπτώσεις!
κάτι πάει (πολύ) στραβά!

## Slide 57: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-57
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 58: TCP: Επισκόπηση RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-58
Πλήρως αμφίδρομα δεδομένα:
  Δικατευθυντική ροή δεδομένων στην ίδια σύνδεση
  MSS: maximum segment size (μέγιστο μέγεθος τμήματος)
Συνδεσμική:
  Η χειραψία (handshaking) (ανταλλαγή μηνυμάτων ελέγχου) αρχικοποιεί την κατάσταση του αποστολέα και του δέκτη πριν την ανταλλαγή δεδομένων
Ροή υπό έλεγχο:
  Ο αποστολέας δεν θα υπερφορτώσει το δέκτη
Από σημείο προς σημείο:
  Ένας αποστολέας, ένας δέκτης
Αξιόπιστη, σε σειρά ροή από bytes:
  Χωρίς “όρια μηνυμάτων”
Με διοχέτευση:
  Ο έλεγχοι συμφόρησης και ροής του TCP καθορίζουν το μέγεθος του παραθύρου
Ενταμιευτές αποστολής και λήψης

## Slide 59: Δομή τμήματος TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-59
source port #
dest port #
32 bits
application
data
(variable length)
sequence number
acknowledgement number
Receive window
Urg data pnter
checksum
F
S
R
P
A
U
head
len
not
used
Options (variable length)
URG: επείγοντα δεδομένα
(δε χρησιμοποιείται, γενικά)
ACK: ACK #
έγκυρο
PSH: προώθησε τα δεδομένα τώρα
(δε χρησιμοποιείται, γενικά)
RST, SYN, FIN:
Αποκατάσταση σύνδεσης
(εντολές εγκαθίδρυσης,
τερματισμού)
# bytes
που ο δέκτης
είναι πρόθυμος
να δεχτεί
Μετριέται σε
bytes
(όχι τμήματα!)
Άθροισμα ελέγχου
(όπως στο UDP)

## Slide 60: TCP: αριθμοί ακολουθίας και ACKs
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-60
Αριθμοί ακολουθίας (Seq. #’s):
  Αριθμός του πρώτου byte των δεδομένων του τμήματος
ACKs:
  seq # του επόμενου byte που αναμένεται από την άλλη πλευρά
  συσσωρευτικά ACK
Ε: πώς διαχειρίζεται ο δέκτης τα τμήματα εκτός σειράς;
  A: η προδιαγραφή του TCP δεν καθορίζει (εναπόκειται στην υλοποίηση)
source port #
dest port #
sequence number
acknowledgement number
checksum
rwnd
urg pointer
incoming segment to sender
A
sent
ACKed
sent, not-yet ACKed
(“in-flight”)
usable
but not
yet sent
not
usable
window size
N
  sender sequence number space
source port #
dest port #
sequence number
acknowledgement number
checksum
rwnd
urg pointer
outgoing segment from sender

## Slide 61: TCP αριθμοί ακολουθίας, ACKs
User
types
‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of
‘C’, echoes
back ‘C’
simple telnet scenario (1 byte γα το “C”)
Host B
Host A
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
χρόνος

## Slide 62: Χρόνος Διαδρομής μετ’ επιστροφής (Round Trip Time) και Λήξη Χρόνου (Timeout) του TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-62
Ε: Πώς εκτιμάται το RTT;
SampleRTT: χρόνος που μετριέται από τη μετάδοση του τμήματος ως την παραλαβή του ACK
  αγνοούνται οι αναμεταδόσεις
Το SampleRTT θα μεταβάλλεται, θέλουμε το εκτιμώμενο RTT πιο “ομαλό”
  μέσος όρος αρκετών πρόσφατων μετρήσεων, όχι μόνο του τρέχοντος SampleRTT
Ε: Πώς καθορίζεται η τιμή του timeout (λήξη χρόνου) του TPC;
Μεγαλύτερο από RTT
  αλλά το RTT μεταβάλλεται
Πολύ σύντομο: πρώιμο timeout
  μη απαραίτητες αναμεταδόσεις
μεγάλης διάρκειας: αργή αντίδραση σε απώλεια τμήματος

## Slide 63: Χρόνος Διαδρομής Μετ’ επιστροφής (Round Trip Time) και Λήξη Χρόνου (Timeout) του TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-63
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
Εκθετική σταθμισμένη κινητή μέση τιμή (Exponentially weighted moving average)
η επίδραση των παλαιών δειγμάτων μειώνεται εκθετικά
τυπική τιμή:  = 0.125

## Slide 64: Παράδειγμα εκτίμησης του RTT:

## Slide 65: Χρόνος Διαδρομής Μετ’ επιστροφής (Round Trip Time) και Λήξη Χρόνου (Timeout) του TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-65
Καθορισμός του timeout
EstimatedRTT συν “περιθώριο ασφαλείας”
μεγάλη μεταβολή στο EstimatedRTT -> μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας
πρώτα εκτιμάται πόσο αποκλίνει το SampleRTT από το EstimatedRTT:
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
DevRTT = (1-)*DevRTT +
*|SampleRTT-EstimatedRTT|
(τυπικά,  = 0.25)
Μετά καθορίζεται η τιμή του timeout:
estimated RTT
“safety margin”

## Slide 66: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-66
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 67: Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων (αμδ) του TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-67
Το TCP δημιουργεί υπηρεσία «αμδ» πάνω από την αναξιόπιστη υπηρεσία του IP
  Τμήματα σε διοχέτευση
  Σωρευτικά acks
  Το TCP χρησιμοποιεί ένα μόνο χρονομετρητή αναμεταδόσεων
Αναμεταδόσεις προκαλούνται από
  συμβάντα λήξης χρόνου (timeouts)
  διπλές επιβεβαιώσεις
  (duplicate ACKs)
Αρχικά θεωρούμε απλοποιημένο αποστολέα TCP:
  αγνοούνται διπλά ACKS
  αγνοείται έλεγχος ροής, έλεγχος συμφόρησης

## Slide 68: Γεγονότα του αποστολέα TCP:
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-68
Λήψη δεδομένων από εφαρμογή:
δημιουργία τμήματος με # ακολουθίας
# ακολουθίας είναι ο αριθμός του πρώτου byte δεδομένων στο τμήμα
εκκίνηση χρονομετρητή αν δεν τρέχει ήδη (ο χρονομετρητής είναι σαν το χρονομετρητή του πιο παλιού μη επιβεβαιωμένου τμήματος)
διάστημα λήξης: TimeOutInterval
Λήξη χρόνου (timeout):
επαναμετάδοση του τμήματος που προκάλεσε το timeout
επανεκκίνηση χρονομετρητή
Λήψη ACK:
αν επιβεβαιώνει τμήματα που δεν έχουν ήδη επιβεβαιωθεί
  ανανέωση του τι είναι γνωστό ότι έχει επιβεβαιωθεί
  εκκίνηση χρονομετρητή αν εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματα

## Slide 69: Αποστολέας TCP (απλοποιημένος)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-69
wait
for
event
L
retransmit not-yet-acked segment with smallest seq. #
start timer
timeout
if (y > SendBase) {
SendBase = y
/* SendBase–1: last cumulatively ACKed byte */
if (there are currently not-yet-acked segments)
start timer
else stop timer
}
ACK received, with ACK field value y
create segment, seq. #: NextSeqNum
pass segment to IP (i.e., “send”)
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
if (timer currently not running)
start timer
data received from application above
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum

## Slide 70: Σενάρια αναμεταδόσεων TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-70
Σενάριο χαμένου ACK
Host B
Host A
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
Seq=92, 8 bytes of data
X
timeout
ACK=100
Host B
Host A
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
Seq=92, 8
bytes of data
timeout
ACK=120
Seq=100, 20 bytes of data
ACK=120
SendBase=100
SendBase=120
SendBase=120
SendBase=92
SeαndBase
= 100
time
time
Πρώιμη λήξη χρόνου
(premature timeout)

## Slide 71: Σενάρια αναμεταδόσεων TCP (συν.)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-71
X
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
Seq=120, 15 bytes of data
timeout
Seq=100, 20 bytes of data
ACK=120
Σενάριο συσσωρευτικού ACK
time

## Slide 72: Παραγωγή TCP ACK [RFC 1122, RFC 2581]
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-72
Συμβάν στο δέκτη
Άφιξη τμήματος σε σειρά με αναμενόμενο
# ακολουθίας. Όλα τα δεδομένα μέχρι
τον αναμενόμενο # ακολουθίας έχουν
επιβεβαιωθεί
Άφιξη τμήματος σε σειρά με αναμενόμενο
# ακολουθίας. Ένα άλλο τμήμα
περιμένει για μετάδοση ACK
Άφιξη τμήματος εκτός σειράς με
μεγαλύτερο του αναμενόμενου
# ακολουθίας. Ανίχνευση κενού
Άφιξη τμήματος που μερικώς ή
πλήρως συμπληρώνει κενό στα
ληφθέντα δεδομένα
Ενέργεια δέκτη TCP
Καθυστερημένο ACK. Αναμονή 500ms
για το επόμενο τμήμα. Αν όχι επόμενο
τμήμα στείλε ACK
Άμεση αποστολή ενός συσσωρευτικού
ACK που κάνει επιβεβαίωση και για
τα δύο τμήματα που έφτασαν σε σειρά
Άμεση αποστολή duplicate ACK που
δηλώνει # ακολουθίας επόμενου
αναμενόμενου byte
Άμεση αποστολή ACK, αρκεί το τμήμα
αυτό να αρχίζει στο κάτω άκρο του κενού

## Slide 73: Ταχεία αναμετάδοση (Fast retransmit)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-73
Το διάστημα λήξης χρόνου είναι συχνά σχετικά μεγάλο:
  μεγάλη καθυστέρηση πριν ξανασταλεί το χαμένο πακέτο
Ανίχνευση χαμένων τμημάτων με duplicate ACKs
  Ο αποστολέας συχνά στέλνει πολλά τμήματα το ένα πίσω από το άλλο
  Αν ένα τμήμα χαθεί, θα υπάρξουν πιθανώς πολλά διπλά ACKs.
TCP ταχεία αναμετάδοση: Εάν ο αποστολέας λάβει 3 duplicate ACK για τα ίδια δεδομένα, ξαναστέλνει το μη επιβεβαιωμένο τμήμα με το μικρότερο αριθμό ακολουθίας.
  Πιθανότατα το μη επιβεβαιωμένο πακέτο έχει χαθεί, οπότε μην περιμένεις τη λήξη του χρονομετρητή

## Slide 74: Ταχεία Αναμετάδοση TCP
X
Seq=92, 8 bytes of data
ACK=100
timeout
ACK=100
ACK=100
ACK=100
Seq=100, 20 bytes of data
Seq=100, 20 bytes of data
Host B
Host A
Ταχεία αναμετάδοση μετά τη λήψη από
τον αποστολέα του τριπλού διπλότυπου ACK

## Slide 75: Αλγόριθμος ταχείας αναμετάδοσης:
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer
}
else {
increment count of dup ACKs received for y
if (count of dup ACKs received for y = 3) {
resend segment with sequence number y
}
Ένα duplicate ACK για ένα ήδη
επιβεβαιωμένο τμήμα
Ταχεία αναμετάδοση

## Slide 76: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-76
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 77: Έλεγχος ροής του TCP
Η πλευρά του δέκτη της TCP σύνδεσης διαθέτει ενταμιευτή λήψης (receive buffer)
Η διεργασία της εφαρμογής ενδέχεται να είναι αργή στην ανάγνωση
Υπηρεσία ταιριάσματος ταχύτητας: ταίριασμα του ρυθμού αποστολής με το ρυθμό που η εφαρμογή αντλεί τα δεδομένα

## Slide 78: Έλεγχος ροής του TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-78
ο δέκτης ελέγχει τον αποστολέα, έτσι ο αποστολέας δεν
υπερχειλίζει τον ενταμιευτή
του δέκτη στέλνοντας με υπερβολικά υψηλό ρυθμό
Έλεγχος ροής
application
process
TCP socket
receiver buffers
TCP
code
IP
code
εφαρμογή
OS
στοίβα πρωτοκόλλων δέκτη
η εφαρμογή μπορεί να
απομακρύνει δεδομένα από τους
ενταμιευτές της TCP socket ….
ο αποστολέας στέλνει… πιο αργά απ’ ότι παραδίδει ο TCP δέκτης
από τον αποστολέα

## Slide 79: Έλεγχος ροής του TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-79
Ο δέκτης κοινοποιεί τον ελεύθερο χώρο του ενταμιευτή περιλαμβάνοντας την τιμή rwnd στην TCP κεφαλίδα των τμημάτων από το δέκτη προς στον αποστολέα
  το μέγεθος του RcvBuffer ορίζεται μέσω των επιλογών του socket (προκαθορισμένη τιμή 4096 bytes)
  πολλά λειτουργικά συστήματα ρυθμίζουν αυτόματα το RcvBuffer
Ο αποστολέας περιορίζει τα μη επιβεβαιωμένα δεδομένα στην τιμή rwnd του δέκτη
εγγυάται ότι ο ενταμιευτής στον δέκτη δεν υπερχειλίζει
buffered data
free buffer space
rwnd
RcvBuffer
TCP segment payloads
to application process
receiver-side buffering

## Slide 80: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-80
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 81: Διαχείριση σύνδεσης TCP
Θυμηθείτε: αποστολέας, δέκτης του TCP αποκαθιστούν «σύνδεση» πριν ανταλλάξουν τμήματα δεδομένων
Αρχικοποίηση μεταβλητών TCP:
  αριθμοί ακολουθίας
  ενταμιευτές, πληροφορία ελέγχου ροής (π.χ. RcvWindow)
Πελάτης(client): αυτός που εκκινεί τη σύνδεση
Socket clientSocket = new Socket("hostname","port number")
Εξυπηρέτης (server): έρχεται σε επαφή μαζί του ο πελάτης
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept()
Τριμερής Χειραψία
(Three way handshake):
Βήμα 1: Ο υπολογιστής πελάτης του TCP στέλνει τμήμα SYN στον εξυπηρέτη
  καθορίζει αρχικό # ακολουθίας
  χωρίς δεδομένα
Βήμα 2: Ο υπολογιστής εξυπηρέτης λαμβάνει SYN, απαντά με τμήμα SYNACK
  ο εξυπηρέτης δεσμεύει ενταμιευτές
  καθορίζει αρχικό # ακολουθίας εξυπηρέτη
Βήμα 3: Ο πελάτης λαμβάνει SYNACK, απαντά με τμήμα ACK που μπορεί να περιέχει δεδομένα

## Slide 82: Διαχείριση σύνδεσης TCP (συν.)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-82
Πριν γίνει ανταλλαγή δεδομένων, ο αποστολέας κι ο δέκτης κάνουν “χειραψία”:
συμφωνούν για τη δημιουργία σύνδεσης ( ο καθένας να γνωρίζει ότι ο άλλος είναι πρόθυμος να δημιουργήσει τη σύνδεση)
συμφωνούν στις παραμέτρους της σύνδεσης
connection state: ESTAB
connection variables:
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer size
  at server,client
application
network
connection state: ESTAB
connection Variables:
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer size
  at server,client
application
network
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();

## Slide 83: Συμφωνία για δημιουργία σύνδεσης
Ε: η διμερής χειραψία δουλεύει πάντα στο δίκτυο;
μεταβλητές καθυστερήσεις
επαναμεταδιδόμενα μηνύματα (π.χ. req_conn(x)) λόγω απωλειών μηνυμάτων
αναδιάταξη μηνύματος
δεν μπορεί να δει την “άλλη” πλευρά
Διμερής χειραψία (2-way handshake):
Let’s talk
OK
ESTAB
ESTAB
choose x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)

## Slide 84: TCP 3-μερής χειραψία
SYNbit=1, Seq=x
Διαλέγει αρχικό #ακολουθίας, x
Στέλνει TCP SYN msg
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
Διαλέγει αρχικό #ακολουθίας, y
Στέλνει TCP SYNACK msg, βεβαιώνοντας το ληφθέν SYN
ACKbit=1, ACKnum=y+1
Το ληφθέν SYNACK(x)
υποδεικνύει ότι ο server
είναι ζωντανός.
Στέλνει ACK για το ληφθέν SYNACK.
Αυτό το τμήμα μπορεί να περιέχει
δεδομένα από πελάτη σε εξυπηρέτη
Το ληφθέν ACK(y)
υποδεικνύει ότι ο client είναι ζωντανός
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
client state
LISTEN
server state
LISTEN

## Slide 85: TCP 3-μερής χειραψία FSM
closed
L
listen
SYN
rcvd
SYN
sent
ESTAB
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
SYN(seq=x)
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
SYN(x)
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
create new socket for
communication back to client
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
ACK(ACKnum=y+1)
ACK(ACKnum=y+1)
L

## Slide 86: TCP: Κλείσιμο σύνδεσης
Κλείσιμο μιας σύνδεσης:
Ο πελάτης κλείνει τη socket: clientSocket.close()
Βήμα 1: Το τερματικό σύστημα πελάτης στέλνει τμήμα ελέγχου του TCP FIN στον εξυπηρέτη.
Βήμα 2: Ο εξυπηρέτης λαμβάνει FIN, απαντά με ACK. Κλείνει τη σύνδεση, στέλνει FIN.
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
close
close
closed
timed wait

## Slide 87: TCP: Κλείσιμο σύνδεσης (συν.)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-87
Βήμα 3: ο πελάτης λαμβάνει FIN, απαντά με ACK.
  Εισέρχεται σε πεπερασμένη αναμονή (“timed wait”) – θα απαντήσει με ACK σε λαμβανόμενα FINs
Βήμα 4: Ο εξυπηρέτης, λαμβάνει ACK. Κλειστή σύνδεση.
Σημείωση: με μικρή τροποποίηση, μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα FINs.
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
closing
closing
closed
timed wait
closed

## Slide 88: TCP: Κλείσιμο σύνδεσης (ανάλυση)
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1, seq=y
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
wait for server
close
can still
send data
can no longer
send data
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
timed wait
for 2*max
segment lifetime
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
can no longer
send but can
receive data
clientSocket.close()
client state
server state
ESTAB
ESTAB

## Slide 89: Ο κύκλος ζωής μιας TCP σύνδεσης
TCP client
lifecycle
TCP server
lifecycle

## Slide 90: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-90
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 91: Αρχές του Ελέγχου Συμφόρησης
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-91
Συμφόρηση:
“πολλές πηγές που στέλνουν πολλά δεδομένα πολύ γρήγορα για να τα χειριστεί το δίκτυο”
διαφορετικό από τον έλεγχο ροής!
συμπτώματα:
  χαμένα πακέτα (υπερχείλιση ενταμιευτών στους δρομολογητές)
  μεγάλες καθυστερήσεις (αναμονή στους ενταμιευτές των δρομολογητών)
σημαντικό πρόβλημα!

## Slide 92: Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 1
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-92
δύο αποστολείς, δύο δέκτες
απεριόριστοι ενταμιευτές, ένας δρομολογητής
χωρητικότητα εξερχόμενης ζεύξης: R
χωρίς αναμεταδόσεις
μέγιστη ρυθμαπόδοση ανά σύνδεση: R/2
unlimited shared output link buffers
Host A
original data: lin
Host B
throughput: lout
R/2
R/2
lout
lin
R/2
delay
lin
μεγάλες καθυστερήσεις δεδομένου ότι ο ρυθμός άφιξης lin προσεγγίζει την χωρητικότητα

## Slide 93: Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 2
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-93
πεπερασμένοι ενταμιευτές, ένας δρομολογητής
ο αποστολέας αναμεταδίδει τα χαμένα πακέτα
  είσοδος επιπέδου εφαρμογής = έξοδος επιπέδου εφαρμογής: λin = λout (goodput) – εφόσον ότι στέλνεται τελικά λαμβάνεται ύστερα από κάποιες αναμεταδόσεις.
  είσοδος επιπέδου μεταφοράς περιλαμβάνει αναμεταδόσεις: λin’ ≥ λin
finite shared output link buffers
Host A
lin : original data
Host B
lout
l'in : original data, plus retransmitted data

## Slide 94: Αίτια/κόστη συμφόρησης: σενάριο 2 (συν.)
λόγω αναμεταδόσεων:
αναμετάδοση καθυστερημένων (όχι χαμένων) πακέτων κάνει το μεγαλύτερο (από ότι αν αναμεταδίδονται μόνο τα χαμένα) για το ίδιο
R/2
R/2
lin
lout
b. Μέχρι R/2-R/3 αναμεταδόσεις
R/2
R/2
lin
lout
a. Καμία απώλεια/αναμετάδοση
R/2
R/2
lin
lout
c. Δύο φορές κάθε πακέτο
R/4
R/3
l
in
l
out
>
“κόστη” της συμφόρησης:
περισσότερη δουλειά (αναμεταδόσεις) για δοσμένο “goodput”
αχρείαστες αναμεταδόσεις: η ζεύξη μεταφέρει πολλαπλά αντίγραφα του πακέτου
  μείωση “goodput”
l
in
l
out

## Slide 95: Αίτια/κόστη της συμφόρησης: σενάριο 3
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-95
Τέσσερεις αποστολείς
Διαδρομές πολλαπλών τμημάτων
Λήξη χρόνου/αναμετάδοση
Ε: τι συμβαίνει καθώς το λin και το λ’in αυξάνουν ?
A: καθώς το κόκκινο λ’in αυξάνει, όλα τα μπλε πακέτα που φθάνουν στην πάνω ουρά απορρίπτονται, blue throughput  0
finite shared output link buffers
Host A
lin : original data
Host B
lout
l'in : original data, plus retransmitted data
Host B

## Slide 96: Αίτια/κόστη της συμφόρησης: σενάριο 3
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-96
Ένα άλλο “κόστος” της συμφόρησης:
όταν ένα πακέτο χάνεται, η “upstream” (αντιρευματική) χωρητικότητα που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάδοσή του έχει σπαταληθεί!
Host A
Host B
lout

## Slide 97: Προσεγγίσεις στον έλεγχο συμφόρησης
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-97
Από άκρο σε άκρο έλεγχος συμφόρησης:
καμιά άμεση ανάδραση από το δίκτυο
η συμφόρηση συνάγεται από
τις απώλειες, καθυστερήσεις
που παρατηρούν τα τερματικά συστήματα
προσέγγιση που ακολουθεί το TCP
Έλεγχος συμφόρησης επιβοηθούμενος από το δίκτυο:
οι δρομολογητές παρέχουν
ανάδραση στα τερματικά
συστήματα
  ένα bit που υποδεικνύει συμφόρηση (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
  σαφής ρυθμός με τον οποίο ο αποστολέας θα πρέπει να στέλνει

## Slide 98: Μελέτη περίπτωσης:Έλεγχος συμφόρησης ATM ABR
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-98
ABR: available bit rate (διαθέσιμος ρυθμός bit):
“ελαστική υπηρεσία”
Αν η διαδρομή του αποστολέα είναι υποφορτωμένη (“underloaded”):
  Ο αποστολέας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όσο από το διαθέσιμο εύρος ζώνης επιθυμεί/μπορεί
Αν η διαδρομή του αποστολέα είναι σε συμφόρηση:
  Ο αποστολέας ρυθμίζει το ρυθμό μετάδοσης στον ελάχιστο εγγυημένο ρυθμό
RM (resource management) cells (κελιά διαχείρισης πόρων):
Στέλνονται από τον αποστολέα, διaσπαρμένα σε κελιά δεδομένων
Κάποια bits στο RM cell τίθενται από τους μεταγωγούς (επιβοηθούμενο από το δίκτυο)
  NI bit: όχι αύξηση στο ρυθμό (μέτρια συμφόρηση)
  CI bit: ένδειξη συμφόρησης
Τα RM cells επιστρέφονται στον αποστολέα από το δέκτη, με τα bits άθικτα

## Slide 99: Μελέτη περίπτωσης:Έλεγχος συμφόρησης ATM ABR
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-99
πεδίο ER (explicit rate): δύο bytes στο κελί RM
  μεταγωγός με συμφόρηση μπορεί να θέσει χαμηλότερη τιμή του ER στο κελί
  έτσι ο ρυθμός αποστολής του αποστολέα ισούται με το μέγιστο υποστηριζόμενο ρυθμό στη διαδρομή
EFCI bit στα κελιά δεδομένων: τίθεται 1 σε μεταγωγό με συμφόρηση
  αν το κελί δεδομένων που προηγείται του κελιού RM έχει το EFCI ίσο με 1, ο προορισμός θέτει 1 το CI bit στο κελί RM που στέλνει πίσω

## Slide 100: Κεφάλαιο 3: περίγραμμα
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-100
3.1 Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς
3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
3.3 Ασυνδεσμική μεταφορά: UDP
3.4 Αρχές της αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων
3.5 Συνδεσμική μεταφορά: TCP
  Δομή τμήματος
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Διαχείριση σύνδεσης
3.6 Αρχές ελέγχου συμφόρησης
3.7 Έλεγχος συμφόρησης του TCP

## Slide 101: Έλεγχος συμφόρησης TCP: προσθετική αύξηση, πολλαπλασιαστική μείωση (AIMD)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-101
Προσέγγιση: αύξηση ρυθμού μετάδοσης αποστολέα (μέγεθος παραθύρου), ανίχνευση του χρησιμοποιήσιμου εύρους ζώνης, μέχρι να εμφανιστεί απώλεια
  προσθετική αύξηση (additive increase): αύξηση του cwnd (CongWin) κατά 1 MSS κάθε RTT μέχρι να εμφανιστεί απώλεια
  πολλαπλασιαστική μείωση (multiplicative decrease) : μείωση του CongWin στο μισό μετά από απώλεια
AIMD
«πριονωτή» συμπεριφορά
cwnd: TCP sender
congestion window size
προσθετική αύξηση μεγέθους παραθύρου …
…. μέχρι να υπάρξει απώλεια
(τότε μειώνει το παράθυρο στο μισό)
time

## Slide 102: Έλεγχος συμφόρησης TCP: λεπτομέρειες
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-102
Ο αποστολέας περιορίζει τη μετάδοση:
LastByteSent-LastByteAcked  CongWin
Το CongWin είναι δυναμικό, συνάρτηση της παρατηρούμενης συμφόρησης του δικτύου
ρυθμός =
CongWin
RTT
bytes/sec
last byte
ACKed
sent, not-yet ACKed
(“in -flight”)
last byte sent
cwnd
TCP ρυθμός αποστολής:
περίπου: στέλνει CongWin bytes, περιμένει RTT για ACKs, τότε στέλνει περισσότερα bytes
Πώς παρατηρεί ο αποστολέας τη συμφόρηση;
Γεγονός απώλειας = Λήξη χρόνου (timeout) ή 3 διπλότυπα ACKs
Ο αποστολέας TCP μειώνει το ρυθμό (CongWin) μετά το γεγονός της απώλειας
Τρεις μηχανισμοί:
  AIMD
  Αργή εκκίνηση
  Συντηρητισμός μετά από γεγονότα timeout

## Slide 103: Αργή εκκίνηση του TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-103
Όταν ξεκινά η σύνδεση, ο ρυθμός αυξάνεται εκθετικά μέχρι την πρώτη απώλεια:
  αρχικά CongWin = 1 MSS
  το CongWin διπλασιάζεται σε κάθε RTT
  γίνεται αυξάνοντας το CongWin με κάθε ACK που λαμβάνεται
Σύνοψη: αρχικός ρυθμός αργός, αλλά ανεβαίνει εκθετικά γρήγορα
Host A
one segment
RTT
Host B
time
two segments
four segments

## Slide 104: Αργή εκκίνηση του TCP(συν.)
Όταν ξεκινά η σύνδεση, CongWin = 1 MSS
  Π.Χ.: MSS = 500 bytes & RTT = 200 msec
  Αρχικός ρυθμός = 20 kbps
(500bytes*8bits/byte*1/0.2sec)
Το διαθέσιμο εύρος ζώνης ενδέχεται να είναι >> MSS/RTT
  Είναι επιθυμητή η γρήγορη επίτευξη ενός σεβαστού ρυθμού

## Slide 105: TCP: ανίχνευση, αντίδραση σε απώλειες
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-105
οι απώλειες υποδεικνύονται από τα timeout:
  το CongWin ορίζεται σε 1 MSS
  στη συνέχεια το παράθυρο αυξάνεται εκθετικά (όπως στην αργή εκκίνηση) μέχρι ένα κατώφλι (Threshold), μετά αυξάνεται γραμμικά
απώλειες υποδεικνύονται από 3 διπλότυπα ACK: TCP RENO
  διπλότυπα ACKs υποδεικνύουν δίκτυο ικανό να παραδώσει ορισμένα τμήματα
  το CongWin μειώνεται στο μισό παράθυρο, μετά αυξάνεται γραμμικά
TCP Tahoe πάντα θέτει το CongWin στο 1 (timeout ή 3 διπλά ACK)
3 ίδια ACK υποδεικνύουν δίκτυο ικανό να παραδώσει μερικά τμήματα
timeout πριν από 3 ίδια ACK είναι «πιο ανησυχητικό»
Φιλοσοφία:

## Slide 106: TCP: Μετάβαση από αργή εκκίνηση σε αποφυγή συμφόρησης (Slow Start to Congestion Avoidance)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-106
Ε: Πότε θα πρέπει να γίνει η αλλαγή από εκθετική σε γραμμική αύξηση;
A: Όταν το CongWin γίνει το 1/2 της τιμής του πριν το timeout.
Υλοποίηση:
Μεταβλητό κατώφλι-Threshold (ssthresh)
Σε γεγονός απώλειας, το Threshold τίθεται στο 1/2 του CongWin πριν το γεγονός της απώλειας

## Slide 107: Σύνοψη: Έλεγχος συμφόρησης TCP
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
L
cwnd > ssthresh
congestion
avoidance
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
.
dupACKcount++
duplicate ACK
fast
recovery
cwnd = cwnd + MSS
transmit new segment(s), as allowed
duplicate ACK
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
New ACK
slow
start
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
dupACKcount++
duplicate ACK
L
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
New
ACK!
New
ACK!
New
ACK!

## Slide 108
Σύνοψη: Έλεγχος Συμφόρησης του TCP (2)
Όταν το CongWin είναι κάτω από το Threshold, ο αποστολέας είναι στη φάση αργής εκκίνησης, το παράθυρο αυξάνεται εκθετικά.
Όταν το CongWin είναι πάνω από το Threshold, ο αποστολέας είναι στη φάση αποφυγής συμφόρησης, το παράθυρο αυξάνεται γραμμικά.
Όταν εμφανιστεί τριπλό διπλότυπο ACK, το Threshold τίθεται σε CongWin/2 και το CongWin τίθεται σε Threshold.
Όταν εμφανιστεί timeout, το Threshold τίθεται σε CongWin/2 και το CongWin τίθεται σε 1 MSS.

## Slide 109: Έλεγχος συμφόρησης του αποστολέα TCP (3)
Κατάσταση | Συμβάν | Ενέργεια αποστολέα TCP | Σχόλια
Αργή Εκκίνηση Slow Start (SS) | Λήψη ACK για δεδομένα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί προηγουμένως | CongWin = CongWin + MSS, If (CongWin > Threshold) θέσε κατάσταση σε «Αποφυγή Συμφόρησης» | Έχει ως αποτέλεσμα διπλασιασμό του CongWin σε κάθε RTT
Αποφυγή Συμφόρησης Congestion Avoidance (CA) | Λήψη ACK για δεδομένα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί προηγουμένως | CongWin = CongWin+MSS * (MSS/CongWin) | Προσθετική αύξηση που έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του CongWin κατά 1 MSS σε κάθε RTT
SS ή CA | Ανίχνευση συμβάντος απώλειας από τρία διπλότυπα ACK | Threshold = CongWin/2, CongWin = Threshold, θέσε κατάσταση σε «Αποφυγή Συμφόρησης» | Ταχεία επαναφορά, υλοποιώντας πολλαπλασιαστική μείωση. Το CongWin δεν θα πέσει κάτω από1 MSS.
SS ή CA | Λήξη χρόνου (Timeout) | Threshold = CongWin/2, CongWin = 1 MSS, Θέσε κατάσταση σε «Αργή Εκκίνηση» | Είσοδος σε «Αργή Εκκίνηση»
SS ή CA | Διπλότυπο ACK | Αύξηση του μετρητή διπλότυπων ACK για το τμήμα η λήψη του οποίου επιβεβαιώθηκε | Τα CongWin και Threshold δεν αλλάζουν

## Slide 110: Ρυθμαπόδοση TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-110
Ποιά είναι η ρυθμαπόδοση του TCP ως συνάρτηση του μεγέθους παραθύρου και του RTT;
  Αγνοώντας την αργή εκκίνηση, υποθέτοντας ότι υπάρχουν πάντα δεδομένα για αποστολή
Έστω W το μέγεθος παραθύρου (σε bytes) όταν εμφανίζεται απώλεια.
  Μέσο μέγεθος παραθύρου (# εν πτήσει bytes) είναι ¾ W
  Μέση ρυθμαπόδοση: ¾ W ανά RTT
W
W/2
Μέση ρυθμαπόδοση TCP =
3
4
W
RTT
bytes/sec

## Slide 111: Μέλλον του TCP: TCP πάνω από «μεγάλου μήκους, χοντρές σωληνώσεις» (“long, fat pipes”)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-111
Παράδειγμα : τμήματα 1500 bytes, 100ms RTT, επιθυμητή ρυθμαπόδοση 10 Gbps
Απαιτούμενο μέγεθος παραθύρου W = 83,333 «εν πτήσει» τμήματα (segments)
Ρυθμαπόδοση ως συνάρτηση της πιθανότητας απώλειας τμημάτων, L:
➜ για να επιτευχθεί ρυθμαπόδοση 10 Gbps απαιτείται ρυθμός απωλειών L = 2·10-10 (πολύ μικρός ρυθμός απωλειών!)
Νέες εκδόσεις του TCP για υψηλές ταχύτητες
Ρυθμαπόδοση TCP =

## Slide 112: Δικαιoσύνη του TCP
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-112
Στόχος : αν K συνδέσεις TCP μοιράζονται την ίδια μποτιλιαρισμένη ζεύξη (bottleneck link) εύρους ζώνης R, καθεμία θα έπρεπε να έχει μέσο ρυθμό R/K
TCP connection 1
bottleneck
router
capacity R
TCP
connection 2

## Slide 113: Είναι το TCP δίκαιο;
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-113
Δύο ανταγωνιζόμενες συνδέσεις:
Η προσθετική αύξηση δίνει κλίση 1, καθώς αυξάνει η ρυθμαπόδοση
Η πολλαπλασιαστική μείωση μειώνει αναλογικά τη ρυθμαπόδοση
R
R
ίσο μερίδιο εύρους ζώνης
Ρυθμαπόδοση σύνδεσης 1
Ρυθμαπόδοση σύνδεσης 2
αποφυγή συμφόρησης: προσθετική αύξηση
απώλεια: μείωση παραθύρου κατά παράγοντα 2
αποφυγή συμφόρησης: προσθετική αύξηση
απώλεια: μείωση παραθύρου κατά παράγοντα 2

## Slide 114: Δικαιοσύνη (συνέχεια)
Δίκτυα Επικοινωνιών- Επίπεδο μεταφοράς
3-114
Δικαιοσύνη και UDP
Οι εφαρμογές πολυμέσων συχνά δε χρησιμοποιούν TCP
  Δεν θέλουν έλεγχο του ρυθμού από τον έλεγχο συμφόρησης
Αντί αυτού, UDP:
  αποστολή audio/video με σταθερό ρυθμό, ανοχή σε απώλειες πακέτων
Δικαιοσύνη και παράλληλες συνδέσεις TCP
Μία εφαρμογή μπορεί να ανοίξει πολλαπλές παράλληλες συνδέσεις μεταξύ δύο υπολογιστών
Οι Web browsers το κάνουν
Παράδειγμα: ζεύξη ρυθμού R που υποστηρίζει 9 συνδέσεις
  Νέα εφαρμογή ζητά 1 σύνδεση TCP, παίρνει ρυθμό R/10
  Νέα εφαρμογή ζητά 11 συνδέσεις TCP, παίρνει ρυθμό R/2 !

## Slide 115: Κεφάλαιο 3: Σύνοψη
Δίκτυα Επικοινωνιών - Επίπεδο μεταφοράς
3-115
Υπηρεσίες του επιπέδου μεταφοράς:
  Πολύπλεξη, αποπολύπλεξη
  Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων
  Έλεγχος ροής
  Έλεγχος συμφόρησης
Πραγμάτωση και υλοποίηση στο Διαδίκτυο
  UDP
  TCP
Στη συνέχεια:
Αφήνοντας το “άκρο” του δικτύου (επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς) προχωράμε στον “πυρήνα” του δικτύου

## Slide 116: Τέλος Ενότητας

## Slide 117: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Μεράκος Λάζαρος 2015. «Δίκτυα Επικοινωνιών». Έκδοση: 1.01. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://opencourses.uoa.gr/courses/DI116

## Slide 118: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.