## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ
Ενότητα 2: Μοντέλα Συστημάτων Αναμονής σε Δίκτυα Επικοινωνιών
Διδάσκων: Λάζαρος Μεράκος
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Slide 2: Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) μαθήματος:
ΘΕ1: Εισαγωγή
(Κεφ. 1 του βιβλίου)
ΘΕ2: Συστήματα Αναμονής (Μ/Μ/1 και παραλλαγές, Μ/G/1, συστήματα με προτεραιότητες, δίκτυα ουρών)
ΘΕ3: Ασύρματα/Κινητά Δίκτυα (ασύρματα τοπικά δίκτυα, υποστήριξη κινητικότητας στο διαδίκτυο, κινητά δίκτυα 3ης γενιάς)
(Κεφ. 6 του βιβλίου)
ΘΕ4: Δικτύωση και Εφαρμογές Πολυμέσων
(Κεφ. 7 του βιβλίου)
ΘΕ5: Ασφάλεια Δικτύων
(Κεφ. 8 του βιβλίου)
Οι διαφάνειες αυτής της ενότητας αποτελούν προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά διαφανειών που είχαν αναπτυχθεί από τους συγγραφείς του βιβλίου Data Networks (2nd Edition), D. Bertsekas and R. Gallager,
Prentice Hall, 1991 ( ISBN: 0132009161) και αφορούν στο 3ο Κεφάλαιο του βιβλίου αυτού.
Προσαρμογή και επιμέλεια της απόδοσης των πρωτότυπων διαφανειών στα ελληνικά : Λάζαρος Μεράκος

## Slide 3
1
Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Θεώρημα του Little
Σύστημα M/M/1
Συστήματα M/M/m, M/M/∞, and M/M/m/m
Σύστημα M/G/1
Δίκτυα Ουρών

## Slide 4
2
Τι περιμένουμε από τα Μοντέλα Αναμονής;
Χρήσιμα για ανάλυση απόδοσης, σχεδιασμό δικτύων και πρωτοκόλλων ελέγχου δικτύου (δρομολόγησης,…)
Απαιτούν απλουστευτικές υποθέσεις
Δίνουν ποιοτικά αποτελέσματα, βοηθούν στην κατανόηση των παραγόντων καθυστέρησης, και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να αποτιμήσουν την προβλεπόμενη καθυστέρηση
Τα αναλυτικά μοντέλα συμπληρώνουν τα μοντέλα προσομοίωσης, που συνήθως είναι πιο λεπτομερή

## Slide 5
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟ
Αναμονή (Queueing)
Επεξεργασία (Processing)
Μετάδοση (Transmission)
Καθυστέρηση Επεξεργασίας: Χρόνος από λήψη πακέτου μέχρι τοποθέτηση στην ουρά (σταθερή, εκτός αν η επεξεργαστική ισχύς είναι περιορίζων πόρος)
Καθυστέρηση Αναμονής: Χρόνος στην ουρά μέχρι την εκκίνηση της μετάδοσης (συνήθως μεταβλητή)
3

## Slide 6
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟ
Queueing
Processing
Transmission
Καθυστέρηση Μετάδοσης : Χρόνος μετάδοσης του πακέτου ( ανάλογος του μήκους του πακέτου)
Καθυστέρηση Διάδοσης : Χρόνος που απαιτείται για να πάει το τελευταίο bit από πομπό σε δέκτη (ανάλογη της φυσικής απόστασης μεταξύ των κόμβων. Μεγάλη για δορυφορικές ζεύξεις)
4

## Slide 7
ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ LITTLE
Δείχνει ότι για δοσμένο ρυθμό αφίξεων λ σε ένα οποιοδήποτε σύστημα αναμονής
Μέσος Αριθμός Πελατών = λ x Μέση Καθυστέρηση
Πολύ σημαντικό: ισχύει κάτω από ελάχιστες υποθέσεις
5

## Slide 8
6
Κύριες Παράμετροι ενός Συστήματος Αναμονής
n(t)
pn(t) = πιθανότητα να υπάρχουν n πελάτες στο σύστημα τη χρονική στιγμή t
Κατάσταση ισορροπίας (Steady state)

## Slide 9
7
n(t)
Κύριες Παράμετροι ενός Συστήματος Αναμονής
Υποθέτουμε ότι το σύστημα είναι εργοδικό (χρονικός μέσος = πιθανοτικός μέσος)
Χρονικός μέσος αριθμός στο σύστημα από 0 μέχρι t
Μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα στο χρόνο t
Μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα

## Slide 10
n(t)
Κύριες Παράμετροι ενός Συστήματος Αναμονής
Μέση καθυστέρηση του k πελάτη (Average system time)
(Μέση καθυστέρηση στο σύστημα)
μπορεί να εκφραστεί και σαν χρονικός μέσος
8

## Slide 11
Θεώρημα του LITTLE : N= λT
9
Όπου:
N = Μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα
λ = Ρυθμός αφίξεων (πελάτες / μονάδα χρόνου)
T = Μέση καθυστέρηση στο σύστημα
Το θεώρημα του Little εφαρμόζεται σε κάθε σύστημα αφίξεων-εξυπηρετήσεων με την κατάλληλη ερμηνεία των N, λ και Τ.

## Slide 12
Θεώρημα του LITTLE : N= λT
Παραδείγματα:
Εστιατόριο γρήγορου φαγητού (μικρό T) απαιτεί μικρό χώρο εστίασης (μικρό N) για το ίδιο λ
Σε βροχερή μέρα υπάρχει μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα σε ώρες αιχμής (μεγάλο N) και οι καθυστερήσεις είναι μεγαλύτερες (μεγάλο T)
Σημειώστε:
Το θεώρημα του Little δεν μας δίνει τα N και T, μόνο τη μεταξύ τους σχέση.
Επιπρόσθετες (στατιστικές) υποθέσεις απαιτούνται για να βρούμε τα N καιT.
10

## Slide 13
Απόδειξη του θεωρήματος του LITTLE
11
Delay T5
Delay T1
Delay T2
Delay T3
Delay T4
N(τ)
1
2
3
4
5
6
7
8
0
t1
t2
t3
t4
t
t
Number of Arrivals a(t)

## Slide 14
Θεώρημα του LITTLE
12
Παράδειγμα:
Αναμονή
Μετάδοση
N,T
NQ, W
ρ, E{X}
Εφαρμογή του θεωρήματος στην αναμονή (ουρά)
NQ = λ W
όπου NQ = μέσος αριθμός πακέτων που αναμένουν στην ουρά
W = μέση καθυστέρηση στην ουρά
Εφαρμογή του θεωρήματος στο τμήμα μετάδοσης (εξυπηρέτης)
ρ = λ E{Χ}
όπου ρ = μέσος αριθμός πακέτων υπό μετάδοση (ένταση κίνησης)
E{Χ} = μέσος χρόνος μετάδοσης

## Slide 15
Θεώρημα του LITTLE
13
Δεύτερο παράδειγμα:
Πολύπλοκο Σύστημα Αναμονής
N1
N2
N3
λ1
λ2
λ3
λ1
λ2
λ3
Εφαρμογή στη ροή κίνησης i
Ni= λiTi
Εφαρμογή σε όλες τις ροές μαζί
(N1+…Nk)=(λ1+…+λk)T
όπου
(μέσος από όλα τα i)

## Slide 16
Θεώρημα του LITTLE
14
‘Άλλο ένα παράδειγμα
Περιορισμός για N πακέτα στο σύστημα για τη σύνοδο
λ
Ελεγχόμενη σύνοδος
Έλεγχος ροής συνόδου w / window size N
Υπόθεση: πακέτα είναι πάντα διαθέσιμα προς αποστολή
Ρυθμαπόδοση λ = Ν/Τ
Όπως μεγαλώνει η συμφόρηση (T μεγαλώνει), το λ μικραίνει (ο έλεγχος ροής γίνεται πιο δραστικός)
Αν το N μεγαλώνει, το T μεγαλώνει

## Slide 17
Το σύστημα M/M/1
15
Ένας εξυπηρετητής (1)
Διαδικασία αφίξεων Poisson (1st M)
Εκθετικοί χρόνοι εξυπηρέτησης (2nd M)
Θέλουμε
pn = πιθανότητα n πελάτες στο σύστημα σε κατάσταση ισορροπίας

## Slide 18
16
Διαδικασία POISSON με ρυθμό λ
τ
0
t
1
2
3
4
5
Στοχαστική διαδικασία {A(t)| t≥ 0} που παίρνει τιμές 0,1,2,… έτσι ώστε
A(t) = αριθμός αφίξεων από 0 έως t
αριθμοί αφίξεων σε ξεχωριστά διαστήματα intervals είναι ανεξάρτητοι
αριθμός αφίξεων σε διάστημα μήκους τ έχει κατανομή Poisson με παράμετρο λτ, δηλ.,

## Slide 19
17
Ιδιότητες της διαδικασίας POISSON
Χρόνοι μεταξύ διαδοχικών αφίξεων είναι ανεξάρτητοι και εκθετικά κατανεμημένοι με παράμετρο λ
P{τn ≤ s} = 1- e-λs, s≥0
όπου τn = χρόνος μεταξύ άφιξης n και άφιξης (n+1)
P{A(t+δ)-A(t) = 0} = 1-λδ + o(δ)
P{A(t+δ)-A(t) = 1} = λδ + o(δ)
P{A(t+δ)-A(t) ≥ 2} = o(δ)
όπου o(δ)/δ→0 όπως δ→0

## Slide 20
18
Ιδιότητες της διαδικασίας POISSON
Αν A1, A2,…Ak είναι ανεξάρτητες διαδικασίες Poisson με ρυθμούς λ1, λ2 , …, λk ,τότε A = A1+ A2+…+Ak είναι Poisson με ρυθμό λ = λ1 + λ2 +…+ λk
Η διαδικασία Poisson είναι τυπικά ένα καλό μοντέλο για τη συγκεντρωτική κίνηση από ένα μεγάλο αριθμό «μικρών» χρηστών.

## Slide 21
19
Το σύστημα M/M/1
Ρυθμός αφίξεων λ
Ρυθμός εξυπηρέτησης μ
Ένας εξυπηρετητής
Αφίξεις Poisson με παράμετρο λ
Εκθετικά κατανεμημένοι χρόνοι εξυπηρέτησης με παράμετρο μ
Ανεξάρτητοι χρόνοι αφίξεων και εξυπηρετήσεων

## Slide 22
20
Κατανομή αριθμού πελατών στο σύστημα
Διάγραμμα μετάβασης κατάστασης (Αλυσίδα Markov)
Ανάλυση ενδεχομένων σε ένα διάστημα δ sec
Συχνότητα μετάβασης από n σε n+1 ≈ pn λδ
Συχνότητα μετάβασης από n+1 σε n ≈ pn+1μδ
Πρέπει να είναι ίσες
0
1
2
n-1
n
n+1
λδ
λδ
λδ
λδ
λδ
λδ
μδ
μδ
μδ
μδ
μδ
μδ

## Slide 23
21
Κατανομή αριθμού πελατών στο σύστημα
Εξισώσεις τοπικής ισορροπίας:
pnλδ+ ο(δ) = pn+1μδ + ο(δ)
Διαιρούμε με δ και παίρνουμε όριο όπως το δ → 0
pn+1= ρpn, n = 0,1,…
όπου ρ = λ/μ
pn+1= ρpn = ρ(ρpn-1) = … = ρn+1p0
Άμα βρούμε το p0 τότε τα έχουμε όλα

## Slide 24
22
Κατανομή αριθμού πελατών στο σύστημα
Έχουμε
Έτσι
N
ρ

## Slide 25
23
Μέση καθυστέρηση (από το θεώρημα του Little)
Κατανομή αριθμού πελατών στο σύστημα
Μέση καθυστέρηση στην ουρά

## Slide 26
Συστήματα M/M/m, M/M/∞, and M/M/m/m
24
Ανάλυση παρόμοια με M/M/1
Χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο αλυσίδας Markov για να βρούμε την κατανομή του αριθμού των πελατών στο σύστημα

## Slide 27
Poisson αφίξεις (λ), εκθετικοί χρόνοι εξυπηρέτησης (μ), m εξυπηρετητές
Σύστημα M/M/m
25
Χρησιμοποιούμε αυτές τις εξισώσεις για να εκφράσουμε τις πιθανότητες pn ως συνάρτηση της πιθανότητας p0 να είναι το σύστημα άδειο.
λpn-1 = nμpn, n≤m
λpn-1 = mμpn, n>m
λδ
λδ
λδ
λδ
λδ
λδ
μδ
2μδ
3μδ
(m-1)μδ
0
1
2
m-1
m
m+1
mμδ
mμδ
mμδ

## Slide 28
Το σύστημα M/M/m
26
where
Αντικαθιστώντας στη εξίσωση Σnpn = 1 λαμβάνουμε

## Slide 29
Σύστημα M/M/m
27
Πιθανότητα αφικνούμενος πελάτης να χρειαστεί να αναμείνει στην ουρά (Erlang C formula)
(Μέσος χρόνος στην ουρά)
(Μέσος χρόνος στο σύστημα)
(Μέσος αριθμός στο σύστημα)

## Slide 30
Σύστημα M/M/∞
28
Poisson αφίξεις (λ), εκθετικοί χρόνοι εξυπηρέτησης (μ), άπειροι εξυπηρετητές
Θέτω m = ∞ στο σύστημα M/M/m
Η κατανομή του αριθμού είναι Poisson με παράμετρο λ/μ
(μέση τιμή της Poisson )
(από το θεώρημα τουLittle)
(= Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης, όπως περιμέναμε)

## Slide 31
Σύστημα M/M/m/m
29
Poisson αφίξεις (λ), εκθετικοί χρόνοι εξυπηρέτησης (μ), m εξυπηρετητές, το πολύ m πελάτες επιτρέπονται στο σύστημα
λδ
λδ
λδ
λδ
0
1
2
m-1
m
μδ
2μδ
3μδ
(m-1)μδ
mμδ

## Slide 32
Σύστημα M/M/m/m
30
Λύνουμε ως προς p0 στην Σnpn = 1 και λαμβάνουμε
και
Το ποσοστό του χρόνου που το σύστημα είναι απασχολημένο
Erlang B Formula

## Slide 33
Το σύστημα M/G/1
31
Η μέση καθυστέρηση μπορεί να βρεθεί με απλές τεχνικές
Η κατανομή του αριθμού των πελατών είναι δύσκολο να βρεθεί

## Slide 34
Το σύστημα M/G/1
32
M/G/1
Poisson λ
Γενική κατανομή χρόνων εξυπηρέτησης
Poisson αφίξεις (ρυθμός λ)
Χρόνοι εξυπηρέτησης ανεξάρτητοι των χρόνων άφιξης
Γενική κατανομή χρόνων εξυπηρέτησης, με δοσμένα E{X}, και E{X2}
Ένας εξυπηρετητής

## Slide 35
Tο σύστημα M/G/1
33
Pollaczek - Khinchine (P - K) formula
(Μέσος χρόνος στην ουρά)
(Μέσος χρόνος στο σύστημα)
N = λ Τ
(Μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα )
ρ = λ / μ

## Slide 36
Το σύστημα M/G/1
34
Παραδείγματα:
Σύστημα M/M/1
(ελάχιστο για δοσμένα μ και ρ)
Σύστημα M/D/1 (Deterministic Service Time – όλοι έχουν σταθερό χρόνο εξυπηρέτησης 1/μ)

## Slide 37
Το σύστημα M/G/1
35
Απόδειξη της φόρμουλας P - K
Έστω
Wi = χρόνος αναμονής στην ουρά του πελάτη i
Ri = υπολειπόμενος χρόνος εξυπηρέτησης όπως τον βλέπει ο πελάτης i
Xi = χρόνος εξυπηρέτησης του πελάτη i
Ni = αριθμός πελατών που βρίσκει ο πελάτης i να αναμένουν στην ουρά

## Slide 38
Το σύστημα M/G/1
36
Τελικά έχουμε
Και χρησιμοποιώντας
Για το μέσο χρόνο αναμονής (δες επόμενο )

## Slide 39
Το σύστημα M/G/1
37
Υπολογισμός του υπολειπόμενου χρόνου εξυπηρέτησης
X2
X1
X1
XM(t)
t
0
χρόνος t
Υπολειπόμενος χρόνος εξυπηρέτησης r(t)

## Slide 40
Το σύστημα M/G/1
38
X2
X1
X1
XM(t)
t
0
Time t
Υπολειπόμενος χρόνος εξυπηρέτησης r(t)
Παίρνοντας το όριο όπως το t→∞ προκύπτει

## Slide 41
Αναμονή με Προτεραιότητες
39
Οι προτεραιότητες εισάγουν πολυπλοκότητα
Δύο σημαντικά μοντέλα επιδέχονται λύσεις κλειστής μορφής με βάση το μοντέλο M/G/1

## Slide 42
Αναμονή με Προτεραιότητες
40
Προτεραιότητα 1 (υψηλότερη)
Προτεραιότητα n (χαμηλότερη)
Ο πελάτης υπό εξυπηρέτηση δεν διακόπτεται
n κλάσεις προτεραιοτήτων(1 = υψηλότερη, …n = χαμηλότερη)
λk, μk : ρυθμοί άφιξης και εξυπηρέτησης προτεραιότητας k
Wk : μέσος χρόνος αναμονής για προτεραιότητα k
ρk = λk/ μk : ένταση κίνησης για προτεραιότητα k
R = μέσος υπολειπόμενος χρόνος εξυπηρέτησης
Μοντέλο 1: Nonpreemptive Priority Queueing

## Slide 43
Αναμονή με Προτεραιότητες
41
Υποθέτοντας ρ1 + ρ2 + … + ρn < 1 έχουμε
Σημειώστε την ανεξαρτησία του χρόνου αναμονής Wk της υψηλής προτεραιότητας από το ρυθμό άφιξης λi χαμηλής προτεραιότητας.

## Slide 44
Αναμονή με Προτεραιότητες
42
Ο υπό εξυπηρέτηση πελάτης διακόπτεται από αφικνούμενο πελάτη υψηλότερης προτεραιότητας
Η εξυπηρέτηση του πελάτη που διεκόπη ξαναρχίζει από το σημείο της διακοπής
Μέσος χρόνος στο σύστημα για προτεραιότητα k
Μοντέλο 2: Preemptive Resume Priority
όπου

## Slide 45
Δίκτυα Ουρών
43
Δύσκολο να βρεθούν λύσεις κλειστής μορφής
Χρειάζονται απλουστευτικές υποθέσεις

## Slide 46
Δίκτυα Ουρών
44
Ουρές στη σειρά: Παράδειγμα 1
M/D/1
M/D/1 (;)
1
2
3
4
Packet arrivals at queue 1
Time at Queue 1
1
2
3
4
1
2
3
4
Packet arrivals at queue 2
Packet arrivals at queue 2
Time at Queue 2
Δεν υπάρχει αναμονή στη δεύτερη ουρά
Το μοντέλο M/D/1 δεν εφαρμόζεται στη δεύτερη ουρά

## Slide 47
Δίκτυα Ουρών
45
Ουρές στη σειρά: Παράδειγμα 2
M/M/1
M/M/1 (;)
Χρόνος «ενδοάφιξης» στη 2η ουρά είναι μεγάλος όταν λαμβάνεται μεγάλο πακέτο
Οι χρόνοι αφίξεων και εξυπηρετήσεων δεν είναι ανεξάρτητοι. Η 2η ουρά δεν είναι M/M/1.
S
L
S
S
Packet arrivals at queue 1
Time at Queue 1
Time at Queue 2
S
S
S
L
S
L
S
S
Long Service Time
Long Service Time

## Slide 48
Δίκτυα Ουρών
46
Ενδιαφέρον αποτέλεσμα για το «εν σειρά» σύστημα M/M/1 :
Η διαδικασία αναχωρήσεων από τη 1η ουρά είναι Poisson (Burke’s Theorem). Επομένως, αν οι χρόνοι αφίξεων και εξυπηρετήσεων ήταν ανεξάρτητοι , η 2η ουρά θα ήταν M/M/1.
Η συνήθης υπόθεση στα δίκτυα επικοινωνιών είναι να υποθέσουμε αυτή την ανεξαρτησία.

## Slide 49
Δίκτυα Ουρών
47
Μοντέλο δικτύων ουρών
Διάφορες ροές πακέτων. Η ροή στο μονοπάτι p, έχει ρυθμό xp (packets / sec)
Ολικός ρυθμός άφιξης στη ζεύξη (i,j)
λij = Σxp όλα τα μονοπάτια p που διέρχονται από τη ζεύξη (i,j)
μij = Ρυθμός εξυπηρέτησης στη ζεύξη (i,j)
Nij = Μέσος αριθμός πακέτων στη ζεύξη (i,j)
xp1
xp1
xp2
xp2
xp3
xp3

## Slide 50
Δίκτυα Ουρών
48
Προσέγγιση Ανεξαρτησίας του Kleinrock
Υποθέτει ότι όλες οι ουρές (i,j) συμπεριφέρονται όπως η M/M/1 με δοσμένο ρυθμό άφιξης λij, ρυθμό εξυπηρέτησης μij, και καθυστέρηση επεξεργασίας / διάδοσης dij.
Μέσος αριθμός πακέτων σε ολόκληρο το δίκτυο.

## Slide 51
Δίκτυα Ουρών
49
Μέσος χρόνος στο σύστημα (θεώρημα Little)
όπου λ = Σpxp είναι ο συνολικός ρυθμός άφιξης

## Slide 52
Δίκτυα Ουρών
50
Ποιότητα της «Προσέγγισης Ανεξαρτησίας»
Αρκετά καλή για πυκνά διασυνδεδεμένα δίκτυα και μέτριο προς βαρύ φορτίο.
Καλή για εφαρμογές που η ακρίβεια πρόβλεψης δεν είναι πολύ σημαντική.
Χρήσιμη για υπολογισμούς τοπολογικού σχεδιασμού, ως συμπλήρωμα σε προσομοιώσεις κλπ.

## Slide 53
Δίκτυα Ουρών
51
Παράδειγμα όπου η Προσέγγιση του Kleinrock δεν είναι καλή
Ροή πακέτων Poisson διαχωρίζεται σε δύο ίσης χωρητικότητας ζεύξεις.
Εάν το αφικνούμενο πακέτο τοποθετείται στην μικρότερη ουρά, το σύστημα συμπεριφέρεται ως μία ουρά M/M/2 με ρυθμό λ.
Η προσέγγιση ανεξαρτησίας λέει ότι κάθε ουρά συμπεριφέρεται ως M/M/1 με ρυθμό λ/2. Λάθος εκτίμηση κατά ένα παράγοντα (1+ρ).
λ/2
λ/2
λ

## Slide 54
Θεώρημα του JACKSON
52
Υποθέσεις:
Αφίξεις από το εξωτερικό του δικτύου είναι Poisson.
Σε κάθε ουρά, όλες οι ροές πακέτων έχουν την ίδια εκθετική κατανομή για τους χρόνους εξυπηρέτησης.
Χρόνοι αφίξεων και εξυπηρετήσεων είναι ανεξάρτητοι.
xp1
xp1
xp2
xp2
xp3
xp3

## Slide 55
Θεώρημα του JACKSON
53
Τότε:
Η πιθανοτική κατανομή σε κατάσταση ισορροπίας του αριθμού των πελατών σε κάθε ουρά είναι η ίδια με αυτή της μεμονωμένης ουράς M/M/1.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της κατανομής και των μέσων καθυστερήσεων σε κατάσταση ισορροπίας
Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα επειδή η συνδυασμένη διαδικασία αφίξεων σε κάθε ουρά μπορεί να μην είναι Poisson.

## Slide 56: Τέλος Ενότητας

## Slide 57: Άδεια Χρήσης

## Slide 58: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Μεράκος Λάζαρος 2014. «Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ. Ενότητα 2: Συστήματα Αναμονής». Έκδοση: 1.01. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://opencourses.uoa.gr/courses/DI15

## Slide 59: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.