## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ
Ενότητα 3: Ασύρματα, Κινητά Δίκτυα
Διδάσκων: Λάζαρος Μεράκος
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Slide 2: Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) μαθήματος:
ΘΕ1: Εισαγωγή
(Κεφ. 1 του βιβλίου)
ΘΕ2: Συστήματα Αναμονής (Μ/Μ/1 και παραλλαγές, Μ/G/1, συστήματα με προτεραιότητες, δίκτυα ουρών)
ΘΕ3: Ασύρματα/Κινητά Δίκτυα (ασύρματα τοπικά δίκτυα, υποστήριξη κινητικότητας στο διαδίκτυο, κινητά δίκτυα 3ης γενιάς)
(Κεφ. 6 του βιβλίου)
ΘΕ4: Δικτύωση και Εφαρμογές Πολυμέσων
(Κεφ. 7 του βιβλίου)
ΘΕ5: Ασφάλεια Δικτύων
(Κεφ. 8 του βιβλίου)
Οι περισσότερες από τις διαφάνειες αυτές αποτελούν προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά των διαφανειών που συνοδεύουν το βιβλίο Computer Networking : A Top-Down Approach, J.F Kurose and K.W. Ross, 6/E, Addison-Wesley.
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Προσαρμογή και επιμέλεια της απόδοσης των πρωτότυπων διαφανειών στα ελληνικά :
Λάζαρος Μεράκος
Συνιστώμενο Βιβλίο:
Computer Networking: A Top-Down Approach, by Kurose & Ross,
Addison-Wesley
Ελληνική Μετάφραση:
Εκδόσεις : Μ. Γκιούρδας

## Slide 3: Ασύρματα και Κινητά Δίκτυα
Wireless, Mobile Networks
6-3
Ο αριθμός ασύρματων (κινητών) τηλεφωνικών συνδρομητών πλέον ξεπερνάει τον αριθμό ενσύρματων τηλεφωνικών συνδρομητών (5-προς-1)!
Ο αριθμός ασύρματων συσκευών συνδεδεμένων στο Internet ισούται με τον αριθμό ενσύρματων συσκευών συνδεδεμένων στο Internet
  laptops, τηλέφωνα με ενεργοποιημένο Internet υπόσχονται ασύρματη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή
Δύο σημαντικές (αλλά διαφορετικές) προκλήσεις
  ασύρματη επικοινωνία
  κινητικότητα: διαχείριση του κινητού που αλλάζει σημείο σύνδεσης στο δίκτυο

## Slide 4: Διάρθρωση θεματικής ενότητας
Wireless, Mobile Networks
6-4
6.1 Εισαγωγή
Ασύρματη Επικοινωνία
6.2 Ασύρματες ζεύξεις, χαρακτηριστικά
  CDMA
6.3 IEEE 802.11 ασύρματα LANs (“Wi-Fi”)
6.4 Κυψελωτή πρόσβαση στο Internet
  αρχιτεκτονική
  πρότυπα (e.g., GSM)
Κινητικότητα
6.5 Αρχές: διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση προς κινητούς χρήστες
6.6 Mobile IP
6.7 Διαχείριση κινητικότητας σε κυψελωτά δίκτυα
6.8 Κινητικότητα και πρωτόκολλα υψηλότερων στρωμάτων
6.9 Περίληψη

## Slide 5: Στοιχεία ασύρματου δικτύου
Wireless, Mobile Networks
6-5
Υποδομή δικτύου

## Slide 6: Στοιχεία ασύρματου δικτύου
Wireless, Mobile Networks
6-6
Ασύρματα τερματικά
laptop, smartphone
τρέχουν εφαρμογές
μπορεί να είναι στατικά ή κινητά
  το «ασύρματο» δε σημαίνει πάντα κινητικότητα
Υποδομή Δικτύου

## Slide 7: Στοιχεία ασύρματου δικτύου
Wireless, Mobile Networks
6-7
Υποδομή Δικτύου
σταθμός βάσης
Συνήθως συνδέεται στο ενσύρματο δίκτυο
αναμετάδοση – υπεύθυνος για αποστολή πακέτων μεταξύ τερματικών ενσύρματου και ασύρματου δικτύου στην “περιοχή” του
  π.χ., κεραίες κινητής, 802.11 σημεία πρόσβασης

## Slide 8: Στοιχεία ασύρματου δικτύου
Wireless, Mobile Networks
6-8
ασύρματη ζεύξη
συνήθως συνδέει κινητά με το σταθμό βάσης
χρησιμοποιείται και ως ζεύξη κορμού
πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης συντονίζει την πρόσβαση στη ζεύξη
ποικιλία ρυθμών δεδομένων, απόστασης μετάδοσης
Υποδομή Δικτύου

## Slide 9: Χαρακτηριστικά επιλεγμένων ασύρματων προτύπων
Wireless, Mobile Networks
6-9
Indoor
10-30m
Outdoor
50-200m
Mid-range
outdoor
200m – 4 Km
Long-range
outdoor
5Km – 20 Km
.056
.384
1
4
5-11
54
2G: IS-95, CDMA, GSM
2.5G: UMTS/WCDMA, CDMA2000
802.15
802.11b
802.11a,g
3G: UMTS/WCDMA-HSPDA, CDMA2000-1xEVDO
4G: LTWE WIMAX
802.11a,g point-to-point
200
802.11n
Data rate (Mbps)

## Slide 10: Στοιχεία ασύρματου δικτύου
Wireless, Mobile Networks
6-10
λειτουργία υποδομής
ο σταθμός βάσης συνδέει κινητά στο ενσύρματο δίκτυο
μεταπομπή: το κινητό αλλάζει σταθμό βάσης
Υποδομή Δικτύου

## Slide 11: Στοιχεία ασύρματου δικτύου
Wireless, Mobile Networks
6-11
ad hoc λειτουργία
χωρίς σταθμούς βάσης
κόμβοι μπορούν μόνο να μεταδώσουν σε άλλους κόμβους εντός της περιοχής κάλυψης της ζεύξης
οι κόμβοι αυτό-οργανώνονται σε ένα δίκτυο: μεταξύ τους δρομολόγηση
D2D (Device-to-Device)

## Slide 12: Ταξινόμηση ασύρματων δικτύων
Wireless, Mobile Networks
6-12
ένα άλμα
πολλαπλά άλματα
υποδομή
(π.χ., APs)
χωρίς
υποδομή
Το τερματικό συνδέεται
στο σταθμό βάσης (WiFi,
WiMAX, κυψελωτό)
που το συνδέει στο
ευρύτερο Internet
Χωρίς σταθμό βάσης,
χωρίς σύνδεση στο
ευρύτερο
Internet (Bluetooth,
ad hoc δίκτυα)
Tο τερματικό ίσως πρέπει
να αναμεταδώσει μέσω
αρκετών ασύρματων
κόμβων για να συνδεθεί στο
ευρύτερο Internet: δίκτυο πλέγματος (mesh network)
Xωρίς σταθμό βάσης,
χωρίς σύνδεση στο
ευρύτερο Internet.
Ίσως πρέπει
να αναμεταδώσει για να φθάσει
ένα δοσμένο ασύρματο κόμβο
MANET, VANET

## Slide 13: Διάρθρωση θεματικής ενότητας
Wireless, Mobile Networks
6-13
6.1 Εισαγωγή
Ασύρματο
6.2 Ασύρματες ζεύξεις, χαρακτηριστικά
  CDMA
6.3 IEEE 802.11 ασύρματα LANs (“Wi-Fi”)
6.4 Κυψελωτή πρόσβαση στο Internet
  αρχιτεκτονική
  πρότυπα (e.g., GSM)
Κινητικότητα
6.5 Αρχές: διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση προς κινητούς χρήστες
6.6 Mobile IP
6.7 Διαχείριση κινητικότητας σε κυψελωτά δίκτυα
6.8 Κινητικότητα και πρωτόκολλα υψηλότερων στρωμάτων
6.9 Περίληψη
Notes: 13

## Slide 14: Χαρακτηριστικά Ασύρματης Ζεύξης (1)
Wireless, Mobile Networks
6-14
σημαντικές διαφορές από ενσύρματη ζεύξη ….
  μειωμένη ισχύς σήματος: το ραδιοσήμα εξασθενεί καθώς διαδίδεται μέσω ύλης (απώλειες διαδρομής)
  παρεμβολές από άλλες πηγές: προτυποποιημένες συχνότητες ασύρματου δικτύου (π.χ., 2.4 GHz) μοιράζονται με άλλες συσκευές (π.χ., τηλέφωνα)
  διάδοση πολλαπλών διαδρομών : ραδιοσήμα ανακλάται από αντικείμενα στο έδαφος, φθάνοντας στον προορισμό σε ελαφρώς διαφορετικούς χρόνους
…. κάνει την επικοινωνία κατά μήκος της ασύρματης ζεύξης (ακόμα και «σημείου προς σημείο») πολύ πιο “δύσκολη”

## Slide 15: Χαρακτηριστικά Ασύρματης Ζεύξης (2)
Wireless, Mobile Networks
6-15
SNR: λόγος σήματος προς θόρυβο
  μεγαλύτερο SNR – ευκολότερο να εξάγει σήμα από το θόρυβο (είναι καλό)
SNR και BER
  δεδομένου φυσικού επιπέδου: αύξηση ισχύος -> αύξηση SNR->μείωση BER
  δεδομένου SNR: επίλεξε το φυσικό επίπεδο που ικανοποιεί την απαίτηση BER, δίνοντας μέγιστη απόδοση
    το SNR μπορεί να αλλάξει με την κινητικότητα: δυναμική προσαρμογή φυσικού επιπέδου (τεχνική διαμόρφωσης, ρυθμός)
10
20
30
40
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4

## Slide 16: Χαρακτηριστικά Ασύρματης Ζεύξης (3)
Wireless, Mobile Networks
6-16
Πολλαπλοί ασύρματοι αποστολείς και παραλήπτες δημιουργούν επιπλέον προβλήματα (πέραν της πολλαπλής πρόσβασης):
A
B
C
Πρόβλημα κρυμμένου τερματικού
B, A ακούνε ο ένας τον άλλο
B, C ακούνε ο ένας τον άλλο
A, C δεν ακούνε ο ένας τον άλλο: σημαίνει πως οι A, C αγνοούν τις παρεμβολές τους στο B
A
B
C
A’s signal
strength
space
C’s signal
strength
Εξασθένηση σήματος:
B, A ακούνε ο ένας τον άλλο
B, C ακούνε ο ένας τον άλλο
A, C αγνοούν τις παρεμβολές τους στο B

## Slide 17: Code Division Multiple Access (CDMA) (Πολλαπλή Πρόσβαση με Διαίρεση Κώδικα)
Wireless, Mobile Networks
6-17
μοναδικός “κώδικας” ανατίθεται σε κάθε χρήστη
  όλοι οι χρήστες μοιράζονται την ίδια συχνότητα, αλλά ο καθένας έχει δική του “chipping” ακολουθία (π.χ., κώδικας) για την κωδικοποίηση των δεδομένων
  επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να “συνυπάρχουν” και να μεταδίδουν ταυτόχρονα με ελάχιστες παρεμβολές (αν οι κώδικες είναι “ορθογώνιοι”)
κωδικοποιημένο σήμα = (αρχικά δεδομένα) x (ακολουθία chipping)
αποκωδικοποίηση: εσωτερικό γινόμενο του κωδικοποιημένου σήματος και chipping ακολουθίας

## Slide 18: CDMA κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση
Wireless, Mobile Networks
6-18
slot 1
slot 0
d1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Zi,m= di.cm
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
slot 0
channel
output
slot 1
channel
output
channel output Zi,m
πομπός
code
data
bits
slot 1
slot 0
d1 = -1
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
slot 0
channel
output
slot 1
channel
output
δέκτης
code
received
input
Di = S Zi,m.cm
m=1
M
M

## Slide 19: CDMA: παρεμβολή δύο αποστολέων
Wireless, Mobile Networks
6-19
χρησιμοποιώντας ίδιο κώδικα με τον αποστολέα 1, ο δέκτης ανακτά τα αρχικά δεδομένα του αποστολέα 1 από τα δεδομένα του αθροιστικού καναλιού!
Αποστολέας 1
Αποστολέας 2
το κανάλι προσθέτει τις μεταδόσεις των αποστολέων 1 και 2

## Slide 20: Διάρθρωση θεματικής ενότητας
Wireless, Mobile Networks
6-20
6.1 Εισαγωγή
Ασύρματο
6.2 Ασύρματες ζεύξεις, χαρακτηριστικά
  CDMA
6.3 IEEE 802.11 ασύρματα LANs (“Wi-Fi”)
6.4 Κυψελωτή πρόσβαση στο Internet
  αρχιτεκτονική
  πρότυπα (e.g., GSM)
Κινητικότητα
6.5 Αρχές: διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση προς κινητούς χρήστες
6.6 Mobile IP
6.7 Διαχείριση κινητικότητας σε κυψελωτά δίκτυα
6.8 Κινητικότητα και πρωτόκολλα υψηλότερων στρωμάτων
6.9 Περίληψη
Notes: 20

## Slide 21: IEEE 802.11 Ασύρματο LAN
Wireless, Mobile Networks
6-21
802.11b
2.4-5 GHz μη αδειοδοτημένο φάσμα
ως 11 Mbps
Διασπορά φάσματος άμεσης ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum-DSSS) στο φυσικό επίπεδο
  όλα τα τερματικά χρησιμοποιούν τον ίδιο chipping κωδικό
802.11a
  5-6 GHz εύρος
  ως 54 Mbps
802.11g
  2.4-5 GHz εύρος
  ως 54 Mbps
802.11n: πολλαπλές κεραίες
  2.4-5 GHz εύρος
  ως 200 Mbps
όλα χρησιμοποιούν CSMA/CA για πολλαπλή πρόσβαση
όλα έχουν εκδοχές δικτύων σταθμού βάσης και ad-hoc

## Slide 22: 802.11 LAN : αρχιτεκτονική
Wireless, Mobile Networks
6-22
το ασύρματο τερματικό επικοινωνεί με το σταθμό βάσης
  σταθμός βάσης = σημείο πρόσβασης (AP)
Basic Service Set (BSS) (δλδ “κυψέλη”) σε λειτουργία υποδομής περιέχει:
  ασύρματα τερματικά
  σημεία πρόσβασης (AP): σταθμός βάσης
  ad hoc λειτουργία: μόνο τερματικά
BSS 1
BSS 2
Internet
hub, switch,
router

## Slide 23: 802.11: Κανάλια, σύνδεση
Wireless, Mobile Networks
6-23
802.11b: 2.4GHz-2.485GHz φάσμα, διαιρείται σε 11 κανάλια σε διαφορετικές συχνότητες
  Ο AP admin επιλέγει συχνότητα για το AP
  πιθανή παρεμβολή: το κανάλι μπορεί να είναι ίδιο με του γειτονικού AP!
τερματικό: πρέπει να συνδεθεί με ένα AP
  σαρώνει τα κανάλια, ακούει για πλαίσια beacon που περιέχουν το όνομα (SSID) και την MAC διεύθυνση του AP
  επιλέγει AP για να συνδεθεί
  ίσως εκτελέσει πιστοποίηση [βλέπε ΘΕ5: ασφάλεια δικτύων]
  συνήθως θα τρέξει DHCP για να πάρει IP διεύθυνση στο subnet του AP

## Slide 24: 802.11: παθητική/ενεργητική σάρωση
Wireless, Mobile Networks
6-24
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
3
1
παθητική σάρωση:
beacon πλαίσια από APs
πλαίσιο αίτησης σύνδεσης: από H1 προς επιλεγμένο AP
πλαίσιο απόκρισης σύνδεσης: από επιλεγμένο AP προς H1
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
2
3
4
ενεργητική σάρωση:
broadcast πλαίσιο αίτησης ανίχνευσης από H1
πλαίσια αίτησης ανίχνευσης από APs
πλαίσιο αίτησης σύνδεσης : από H1 προς επιλεγμένο AP
πλαίσιο απόκρισης σύνδεσης: από επιλεγμένο AP προς H1

## Slide 25: IEEE 802.11: πολλαπλή πρόσβαση
Wireless, Mobile Networks
6-25
αποφυγή συγκρούσεων: >1 κόμβοι μεταδίδουν την ίδια στιγμή
802.11: CSMA – “αφουγκράζεται” το κανάλι πριν μεταδώσει
  μη συγκρουστείς με εν εξελίξει μετάδοση από άλλο κόμβο
802.11: χωρίς ανίχνευση σύγκρουσης!
  δύσκολο να λάβει (ανιχνεύσει συγκρούσεις) όταν μεταδίδει λόγω αδύναμων λαμβανόμενων σημάτων (εξασθένιση)
  δεν μπορεί να αντιληφθεί όλες τις συγκρούσεις σε κάθε περίπτωση: κρυμμένο τερματικό, εξασθένιση
  στόχος: αποφυγή συγκρούσεων: CSMA/C(ollision)A(voidance)
space
A
B
C
A
B
C
A’s signal
strength
C’s signal
strength

## Slide 26: IEEE 802.11 MAC Protocol: CSMA/CA
Wireless, Mobile Networks
6-26
802.11 αποστολέας
αν «αισθανθείς» το κανάλι αδρανές για DIFS τότε μετάδωσε ολόκληρο το πλαίσιο (όχι CD)
αν «αισθανθείς» το κανάλι απασχολημένο τότε
  ξεκίνησε τυχαίο χρόνο οπισθοχώρησης
  χρονομετρητής μετράει αντίστροφα όταν το κανάλι είναι αδρανές
  μετάδωσε όταν λήξει ο χρονομετρητής
  αν δεν λάβεις ACK, αύξησε το τυχαίο διάστημα οπισθοχώρησης, επανάλαβε το 2
802.11 δέκτης
αν το πλαίσιο παραληφθεί OK
  στείλε ACK μετά από SIFS (ACK χρειάζεται λόγω προβλήματος κρυμμένου τερματικού)
sender
receiver
DIFS
data
SIFS
ACK

## Slide 27: Αποφυγή συγκρούσεων (περισσότερα)
Wireless, Mobile Networks
6-27
ιδέα: επίτρεψε στον αποστολέα να “κάνει κράτηση” στο κανάλι αντί για τυχαία πρόσβαση των πλαισίων δεδομένων  αποφυγή συγκρούσεων μεγάλων πλαισίων δεδομένων
ο αποστολέας πρώτα μεταδίδει μικρά πακέτα request-to-send (RTS) (αίτηση για αποστολή) στο BS (σταθμό βάσης) χρησιμοποιώντας CSMA
  τα RTS μπορεί να συγκρουστούν μεταξύ τους (αλλά είναι μικρά)
BS εκπέμπει clear-to-send (CTS) σε απόκριση του RTS
το CTS (clear to send – “ελεύθερο” για αποστολή) ακούγεται από όλους τους κόμβους
  ο αποστολέας μεταδίδει πλαίσιο δεδομένων
  οι άλλοι σταθμοί αναβάλλουν τις μεταδόσεις
απόφυγε συγκρούσεις πλαισίων δεδομένων εντελώς,
χρησιμοποιώντας μικρά πακέτα κράτησης!

## Slide 28: Αποφυγή Συγκρούσεων: «κράτηση» καναλιού μέσω RTS-CTS
Wireless, Mobile Networks
6-28
AP
A
B
χρόνος
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
σύγκρουση
αναβολή

## Slide 29: 802.11 πλαίσιο: διευθυνσιοδότηση
Wireless, Mobile Networks
6-29
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
Διεύθυνση 2: MAC διεύθυνση
ασύρματου τερματικού ή AP
που μεταδίδει αυτό το πλαίσιο
Διεύθυνση 1: MAC διεύθυνση
ασύρματου τερματικού ή AP
που λαμβάνει αυτό το πλαισίο
Διεύθυνση 3: MAC διεύθυνση διεπαφής
δρομολογητή στην οποία συνδέεται το AP
Διεύθυνση 4: χρησιμοποιείται μόνο σε ad hoc λειτουργία

## Slide 30
Wireless, Mobile Networks
6-30
Internet
router
H1
R1
AP MAC addr H1 MAC addr R1 MAC addr
address 1
address 2
address 3
802.11 frame
R1 MAC addr H1 MAC addr
dest. address
source address
802.3 frame
802.11 πλαίσιο: διευθυνσιοδότηση

## Slide 31
Wireless, Mobile Networks
6-31
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
Type
From
AP
Subtype
To
AP
More
frag
WEP
More
data
Power
mgt
Retry
Rsvd
Protocol
version
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
διάρκεια εκχωρημένου
χρόνου μετάδοσης (RTS/CTS)
# ακολουθίας πλαισίου
(για έλεγχο λαθών)
τύπος πλαισίου
(RTS, CTS, ACK, data)
802.11 πλαίσιο: περισσότερα

## Slide 32
Wireless, Mobile Networks
6-32
802.11: κινητικότητα εντός του ίδιου subnet
Ο H1 παραμένει στο ίδιο IP υποδίκτυο: η IP διεύθυνση μπορεί να παραμείνει ίδια
μεταγωγέας: ποιό AP συνδέεται με τον H1;
  αυτο-εκμάθηση: ο μεταγωγέας θα δει το πλαίσιο από το H1 και θα “θυμηθεί” ποιά θύρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φθάσει στον H1
H1
BBS 2
BBS 1

## Slide 33
Wireless, Mobile Networks
6-33
802.11: προχωρημένες δυνατότητες
Προσαρμογή ρυθμού
σταθμός βάσης, κινητό δυναμικά αλλάζουν ρυθμό μετάδοσης (τεχνική διαμόρφωσης φυσικού επιπέδου) καθώς μετακινείται το κινητό, το SNR ποικίλλει
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
operating point
1. SNR μειώνεται, BER αυξάνεται καθώς ο κόμβος απομακρύνεται από το σταθμό βάσης
2. Όταν το BER γίνεται πολύ μεγάλο, μεταβαίνει σε χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης αλλά με μικρότερο BER

## Slide 34
Wireless, Mobile Networks
6-34
διαχείριση ενέργειας
κόμβος προς AP: “Θα κοιμηθώ μέχρι το πλαίσιο beacon”
  το AP γνωρίζει ότι δεν πρέπει να μεταδίδει προς αυτό τον κόμβο
  ο κόμβος “ξυπνάει” πριν το επόμενο beacon πλαίσιο
πλαίσιο beacon : περιέχει λίστα των κινητών με πλαίσια από το AP προς το κινητό που περιμένουν για αποστολή
  ο κόμβος θα παραμείνει “ξύπνιος” αν υπάρχουν πλαίσια από το AP προς το κινητό που περιμένουν για αποστολή
  αλλιώς κοιμάται ξανά μέχρι το επόμενο beacon πλαίσιο
802.11: προηγμένες δυνατότητες

## Slide 35
Wireless, Mobile Networks
6-35
M
radius of
coverage
S
S
S
P
P
P
P
M
S
Master device
Slave device
Parked device (inactive)
P
802.15: personal area network
λιγότερο από 10 m διάμετρο
αντικατάσταση καλωδίου (ποντίκι, πληκτρολόγιο, ακουστικά)
ad hoc: χωρίς υποδομή
master/slaves:
  slaves αιτούνται άδειας να στείλουν (στον master)
  master δέχεται αιτήματα
802.15: εξελίχθηκε από προδιαγραφή του Bluetooth
  2.4-2.5 GHz ζώνη συχνοτήτων
  ως 721 kbps

## Slide 36: Διάρθρωση θεματικής ενότητας
Wireless, Mobile Networks
6-36
6.1 Εισαγωγή
Ασύρματο
6.2 Ασύρματες ζεύξεις, χαρακτηριστικά
  CDMA
6.3 IEEE 802.11 ασύρματα LANs (“Wi-Fi”)
6.4 Κυψελωτή πρόσβαση στο Internet
  αρχιτεκτονική
  πρότυπα (e.g., GSM)
Κινητικότητα
6.5 Αρχές: διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση προς κινητούς χρήστες
6.6 Mobile IP
6.7 Διαχείριση κινητικότητας σε κυψελωτά δίκτυα
6.8 Κινητικότητα και πρωτόκολλα υψηλότερων στρωμάτων
6.9 Περίληψη
Notes: 36

## Slide 37
Wireless, Mobile Networks
6-37
Mobile
Switching
Center
Δημόσιο
Τηλεφωνικό
Δίκτυο
Mobile
Switching
Center
Συστατικά αρχιτεκτονικής κυψελωτού δικτύου
συνδέει κυψέλες σε ενσύρματα
τηλεφωνικά δίκτυα
διαχειρίζεται την εγκατάσταση κλήσης
διαχειρίζεται την κινητικότητα
MSC
καλύπτει γεωγραφική περιοχή
σταθμός βάσης (BS) ανάλογος με 802.11 AP
κινητοί χρήστες συνδέονται στο δίκτυο μέσω του BS
διεπαφή αέρα: πρωτόκολλο επιπέδων ζεύξης και φυσικού μεταξύ κινητού και BS
κυψέλη
ενσύρματο δίκτυο

## Slide 38: Κυψελωτά δίκτυα: πρώτο άλμα
Wireless, Mobile Networks
6-38
2 τεχνικές διαμοιρασμού ραδιοφάσματος από το κινητό και το BS
συνδυασμένο FDMA/TDMA: διαιρεί το φάσμα σε υποκανάλια συχνότητας, διαιρεί κάθε κανάλι σε χρονοθυρίδες
CDMA: code division multiple access
frequency
bands
time slots

## Slide 39
Wireless, Mobile Networks
6-39
BSC
BTS
Base transceiver station (BTS)
Base station controller (BSC)
Mobile Switching Center (MSC)
Mobile subscribers
Base station system (BSS)
Legend
2G (φωνή) αρχιτεκτονική δικτύου
MSC
Public
telephone
network
Gateway
MSC
G

## Slide 40
Wireless, Mobile Networks
6-40
3G (φωνή+δεδομένα) αρχιτεκτονική δικτύου
radio
network
controller
MSC
SGSN
Public
telephone
network
Gateway
MSC
G
Serving GPRS Support Node (SGSN)
Gateway GPRS Support Node (GGSN)
Public
Internet
GGSN
G
Κεντρική εικόνα: το νέο κυψελωτό
δίκτυο δεδομένων λειτουργεί παράλληλα
(εκτός της άκρης) με το υπάρχον
κυψελωτό δίκτυο φωνής
δίκτυο φωνής αμετάβλητο στον πυρήνα
δίκτυο δεδομένων λειτουργεί παράλληλα

## Slide 41
Wireless, Mobile Networks
6-41
radio
network
controller
MSC
SGSN
Public
telephone
network
Gateway
MSC
G
Public
Internet
GGSN
G
δίκτυο ραδιοπρόσβασης
Universal Terrestrial Radio
Access Network (UTRAN)
δίκτυο κορμού
General Packet Radio Service
(GPRS) Core Network
δημόσιο
Internet
διεπαφή ραδιοσυχνοτήτων
(WCDMA, HSPA)
3G (φωνή+δεδομένα) αρχιτεκτονική δικτύου

## Slide 42: Διάρθρωση θεματικής ενότητας
Wireless, Mobile Networks
6-42
6.1 Εισαγωγή
Ασύρματο
6.2 Ασύρματες ζεύξεις, χαρακτηριστικά
  CDMA
6.3 IEEE 802.11 ασύρματα LANs (“Wi-Fi”)
6.4 Κυψελωτή πρόσβαση στο Internet
  αρχιτεκτονική
  πρότυπα (e.g., GSM)
Κινητικότητα
6.5 Αρχές: διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση προς κινητούς χρήστες
6.6 Mobile IP
6.7 Διαχείριση κινητικότητας σε κυψελωτά δίκτυα
6.8 Κινητικότητα και πρωτόκολλα υψηλότερων στρωμάτων
6.9 Περίληψη
Notes: 42

## Slide 43: Τι είναι η κινητικότητα;
Wireless, Mobile Networks
6-43
φάσμα κινητικότητας, από την άποψη του δικτύου:
καθόλου κινητικότητα
υψηλή κινητικότητα
κινητός ασύρματος
χρήστης,
χρησιμοποιεί το
ίδιο ΑΡ
κινητός χρήστης, περνάει μέσω πολλαπλών ΑΡ ενώ διατηρεί τις τρέχουσες συνδέσεις (όπως το κινητό)
κινητός χρήστης, συνδέεται/ αποσυνδέεται από το δίκτυο με χρήση DHCP

## Slide 44: Κινητικότητα: Λεξιλόγιο
wide area network
Wireless, Mobile Networks
6-44
οικιακό δίκτυο: μόνιμη “κατοικία” του κινητού
(π.χ., 128.119.40/24)
μόνιμη διεύθυνση: διεύθυνση οικιακού δικτύου, μπορεί πάντα να χρησιμοποιηθεί για να έρθουμε σε επαφή με το κινητό
πχ, 128.119.40.186
οικιακός πράκτορας: οντότητα που θα εκτελέσει λειτουργίες διαχείρισης κινητικότητας εκ μέρους του κινητού, όταν αυτό κινείται

## Slide 45: Κινητικότητα: περισσότερο λεξιλόγιο
Wireless, Mobile Networks
6-45
wide area network
care-of-address: address in visited network.
(e.g., 79,129.13.2)
επισκεπτόμενο δίκτυο: δίκτυο στο οποίο το κινητό βρίσκεται προς το παρόν (π.χ., 79.129.13/24)
μόνιμη διεύθυνση: παραμένει σταθερή (π.χ., 128.119.40.186)
ξένος πράκτορας: οντότητα στο επισκεπτόμενο δίκτυο που θα εκτελέσει λειτουργίες κινητικότητας εκ μέρους του κινητού.
ανταποκριτής: θέλει να επικοινωνήσει με το κινητό

## Slide 46: Πώς επικοινωνείς με μια κινητή φίλη:
Wireless, Mobile Networks
6-46
ψάχνεις όλους τους τηλεφωνικούς καταλόγους;
καλείς τους γονείς της;
περιμένεις να σε ενημερώσει για το που βρίσκεται;
Πού να πήγε η Αλίκη;
Πως βρίσκεις μιά φίλη που αλλάζει συχνά διευθύνσεις;

## Slide 47: Κινητικότητα: προσεγγίσεις
Wireless, Mobile Networks
6-47
άσε τη δρομολόγηση να το αναλάβει: οι δρομολογητές διαφημίζουν τη μόνιμη διεύθυνση των κινητών κόμβων μέσω της συνήθους ανταλλαγής πινάκων δρομολόγησης
  πίνακες δρομολόγησης υποδεικνύουν που βρίσκεται κάθε κινητό
  χωρίς αλλαγές στα τερματικά
άσε τα τερματικά να το αναλάβουν:
  έμμεση δρομολόγηση: επικοινωνία από ανταποκριτή προς κινητό μέσω του οικιακού πράκτορα, μετά προωθείται στο κινητό
  άμεση δρομολόγηση: ανταποκριτής παίρνει την ξένη διεύθυνση του κινητού, στέλνει απευθείας στο κινητό

## Slide 48: Κινητικότητα: προσεγγίσεις
Wireless, Mobile Networks
6-48
άσε τη δρομολόγηση να το αναλάβει: οι δρομολογητές διαφημίζουν τη μόνιμη διεύθυνση των κινητών κόμβων μέσω της συνήθους ανταλλαγής πινάκων δρομολόγησης
  πίνακες δρομολόγησης υποδεικνύουν που βρίσκεται κάθε κινητό
  χωρίς αλλαγές στα τερματικά
άσε τα τερματικά να το αναλάβουν:
  έμμεση δρομολόγηση: επικοινωνία από ανταποκριτή προς κινητό μέσω του οικιακού πράκτορα, μετά προωθείται στο κινητό
  άμεση δρομολόγηση: ανταποκριτής παίρνει την ξένη διεύθυνση του κινητού, στέλνει απευθείας στο κινητό
δεν
κλιμακώνεται σε εκατομμύρια κινητά
Notes: 48

## Slide 49: Κινητικότητα: εγγραφή
wide area network
Wireless, Mobile Networks
6-49
τελικό αποτέλεσμα:
ο ξένος πράκτορας γνωρίζει για το κινητό
ο οικιακός πράκτορας γνωρίζει τη θέση του κινητού
οικιακό δίκτυο
επισκεπτόμενο δίκτυο
1
το κινητό επικοινωνεί με τον ξένο πράκτορα μπαίνοντας στο επισκεπτόμενο δίκτυο
2
ο ξένος πράκτορας επικοινωνεί με τον οικιακό πράκτορα: “αυτό το κινητό βρίσκεται στο δίκτυό μου”

## Slide 50: Κινητικότητα μέσω έμμεσης δρομολόγησης
Wireless, Mobile Networks
6-50
wide area network
οικιακό
δίκτυο
επισκεπτόμενο δίκτυο
3
2
4
1
ο ανταποκριτής κατευθύνει πακέτα χρησιμοποιώντας την οικιακή διεύθυνση του κινητού
οικιακός πράκτορας παρακολουθεί τα πακέτα, τα προωθεί στον ξένο πράκτορα
ξένος πράκτορας λαμβάνει πακέτα, τα προωθεί στο κινητό
το κινητό απαντάει άμεσα στον ανταποκριτή

## Slide 51: Έμμεση δρομολόγηση: σχόλια
το κινητό χρησιμοποιεί 2 διευθύνσεις:
  μόνιμη: χρησιμοποιείται από τον ανταποκριτή (έτσι η θέση του κινητού είναι διαφανής στον ανταποκριτή)
  care-of: χρησιμοποιείται από τον οικιακό πράκτορα για να προωθεί datagrams στο κινητό
λειτουργίες του ξένου πράκτορα: μπορεί να τις κάνει το κινητό από μόνο του
τριγωνική δρομολόγηση: ανταποκριτής-οικιακό δίκτυο-κινητό
  αναποτελεσματικό όταν
  ανταποκριτής και κινητό
  είναι στο ίδιο δίκτυο
Wireless, Mobile Networks
6-51

## Slide 52: Έμμεση δρομολόγηση: μετακίνηση μεταξύ δικτύων
Wireless, Mobile Networks
6-52
υποθέστε ότι ο κινητός χρήστης μετακινείται σε άλλο δίκτυο
  εγγράφεται σε νέο ξένο πράκτορα
  ο νέος ξένος πράκτορας εγγράφεται στον οικιακό πράκτορα
  ο οικιακός πράκτορας ενημερώνει την care-of διεύθυνση του κινητού
  πακέτα συνεχίζουν να προωθούνται προς το κινητό (αλλά με νέα care-of διεύθυνση)
κινητικότητα, αλλαγή ξένων δικτύων: οι τρέχουσες συνδέσεις διατηρούνται!

## Slide 53: Κινητικότητα μέσω άμεσης δρομολόγησης
1
2
3
4
Wireless, Mobile Networks
6-53
οικιακό
δίκτυο
επισκεπτόμενο
δίκτυο
ο ανταποκριτής ζητάει, λαμβάνει τη ξένη διεύθυνση του κινητού
ο ανταποκριτής προωθεί προς τον ξένο πράκτορα
ο ξένος πράκτορας λαμβάνει πακέτα, τα προωθεί στο κινητό
το κινητό απαντά ευθέως στον ανταποκριτή

## Slide 54: Κινητικότητα μέσω άμεσης δρομολόγησης: σχόλια
Wireless, Mobile Networks
6-54
ξεπερνάει το τριγωνικό πρόβλημα δρομολόγησης
αδιαφανής προς τον ανταποκριτή: ο ανταποκριτής πρέπει να πάρει την care-of διεύθυνση από τον οικιακό πράκτορα
  αν το κινητό αλλάξει επισκεπτόμενο δίκτυο;
1
2
3
4

## Slide 55: Κινητικότητα με άμεση δρομολόγηση
Wireless, Mobile Networks
6-55
wide area network
1
ξένο επισκεπτόμενο δίκτυο στην αρχή της συνόδου
2
4
νέος ξένος πράκτορας
3
πράκτορας ανταποκριτή
ανταποκριτής
νέο ξένο δίκτυο
ξένος πράκτορας-άγκυρα (FA): FA στο πρώτο επισκεπτόμενο δίκτυο
τα δεδομένα πάντα δρομολογούνται πρώτα προς το FA-άγκυρα
όταν το κινητό κινείται: νέο FA κανονίζει να έχει δεδομένα προωθημένα από το παλιό FA (αλυσίδα)
5
ξένος πράκτορας άγκυρα

## Slide 56: Διάρθρωση θεματικής ενότητας
Wireless, Mobile Networks
6-56
6.1 Εισαγωγή
Ασύρματο
6.2 Ασύρματες ζεύξεις, χαρακτηριστικά
  CDMA
6.3 IEEE 802.11 ασύρματα LANs (“Wi-Fi”)
6.4 Κυψελωτή πρόσβαση στο Internet
  αρχιτεκτονική
  πρότυπα (e.g., GSM)
Κινητικότητα
6.5 Αρχές: διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση προς κινητούς χρήστες
6.6 Mobile IP
6.7 Διαχείριση κινητικότητας σε κυψελωτά δίκτυα
6.8 Κινητικότητα και πρωτόκολλα υψηλότερων στρωμάτων
6.9 Περίληψη
Notes: 56

## Slide 57: Mobile IP
Wireless, Mobile Networks
6-57
RFC 3344
πολλά χαρακτηριστικά που έχουμε δει:
  οικιακοί πράκτορες, ξένοι πράκτορες, εγγραφή ξένου πράκτορα, care-of διευθύνσεις, ενθυλάκωση (πακέτο μέσα σε πακέτο)
τρία συστατικά με το πρότυπο:
  έμμεση δρομολόγηση datagrams
  ανακάλυψη πράκτορα
  εγγραφή με οικιακό πράκτορα

## Slide 58: Mobile IP: άμεση δρομολόγηση
Wireless, Mobile Networks
6-58
μόνιμη δ/νση: 128.119.40.186
Care-of δ/νση: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
πακέτο που στέλνεται από τον ανταποκριτή
dest: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
πακέτο στέλνεται από οικιακό πράκτορα σε ξένο πράκτορα: πακέτο μέσα σε πακέτο
dest: 128.119.40.186
πακέτο ξένου πράκτορα προς κινητό

## Slide 59: Mobile IP: ανακάλυψη πράκτορα
Wireless, Mobile Networks
6-59
διαφήμιση πράκτορα: ξένοι/οικιακοί πράκτορες διαφημίζουν υπηρεσίες μέσω broadcast ICMP μηνυμάτων (πεδίο τύπου = 9)
R bit: απαιτείται εγγραφή
H,F bits: οικιακός ή/και ξένος πράκτορας

## Slide 60: Mobile IP: παράδειγμα εγγραφής
Wireless, Mobile Networks
6-60
visited network: 79.129.13/24
home agent
HA: 128.119.40.7
foreign agent
COA: 79.129.13.2
mobile agent
MA: 128.119.40.186
registration req.
COA: 79.129.13.2
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 9999
identification:714
….
registration reply
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 4999
Identification: 714
encapsulation format
….
registration reply
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 4999
Identification: 714
….
time
ICMP agent adv.
COA: 79.129.13.2
….
registration req.
COA: 79.129.13.2
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 9999
identification: 714
encapsulation format
….

## Slide 61
Wireless, Mobile Networks
6-61
Συστατικά αρχιτεκτονικής κυψελωτού δικτύου
ανταποκριτής
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
wired public telephone
network
διαφορετικά κυψελωτά δίκτυα,
τα διαχειρίζονται διαφορετικοί πάροχοι
θυμηθείτε:

## Slide 62: Αντιμετώπιση κινητικότητας σε κυψελωτά δίκτυα
Wireless, Mobile Networks
6-62
οικιακό δίκτυο: δίκτυο κυψελωτού παρόχου στο οποίο εγγράφεσαι (π.χ., Cosmote, Vodafone, Wind)
  home location register (HLR): βάση δεδομένων σε οικιακό δίκτυο που περιέχει τον μόνιμο # κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες προφίλ (υπηρεσίες, προτιμήσεις, χρεώσεις), πληροφορίες για τρέχουσα τοποθεσία (θα μπορούσε να είναι σε άλλο δίκτυο)
επισκεπτόμενο δίκτυο: δίκτυο στο οποίο βρίσκεται προς το παρόν το κινητό
  visitor location register (VLR): βάση δεδομένων με εγγραφή για κάθε χρήστη στο δίκτυο επί του παρόντος
  θα μπορούσε να είναι το οικιακό δίκτυο

## Slide 63
Wireless, Mobile Networks
6-63
Public switched
telephone
network
κινητός
χρήστης
home
Mobile
Switching
Center
HLR
οικιακό
δίκτυο
επισκεπτόμενο
δίκτυο
ανταποκριτής
Mobile
Switching
Center
VLR
GSM: έμμεση δρομολόγηση σε κινητό
1
κλήση δρομολογεί-
ται προς οικιακό
δίκτυο
2
οικιακό MSC συμβουλεύεται την
HLR, παίρνει # περιαγωγής
κινητού σε επισκεπτόμενο δίκτυο
3
οικιακό MSC “στήνει” 2ο σκέλος κλήσης
προς το MSC στο επισκεπτόμενο δίκτυο
4
MSC σε επισκεπτόμενο δίκτυο ολοκληρώνει
κλήση μέσω σταθμού βάσης προς το κινητό

## Slide 64
Wireless, Mobile Networks
6-64
Mobile
Switching
Center
VLR
old BSS
new BSS
old
routing
new
routing
GSM: μεταπομπή με κοινό MSC
στόχος μεταπομπής: δρομολόγηση κλήσης μέσω νέου σταθμού βάσης (χωρίς διακοπή)
λόγοι μεταπομπής:
  ισχυρότερο σήμα προς/από νέο BSS (συνεχής συνδεσιμότητα, μκρότερη εξάντληση της μπαταρίας)
  εξισορρόπηση φόρτου: ελευθερώνει κανάλι στο τρέχον BSS
  GSM δεν ενδιαφέρεται γιατί εκτελεί μεταπομπή (πολιτική), μόνο πώς (μηχανισμός)
μεταπομπή εκκινείται από παλιό BSS

## Slide 65
Wireless, Mobile Networks
6-65
Mobile
Switching
Center
VLR
old BSS
1
3
2
4
5
6
7
8
new BSS
1. το παλιό BSS πληροφορεί το MSC για επικείμενη μεταπομπή, παρέχει λίστα1+ νέων BSS
2. MSC δημιουργεί διαδρομή (αναθέτει πόρους) προς το νέο BSS
3. νέο BSS αναθέτει κανάλι για χρήση από το κινητό
4. νέο BSS στέλνει σήμα σε MSC, παλιό BSS: έτοιμο
5. παλιό BSS λέει στο κινητό: εκτέλεσε μεταπομπή προς νέο BSS
6. κινητό, νέο BSS στέλνουν σήμα για να ενεργοποιήσουν το νέο κανάλι
7. το κινητό στέλνει σήμα μέσω του νέου BSS στο MSC: μεταπομπή πλήρης. MSC αναδρομολογεί κλήση
8. πόροι για MSC - παλιό BSS ελευθερώνονται
GSM: μεταπομπή με κοινό MSC

## Slide 66
Wireless, Mobile Networks
6-66
home network
Home MSC
PSTN
correspondent
MSC
anchor MSC
MSC
MSC
(a) πριν τη μεταπομπή
GSM: μεταπομπή μεταξύ MSCs
MSC άγκυρα: πρώτο MSC που επισκέπτεται κατά την κλήση
  κλήση εξακολουθεί να δρομολογείται μέσω MSC άγκυρας
νέα MSCs προστίθενται στο τέλος της MSC αλυσίδας καθώς το κινητό μετακινείται σε νέο MSC
προαιρετικό βήμα ελαχιστοποίησης μονοπατιού για μείωση multi-MSC αλυσίδας

## Slide 67
Wireless, Mobile Networks
6-67
home network
Home MSC
PSTN
correspondent
MSC
anchor MSC
MSC
MSC
(b) μετά τη μεταπομπή
MSC άγκυρα: πρώτο MSC που επισκέπτεται κατά την κλήση
  κλήση εξακολουθεί να δρομολογείται μέσω MSC άγκυρας
νέα MSCs προστίθενται στο τέλος της MSC αλυσίδας καθώς το κινητό μετακινείται σε νέο MSC
προαιρετικό βήμα ελαχιστοποίησης μονοπατιού για μείωση multi-MSC αλυσίδας
GSM: μεταπομπή μεταξύ MSCs

## Slide 68: Mobility: GSM έναντι Mobile IP
Wireless, Mobile Networks
6-68
GSM στοιχείο |  | Σχόλιο για GSM στοιχείο | Mobile IP στοιχείο | 
Οικιακό σύστημα | Δίκτυο στο οποίο ο μόνιμος αριθμός τηλεφώνου του κινητού χρήστη ανήκει |  |  | Οικιακό δίκτυο
Gateway Mobile Switching Center ή “οικιακό MSC”. Home Location Register (HLR) | Home MSC: σημείο επαφής για να αποκτήσει δρομολογήσιμη δ/νση για τον κινητό χρήστη. HLR: βάση δεδομένων στο σύστημα, περιέχει μόνιμο τηλεφωνικό αριθμό, πληροφορίες προφίλ, τρέχουσα τοποθεσία κινητού χρήστη, πληροφορίες εγγραφής |  |  | Οικιακός πράκτορας
Επισκεπτόμενο σύστημα | Άλλο δίκτυο από το οικιακό σύστημα όπου βρίσκεται ο κινητός χρήστης |  |  | Επισκεπτόμενο δίκτυο
Visited Mobile services Switching Center. Visitor Location Record (VLR) | Επισκεπτόμενο MSC: υπεύθυνο για δημιουργία κλήσεων από/προς κινητούς κόμβους σε κυψέλες που συνδέονται με το MSC. VLR: προσωρινή εγγραφή βάσης δεδομένων στο επισκεπτόμενο σύστημα, περιέχει πληροφορίες εγγραφής για κάθε επισκέπτη κινητό χρήστη |  |  | Ξένος πράκτορας
Mobile Station Roaming Number (MSRN) ή “αριθμός περιαγωγής” | Δρομολογήσιμη δ/νση για τμήμα τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ οικιακού MSC και επισκεπτόμενου MSC, μη ορατό τόσο στο κινητό όσο και στον ανταποκριτή |  |  | Care-of δ/νση

## Slide 69: Ασύρματη ζεύξη, κινητικότητα: επίδραση σε πρωτόκολλα υψηλότερων επιπέδων
Wireless, Mobile Networks
6-69
λογικά, η επίδραση θα έπρεπε να είναι ελάχιστη…
  μοντέλο υπηρεσίας βέλτιστης προσπάθειας παραμένει αμετάβλητο
  TCP και UDP μπορούν και τρέχουν σε ασύρματο, κινητό
… αλλά όσον αφορά την επίδοση:
  απώλεια πακέτων/καθυστέρηση λόγω λαθών bit (απορριφθέντα πακέτα, καθυστερήσεις για αναμεταδόσεις επιπέδου ζεύξης) και μεταπομπής
  TCP ερμηνεύει τις απώλειες ως συμφόρηση, θα μειώσει το παράθυρο συμφόρησης χωρίς να χρειάζεται
  διαταραχές καθυστέρησης για κίνηση πραγματικού χρόνου
  περιορισμένο εύρος ζώνης ασύρματων ζεύξεων

## Slide 70: Τέλος Ενότητας

## Slide 71: Άδεια Χρήσης

## Slide 72: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Μεράκος Λάζαρος 2014. «Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ. Ενότητα 3: Ασύρματα, Κινητά Δίκτυα». Έκδοση: 1.01. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://opencourses.uoa.gr/courses/DI15

## Slide 73: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.