## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ
Ενότητα 5: Ασφάλεια Δικτύων
Διδάσκων: Χριστόφορος Πάνος
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Slide 2: Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) μαθήματος:
ΘΕ1: Εισαγωγή
(Κεφ. 1 του βιβλίου)
ΘΕ2: Συστήματα Αναμονής (Μ/Μ/1 και παραλλαγές, Μ/G/1, συστήματα με προτεραιότητες, δίκτυα ουρών)
ΘΕ3: Ασύρματα/Κινητά Δίκτυα (ασύρματα τοπικά δίκτυα, υποστήριξη κινητικότητας στο διαδίκτυο, κινητά δίκτυα 3ης γενιάς)
(Κεφ. 6 του βιβλίου)
ΘΕ4: Δικτύωση Πολυμέσων
(Κεφ. 7 του βιβλίου)
ΘΕ5: Ασφάλεια Δικτύων
(Κεφ. 8 του βιβλίου)
Οι περισσότερες από τις διαφάνειες αυτές αποτελούν προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά των διαφανειών που συνοδεύουν το βιβλίο Computer Networking : A Top-Down Approach, J.F Kurose and K.W. Ross, 6/E, Addison-Wesley.
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Προσαρμογή και επιμέλεια της απόδοσης των πρωτότυπων διαφανειών για την θεματική ενότητα της Ασφάλειας Δικτύων στα ελληνικά :
Χριστόφορος Πάνος
Συνιστώμενο Βιβλίο:
Computer Networking: A Top-Down Approach, by Kurose & Ross,
Addison-Wesley
Ελληνική Μετάφραση:
Εκδόσεις : Μ. Γκιούρδας

## Slide 3: Ασφάλεια Δικτύων
Στόχοι:
Κατανόηση βασικών θεμάτων ασφάλειας δικτύων:
  Κρυπτογραφία και οι εφαρμόγες της πέρα από την κρυπτογράφηση δεδομένων
  Αυθεντικοποίηση
  Ακεραιότητα μηνύματος
Η ασφάλεια στη πράξη:
  Firewalls και συστήματα εντοπισμού παρεισφρήσεων
  Ασφάλεια σε επίπεδο εφαρμογής, μεταφοράς, δικτύου και ζεύξης

## Slide 4: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 5: Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Εμπιστευτικότητα: μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης θα πρέπει να διαβάσουν το περιεχόμενο του μηνύματος
  Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα
  Ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το μήνυμα
Αυθεντικοποίηση: αποστολέας και παραλήπτης θέλουν να εξακριβώσουν ο ένας την ταυτότητα του άλλου
Ακεραιότητα μηνύματος: αποστολέας και παραλήπτης θέλουν να διαβεβαιωθούν ότι τα μηνύματα δεν τροποποιήθηκαν (ή αν τροποποιήθηκαν να το αντιληφθούν)
Πρόσβαση και διαθεσιμότητα: οι υπηρεσίες πρέπει πάντα να είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες στους τελικούς χρήστες

## Slide 6: Φίλοι και εχθροί: Σούλα, Μήτσος, Λαμόγια
Γνωστά πρόσωπα στο κόσμο της ασφάλειας
Ο Μήτσος και η Σούλα επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ασφαλή τρόπο
Η Λαμόγια (κακόβουλος χρήστης) μπορεί να παρέμβει, να διαγράψει ή να προσθέσει μηνύματα
Ασφαλης
αποστολεας
Ασφαλης
παραληπτης
κανάλι
δεδομένα, μηνύματα ελέγχου
δεδομένα
δεδομένα
Σούλα
Μήτσος
Λαμόγια

## Slide 7: Ποιοί μπορεί να είναι οι: Μήτσος, Σούλα;
Φυσικά Πρόσωπα!
Προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (Web browser), Web εξυπηρέτες
on-line τραπεζικές/ηλεκτρονικές συναλλαγές, πελάτες/εξυπηρέτες
DNS εξυπηρέτες
Δρομολογητές που ανταλλάσουν δεδομένα για τους πίνακες δρομολόγησης

## Slide 8: Οι κακοί!
Ε: Τι μπορεί να κάνει ένας κακόβουλος;
A:
  Παθητικά να ακούσει και να διαβάσει τα μηνύματα
  Ενεργά να εισάγει δικά του μηνύματα στην σύνδεση
  Να υποδυθεί μια άλλη οντότητα: μπορεί να χρησιμοποιήσει IP διευθύνσεις άλλων χρηστών
  hijacking: να εισχωρήσει σε μια σύνδεση και να διώξει τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
  Άρνηση παροχής υπηρεσιών : οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις επιθυμητές υπηρεσίες (θα μελετήσουμε αναλυτικά την επίθεση αυτή αργότερα)

## Slide 9: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 10: Βασικοί όροι κρυπτογραφίας
m καθαρό κείμενο
KΣ(m) κρυπτοκείμενο, κρυπτογραφημένο με το κλειδί KΣ
m = KΜ(KΣ(m))
Καθαρό
κείμενο
Καθαρό
κείμενο
κρυπτοκείμενο
K
Σ
encryption
algorithm
decryption
algorithm
Κλειδί κρυπτογράφησης της Σούλας
Κλειδί αποκρυπτογράφησης του Μήτσου
K
Μ
Αλγόριθμος
κρυπτο-
γράφησης
Αλγόριθμος
Αποκρυπτο-
γράφησης

## Slide 11: Μια απλή μέθοδος κρυπτογράφησης
Κρυπτοκείμενο αντικατάστασης: αντικαθιστά ένα γράμμα με ένα άλλο (μονο-αλφαβητικά)
καθαρό κείμενο: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
κρυπτοκείμενο: mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq
καθαρό κείμενο: bob. i love you. alice
κρυπτοκείμενο: nkn. s gktc wky. mgsbc
π.χ.:
“Mapping” του σετ των 26 γραμμάτων σε ένα σετ 26 γραμμάτων

## Slide 12: Πολύ-αλφαβητική κρυπτογραφία
n κρυπτοκείμενα αντικατάστασης, M1,M2,…,Mn
Κυκλική σειρά:
  Π.χ., n=3, M1, M3, M4; M1, M3, M4;
΄Για κάθε νέο σύμβολο καθαρού κειμένου, χρησιμοποιούμε κυκλικά τη σειρά μονο-αλβαβητικών κρυπτοκείμενων αντικατάστασης
  dog: d from M1, o from M3, g from M4
Κλειδί: τα n κρυπτοκείμενα αντικατάστασης και η κυκλική σειρά

## Slide 13: Σπάζοντας ένα μηχανισμό κρυπτογράφησης
Επίθεση κρυπτοκειμένου: Η Λαμόγια κατέχει κρυπτοκείμενο που μπορεί να αναλύσει
Δύο προσεγγίσεις:
  Δοκιμή όλων των κλειδιών (Brute-Force). Απαιτείται η ικανότητα κατανόησης του αποτελέσματος
  Στατιστική ανάλυση
Επίθεση καθαρού κειμένου: Η Λαμόγια κατέχει ένα κομμάτι καθαρού κειμένου που αντιστοιχεί σε κάποιο κρυπτοκείμενο
  Π.χ., γνωρίζει τα ονόματα των οντοτήτων
Επίθεση επιλεγμένου καθαρού κειμένου: Η Λαμόγια μπορεί να λάβει το κρυπτοκείμενο για ένα επιλεγμένο καθαρό κείμενο

## Slide 14: Τύποι Κρυπτογραφίας
Η κρυπτογραφία βασίζεται στα κλειδιά:
  Ο αλγόριθμος είναι γνωστός σε όλους
  Μόνο τα κλειδιά είναι μυστικά
Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού
  Χρήση δύο κλειδιών
Συμμετρική κρυπτογραφία
  Χρήση ενός κλειδιού
Συναρτήσεις κατακερματισμού
  Δεν γίνεται χρήση κλειδιών
  Τίποτα μυστικό. Πώς είναι χρήσιμες;

## Slide 15: Συμμετρικό κλειδί κρυπτογράφησης
Συμμετρικό κλειδί κρυπτογράφησης: Μήτσος και Σούλα μοιράζονται το ίδιο (συμμετρικό) γνωστό κλειδί: K
π.χ., το κλειδί στο κρυπτοκείμενο αντικατάστασης είναι το μοτίβο αντικατάστασης των γραμμάτων
Ε: πως οι δύο οντότητες αποφασίζουν την τιμή του κλειδιού ;
καθαρό κείμενο
κρυπτοκείμενο
K
Σ-Μ
Σ-Μ
K
Σ-Μ
Καθαρό
κείμενο, m
K (m)
Σ-Μ
K (m)
Σ-Μ
m = K ( )
Σ-Μ
Αλγόριθμος
Αποκρυπτο-
γράφησης
Αλγόριθμος
κρυπτο-
γράφησης

## Slide 16: Δύο τύποι συμμετρικής κρυπτογράφησης
Stream ciphers
  Κρυπτογράφηση ενός bit τη φορά
Block ciphers
  Διαχωρισμός καθαρού κειμένου σε κομμάτια (ίσου μεγέθους)
  Κρυπτογράφηση κάθε κομματιού σα μονάδα

## Slide 17: Stream Ciphers
Συνδύασε κάθε bit ενός keystream με κάθε bit καθαρού κειμένου
m(i) = ith bit του μηνύματος
ks(i) = ith bit του keystream
c(i) = ith bit του κρυπτοκειμένου
c(i) = ks(i)  m(i) ( = exclusive or)
m(i) = ks(i)  c(i)
pseudo random

## Slide 18: Block ciphers
Το μήνυμα κρυπτογραφείται σε blocks των k bits (π.χ., 64-bit blocks).
1-προς-1 mapping
Παράδειγμα με k=3:
input output
000 110
001 111
010 101
011 100
input output
100 011
101 010
110 000
111 001

## Slide 19: Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης (Block Cipher)
64-bit input
T1
8bits
8 bits
8bits
8 bits
8bits
8 bits
8bits
8 bits
8bits
8 bits
8bits
8 bits
8bits
8 bits
8bits
8 bits
64-bit scrambler
64-bit output
Επανάληψη n φορές
T2
T3
T4
T6
T5
T7
T8
Πολλαπλοί γύροι: κάθε ένα bit εισόδου επηρεάζει όλα τα bits εξόδου
block ciphers: DES, 3DES, AES
Ένας γύρος: κάθε ένα bit εισόδου επηρεάζει οκτώ bits εξόδου

## Slide 20: Κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού DES
DES: Data Encryption Standard
US πρότυπο [NIST 1993]
56-bit συμμετρικό κλειδί, 64-bit καθαρό κείμενο είσοδος
Πόσο ασφαλές είναι το DES;
  Διαγωνισμός DES Challenge: η φράση (“Strong cryptography makes the world a safer place”) κρυπτογραφήθηκε με ένα 56-bit κλειδί και αποκρυπτογραφήθηκε (εξαντλητική μέθοδος) σε 4 μήνες
  Καμία γνωστή “backdoor” προσέγγιση για δυνατότητα αποκρυπτογράφησης
το DES μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρό:
  Χρήση τριών κλειδιών στη σειρά (3-DES)
  Χρήση αλυσίδωσης μπλοκ κρυπτομεθόδου

## Slide 21: Κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού DES
Αρχική μετάθεση
16 παρόμοιοι «κύκλοι» ίδιας διαδικασίας, κάθε διαδικασία χρησιμοποιεί διαφορετικό κλειδί 48 bits
Τελική μετάθεση
DES λειτουργία

## Slide 22: AES: Advanced Encryption Standard
καινούργιο NIST προτύπο (Nov. 2001) συμμετρικού κλειδιού, αντικαθιστά το DES
Επεξεργάζεται δεδομένα με 128 bit μπλοκ
128, 192, ή 256 bit κλειδιά
Αποκρυπτογράφηση εξαντλητικής μεθόδου (brute force) (δοκιμή κάθε πιθανού κλειδιού). Αν μια μηχανή θέλει 1 sec στο DES, τότε θέλει 149 τρισεκατομμύρια χρόνια στο AES

## Slide 23: Κρυπταλγόριθμος αλυσιδωτής δέσμης
t=1
m(1) = “HTTP/1.1”
block
cipher
c(1) = “k329aM02”
…
Κρυπταλγόριθμος αλυσιδωτής δέσμης: Το μπλοκ εισαγωγής m(i), υποβάλλεται σε XOR με το προηγούμενο μπλοκ, c(i-1)
  c(0) αποστέλλεται στο παραλήπτη
  Τι γίνεται στο “HTTP/1.1” βάση του παραπάνω σεναρίου;
+
m(i)
c(i)
t=17
m(17) = “HTTP/1.1”
block
cipher
c(17) = “k329aM02”
block
cipher
c(i-1)
Αλγόριθμος δέσμης: σε περίπτωση επανάληψης του μπλοκ εισόδου παράγεται το ίδιο κρυπτόγραμμα.

## Slide 24: Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού
Κρυπτογραφία συμμετρικού κλειδιού
προϋποθέτει ο αποστολέας και ο παραλήπτης να γνωρίζουν ένα μυστικό κλειδί
Ε: πώς μπορούν να συμφωνήσουν για το μυστικό κλειδί με ασφαλή τρόπο (και ιδιαίτερα αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ τους);
Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού
Διαφορετική προσέγγιση [Diffie-Hellman76, RSA78]
Αποστολέας και παραλήπτης δεν μοιράζονται κάποιο μυστικό κλειδί
Δημόσιο κλειδί κρυπτογράφησης γνωστό σε όλους
Ιδιωτικό κλειδί αποκρυπτογράφησης γνωστό μόνο στον παραλήπτη

## Slide 25: Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού
Καθαρό μήνυμα
m
κρυπτοκείμενο
decryption
algorithm
Δημόσιο κλειδί του Μήτσου
Καθαρό
κείμενο
K (m)
Μ
+
K
M
+
Ιδιωτικό κλειδί του Μήτσου
K
M
-
m = K (K (m))
Μ
+
Μ
-
Αλγόριθμος
Κρυπτο-
γράφησης
Αλγόριθμος
Αποκρυπτο-
γράφησης

## Slide 26: Αλγόριθμοι κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού
Χρειάζεται K ( ) και K ( ) τέτοια ώστε
Μ
Μ
.
.
Με δεδομένο ένα δημόσιο κλειδί K , πρέπει να είναι αδύνατο να υπολογιστεί το αντίστιχο ιδιωτικό κλειδί K
Μ
Μ
Απαιτούμενα:
1
2
RSA: Rivest, Shamir, Adelson αλγόριθμος
+
-
K (K (m)) = m
Μ
Μ
-
+
+
-

## Slide 27: Προαπαιτούμενο: modular αριθμητική
x mod n = υπόλοιπο του x όταν διαιρούμε με n
Facts:
  [(a mod n) + (b mod n)] mod n = (a+b) mod n
  [(a mod n) - (b mod n)] mod n = (a-b) mod n
  [(a mod n) * (b mod n)] mod n = (a*b) mod n
Οπότε
(a mod n)d mod n = ad mod n
Π.χ.: x=14, n=10, d=2: (x mod n)d mod n = 42 mod 10 = 6 xd = 142 = 196 xd mod 10 = 6

## Slide 28: RSA: Διαλέγοντας κλειδιά
1. Διάλεξε δύο μεγάλους πρώτους αριθμούς p, q.
(π.χ., 1024 bits το κάθε ένα)
2. Υπολόγισε n = pq, z = (p-1)(q-1)
3. Διάλεξε e (με e<n) τέτοιο ώστε να μην έχει κανένα κοινό
παράγοντα με το z εκτός από το 1.
(e, z είναι σχετικά πρώτοι).
4. Διάλεξε d τέτοιο ώστε το ed-1 να διαιρείται ακριβώς με
το z. (με άλλα λόγια: ed mod z = 1 ).
5. Το δημόσιο κλειδί είναιτο (n,e). Ιδιωτικό είναι το (n,d).
K
M
+
K
M
-

## Slide 29: RSA: Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση
0. Υπολόγισε (n,e) και (n,d) όπως περιγράφτηκε προηγουμένως
1. Για την κρυπτογράφηση του m, υπολόγισε
c = m mod n
e
(δηλ. το υπόλοιπο όταν το m διαιρείται με το n)
e
2. Για την αποκρυπτογράφηση του c, υπολόγισε
m = c mod n
d
(δηλ. το υπόλοιπο όταν το c διαιρείται με το n)
d
m = (m mod n)
e
mod n
d
Μαγικό!
c

## Slide 30: RSA Παράδειγμα:
O Μήτσος διαλέγει p=5, q=7. Μετά n=35, z=24.
e=5 (άρα e, z σχετικά πρώτοι).
d=29 (άρα ed-1 διαιρείται ακριβώς με το z).
γράμμα
m
m
e
c = m mod n
e
l
12
1524832
17
c
m = c mod n
d
17
481968572106750915091411825223071697
12
c
d
γράμμα
l
Κρυπτογράφηση:
Αποκρυπτογράφηση:

## Slide 31: RSA: γιατί
m = (m mod n)
e
mod n
d
(m mod n)
e
mod n = m mod n
d
ed
Χρήσιμο θεώρημα από θεωρία αριθμών: Αν p,q πρώτοι και n = pq, τότε:
x mod n = x mod n
y
y mod (p-1)(q-1)
= m mod n
ed mod (p-1)(q-1)
= m mod n
1
= m
(με την παραπάνω θεωρία)
(αφού επιλέξαμε ed να διαιρείται από το
(p-1)(q-1) με υπόλοιπο 1 )

## Slide 32: RSA: άλλη μια σημαντική ιδιότητα
Η παρακάτω ιδιότητα θα είναι πολύ χρήσιμη αργότερα
K (K (m)) = m
Μ
Μ
-
+
K (K (m))
Μ
Μ
+
-
=
Χρήση δημόσιου κλειδιού πρώτα, και έπειτα ακολουθεί το ιδιωτικό κλειδί
Χρήση ιδιωτικού κλειδιού πρώτα, και έπειτα ακολουθεί το δημόσιο κλειδί
Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο!

## Slide 33: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 34: Ακεραιότητα Μηνύματος
Ο Bob λαμβάνει ένα μήνυμα m από την Alice και θέλει να διαπιστώσει πώς:
Το μήνυμα προέρχεται πραγματικά από την Alice
Το μήνυμα δεν έχει τροποποιηθεί μετά την αποστολή του
Το μήνυμα δεν έχει γίνει «replayed»

## Slide 35: Ακεραιότητα Μηνύματος
Σύνοψη μηνύματος:
Στόχος: ένα σταθερού μήκους, εύκολο να υπολογιστεί, ψηφιακό «αποτύπωμα»
Εφαρμογή συνάρτησης κατακερματισμού H στο m, με έξοδο μια σταθερού μήκους σύνοψη μηνύματος, H(m).
Με δεδομένη σύνοψη μηνύματος x, είναι υπολογιστικά ανέφικτο να βρεθεί m τέτοιο ώστε x = H(m) (no collisions)
large
message
m
H: Hash
Function
H(m)

## Slide 36: Άθροισμα ελέγχου κεφαλίδας IP: κακή συνάρτηση κατακερματισμού.
To άθροισμα ελέγχου κεφαλίδας IP έχει κάποιες ιδιότητες συναρτήσεων κατακερματισμού:
Παράγει σύνοψη σταθερού μήκους (16-bit) του μηνύματος
many-to-1
Αλλά με δεδομένο ένα μήνυμα και τιμή σύνοψης, είναι εύκολο να βρεθεί ένα άλλο μήνυμα με την ίδια τιμή σύνοψης:
I O U 1
0 0 . 9
9 B O B
49 4F 55 31
30 30 2E 39
39 42 D2 42
message
ASCII format
B2 C1 D2 AC
I O U 9
0 0 . 1
9 B O B
49 4F 55 39
30 30 2E 31
39 42 D2 42
message
ASCII format
B2 C1 D2 AC
διαφορετικά μηνύματα
αλλά με την ίδια σύνοψη

## Slide 37: Σύνοψη Μηνύματος (MAC)
m
s
(κοινό μυστικό)
(μύνημα)
H(.)
H(m+s)
Διαδίκτυο
append
m
H(m+s)
s
compare
m
H(m+s)
H(.)
H(m+s)
(κοινό μυστικό)

## Slide 38: Αλγόριθμοι συναρτήσεων κατακερματισμού
MD5 συνάρτηση κατακερματισμού ευρέως χρησιμοποιούμενη (RFC 1321)
  Υπολογίζει 128-bit σύνοψη μηνύματος με μια διαδικασία 4 βημάτων.
  Για τυχαίο 128-bit x, «φαίνεται» να είναι δύσκολο να κατασκευαστεί μήνυμα m με MD5 σύνοψη ίσο με x.
SHA-1 χρησιμοποιείται επίσης
  US standard [NIST, FIPS PUB 180-1]
  160-bit σύνοψη μηνύματος

## Slide 39: Ψηφιακές Υπογραφές
Κρυπτογραφική τεχνική ανάλογη με τις χειρόγραφες υπογραφές.
Ο αποστολέας (Μήτσος) υπογράφει ψηφιακά τα δεδομένα του, για να κατοχυρώσει ότι ανήκουν στην ιδιοκτησία του.
Εξακριβώνεται η εγκυρότητα της υπογραφής και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί: Ο παραλήπτης (Σούλα) μπορεί να αποδείξει σε οποιονδήποτε, ότι μόνο ο Μήτσος και κάνεις άλλος υπέγραψε τα δεδομένα που έλαβε.

## Slide 40: Ψηφιακές υπογραφές
Απλή ψηφιακή υπογραφή για το μήνυμα m:
Ο Μήτσος υπογράφει το m με την κρυπτογράφηση του μηνύματος με το ιδιωτικό του κλειδί KB, δημιουργώντας το KΜ(m)
-
-
Σούλα
Μου λείπεις πολύ, σε σκέφτομαι συνέχεια …
Μήτσος
Το μήνυμα, m του Μήτσου
Αλγόριθμος
κρυπτογρ-
άφησης
δημόσιου
κλειδιού
Ιδιωτικό κλειδί του Μήτσου
K
Μ
-
Το μήνυμα του Μήτσου το οποίο έχει υπογραφεί (κρυπτογραφηθεί) με το ιδιωτικό του κλειδί
K
Μ
-
(m)

## Slide 41: Ψηφιακές Υπογραφές (περισσότερα)
Υποθέστε ότι η Σούλα λαμβάνει το μήνυμα m, ψηφιακή υπογραφή KΜ(m).
Η Σούλα εξακριβώνει το m το οποίο έχει υπογραφεί από τον Μήτσο με το δημόσιο κλειδί του KΜ στο KΜ(m), δηλ. ελέγχει αν KΜ(KΜ(m) ) = m.
Αν KΜ(KΜ(m) ) = m, τότε όποιος υπέγραψε το m πρέπει να χρησιμοποίησε το ιδιωτικό κλειδί του Μήτσου.
+
+
-
-
-
-
+
Η Σούλα εξακριβώνει έτσι ότι:
  Ο Μήτσος υπέγραψε το m.
  Κανείς άλλος δεν υπέγραψε το m.
  Ο Μήτσος υπέγραψε το m και όχι το m’.
Μη-αποκύρηξη:
  Η Σούλα έχει το δικαίωμα να πάρει το m, και την υπογραφή KΜ(m) για δικαστικό έλεγχο για να αποδείξει ότι ο Μήτσος υπέγραψε το m.
-

## Slide 42
H(m)
Ιδιωτικό κλειδί του Μήτσου
K
Μ
-
+
Ο Μήτσος στέλνει ένα μήνυμα που έχει υπογραφεί ψηφιακά:
Η Σούλα ελέγχει την υπογραφή και την ακεραιότητα του μηνύματος που έχει υπογραφεί ψηφιακά:
(H(m))
-
Κρυπτογρα
φημένη
σύνοψη μηνύματος
Μακροσκελές μήνυμα
m
H: Συνάρτηση
κατακερματισμού
H(m)
Ψηφιακή
υπογραφή
(αποκρυπ-
τογράφηση)
H(m)
Δημόσιο κλειδί του Μήτσου
K
Μ
+
Ίσες τιμές ?
Ψηφιακή υπογραφή = υπογραφή σύνοψης μηνύματος
Μακροσκελές μήνυμα
m
H: Συνά-
ρτηση
κατακερ-
ματισμού
Ψηφιακή
υπογραφή
(αποκρυπ-
τογράφηση)
(H(m))
Κρυπτογρα-
φημένη
σύνοψη μηνύματος
K
Μ
K
Μ
-

## Slide 43: Πιστοποίηση δημόσιου κλειδιού
Πρόβλημα δημόσιου κλειδιού:
Όταν η Σούλα αποκτήσει το δημόσιο κλειδί του Μήτσου (από μια ιστοσελίδα, e-mail, δισκέτα), πως είναι σίγουρη ότι είναι πράγματι το δημόσιο κλειδί του Μήτσου και όχι της Λαμόγια;
Λύση:
Έμπιστη αρχή πιστοποίησης (CA)

## Slide 44: Αρχή Πιστοποίησης-Certificate Authority (CA)
Αρχή πιστοποίησης (CA): δέσμευση δημόσιου κλειδιού με μια συγκεκριμένη οντότητα E.
E (φυσικό πρόσωπο, δρομολογητής) εγγράφει το δημόσιο κλειδί του με το CA.
  E δίνει μια απόδειξη της ταυτότητας του στο CA.
  CA δημιουργεί το πιστοποιητικό δεσμεύοντας το E με το δημόσιο κλειδί του.
  Το πιστοποιητικό περιέχει το δημόσιο κλειδί του E το όποιο έχει υπογραφεί ψηφιακά από το CA, δηλ. το CA λεει “αυτό είναι το δημόσιο κλειδί του E”
Δημόσιο κλειδί του Μήτσου
K
Μ
+
Πληροφορίες για την ταυτότητα του Μήτσου
Ιδιωτικό κλειδί του CA
K
CA
-
K
B
+
Πιστοποιητικό για το δημόσιο κλειδί του Μήτσου, έχει υπογραφεί από το CA
Ψηφιακή
υπογραφή
(κρυπτογράφηση)

## Slide 45: Αρχή πιστοποίησης
Όταν η Σούλα θέλει το δημόσιο κλειδί του Μήτσου:
  Αποκτά το πιστοποιητικό του Μήτσου.
  Εφαρμόζει το δημόσιο κλειδί της αρχής πιστοποίησης στο πιστοποιητικό του Μήτσου, ανακτά το δημόσιο κλειδί του Μήτσου
Δημόσιο κλειδί του Μήτσου
K
Μ
+
Ψηφιακή
υπογραφή
(αποκρυπτογράφηση)
Δημόσιο κλειδί CA
K
CA
+
K
Μ
+

## Slide 46: Ένα πιστοποιητικό περιέχει:
Serial number (μοναδικό για τον εκδότη)
Πληροφορίες για τον κάτοχο του πιστοποιητικού, όπως αλγόριθμοι και κλειδιά (δε φαίνονται στο σχήμα)
Πληροφορίες για τον εκδότη
Έγκυρες ημερομηνίες
Ψηφιακή υπογραφή του εκδότη

## Slide 47: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 48: Αυθεντικοποίηση
Στόχος: Ο Μήτσος θέλει από την Σούλα να του ”αποδείξει” την ταυτότητά της.
πρωτόκολλο ap1.0: Η Σούλα λέει “Είμαι η Σούλα”
Σενάριο Αποτυχίας;
“Είμαι η Σούλα”

## Slide 49: Αυθεντικοποίηση
Στόχος: Ο Μήτσος θέλει από την Σούλα να του ”αποδείξει” την ταυτότητά της.
πρωτόκολλο ap1.0: Η Σούλα λέει “Είμαι η Σούλα”
Σε ένα δίκτυο,
Ο Μήτσος δεν «βλέπει»την Σούλα, έτσι η Λαμόγια απλά δηλώνει ότι αυτή είναι η Σούλα
“Είμαι η Σούλα”

## Slide 50: Αυθεντικοποίηση: άλλη μια προσπάθεια
πρωτόκολλο ap2.0: Η Σούλα λέει “Είμαι η Σούλα” μέσα σε ένα
IP πακέτο το οποίο περιέχει
την IP διεύθυνση της
Σενάριο αποτυχίας;
Είμαι η Σούλα
IP διεύθυνση
της Σούλας

## Slide 51: Αυθεντικοποίηση: άλλη μια προσπάθεια
Η Λαμόγια απλά δημιουργεί ένα πακέτο με την IP διεύθυνση της
Σούλας
πρωτόκολλο ap2.0: Η Σούλα λέει “Είμαι η Σούλα” μέσα σε ένα
IP πακέτο το οποίο περιέχει
την IP διεύθυνσή της
Είμαι η Σούλα
IP διεύθυνση
της Σούλας

## Slide 52: Αυθεντικοποίηση: άλλη μια προσπάθεια
πρωτόκολλο ap3.0: Η Σούλα λέει “είμαι η Σούλα” και στέλνει τον
κωδικό πρόσβασης της για να το αποδείξει
Σενάριο αποτυχίας;
είμαι η Σούλα
IP διεύθυνση
Σούλα
Κωδικός
της Σούλας
OK
IP διεύθυνση
Σούλας

## Slide 53: Αυθεντικοποίηση: άλλη μια προσπάθεια
Επίθεση μέσω αναπαραγωγής: Η Λαμόγια καταγράφει τον κωδικό της Σούλας και μετά το χρησιμοποιεί για να αυθεντικοποιηθεί στον Μήτσο
πρωτόκολλο ap3.0: Η Σούλα λέει “είμαι η Σούλα” και στέλνει τον
κωδικό πρόσβασης της για να το αποδείξει
OK
IP διεύθυνση
Σούλας
είμαι η Σούλα
IP διεύθυνση
Σούλας
Κωδικός
της Σούλας
είμαι η Σούλα
IP διεύθυνση
Σούλας
Κωδικός
της Σούλας

## Slide 54: Αυθεντικοποίηση: άλλη μια προσπάθεια
πρωτόκολλο ap3.1: Η Σούλα λέει “είμαι η Σούλα” και στέλνει τον
κωδικό πρόσβασης της κρυπτογραφημένο για να το αποδείξει
Σενάριο αποτυχίας;
είμαι η Σούλα
IP διεύθυνση
Σούλας
Κρυπτογραφημένος
Κωδικός της Σούλας
OK
IP διεύθυνση
Σούλας

## Slide 55: Αυθεντικοποίηση: άλλη μια προσπάθεια
Η επίθεση
μέσω
αναπαραγωγής
είναι ακόμα εφικτή!
“
είμαι η Σούλα
IP διεύθυνση
Σούλας
Κρυπτογραφημένος
Κωδικός της Σούλας
πρωτόκολλο ap3.1: Η Σούλα λέει “είμαι η Σούλα” και στέλνει τον
κωδικό πρόσβασης της κρυπτογραφημένο για να το αποδείξει
OK
είμαι η Σούλα
IP διεύθυνση
Σούλας
Κρυπτογραφημένος
Κωδικός της Σούλας
IP διεύθυνση
Σούλας

## Slide 56: Αυθεντικοποίηση: άλλη μια προσπάθεια
Στόχος: την αποφυγή της επίθεσης μέσω αναπαραγωγής
μειονεκτήματα;
Nonce: ένας αριθμός (R) που θα χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά
ap4.0: Για να αποδείξει ότι η Σούλα είναι «ενεργή», ο Μήτσος στέλνει στην Σούλα nonce, R. Η Σούλα πρέπει να επιστρέψει το R, κρυπτογραφημένο με ένα διαμοιρασμένο μυστικό κλειδί
“είμαι η Σούλα”
R
K (R)
Σ-Μ
Η Σούλα είναι «ενεργή» και μόνο η Σούλα γνωρίζει το κλειδί για να κρυπτογραφήσει το nonce, άρα πρέπει να είναι η Σούλα!

## Slide 57: Αυθεντικοποίηση: ap5.0
ap4.0 απαιτεί ένα διαμοιρασμένο συμμετρικό κλειδί
Μπορούμε να αυθεντικοποιήσουμε με χρήση κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού;
ap5.0: χρήση nonce, κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού
“είμαι η Σούλα”
R
Ο Μήτσος υπολογίζει
K (R)
Σ
-
“στείλε το δημόσιο κλειδί σου”
K
Σ
+
(K (R)) = R
Σ
-
K
Σ
+
και ξέρει ότι μόνο η Σούλα μπορεί να έχει το ιδιωτικό κλειδί με το οποίο κρυπτογραφήθηκε το R, έτσι ώστε
(K (R)) = R
Σ
-
K
Σ
+

## Slide 58: ap5.0: κενό ασφάλειας
Επίθεση μέσω ενδιάμεσου: Η Λαμόγια υποδύεται την Σούλα (στον Μήτσο) και τον Μήτσο (στην Σούλα)
Είμαι η Σούλα
Είμαι η Σούλα
R
Λ
K (R)
-
στείλε το δημόσιο κλειδί σου
Λ
K
+
Σ
K (R)
-
στείλε το δημόσιο κλειδί σου
Σ
K
+
Λ
K (m)
+
Λ
m = K (K (m))
+
Λ
-
Η Λαμόγια
λαμβάνει το
Στέλνει το m στην Σούλα κρυπτογραφημένο με το δημόσιο κλειδί της
Σ
K (m)
+
Σ
m = K (K (m))
+
Σ
-
R

## Slide 59: ap5.0: κενό ασφάλειας
Επίθεση μέσω ενδιάμεσου: Η Λαμόγια υποδύεται την Σούλα (στον Μήτσο) και τον Μήτσο (στην Σούλα)
Δύσκολες να εντοπιστούν:
Ο Μήτσος λαμβάνει οτιδήποτε στέλνει η Σούλα, και αντίστροφα. (π.χ., έτσι ο Μήτσος και η Σούλα μπορούν να συναντηθούν μια εβδομάδα αργότερα και να ξαναδούν την συνομιλία)
το πρόβλημα είναι ότι η Λαμόγια λαμβάνει επίσης όλα τα μηνύματα!

## Slide 60: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 61: Ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία
Σούλα:
παράγει τυχαίο συμμετρικό κλειδί KS.
κρυπτογραφεί το μήνυμα με το KS (για αποδοτικότητα)
κρυπτογραφεί το KS με το δημόσιο κλειδί του Μήτσου.
στέλνει το KS(m) και KΜ(KS) στον Μήτσο.
Η Σούλα θέλει να στείλει ένα εμπιστευτικό e-mail, m, στον Μήτσο.
KS( )
.
KΜ( )
.
+
+
-
KS(m )
KΜ(KS )
+
m
KS
KS
KΜ
+
Διαδίκτυο
KS( )
.
KΜ( )
.
-
KΜ
-
KS
m
KS(m )
KΜ(KS )
+

## Slide 62: Ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία
Η Σούλα θέλει να στείλει ένα εμπιστευτικό e-mail, m, στον Μήτσο.
KS( )
.
KΜ( )
.
+
+
-
KS(m )
KΜ(KS )
+
m
KS
KS
KΜ
+
Διαδίκτυο
KS( )
.
KΜ( )
.
-
KΜ
-
KS
m
KS(m )
KΜ(KS )
+
Μήτσος:
χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει και να ανακτήσει το KS
χρησιμοποιεί το KS για να αποκρυπτογραφήσει το KS(m) και να ανακτήσει το m

## Slide 63: Ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (συνέχεια)
Η Σούλα θέλει να παρέχει αυθεντικοποίηση αποστολέα, ακεραιότητα μηνύματος
Η Σούλα υπογράφει ψηφιακά το μήνυμα.
Στέλνει το μήνυμα (καθαρό κείμενο) και την ψηφιακή υπογραφή
H( )
.
KΣ( )
.
-
+
-
H(m )
KΣ(H(m))
-
m
KΣ
-
Διαδίκτυο
m
KΣ( )
.
+
KΣ
+
KΣ(H(m))
-
m
H( )
.
H(m )
σύγκριση

## Slide 64: Ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (συνέχεια)
Η Σούλα θέλει να παρέχει εμπιστευτικότητα, αυθεντικοποίηση αποστολέα, ακεραιότητα μηνύματος
Η Σούλα χρησιμοποιεί τρία κλειδιά: το ιδωτικό της κλειδί, το δημόσιο κλειδί του Μήτσου, το νέο συμμετρικό κλειδί
H( )
.
KΣ( )
.
-
+
KΣ(H(m))
-
m
KΣ
-
m
KS( )
.
KΜ( )
.
+
+
KΜ(KS )
+
KS
KΜ
+
Διαδίκτυο
KS

## Slide 65: Pretty good privacy (PGP)
Σχήμα ασφαλούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, de-facto πρότυπο.
Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού, δημόσιου κλειδιού, συναρτήσεις κατακερματισμού και ψηφιακές υπογραφές.
Παρέχει εμπιστευτικότητα, αυθεντικοποίηση αποστολέα, ακεραιότητα.
Ο δημιουργός Phil Zimmerman, ήταν επί 3 χρόνια στόχος ομοσπονδιακής έρευνας.
---BEGIN PGP SIGNED MESSAGE---
Hash: SHA1
Bob:My husband is out of town tonight.Passionately yours, Alice
---BEGIN PGP SIGNATURE---
Version: PGP 5.0
Charset: noconv
yhHJRHhGJGhgg/12EpJ+lo8gE4vB3mqJhFEvZP9t6n7G6m5Gw2
---END PGP SIGNATURE---
Ένα PGP μήνυμα με υπογραφή:

## Slide 66: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 67: Secure sockets layer (SSL)
Παρέχει ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς σε οποιαδήποτε εφαρμογή βασισμένη στοTCP.
  Χρησιμοποιείται μεταξύ προγραμμάτων περιήγησης (Web browsers), εξυπηρέτες για e-commerce (shttp).
Υπηρεσίες ασφάλειας:
  Αυθεντικοποίηση εξυπηρέτη, Κρυπτογράφηση δεδομένων, Αυθεντικοποίηση πελάτη (προαιρετικό)
TCP
IP
TCP enhanced with SSL
TCP
socket
Application
TCP
IP
TCP API
SSL sublayer
Application
SSL
socket

## Slide 68: SSL: τρία στάδια
Χειραψία: Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για την αυθεντικοποίηση της Σούλας και του Μήτσου και για την ανταλλαγή κλειδιού συνόδου
Παραγωγή κλειδιών: Χρήση του κλειδιού συνόδου για τη παραγωγή κλειδιών
Μεταφορά δεδομένων: Διαχωρισμός των δεδομένων σε μια σειρά από records

## Slide 69: SSL: τρία στάδια
1. Χειραψία:
Ο Μήτσος δημιουργεί μια νέα σύνδεση TCP με την Σούλα
Ο Μήτσος αυθεντικοποιεί την Σούλα μέσω μίας Αρχής Πιστοποίησης
Ο Μήτσος δημιουργεί, κρυπτογραφεί (χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί της Σούλας), και αποστέλλει στην Σούλα το κλειδί συνόδου
SSL hello
certificate
KΣ+(MS)
TCP SYN
TCP SYNACK
TCP ACK
Αποκρυπτογράφιση Κλειδιού Συνόδου μέσω KΣ-
Δημιουργία
Κλειδιού
Συνόδου
(MS)

## Slide 70: SSL: τρία στάδια
2. Παραγωγή κλειδιών:
Η Σούλα και ο Μήτσος χρησιμοποιούν το κοινό κλειδί συνόδου για να παράγουν 4 κλειδιά:
  EΜ: Μ->Σ κλειδί κρυπτογράφησης δεδομένων
  EΣ: Σ->Μ κλειδί κρυπτογράφησης δεδομένων
  MΜ: Μ->Σ κλειδί συνάρτησης κατακερματισμού
  MΣ: Σ->Μ κλειδί συνάρτησης κατακερματισμού
Γιατί 4 κλειδιά?

## Slide 71: SSL: τρία στάδια
3. Μεταφορά δεδομένων
H( )
.
MB
b1b2b3 … bn
d
d
H(d)
d
H(d)
H( )
.
EB
TCP byte stream
block n bytes together
compute MAC
encrypt d, MAC, SSL seq. #
SSL
seq. #
d
H(d)
Type Ver Len
SSL record
format
encrypted using EB
unencrypted
H( )
.
MΜ
b1b2b3 … bn
d
H( )
.
EΜ
Ροή δεδομένων
Κομμάτια από n bytes
Υπολογισμός Σύνοψης Μηνύματος
Κρυπτογράφηση d, Σύνοψη Μηνύματος, SSL seq. #
SSL
seq. #
d
H(d)
Type Ver Len
SSL record
format
Κρυπτ. μέσω EΜ
Μη κρυπτ.

## Slide 72: SSL: Επιθέσεις;
Replay or re-order?
Λύσεις;

## Slide 73: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 74: Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Εμπιστευτικότητα επιπέδου δικτύου:
  Αποστολέας κρυπτογραφεί τα δεδομένα του IP δεδομενογράμματος
  Τμήματα TCP και UDP, ICMP και SNMP μηνύματα
Αυθεντικοποίηση επιπέδου δικτύου
  Ο παραλήπτης μπορεί να αυθεντικοποιήσει την IP διεύθυνση του αποστολέα
Δύο κύρια πρωτόκολλα:
  authentication header (AH)
  encapsulation security payload (ESP)
Στο AH και στο ESP, ο αποστολέας και ο παραλήπτης κάνουν μια δικτυακή χειραψία:
  Δημιουργία μιας λογικής σύνδεσης επιπέδου δικτύου ονομαζόμενο συσχέτιση ασφαλείας
Κάθε συσχέτιση ασφαλείας είναι μονοκατευθυντική.
Μοναδικά προσδιορίζεται με:
  Πρωτόκολλο ασφαλείας (AH ή ESP)
  Την διεύθυνση προέλευσης IP
  Ταυτότητα σύνδεσης 32-bit

## Slide 75
IP
header
IPsec
header
Secure
payload
IP
header
IPsec
header
Secure
payload
IP
header
IPsec
header
Secure
payload
IP
header
payload
IP
header
payload
headquarters
branch office
salesperson in hotel
Public Internet
laptop
w/ IPsec
Router w/
IPv4 and IPsec
Router w/
IPv4 and IPsec
Virtual Private Network (VPN)

## Slide 76: Το πρωτόκολλο ESP
Παρέχει εμπιστευτικότητα, αυθεντικοποίηση υπολογιστή υπηρεσίας, ακεραιότητα δεδομένων.
Δεδομένα και ουρά ESP κρυπτογραφημένα.
Η ουρά ESP περιέχει padding και πεδίο κεφαλίδας πακέτου.
Η κεφαλίδα ESP περιέχει το sequence number
πρωτόκολλο = 50.
Αυθεντικοποίηση ESP = MAC
Κεφαλίδα IP
Τμήμα TCP/UDP
Κεφαλίδα
ESP
Ουρά
ESP
Αυθεντικοποίηση ESP
κρυπτογραφημένο
αυθεντικοποιημένο

## Slide 77: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 78: Ασφάλεια στο IEEE 802.11
War-driving: οδήγηση σε μια γεωγραφική περιοχή των ΗΠΑ (Βay area), για τον εντοπισμό ασύρματων δικτύων IEEE 802.11
  Περισσότερα από 9000 διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα σε κεντρικούς δρόμους
  85% δεν εφαρμόζουν κρυπτογράφηση/αυθεντικοποίηση
  Παρακολούθηση πακέτων και διάφορες επιθέσεις εύκολες να πραγματοποιηθούν!
Διασφαλίζοντας το 802.11:
  κρυπτογράφηση, αποκρυπτογράφηση
  Πρώτη προσπάθεια: το πρωτόκολλο WEP, αποτυχία.
  State of the art: Το πρωτόκολλο 802.11i

## Slide 79: Wired Equivalent Privacy (WEP):
αυθεντικοποίηση όπως στο πρωτόκολλο ap4.0
  Υπολογιστής υπηρεσίας κάνει μια αίτηση αυθεντικοποίησης στο σημείο προσπέλασης (access point)
  Το σημείο προσπέλασης στέλνει ένα 128 bit nonce
  Ο υπολογιστής υπηρεσίας κρυπτογραφεί το nonce χρησιμοποιώντας ένα συμμετρικό κλειδί
  Το σημείο προσπέλασης αποκρυπτογραφεί το nonce, και αυθεντικοποιεί τον υπολογιστή υπηρεσίας
Δεν απαιτείται μηχανισμός διανομής κλειδιού
Αυθεντικοποίηση: αρκεί η γνώση του διαμοιραζόμενου κλειδιού

## Slide 80: WEP: κρυπτογράφηση δεδομένων
  Υπολογιστής υπηρεσίας και σταθμός βάσης μοιράζονται ένα 40 bit συμμετρικό κλειδί (σχεδόν μόνιμο)
  Ένα 24-bit initialization vector (IV) προσαρτάται για να δημιουργηθεί ένα 64-bit κλειδί
  64 bit κλειδί χρησιμοποιείται για να παράγει ένα ρεύμα τιμών κλειδιών , kiIV
  kiIV χρησιμοποιείται για να κρυπτογραφήσει το i-οστο byte, di, του πλαισίου:
ci = di XOR kiIV
  Το IV και τα κρυπτογραφημένα bytes, ci στέλνονται μέσα στο πλαίσιο

## Slide 81: 802.11 WEP κρυπτογράφηση
WEP κρυπτογράφηση (αποστολέας)

## Slide 82: Παραβιάζοντας την ασφάλεια του 802.11 WEP
Κενό ασφαλείας:
24-bit IV, ένα IV ανά πλαίσιο, -> χρησιμοποίηση ίδιων τιμών IV
IV μεταδίδονται σε καθαρό κείμενο -> γνώση της χρησιμοποίησης ίδιων τιμών IV
Επίθεση:
  Η Λαμόγια προκαλεί την Σούλα να κρυπτογραφήσει ένα γνωστό καθαρό κείμενο d1 d2 d3 d4 …
  Η Λαμόγια βλέπει: ci = di XOR kiIV
  Η Λαμόγια γνωρίζει τα ci di, έτσι μπορεί να υπολογίσει το kiIV
  Η Λαμόγια γνωρίζει την ακολουθία κλειδιών k1IV k2IV k3IV …
  Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί ξανά το ίδιο IV, η Λαμόγια μπορεί να αποκρυπτογραφήσει!

## Slide 83: 802.11i: Βελτιωμένη ασφάλεια
Πολλαπλοί (ισχυρότεροι) μηχανισμοί κρυπτογράφησης
Παρέχεται διανομή κλειδιού
Γίνεται χρήση διακομιστή αυθεντικοποίησης διαφορετικού από το σημείο προσπέλασης

## Slide 84: 802.11i: 4 φάσεις λειτουργίας
AP: Σημείο προσπέλασης
AS:
Διακομιστής αυθεντικοποίησης
Ενσύρματο δίκτυο
STA:
Υπολογιστής υπηρεσίας
1 Εντοπισμός δυνατοτήτων ασφάλειας
3
STA και AS αμοιβαία αυθεντικοποιούνται και από κοινού παράγουν το Master Key (MK).
2
3
Το STA παράγει το
Pairwise Master
Key (PMK)
Το AS παράγει το ίδιο PMK,
Το οποίο και αποστέλλει στο AP
4
STA και AP κάνουν χρήση του PMK για να παράξουν το Temporal Key (TK) το οποίο χρησιμοποιείται για κρυπτογράφηση και ακεραιότητα

## Slide 85: EAP: extensible authentication protocol
wired
network
EAP TLS
EAP
EAP over LAN (EAPoL)
IEEE 802.11
RADIUS
UDP/IP
EAP: πρωτόκολλο πιστοποίησης ταυτότητας μεταξύ υπολογιστή υπηρεσίας και διακομιστή αυθεντικοποίησης
Το EAP κάνει χρήση χωριστών συνδέσεων
  Υπολογιστής υπηρεσίας-προς-AP (EAP over LAN)
  AP προς διακομιστή αυθεντικοποίησης(RADIUS over UDP)

## Slide 86: Ασφάλεια Δικτύων
Τι είναι η ασφάλεια δικτύων;
Αρχές κρυπτογραφίας
Ακεραιότητα μηνύματος
Αυθεντικοποίηση
Διασφαλίζοντας το e-mail
Διασφαλίζοντας συνδέσεις TCP: SSL
Ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec
Διασφαλίζοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα
Firewalls και IDS

## Slide 87: Firewalls
Απομονώνει το εσωτερικό δίκτυο ενός υπολογιστή από το διαδίκτυο, επιτρέποντας σε ορισμένα πακέτα να περνούν και μπλοκάροντας τα άλλα πακέτα.
firewall
Διαχειριζόμενο
δίκτυο
Διαδίκτυο
firewall

## Slide 88: Firewalls: Τι προσφέρουν;
Παρεμπόδιση επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών:
  Πλημμύρα SYN: ο επιτιθέμενος εγκαθιστά πολλές ψεύτικες TCP συνδέσεις και δεν αφήνει πόρους για πραγματικές συνδέσεις.
Αποτρέπει παράνομη μετατροπή/πρόσβαση σε εσωτερικά δεδομένα
  π.χ. επιτιθέμενος αντικαθιστά μια ιστοσελίδα με μια άλλη
Επιτρέπει μόνο την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο (σύνολο από αυθεντικοποιημένους χρήστες/υπολογιστές)
Τρεις τύποι firewall:
  Φιλτραρίσματος πακέτων (stateless)
  Φιλτραρίσματος πακέτων (stateful)
  Επιπέδου εφαρμογής

## Slide 89: Φιλτράρισμα πακέτων (stateless)
Εσωτερικό δίκτυο συνδέεται με το διαδίκτυο με έναν δρομολογητή firewall
Ο δρομολογητής φιλτράρει ένα προς ένα τα πακέτα, η απόφαση για το αν θα προωθηθούν τα πακέτα ή όχι εξαρτάται από:
  IP Διευθύνσεις προέλευσης και προορισμού
  Θύρα προέλευσης και προορισμούTCP/UDP
  ICMP τύπος μηνύματος
  bits του TCP: SYN ή ACK
Επιτρέπονται τα εισερχόμενα πακέτα; Τα εξερχόμενα επιτρέπονται;

## Slide 90: Φιλτράρισμα πακέτων (stateless)
Παράδειγμα 1: Μπλόκαρε όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα δεδομενογράμματα με IP πρωτόκολλο πεδίο = 17 και με θύρα προέλευσης ή προορισμού= 23.
  Όλη η εξερχόμενη και εισερχόμενη UDP ροή και όλες οι συνδέσεις telnet έχουν μπλοκαριστεί.
Παράδειγμα 2: μπλόκαρε εισερχόμενα τμήματα TCP με ACK=0.
  Αποτρέπει εξωτερικούς πελάτες από το να κάνουν TCP συνδέσεις με εσωτερικούς πελάτες, αλλά επιτρέπει εσωτερικούς πελάτες να συνδεθούν με εξωτερικούς.

## Slide 91: Φιλτράρισμα πακέτων (Stateless): περισσότερα παραδείγματα
Πολιτική | Ρύθμιση Firewall
Αποκλεισμός εξωτερικής πρόσβασης διαδικτύου. | Απόρριψε όλα τα εξερχόμενα πακέτα προς οποιαδήποτε IP address, στη θύρα 80
Αποκλεισμός εισερχόμενων συνδέσεων TCP, εκτός εκείνων που προορίζονται για τον Web server του τμήματος. | Απόρριψε όλα τα εισερχόμενα TCP SYN πακέτα προς οποιαδήποτε IP εκτός της 130.207.244.203, θύρα 80
Προστασία του εύρους ζώνης από υπηρεσίες δικτυακού ράδιο. | Απόρριψε όλα τα εισερχόμενα UDP πακέτα εκτός των DNS και αναμεταδόσεων του δρομολογητών
Αποκλεισμός της δυνατότητας χρήσης του δικτύου για τη πραγματοποίηση επιθέσεων smurf DoS. | Απόρριψε όλα τα ICMP πακέτα που προορίζονται για διεύθυνση αναμετάδοσης
Προστασία δικτύου από raceroute | Απόρριψε όλα τα εξερχόμενα ICMP πακέτα που έχουν λήξει

## Slide 92: Λίστες έλεγχου προσπέλασης
Ενεργεία | Διεύθυνση αποστολέα | Διεύθυνση παραλήπτη | πρωτόκολλο | Θύρα αποστολέα | Θύρα παραλήπτη | flag bit
allow | 222.22/16 | outside of 222.22/16 | TCP | > 1023 | 80 | any
allow | outside of 222.22/16 | 222.22/16 | TCP | 80 | > 1023 | ACK
allow | 222.22/16 | outside of 222.22/16 | UDP | > 1023 | 53 | ---
allow | outside of 222.22/16 | 222.22/16 | UDP | 53 | > 1023 | ----
deny | all | all | all | all | all | all
ACL: πίνακας με κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε εισερχόμενο πακέτο

## Slide 93: Φιλτράρισμα πακέτων (Stateful)
Φιλτράρισμα πακέτων (stateless):
  Δέχεται πακέτα τα οποία “δεν έχουν λογική” π.χ., θύρα παραλήπτη = 80, ACK bit set, αν και δεν έχει δημιουργηθεί καμία σύνδεση TCP:
Ενεργεία | Διεύθυνση αποστολέα | Διεύθυνση παραλήπτη | πρωτόκολλο | Θύρα αποστολέα | Θύρα παραλήπτη | flag bit
allow | outside of 222.22/16 | 222.22/16 | TCP | 80 | > 1023 | ACK
Φιλτράρισμα μακέτων (stateful): ακολουθούν τη κατάσταση κάθε σύνδεσης TCP
  Παρακολούθηση διαδικασίας έναρξης σύνδεσης (SYN) και τερματισμού (FIN): επιτρέπει να προσδιορίσουμε πότε τα εισερχόμενα/εξερχόμενα πακέτα “έχουν λογική”

## Slide 94: Φιλτράρισμα πακέτων (Stateful)
Ενεργεία | Διεύθυνση αποστολέα | Διεύθυνση παραλήπτη | πρωτόκολλο | Θύρα αποστολέα | Θύρα παραλήπτη | flag bit | Έλεγχος σύνδεσης
allow | 222.22/16 | outside of 222.22/16 | TCP | > 1023 | 80 | any | 
allow | outside of 222.22/16 | 222.22/16 | TCP | 80 | > 1023 | ACK | x
allow | 222.22/16 | outside of 222.22/16 | UDP | > 1023 | 53 | --- | 
allow | outside of 222.22/16 | 222.22/16 | UDP | 53 | > 1023 | ---- | x
deny | all | all | all | all | all | all | 
Αναβαθμισμένη ACL που επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης μιας σύνδεσης πριν την αποδοχή ενός πακέτου

## Slide 95: Πύλες εφαρμογής
Φιλτράρει πακέτα σε δεδομένα της εφαρμογής και σε IP/TCP/UDP πεδία.
Παράδειγμα: δυνατότητα για επιλογή των χρηστών που θα επιτρέπονται να πραγματοποιούν συνδέσεις telnet.
Σύνοδος telnet
από τον υπολογιστή υπηρεσίας
προς την πύλη
Σύνοδος telnet από την πύλη
προς τον απομακρυσμένο
υπολογιστή υπηρεσίας
Πύλη
εφαρμογής
Δρομολογητής και φίλτρο
1. Απαιτεί από όλους τους χρήστες telnet να κάνουν συνδέσεις telnet μέσω της πύλης εφαρμογής.
2. Για εξουσιοδοτημένους χρήστες, ο δρομολογητής πύλης εγκαθιστά συνδέσεις telnet στον απομακρυσμένο υπολογιστή υπηρεσίας. Η πύλη μεταγει δεδομένα μεταξύ δύο συνδέσεων
3. Ένας δρομολογητής φιλτράρει όλες τις συνδέσεις telnet που δεν προέρχονται από την πύλη.

## Slide 96: Περιορισμοί των firewalls
Παραπλάνηση IP: οι δρομολογητές δεν μπορούν να γνωρίζουν αν τα δεδομένα προέρχονται από την πηγή που επικαλείται ότι τα έστειλε.
Αν διαφορετικές εφαρμογές απαιτούν ξεχωριστή αντιπετώπιση, τότε θα πρέπει να έχει η κάθε μια εφαρμογή την δική της πύλη εφαρμογής.
Το λογισμικό του πελάτη πρέπει να γνωρίζει πώς να επικοινωνήσει με την πύλη.
  π.χ., πρέπει να καθορίσει την IP διεύθυνση ενός μεσολαβητή στο πρόγραμμα περιήγησης.διαδικτύου
trade-off: βαθμός επικοινωνίας με εξωτερικά δίκτυα, επίπεδο ασφαλείας.
Πολλές προστατευμένες με firewall υπηρεσίες δέχονται ακόμα επιθέσεις.

## Slide 97: Συστήματα εντοπισμού παρεισφρήσεων
IDS: intrusion detection system
  Έλεγχος πακέτων: Εξέταση περιεχομένων των πακέτων (π.χ., αντιστοίχηση σειράς χαρακτήρων εντός πακέτου με βάση δεδομένων για γνωστούς ιούς)
  Έλεγχος συσχετισμών μεταξύ πολλαπλών πακέτων
    Σάρωση θυρών
    Χαρτογράφηση δικτύου
    Επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών

## Slide 98: Συστήματα εντοπισμού παρεισφρήσεων
Web
server
FTP
server
DNS
server
Πύλη εφαρμογής
Διαδίκτυο
Αποστρατικοποιημένη ζώνη
Εσωτερικό δίκτυο
firewall
Αισθητήρες IDS
Πολλαπλά IDSs: διαφορετικοί τύποι ελέγχου σε διαφορετικά σημεία

## Slide 99: Ασφάλεια Δικτύων (περίληψη)
Βασικές τεχνικές...
  κρυπτογράφηση (συμμετρική και δημόσιου κλειδιού)
  ακεραιότητα μηνύματος
  αυθεντικοποίηση
…. Χρησιμοποιούνται σε διάφορα σενάρια
  ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία
  ασφάλεια σε επίπεδο μεταφοράς-SSL
  ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου-IP sec
  ασφάλεια σε επίπεδο ζεύξης-802.11
firewalls και IDS

## Slide 100: Τέλος Ενότητας

## Slide 101: Άδεια Χρήσης

## Slide 102: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Μεράκος Λάζαρος 2014. «Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ. Ενότητα 5: Ασφάλεια Δικτύων». Έκδοση: 1.01. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://opencourses.uoa.gr/courses/DI15

## Slide 103: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.