## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών Ι
Ενότητα 1: Εισαγωγή
Διδάσκων: Λάζαρος Μεράκος
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Slide 2: Δίκτυα Επικοινωνιών Ι Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) μαθήματος:
ΘΕ1: Εισαγωγή
(Κεφ. 1 του βιβλίου)
ΘΕ2: Επίπεδο Εφαρμογής
(Κεφ. 2 του βιβλίου)
ΘΕ3: Επίπεδο Μεταφοράς
(Κεφ. 3 του βιβλίου)
ΘΕ4: Επίπεδο Δικτύου
(Κεφ. 4 του βιβλίου)
ΘΕ5: Επίπεδο Ζεύξης: Ζεύξεις, Δίκτυα Πρόσβασης, Δίκτυα Τοπικής Περιοχής
(Κεφ. 5 του βιβλίου)
Οι περισσότερες από τις διαφάνειες αυτής της ενότητας αποτελούν προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά των διαφανειών που συνοδεύουν το βιβλίο Computer Networking : A Top-Down Approach, J.F Kurose and K.W. Ross, 6/E, Addison-Wesley.
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Προσαρμογή και επιμέλεια της απόδοσης των πρωτότυπων διαφανειών στα ελληνικά :
Λάζαρος Μεράκος
Συνιστώμενο Βιβλίο:
Computer Networking: A Top-Down Approach, by Kurose & Ross,
Addison-Wesley
Ελληνική Μετάφραση:
Εκδόσεις : Μ. Γκιούρδας

## Slide 3: Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Στόχος:
να δούμε το δάσος («αίσθηση» και ορολογία)
προσέγγιση:
  χρήση του Διαδικτύου (Internet) ως παραδείγματος
Επισκόπηση :
τι είναι το Διαδίκτυο;
τι είναι ένα πρωτόκολλο;
η περιφέρεια του δικτύου: τερματικά, δίκτυο πρόσβασης, φυσικά μέσα
ο πυρήνας του δικτύου: μεταγωγή πακέτου/κυκλώματος (packet/circuit switching), δομή Διαδικτύου
απόδοση: απώλειες, καθυστέρηση, ρυθμαπόδοση (throughput)
ασφάλεια
επίπεδα (layers) πρωτοκόλλων, μοντέλα υπηρεσιών
ιστορία
Notes: 3

## Slide 4: Κεφάλαιο 1: περιεχόμενα
  1.1 τι είναι το Διαδίκτυο;
  1.2 περιφέρεια δικτύου
    τερματικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, γραμμέςend systems, access networks, links
  1.3 πυρήνας δικτύου
    μεταγωγή πακέτου/κυκλώματος (packet/circuit switching), δομή δικτύου
  1.4 απώλειες, καθυστέρηση, ρυθμαπόδοση δικτύου
  1.5 επίπεδα (layers) πρωτοκόλλων, μοντέλα υπηρεσιών
  1.6 ασφάλεια
  1.7 ιστορική αναδρομή
1-4
Notes: 4

## Slide 5: Τα κύρια συστατικά του Διαδίκτυου
Εκατομμύρια διασυνδεδεμένοι υπολογιστές:
  hosts = τερματικά συστήματα
  τρέχουν δικτυακές εφαρμογές
Επικοινωνιακές ζεύξεις
  Οπτική ίνα, χαλκός, ραδιοζεύξη, δορυφόρος
  Ταχύτητα μετάδοσης: εύρος ζώνης (bandwidth)
Προωθητές πακέτων δεδομένων
  δρομολογητές (routers ) και μεταγωγείς (switches)
ενσύρματες
ζεύξεις
ασύρματες
ζεύξεις
δρομολογητής
smartphone
PC
εξυπηρέτης
ασύρματο
laptop
1-5
δίκτυο κινητής επικοινωνίας
παγκόσμιος ISP
περιφερειακός ISP
οικιακό δίκτυο
εταιρικό δίκτυο
Notes: 5

## Slide 6: Διαδικτυακές έξυπνες συσκευές: Internet of Things (IoT)
IP κορνίζα
http://www.ceiva.com/
Web τοστιέρα +
πρόβλεψη καιρού
Διαδικτυακά τηλέφωνα
Διαδικτυακό
ψυγείο
Slingbox: βλέπεις, ελέγχεις
την τηλεόρασή σου
από οπουδήποτε
1-6
Tweet-a-watt:
Μετρητής κατανάλωσης
Notes: 6

## Slide 7
Διαδίκτυο: “δίκτυο δικτύων”
  Διασυνδεδεμένοι ISPs
Πρωτόκολλα ελέγχουν την αποστολή, παραλαβή μηνυμάτων
  πχ, TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
Πρότυπα Διαδικτύου (Internet standards )
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
Τα κύρια συστατικά του Διαδίκτυου
Δίκτυο κινητής επικοινωνίας
Παγκόσμιος ISP
Περιφερειακός ISP
Οικιακό δίκτυο
Εταιρικό δίκτυο
1-7
Notes: 7

## Slide 8: Τι είναι το Διαδίκτυο: παρεχόμενες υπηρεσίες
Υποδομή που παρέχει υπηρεσίες σε κατανεμημένες εφαρμογές:
  Web, VoIP, email, παιχνίδια, ηλεκτρ. εμπόριο, κοινωνικά δίκτυα, …
Παρέχει διεπαφή προγραμματισμού σε εφαρμογές (API: application programming interface)
  επιτρέπει σε προγράμματα εφαρμογών να επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου
  παρέχει επιλογές υπηρεσιών, όπως και τα Ταχυδρομεία (απλό, express, συστημένο,…)
1-8
Δίκτυο κινητής επικοινωνίας
Παγκόσμιος ISP
Περιφερειακός ISP
Οικιακό δίκτυο
Εταιρικό δίκτυο
Notes: 8

## Slide 9: Τι είναι πρωτόκολλο;
Ανθρώπινα πρωτόκολλα:
“Τι ώρα είναι;”
“Να κάνω μια ερώτηση;”
Συστάσεις
… αποστολή συγκεκριμένων μηνυμάτων
… συγκεκριμένες ενέργειες συμβαίνουν όταν λαμβάνονται μηνύματα ή άλλα γεγονότα
Δικτυακά πρωτόκολλα
Μηχανές κι όχι άνθρωποι
Όλες οι δραστηριότητες επικοινωνίας στο Διαδίκτυο διέπονται από πρωτόκολλα
Τα πρωτόκολλα καθορίζουν τη
μορφή, τη σειρά των μηνυμάτων
που στέλνονται και λαμβάνονται
μεταξύ δικτυακών οντοτήτων,
καθώς και τις ενέργειες που
γίνονται κατά τη λήψη και
αποστολή μηνυμάτων
1-9
Notes: 9

## Slide 10: Τι είναι πρωτόκολλο;
1-10
Ένα ανθρώπινο πρωτόκολλο και ένα πρωτόκολλο δικτύου υπολογιστών:
Γειά
Γειά
Τι ώρα είναι;
17:00
Αίτηση
σύνδεσης TCP
Απόκριση
σύνδεσης TCP
Get http://www.awl.com/kurose-ross
<αρχείο>
Χρόνος
Notes: 10

## Slide 11: Κεφάλαιο 1: περιεχόμενα
  1.1 τι είναι το Διαδίκτυο;
  1.2 περιφέρεια δικτύου
    τερματικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, ζεύξεις
  1.3 πυρήνας δικτύου
    μεταγωγή πακέτου/κυκλώματος (packet/circuit switching), δομή δικτύου
  1.4 απώλειες, καθυστέρηση, ρυθμαπόδοση δικτύου
  1.5 επίπεδα (layers) πρωτοκόλλων, μοντέλα υπηρεσιών
  1.6 ασφάλεια
  1.7 ιστορική αναδρομή
1-11
Notes: 11

## Slide 12: Μια πιο κοντινή ματιά στη δομή του δικτύου
Περιφέρεια δικτύου:
  hosts: πελάτες και εξυπηρέτες
  εξυπηρέτες συχνά σε κέντρα δεδομένων
Δίκτυα πρόσβασης, φυσικά μέσα: ενσύρματες, ασύρματες ζεύξεις
Πυρήνας δικτύου:
  διασυνδεδεμένοι δρομολογητές
  δίκτυο δικτύων
1-12
Δίκτυο κινητής επικοινωνίας
Παγκόσμιος ISP
Περιφερειακός ISP
Οικιακό δίκτυο
Εταιρικό δίκτυο
Notes: 12

## Slide 13: Δίκτυα πρόσβασης και φυσικά μέσα
Ερώτηση: Πώς μπορεί να συνδεθεί ένα τερματικό σύστημα με τον περιφερειακό δρομολογητή του;
δίκτυα οικιακής πρόσβασης
δίκτυα εταιρικής πρόσβασης (εταιρείες, σχολεία)
δίκτυα ασύρματης πρόσβασης
Σημείωση:
εύρος ζώνης (bits per second) δικτύου πρόσβασης;
διαμοιραζόμενο ή αποκλειστικής χρήσης;
1-13
Notes: 13

## Slide 14: Πρόσβαση: digital subscriber line (DSL)
central office
ISP
Τηλεφωνικό δίκτυο
DSLAM
Φωνή και δεδομένα
μεταδίδονται σε ξεχωριστές συχνότητες
  Χρήση υπάρχουσας τηλεφωνικής γραμμής προς το DSLAM του κέντρου
    τα δεδομένα πάνω από την γραμμή DSL πάνε στο Διαδίκτυο
    η φωνή πάνω από την γραμμή DSL πάει στο τηλεφωνικό δίκτυο
  upstream ταχύτητα μετάδοσης < 2.5 Mbps (τυπικά < 1 Mbps)
  downstream ταχύτητα μετάδοσης < 24 Mbps (τυπικά < 10 Mbps)
DSL
modem
splitter
DSL access
multiplexer
1-14

## Slide 15
Πρόσβαση: καλωδιακό δίκτυο
cable
modem
splitter
…
cable headend
Channels
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
frequency division multiplexing (FDM) :
διαφορετικά κανάλια μεταδίδονται
σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων
1-15

## Slide 16
Δεδομένα, TV μεταδίδονται
σε διαφορετικές συχνότητες
πάνω από το μοιραζόμενο
καλωδιακό δίκτυο διανομής
cable
modem
splitter
…
cable headend
CMTS
ISP
cable modem
termination system
HFC: hybrid fiber coax
  ασύμμετρο: ταχύτητα μετάδοσης μέχρι 30Mbps downstream, 2 Mbps upstream
δίκτυο από καλώδιο και οπτική ίνα συνδέει τα σπίτια με τον δρομολογητή του ISP
  Τα σπίτια μοιράζονται το δίκτυο πρόσβασης μέχρι το καλωδιακό κέντρο τερματισμού
  Αντίθετα το DSL προσφέρει αποκλειστική πρόσβαση
Πρόσβαση: καλωδιακό δίκτυο
1-16

## Slide 17
Πρόσβαση: οικιακό δίκτυο
Προς/από ISP
cable or DSL modem
router, firewall, NAT
Ethernet (100 Mbps)
Ασύρματο σημείο πρόσβασης (54 Mbps)
Ασύρματες συσκευές
Συχνά συνδυασμένα
σε μία συσκευή
1-17
Notes: 17

## Slide 18: Δίκτυα πρόσβασης επιχειρήσεων (Ethernet)
Τυπική χρήση σε εταιρείες, πανεπιστήμια, κλπ
  Ταχύτητες μετάδοσης10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
  Σήμερα, τα τερματικά συστήματα συνδέονται σε μεταγωγείς Ethernet
Ethernet
switch
mail,
web servers
Δρομολογητής οργανισμού
Ζεύξη οργανισμού με
ISP (Internet)
1-18

## Slide 19: Δίκτυα ασύρματης πρόσβασης
Διαμοιραζόμενο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης συνδέει τερματικά συστήματα με δρομολογητή
  Μέσω σταθμού βάσης («σημείου πρόσβασης»)
Ασύρματα LANs:
  Εντός κτηρίων (30 m)
  802.11b/g (WiFi): 11, 54 Mbps
Ασύρματη πρόσβαση ευρείας περιοχής
  Παροχείς κυψελωτών συστημάτων, 10’s km
  μεταξύ 1 and 10 Mbps
  3G, 4G: LTE
to Internet
to Internet
1-19
Notes: 19

## Slide 20: Τερματικό σύστημα: στέλνει πακέτα δεδομένων
Λειτουργία αποστολής:
παίρνει μήνυμα εφαρμογής
το σπάει σε μικρότερα κομμάτια, γνωστά ως πακέτα, μήκους L bits
μεταδίδει το πακέτο στο δίκτυο πρόσβασης με ρυθμό μετάδοσης R bits/sec
    ρυθμός μετάδοσης ζεύξης (γραμμής)
    = εύρος ζώνης = χωρητικότητα
R: ρυθμός μετάδοσης ζεύξης
τερματικό
1
2
Δύο πακέτα,
L bits το καθένα
καθυστέρηση
μετάδοσης
πακέτου
Χρόνος μετάδοσης
πακέτου (L-bits)
στη γραμμή
L (bits)
R (bits/sec)
=
=
1-20

## Slide 21: Φυσικά μέσα
1-21
Bit: διαδίδεται μεταξύ ζεύγους πομπού/δέκτη
Φυσική ζεύξη: βρίσκεται μεταξύ πομπού και δέκτη
Οδηγούμενα μέσα (guided media):
  σήματα διαδίδονται σε κυματοδηγούς: χαλκός, οπτική ίνα, ομοαξονικό καλώδιο
Μη οδηγούμενα μέσα (unguided media):
  σήματα διαδίδονται ελεύθερα, π.χ., ραδιο-κύματα
Συνεστραμμένο ζεύγος (Twisted Pair (TP))
Δύο μονωμένα σύρματα χαλκού
  Category 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet
  Category 6: 10 Gbps
Notes: 21

## Slide 22: Φυσικά μέσα: ομοαξονικό καλώδιο, οπτική ίνα
1-22
Ομοαξονικό καλώδιο:
Δύο ομόκεντροι χάλκινοι αγωγοί
Διπλής κατεύθυνσης
Ευρείας ζώνης (broadband):
  πολλαπλά κανάλια στο καλώδιο
  HFC
Καλώδιο οπτικής ίνας:
Ίνα από γυαλί που μεταφέρει παλμούς φωτός , κάθε παλμός ένα bit
Λειτουργία υψηλής ταχύτητας:
  Υψηλή ταχύτητα μετάδοσης από άκρο σε άκρο (π.χ., 10’s-100’s Gbps)
Χαμηλός ρυθμός σφαλμάτων: μεγάλη απόσταση μεταξύ αναμεταδοτών (απρόσβλητo από ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο)
Notes: 22

## Slide 23: Φυσικά μέσα: ράδιο-ζεύξεις
1-23
Σήμα μεταφέρεται στο Η/Μ φάσμα
Χωρίς φυσικό «σύρμα»
Διπλής κατεύθυνσης
Επιδράσεις περιβάλλοντος μετάδοσης:
  ανάκλαση
  παρεμπόδιση από αντικείμενα
  παρεμβολές
Τύποι ράδιο-ζεύξεων:
επίγεια μικροκύματα
  π.χ. κανάλια έως 45 Mbps
LAN (π.χ., Wifi)
  11Mbps, 54 Mbps
ευρείας περιοχής (π.χ., κυψελωτά δίκτυα)
  3G cellular: ~ λίγα Mbps
δορυφορικές ζεύξεις
  κανάλι έως 45Mbps (ή πολλαπλά μικρότερα κανάλια)
  270 msec καθυστέρηση από άκρο σε άκρο
  γεωστατικοί δορυφόροι έναντι δορυφόρων χαμηλής τροχιάς
Notes: 23

## Slide 24: Κεφάλαιο 1: περιεχόμενα
  1.1 τι είναι το Διαδίκτυο;
  1.2 περιφέρεια δικτύου
    τερματικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, γραμμέςend systems, access networks, links
  1.3 πυρήνας δικτύου
    μεταγωγή πακέτου/κυκλώματος (packet/circuit switching), δομή δικτύου
  1.4 απώλειες, καθυστέρηση, ρυθμαπόδοση δικτύου
  1.5 επίπεδα (layers) πρωτοκόλλων, μοντέλα υπηρεσιών
  1.6 ασφάλεια
  1.7 ιστορική αναδρομή
1-24
Notes: 24

## Slide 25: Ο πυρήνας του δικτύου
Πλέγμα διασυνδεδεμένων δρομολογητών
Μεταγωγή πακέτου: τερματικό σπάει τα μηνύματα της εφαρμογής σε πακέτα
  Προωθεί πακέτα από δρομολογητή σε δρομολογητή μέσω των ζεύξεων στο μονοπάτι από πηγή σε προορισμό
  Κάθε πακέτο μεταδίδεται με την πλήρη ταχύτητα της γραμμής
1-25
Notes: 25

## Slide 26: Μεταγωγή πακέτου: αποθήκευση και προώθηση
Παίρνει L/R seconds να μεταδώσει (βάλει) το L-bit πακέτο στην γραμμή ρυθμού R bps
Αποθήκευση και προώθηση: ολόκληρο το πακέτο πρέπει να φτάσει στον δρομολογητή πριν το προωθήσει στον επόμενο
Παράδειγμα με ένα άλμα:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
Καθυστέρηση μετάδοσης ενός άλματος= 5 sec
Περισσότερα σε λίγο…
1-26
πηγή
R bps
προορισμός
1
2
3
L bits
ανά πακέτο
R bps
Καθυστέρηση από άκρο-σε-άκρο= 2L/R (υποθέτοντας μηδενική καθυστέρηση διάδοσης)
Notes: 26

## Slide 27: Μεταγωγή πακέτου: καθυστέρηση αναμονής, απώλειες
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
Ουρά πακέτων που περιμένουν στη ζεύξη εξόδου
Στατιστική πολυπλεξία
1-27
Αναμονή στην ουρά και απώλειες :
Εάν ο ρυθμός άφιξης ξεπερνάει τον ρυθμό μετάδοσης της ζεύξης για κάποια χρονική περίοδο:
  πακέτα θα κάνουν ουρά περιμένοντας να μεταδοθούν
  πακέτα μπορεί να πεταχτούν (απωλεσθούν) εάν η μνήμη (buffer) γεμίσει
Notes: 27

## Slide 28: Δύο βασικές λειτουργίες του δικτύου-πυρήνα
1-28
Προώθηση : μετακινεί πακέτα από την είσοδο του δρομολογητή στην κατάλληλη έξοδο
Δρομολόγηση: προσδιορίζει τον δρόμο που παίρνουν τα πακέτα από πηγή σε προορισμό
Αλγόριθμοι δρομολόγησης
routing algorithm
local forwarding table
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
1
2
3
0111
Διεύθυνση προορισμού
στην κεφαλίδα του πακέτου

## Slide 29: Εναλλακτικός πυρήνας: μεταγωγή κυκλώματος
Πόροι από άκρο-σε-άκρο κρατούνται και αποδίδονται για «κλήση» μεταξύ πηγής και προορισμού:
Στο σχήμα κάθε ζεύξη έχει 4 κυκλώματα
  Η κλήση παίρνει το 2ο κύκλωμα στην πάνω ζεύξη και το1ο κύκλωμα στην δεξιά ζεύξη
Αποκλειστικοί πόροι: όχι μοίρασμα
  εγγυημένη απόδοση
Κύκλωμα αδρανές εάν δεν χρησιμοποιείται από την κλήση (no sharing)
Η συνηθισμένη προσέγγιση στα παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα
1-29
Notes: 29

## Slide 30: Μεταγωγή κυκλώματος: FDM έναντι TDM
FDM
συχνότητα
χρόνος
TDM
συχνότητα
χρόνος
4 χρήστες
Παράδειγμα:
1-30
Notes: 30
Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 31: Μεταγωγή πακέτου έναντι μεταγωγής κυκλώματος
1-31
ζεύξη 1 Mb/s
κάθε χρήστης:
  100 kb/s όταν «ενεργός»
  ενεργός 10% του χρόνου
μεταγωγή κυκλώματος:
  10 χρήστες
μεταγωγή πακέτου:
  με 35 χρήστες, πιθανότητα > 10 ενεργοί χρήστες ταυτόχρονα είναι μικρότερη από 0.0004
Η μεταγωγή πακέτου επιτρέπει σε περισσότερους χρήστες να χρησιμοποιούν το δίκτυο!
N χρήστες
ζεύξη 1 Mbps
Ε: πώς προκύπτει το 0.0004;
Ε: τί συμβαίνει εάν >35 χρήστες;
Notes: 31

## Slide 32: Μεταγωγή πακέτου έναντι μεταγωγής κυκλώματος
1-32
Ιδανική για δεδομένα που χαρακτηρίζονται από σποραδικότητα (bursty data)
  διαμοιρασμός πόρων
  απλούστερη, δεν απαιτεί εγκαθίδρυση κλήσης
Υπερβολική συμφόρηση: καθυστέρηση και απώλειες πακέτων
  απαιτούνται πρωτόκολλα για την αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, έλεγχο συμφόρησης
Υπάρχει τρόπος να συμπεριφερθεί όπως η μεταγωγή κυκλώματος;
  οι εφαρμογές audio/video απαιτούν εγγυήσεις ως προς το εύρος ζώνης
  παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα
Είναι πάντα καλύτερη η μεταγωγή πακέτου;
Notes: 32

## Slide 33: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
Τα τερματικά συστήματα συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω των ISPs (Internet Service Providers) πρόσβασης
  οικιακοί, εταιρικοί και πανεπιστημιακοί ISPs
Οι ISPs πρόσβασης με την σειρά τους πρέπει να διασυνδεθούν
  έτσι ώστε οποιαδήποτε δύο τερματικά συστήματα να μπορούν να στέλνουν πακέτα το ένα στο άλλο
Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ πολύπλοκο δίκτυο δικτύων
  η εξέλιξη οδηγείται από την οικονομία και τις εθνικές πολιτικές
Notes: 33

## Slide 34: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
Ερώτηση: δοσμένου ότι έχουμε εκατομμύρια ISPs πρόσβασης, πώς τους διασυνδέουμε;
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Notes: 34

## Slide 35: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
Επιλογή: σύνδεσε κάθε ISP πρόσβασης με όλους τους άλλους
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
δεν κλιμακώνει: O(N2) συνδέσεις
Notes: 35

## Slide 36: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Επιλογή: σύνδεσε κάθε ISP πρόσβασης με ένα παγκόσμιο ΙSP μεταφοράς; Πελάτης και παροχέας ISPs έχουν οικονομική συμφωνία
global ISP
Notes: 36

## Slide 37: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Αλλά αν ένας παγκόσμιος ISP είναι βιώσιμη επιχείρηση, θα υπάρξουν ανταγωνιστές …
ISP B
ISP A
ISP C
Notes: 37

## Slide 38: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Αλλά αν ένας παγκόσμιος ISP είναι βιώσιμη επιχείρηση, θα υπάρξουν ανταγωνιστές …οι οποίοι θα πρέπει να διασυνδεθούν
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
peering link
Internet exchange point
Notes: 38

## Slide 39: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… και περιφερειακά δίκτυα μπορεί να αναδυθούν για την διασύνδεση των δικτύων πρόσβασης στους ISPs
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
regional net
Notes: 39

## Slide 40: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… και παροχείς περιεχομένου (πχ, Google, Microsoft, Akamai ) μπορεί να λειτουργήσουν τα δικά τους δίκτυα, για να φέρουν υπηρεσίες και περιεχόμενο πλησιέστερα στους τελικούς χρήστες
ISP B
ISP A
ISP B
IXP
IXP
regional net
Content provider network
Notes: 40

## Slide 41: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
Στο κέντρο: μικρός αριθμός καλο-διασυνδεδεμένων μεγάλων δικτύων
  “tier-1” εμπορικοί ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), εθνική και διεθνής κάλυψη
  δίκτυο παροχέα περιεχομένου (πχ, Google): ιδιωτικό δίκτυο που συνδέει τα κέντρα δεδομένων του στο Διαδίκτυο, συχνά παρακάμπτοντας tier-1, περιφερειακούς ISPs
1-41
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
Regional ISP
Regional ISP
IXP
IXP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Google
IXP
Notes: 41

## Slide 42: Δομή του Διαδικτύου: δίκτυο δικτύων
1-42
ένα πακέτο περνάει μέσα από πολλά δίκτυα!
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Notes: 42

## Slide 43: Tier-1 ISP: πχ, Sprint
…
to/from customers
peering
to/from backbone
…
…
…
…
POP: point-of-presence
1-43
Notes: 43

## Slide 44: Κεφάλαιο 1: περιεχόμενα
  1.1 τι είναι το Διαδίκτυο;
  1.2 περιφέρεια δικτύου
    τερματικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, ζεύξεις
  1.3 πυρήνας δικτύου
    μεταγωγή πακέτου/κυκλώματος (packet/circuit switching), δομή δικτύου
  1.4 απώλειες, καθυστέρηση, ρυθμαπόδοση δικτύου
  1.5 επίπεδα (layers) πρωτοκόλλων, μοντέλα υπηρεσιών
  1.6 ασφάλεια
  1.7 ιστορική αναδρομή
1-44
Notes: 44

## Slide 45: απώλειες και καθυστερήσεις: πού οφείλονται;
1-45
Τα πακέτα μπαίνουν σε μια ουρά αναμονής στους ενταμιευτές (buffers) των δρομολογητών
ο ρυθμός άφιξης πακέτων στη ζεύξη υπερβαίνει τη χωρητικότητα της ζεύξης εξόδου
ουρά πακέτων, περιμένοντας τη σειρά να μεταδοθούν
A
B
μεταδιδόμενο πακέτο (καθυστέρηση)
πακέτα σε αναμονή (καθυστέρηση)
ελεύθερες (διαθέσιμες) θέσεις στο buffer: πακέτα απορρίπτονται (χάνονται)
εάν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στο buffer κατά την άφιξή τους
Notes: 45

## Slide 46: Τέσσερις συνιστώσες καθυστέρησης πακέτου
1-46
1. καθυστέρηση κομβικής επεξεργασίας
  έλεγχος σφαλμάτων επιπέδου bit
  καθορισμός ζεύξης εξόδου
A
B
διάδοση
μετάδοση
κομβική
επεξεργασία
αναμονή σε ουρά
(αναμονή για μετάδοση)
2. καθυστέρηση αναμονής
  χρόνος αναμονής στη ζεύξη εξόδου για μετάδοση
  εξαρτάται από το βαθμό συμφόρησης του δρομολογητή
Notes: 46

## Slide 47: Καθυστέρηση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτου
1-47
3. καθυστέρηση μετάδοσης:
R=εύρος ζώνης ζεύξης (bps)
L=μήκος πακέτου (bits)
χρόνος αποστολής bits στη ζεύξη= L/R
4. καθυστέρηση διάδοσης:
d = μήκος της φυσικής ζεύξης
s = ταχύτητα διάδοσης στο μέσο (~2x108 m/sec)
καθυστέρηση διάδοσης = d/s
A
B
διάδοση
μετάδοση
κομβική
επεξεργασία
αναμονή σε ουρά
(αναμονή για μετάδοση)
Σημείωση: Τα s και R είναι εντελώς διαφορετικές ποσότητες!
Notes: 47

## Slide 48: Συνολική κομβική καθυστέρηση
1-48
dproc = καθυστέρηση επεξεργασίας
  συνήθως μερικά microsecs ή λιγότερο
dqueue = καθυστέρηση αναμονής
  εξαρτάται από τη συμφόρηση
dtrans = καθυστέρηση μετάδοσης
  = L/R, σημαντική για ζεύξεις χαμηλού ρυθμού
dprop = καθυστέρηση διάδοσης
  μερικά microsecs έως εκατοντάδες msecs
Notes: 48

## Slide 49: Καθυστέρηση αναμονής
Εύρος ζώνης ζεύξης (bps)
L=μήκος πακέτου (bits)
a=μέσος ρυθμός άφιξης πακέτων
ένταση κίνησης
= La/R
La/R ~ 0: μέση καθυστέρηση αναμονής μικρή
La/R -> 1: καθυστερήσεις μεγαλώνουν
La/R > 1: περισσότερη “κίνηση” φτάνει από
όση μπορεί να εξυπηρετηθεί, μέση καθυστέρηση άπειρη!
μέση καθυστέρηση
La/R ~ 0
La/R -> 1
1-49
Notes: 49

## Slide 50: Καθυστερήσεις και δρόμοι στο Διαδίκτυο
Πρόγραμμα Traceroute: παρέχει μέτρηση καθυστερήσεων από την πηγή μέχρι κάθε δρομολογητή κατά μήκος της πλήρους διαδρομής στο Διαδίκτυο προς τον προορισμό.
Για κάθε δρομολογητή i:
  Η πηγή στέλνει τρία πακέτα που θα φτάσουν στον δρομολογητή i στη διαδρομή προς τον προορισμό
  ο δρομολογητής i θα επιστρέψει πακέτα αναφοράς (ICMP) στον αποστολέα
  ο πηγή καταγράφει το χρονικό διάστημα μεταξύ μετάδοσης και απόκρισης
3 probes
3 probes
3 probes
1-50
Notes: 50

## Slide 51: Πραγματικές καθυστερήσεις στο Διαδίκτυο
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
3 μετρήσεις καθυστέρησης από
gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu
* (απώλεια πακέτου, δρομολογητής δεν αποκρίνεται,…)
Υπο-Ατλαντική ζεύξη
1-51
* Δοκιμάστε το www.traceroute.org
Notes: 51

## Slide 52: Απώλεια πακέτων
1-52
η ουρά (buffer) που προηγείται της ζεύξης έχει πεπερασμένη χωρητικότητα
όταν ένα πακέτο φτάνει σε μια γεμάτη ουρά, απορρίπτεται (δηλαδή χάνεται)
ένα πακέτο που χάνεται μπορεί να επαναμεταδοθεί από τον προηγούμενο κόμβο, από την πηγή του τερματικού συστήματος, ή να μη επαναμεταδοθεί καθόλου
A
B
πακέτο που πρόκειται να μεταδοθεί
πακέτο που φτάνει σε
γεμάτο buffer χάνεται
buffer
Notes: 52

## Slide 53: Ρυθμαπόδοση (Throughput)
1-53
ρυθμαπόδοση: ρυθμός (bits/μονάδα χρόνου) με τον οποίο τα bits μεταφέρονται μεταξύ αποστολέα/παραλήπτη
  στιγμιαία: ρυθμός σε δοσμένη χρονική στιγμή
  μέση: ρυθμός σε μια μεγάλη περίοδο χρόνου
server, with
file of F bits
to send to client
link capacity
Rs bits/sec
link capacity
Rc bits/sec
σωλήνωση η οποία μπορεί να μεταφέρει ρευστό με ρυθμό Rs bits/sec
σωλήνωση που μπορεί να μεταφέρει ρευστό με ρυθμό Rc bits/sec
εξυπηρετητής στέλνει bits
(ρευστό) σε μια σωλήνωση

## Slide 54: Ρυθμαπόδοση
1-54
Rs < Rc : μέση ρυθμαπόδοση από άκρο σε άκρο;
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc : μέση ρυθμαπόδοση από άκρο σε άκρο;
Rs bits/sec
Rc bits/sec
ζεύξη σε ένα από άκρο σε άκρο μονοπάτι, η οποία περιορίζει την από άκρο σε άκρο ρυθμαπόδοση
ζεύξη συμφόρησης

## Slide 55: Ρυθμαπόδοση: σενάριο Διαδικτύου
1-55
10 συνδέσεις (δίκαια) μοιράζονται τη ζεύξη συμφόρησης του δικτύου υπολογιστών, που είναι ρυθμού R bits/sec
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
ανά σύνδεση η από άκρο σε άκρο ρυθμαπόδοσηείναι: min(Rc, Rs, R/10)
στην πράξη: συχνά η συμφόρηση οφείλεται στο Rc ή Rs

## Slide 56: Κεφάλαιο 1: περιεχόμενα
  1.1 τι είναι το Διαδίκτυο;
  1.2 περιφέρεια δικτύου
    τερματικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, γραμμές
  1.3 πυρήνας δικτύου
    μεταγωγή πακέτου/κυκλώματος (packet/circuit switching), δομή δικτύου
  1.4 απώλειες, καθυστέρηση, ρυθμαπόδοση δικτύου
  1.5 επίπεδα (layers) πρωτοκόλλων, μοντέλα υπηρεσιών
  1.6 ασφάλεια
  1.7 ιστορική αναδρομή
1-56
Notes: 56

## Slide 57: “Επίπεδα” Πρωτοκόλλων
1-57
Τα δίκτυα είναι πολύπλοκα!
πολλά “κομμάτια”:
  Τερματικά συστήματα (hosts)
  δρομολογητές (routers)
  ζεύξεις διαφόρων φυσικών μέσων
  εφαρμογές
  πρωτόκολλα
  υλικό (hardware), λογισμικό (software)
Ερώτημα:
Υπάρχει ελπίδα οργάνωσης της δομής του δικτύου;
ή τουλάχιστον της συζήτησής μας για τη δομή του δικτύου;
Notes: 57

## Slide 58: Οργάνωση αεροπορικού ταξιδιού
1-58
μια σειρά βημάτων
εισιτήριο (αγορά)
αποσκευές (έλεγχος)
πύλες (επιβίβαση)
τροχοδρόμηση για απογείωση
δρομολόγηση αεροπλάνου
εισιτήριο (παράπονα)
αποσκευές (παραλαβή)
πύλες (αποβίβαση)
τροχοδρόμηση για προσγείωση
δρομολόγηση αεροπλάνου
δρομολόγηση αεροπλάνου
Notes: 58

## Slide 59: Οργάνωση σε διαδοχικά επίπεδα λειτουργικότητας αεροπορικής εταιρείας
1-59
ticket (purchase)
baggage (check)
gates (load)
runway (takeoff)
airplane routing
Αεροδρόμιο
αναχώρησης
Αεροδρόμιο
άφιξης
Ενδιάμεσα κέντρα
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
airplane routing
airplane routing
ticket (complain)
baggage (claim
gates (unload)
runway (land)
airplane routing
εισιτήριο
αποσκευές
πύλες
απογείωση/προσγείωση
δρομολόγηση αεροπλάνου
Επίπεδα: κάθε επίπεδο υλοποιεί μια υπηρεσία
  με δικές του ενέργειες στο εσωτερικό του
  βασίζεται στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα κατώτερα επίπεδα
Notes: 59

## Slide 60: Οργάνωση σε επίπεδα – γιατί;
1-60
Διαχείριση πολύπλοκων συστημάτων:
Η πλήρως καθορισμένη δομή επιτρέπει την αναγνώριση των διακριτών τμημάτων του συστήματος και την καλύτερη κατανόηση των συσχετίσεων μεταξύ τους
  μοντέλο αναφοράς επιπέδων για συζήτηση
Η τμηματοποίηση διευκολύνει τη συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος
  αλλαγή της υλοποίησης μιας υπηρεσίας ενός επιπέδου χωρίς αυτό να είναι ορατό στο υπόλοιπο σύστημα
  π.χ., μια αλλαγή στη διαδικασία της πύλης δεν επηρεάζει το υπόλοιπο σύστημα
Η οργάνωση σε επίπεδα έχει και μειονεκτήματα;
Notes: 60

## Slide 61: Στοίβα πρωτοκόλλων Διαδικτύου
1-61
εφαρμογή (application): υποστήριξη δικτυακών εφαρμογών
  FTP, SMTP, HTTP
μεταφορά (transport): μεταφορά μηνυμάτων επιπέδου εφαρμογής από άκρο–σε-άκρο της εφαρμογής
  TCP, UDP
δίκτυο (network): δρομολόγηση δεδομενογραμμάτων (datagrams) από πηγή σε προορισμό
  IP, πρωτόκολλα δρομολόγησης
ζεύξη (link): μεταφορά δεδομένων (πλαισίων) μεταξύ γειτονικών στοιχείων δικτύου
  PPP, Ethernet, 802.11 (WiFi)
φυσικό (physical): bits “πάνω στη γραμμή”, μετάδοση bits μεταξύ γειτονικών κόμβων
εφαρμογή
μεταφορά
δίκτυο
ζεύξη
φυσικό
Notes: 61

## Slide 63: Μοντέλο αναφοράς ISO/OSI
1-63
παρουσίαση (presentation): επιτρέπει σε επικοινωνούσες εφαρμογές να ερμηνεύουν τη σημασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται, π.χ., κρυπτογράφηση δεδομένων, συμπίεση δεδομένων, περιγραφή δεδομένων
σύνοδος (session): παρέχει οριοθέτηση και συγχρονισμό της ανταλλαγής δεδομένων, υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ένα σχήμα ελέγχου και ανάκτησης.
Το Διαδίκτυο δεν έχει αυτά τα δύο επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI
  αυτές οι υπηρεσίες, αν είναι απαραίτητες, πρέπει να υλοποιηθούν στην εφαρμογή
  είναι απαραίτητες;
εφαρμογή
παρουσίαση
σύνοδος
μεταφορά
δίκτυο
ζεύξη
φυσικό
Notes: 63

## Slide 64: Ενθυλάκωση
1-64
προέλευση
εφαρμογή
μεταφορά
δίκτυο
ζεύξη
φυσικό
Ht
Hn
M
τμήμα
Ht
δεδομενόγραμμα
προορισμός
εφαρμογή
μεταφορά
δίκτυο
ζεύξη
φυσικό
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
δίκτυο
ζεύξη
φυσικό
ζεύξη
φυσικό
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
δρομολογητής
μεταγωγέας
μήνυμα
M
Ht
M
Hn
πλαίσιο
Notes: 64

## Slide 65: Κεφάλαιο 1: περιεχόμενα
  1.1 τι είναι το Διαδίκτυο;
  1.2 περιφέρεια δικτύου
    τερματικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, γραμμές
  1.3 πυρήνας δικτύου
    μεταγωγή πακέτου/κυκλώματος (packet/circuit switching), δομή δικτύου
  1.4 απώλειες, καθυστέρηση, ρυθμαπόδοση δικτύου
  1.5 επίπεδα (layers) πρωτοκόλλων, μοντέλα υπηρεσιών
  1.6 ασφάλεια
  1.7 ιστορική αναδρομή
1-65
Notes: 65

## Slide 66: Ασφάλεια Δικτύου
Πεδίο ασφάλειας δικτύου
  Πώς οι «κακοί» μπορούν να επιτεθούν σε δίκτυα υπολογιστών;
  Πώς μπορούμε να υπερασπίσουμε τα δίκτυα έναντι επιθέσεων;
  Πώς να σχεδιάσουμε αρχιτεκτονικές που είναι απρόσβλητες από επιθέσεις;
Το Διαδίκτυο δεν σχεδιάστηκε αρχικά με γνώμονα την ασφάλειά του
  αρχικός σχεδιασμός: με βάση “μια ομάδα χρηστών με αμοιβαία εμπιστοσύνη σε ένα διαφανές δίκτυο” 
  σχεδιαστές πρωτοκόλλων του Διαδικτύου έπρεπε να «καλύψουν το κενό»
  ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα!
1-66

## Slide 67: Ασφάλεια Δικτύου
1-67
επιθέσεις στην υποδομή του Διαδικτύου
  μόλυνση/επίθεση στους τερματικούς υπολογιστές : κακόβουλο λογισμικό (malware), λογισμικό κατασκοπείας (spyware), σκουλήκια (worms), μη πιστοποιημένη πρόσβαση (υποκλοπή δεδομένων, λογαριασμοί χρηστών)
  άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial of service): άρνηση πρόσβασης στους πόρους (εξυπηρετητές, εύρος ζώνης ζεύξης)

## Slide 68: Οι κακοί: βάζουν κακόβουλο λογισμικό στους υπολογιστές του Διαδικτύου
Αιτίες μόλυνσης:
  Ιός : αυτο-αναπαραγόμενη μόλυνση με την λήψη/εκτέλεση αντικειμένου (πχ, e-mail attachment)
  Σκουλήκι: αυτο-αναπαραγόμενη μόλυνση με την παθητική λήψη αντικειμένου που εκτελείται από μόνο του
Λογισμικό κατασκοπείας
  συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, όπως πληκτρολογήσεις, επισκεφθείσες ιστοσελίδες, κωδικούς, συνθηματικά
Ο μολυσμένος υπολογιστής συμμετέχει σε spams και επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DoS attacks)
1-68

## Slide 69: Επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσίας (Denial of service attacks)
1-69
Οι επιτιθέμενοι κάνουν τους πόρους (εξυπηρετητές, εύρος ζώνης) μη διαθέσιμους για την κανονική κίνηση υπερφορτώνοντας τον πόρο με εικονική κίνηση
επιλογή στόχου (target)
επίθεση στους υπολογιστές υπηρεσίας του δικτύου (βλέπε κακόβουλο λογισμικό)
αποστολή πακέτων προς το στόχο από παραβιασμένους υπολογιστές υπηρεσίας
στόχος

## Slide 70: Αδιάκριτη καταγραφή πακέτων
1-70
  Packet sniffing
  broadcast media (διαμοιραζόμενο Ethernet, ασύρματο)
  «αδιάκριτη» δικτυακή διεπαφή διαβάζει/καταγράφει όλα τα πακέτα που περνούν από αυτήν (κλέβει συνθηματικά!)
A
B
C
src:B dest:A payload
  το λογισμικό wireshark , το οποίο χρησιμοποιείται από τις ασκήσεις εργαστηρίου στo συνιστώμενο βιβλίο του μαθήματος, είναι ένα (ελεύθερο) λαγωνικό πακέτων

## Slide 71: Οι κακοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψεύτικες διευθύνσεις
IP spoofing: στέλνει πακέτο με ψεύτικη διεύθυνση πηγής
A
B
C
src:B dest:A payload
1-71
… περισσότερα στο κεφάλαιο 8 του βιβλίου

## Slide 72: Κεφάλαιο 1: περιεχόμενα
  1.1 τι είναι το Διαδίκτυο;
  1.2 περιφέρεια δικτύου
    τερματικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, γραμμές
  1.3 πυρήνας δικτύου
    μεταγωγή πακέτου/κυκλώματος (packet/circuit switching), δομή δικτύου
  1.4 απώλειες, καθυστέρηση, ρυθμαπόδοση δικτύου
  1.5 επίπεδα (layers) πρωτοκόλλων, μοντέλα υπηρεσιών
  1.6 ασφάλεια
  1.7 ιστορική αναδρομή
1-72
Notes: 72

## Slide 73: Ιστορία Διαδικτύου
Εισαγωγή
1-73
1961: Kleinrock – θεωρία ουρών αναμονής αποδεικνύει αποτελεσματικότητα μεταγωγής πακέτων
1964: Baran – μεταγωγή πακέτων σε στρατιωτικά δίκτυα
1967: συλλαμβάνεται η ιδέα του ARPAnet από Advanced Research Projects Agency
1969: σε λειτουργία ο πρώτος κόμβος του ARPAnet
1972:
  δημόσια επίδειξη του ARPAnet
  NCP (Network Control Protocol) πρώτο πρωτόκολλο από host σε host
  πρώτο πρόγραμμα e-mail
  το ARPAnet έχει 15 κόμβους
1961-1972: Πρώιμες αρχές μεταγωγής πακέτου
Notes: 73

## Slide 74: Ιστορία Διαδικτύου
1-74
1970: ALOHAnet δορυφορικό δίκτυο στη Χαβάη
1974: Cerf and Kahn - αρχιτεκτονική για διασύνδεση δικτύων
1976: Ethernet στο Xerox PARC
τέλη δεκαετίας του 70’s: ιδιοταγείς αρχιτεκτονικές: DECnet, SNA, XNA
τέλη δεκαετίας του 70’s: μεταγωγή πακέτων σταθερού μήκους (πρόδρομος του ATM)
1979: Το ARPAnet έχει 200 κόμβους
Αρχές διαδικτύωσης των Cerf and Kahn:
  μινιμαλισμός, αυτονομία – δεν απαιτούνται εσωτερικές αλλαγές για τη διασύνδεση δικτύων
  μοντέλο υπηρεσίας βέλτιστης προσπάθειας (best effort)
  δρομολογητές χωρίς μνήμη κατάστασης (stateless routers)
  αποκεντρωμένος (decentralized) έλεγχος
ορίζουν την παρούσα αρχιτεκτονική του Διαδικτύου
1972-1980: διαδικτύωση και ιδιοταγή δίκτυα
Notes: 74

## Slide 75: Ιστορία Διαδικτύου
1-75
1983: ανάπτυξη TCP/IP
1982: ορισμός του πρωτοκόλλου smtp για e-mail
1983: ορισμός του DNS για τη μετάφραση ονομάτων σε διευθύνσεις IP
1985: ορισμός πρωτοκόλλου ftp
1988: έλεγχος συμφόρησης στο TCP
νέα εθνικά δίκτυα: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100,000 hosts συνδεδεμένοι σε συνομοσπονδία δικτύων
1980-1990: νέα πρωτόκολλα, εξάπλωση δικτύων
Notes: 75

## Slide 76: Ιστορία Διαδικτύου
1-76
Αρχή δεκαετίας 1990: παύει να υπάρχει το ARPAnet
1991: Η NSF άρει τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση του NSFnet για εμπορικούς σκοπούς (παύση 1995)
Αρχές δεκαετίας 1990: Web
  υπερκείμενο (hypertext) [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, έπειτα Netscape
  τέλη δεκαετίας 1990: εμπορευματοποίηση του Web
Τέλη δεκαετίας 1990 – αρχές 2000:
περισσότερες εφαρμογές: instant messaging, P2P file sharing
ασφάλεια δικτύου στο προσκήνιο
50 εκατομμύρια hosts, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια χρηστές
οι ζεύξεις του κορμού του Διαδικτύου μεταδίδουν με ρυθμούς της τάξης των Gbps
1990, 2000’s: εμπορευματοποίηση, το Web, νέες εφαρμογές
Notes: 76

## Slide 77
2005-σήμερα
δισεκατομμύρια τερματικά
  Smartphones και tablets
Επιθετική εξάπλωση της ευρυζωνικής πρόσβασης
Αυξανόμενη παρουσία ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης
Ανάδειξη των κοινωνικών δικτύων:
  Facebook: σύντομα ένα δισεκατομμύριο χρήστες
Παροχείς υπηρεσιών(Google, Microsoft) δημιουργούν τα δικά τους δίκτυα
  παρακάμπτουν το Διαδίκτυο, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε αναζήτηση, email, κλπ.
e-commerce, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις τρέχουν τις υπηρεσίες τους στο “σύννεφο”
Ιστορία του Διαδικτύου
1-77
Notes: 77

## Slide 78: Τέλος Ενότητας

## Slide 79: Άδεια Χρήσης

## Slide 80: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Μεράκος Λάζαρος 2015. «Δίκτυα Επικοινωνιών Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή». Έκδοση: 1.01. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://opencourses.uoa.gr/courses/DI19

## Slide 81: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.