## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών Ι
Ενότητα 5: Επίπεδο Ζεύξης:
Ζεύξεις, Δίκτυα Πρόσβασης,
Δίκτυα Τοπικής Περιοχής
Διδάσκων: Λάζαρος Μεράκος
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Slide 2: Δίκτυα Επικοινωνιών Ι Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) μαθήματος:
ΘΕ1: Εισαγωγή
(Κεφ. 1 του βιβλίου)
ΘΕ2: Επίπεδο Εφαρμογής
(Κεφ. 2 του βιβλίου)
ΘΕ3: Επίπεδο Μεταφοράς
(Κεφ. 3 του βιβλίου)
ΘΕ4: Επίπεδο Δικτύου
(Κεφ. 4 του βιβλίου)
ΘΕ5: Επίπεδο Ζεύξης: Ζεύξεις, Δίκτυα Πρόσβασης, Δίκτυα Τοπικής Περιοχής
(Κεφ. 5 του βιβλίου)
Οι περισσότερες από τις διαφάνειες αυτής της ενότητας αποτελούν προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά των διαφανειών που συνοδεύουν το βιβλίο Computer Networking : A Top-Down Approach, J.F Kurose and K.W. Ross, 6/E, Addison-Wesley.
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Προσαρμογή και επιμέλεια της απόδοσης των πρωτότυπων διαφανειών στα ελληνικά :
Λάζαρος Μεράκος
Συνιστώμενο Βιβλίο:
Computer Networking: A Top-Down Approach, by Kurose & Ross,
Addison-Wesley
Ελληνική Μετάφραση:
Εκδόσεις : Μ. Γκιούρδας

## Slide 3: Επίπεδο Ζεύξης
Οι στόχοι μας:
Κατανόηση των αρχών που διέπουν τις υπηρεσίες του επιπέδου ζεύξης:
  Ανίχνευση, διόρθωση σφαλμάτων
  Κοινή χρήση ενός καναλιού (ευρυ-)εκπομπής: πολλαπλή πρόσβαση
  Διευθυνσιοδότηση επιπέδου ζεύξης
  Δίκτυα τοπικής περιοχής: Ethernet, VLANs
Γνωριμία με τις τεχνολογίες επιπέδου ζεύξης

## Slide 4: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3 Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας αίτησης web

## Slide 5: Επίπεδο ζεύξης: Εισαγωγή
Ορολογία:
οι υπολογιστές και οι δρομολογητές είναι κόμβοι (nodes)
τα κανάλια επικοινωνίας που ενώνουν γειτονικούς κόμβους κατά μήκος της διαδρομής επικοινωνίας είναι ζεύξεις (links)
  ενσύρματες ζεύξεις
  ασύρματες ζεύξεις
  LANs
το πακέτο επιπέδου 2 ονομάζεται πλαίσιο (frame), ενθυλακώνει datagram
το επίπεδο ζεύξης δεδομένων έχει την ευθύνη μεταφοράς των datagrams από έναν κόμβο σε φυσικά γειτονικό κόμβο πάνω από μία ζεύξη
global ISP

## Slide 6: Επίπεδο ζεύξης: πλαίσιο
Το datagram μεταφέρεται από διαφορετικά πρωτόκολλα επιπέδου ζεύξης σε διαφορετικές ζεύξεις:
  π.χ., Ethernet στην πρώτη ζεύξη, frame relay σε ενδιάμεσες ζεύξεις, 802.11 στην τελευταία ζεύξη
Κάθε πρωτόκολλο ζεύξης παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες
  π.χ., ενδέχεται να παρέχει ή να μην παρέχει απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων (remote data transmission - rdt) πάνω από τη ζεύξη
Αναλογία με μεταφορές
Ταξίδι από το Πρίνστον στη Λωζάνη
  Ταξί: Πρίνστον ως JFK
  Αεροπλάνο: JFK ως Γενεύη
  Τρένο: Γενεύη ως Λωζάνη
Τουρίστας = datagram
Τμήμα μεταφοράς = ζεύξη επικοινωνίας
Τρόπος μεταφοράς = πρωτόκολλο επιπέδου ζεύξης
Ταξιδιωτικός πράκτορας = αλγόριθμος δρομολόγησης

## Slide 7: Υπηρεσίες επιπέδου ζεύξης
Πλαισίωση, πρόσβαση στη ζεύξη:
  ενθυλακώνει το datagram σε πλαίσιο, προσθέτοντας κεφαλίδα, ουρά
  πρόσβαση στο κανάλι στην περίπτωση κοινόχρηστου μέσου
  χρησιμοποιούνται “MAC” (medium access control) διευθύνσεις στις κεφαλίδες των πλαισίων για την αναγνώριση πηγής, προορισμού
    διαφορετικές από τις διευθύνσεις IP !
Αξιόπιστη παράδοση μεταξύ γειτονικών κόμβων
  μάθαμε ήδη πώς γίνεται (Κεφάλαιο 3)!
  σπάνια χρησιμοποιείται σε ζεύξεις με χαμηλό ρυθμό σφαλμάτων bit (ίνες, κάποια συνεστραμμένα ζεύγη)
  ασύρματες ζεύξεις: υψηλοί ρυθμοί σφαλμάτων
    Ε: γιατί αξιοπιστία και σε επίπεδο ζεύξης και από άκρο σε άκρο;
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 8: Υπηρεσίες επιπέδου ζεύξης
Έλεγχος ροής:
  ρύθμιση ρυθμού μεταξύ γειτονικών κόμβων αποστολής και λήψης
Ανίχνευση σφαλμάτων :
  σφάλματα που προκαλούνται από εξασθένιση του σήματος, θόρυβο
  ο δεκτής ανιχνεύει την ύπαρξη σφαλμάτων:
    ειδοποιεί τον αποστολέα για αναμετάδοση ή απορρίπτει το πλαίσιο
Διόρθωση σφαλμάτων:
  ο δέκτης αναγνωρίζει και διορθώνει σφάλματα bit χωρίς να καταφεύγει στην αναμετάδοση
Ημι-αμφίδρομη (Half-duplex) και αμφίδρομη (Full-duplex)
  με half duplex, οι κόμβοι και στα δυο άκρα της ζεύξης μπορούν να μεταδώσουν, αλλά όχι ταυτόχρονα
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 9: Πού υλοποιείται το επίπεδο ζεύξης;
σε κάθε υπολογιστή
σε «προσαρμογέα» δικτύου (δηλ. κάρτα δικτύου (network interface card - NIC)) ή σε chip
  κάρτα Ethernet, κάρτα 802.11, Ethernet chipset
  υλοποιεί τη ζεύξη, φυσικό επίπεδο
συνδέεται στο δίαυλο συστήματος του υπολογιστή
συνδυασμός hardware, software, firmware
controller
physical
transmission
cpu
memory
host
bus
(e.g., PCI)
network adapter
card
application
transport
network
link
link
physical

## Slide 10: Προσαρμογείς που επικοινωνούν
πλευρά αποστολής:
  ενθυλακώνει το datagram σε πλαίσιο (frame)
  προσθέτει bits ελέγχου σφάλματος, αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων (rdt), ελέγχου ροής, κ.τ.λ.
πλευρά λήψης
  ελέγχει για σφάλματα, rdt, έλεγχος ροής, κ.τ.λ.
  εξάγει το datagram, το παραδίδει στο ανώτερο επίπεδο στην πλευρά λήψης
controller
controller
sending host
receiving host
datagram
datagram
datagram
frame

## Slide 11: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3 Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας αίτησης web

## Slide 12: Ανίχνευση σφαλμάτων
EDC= Error Detection and Correction bits [bits ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων] (πλεονασμός)
D = τα δεδομένα που προστατεύονται από τον έλεγχο σφαλμάτων ενδέχεται να περιλαμβάνουν πεδία της κεφαλίδας
Η ανίχνευση σφαλμάτων δεν είναι 100% αξιόπιστη!
  το πρωτόκολλο μπορεί να «χάσει» μερικά σφάλματα, αλλά σπάνια
  μεγαλύτερο πεδίο EDC οδηγεί σε καλύτερη ανίχνευση και διόρθωση
otherwise
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 13: Έλεγχος Ισοτιμίας
Ισοτιμία μονού Bit:
Ανιχνεύει μονά σφάλματα bit
Δισδιάστατη Ισοτιμία Bit:
Ανιχνεύει και διορθώνει μονά σφάλματα bit
0
0
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 14: Άθροισμα ελέγχου (checksum) Διαδικτύου (επισκόπηση)
Αποστολέας:
Αντιμετώπισε το περιεχόμενο του segment σαν ακολουθία ακεραίων 16-bit
checksum: πρόσθεση (άθροισμα συμπληρώματος ως προς 1) του περιεχομένου του segment
Ο αποστολέας βάζει την τιμή του checksum στο πεδίο checksum του UDP
Δέκτης:
Υπολόγισε το checksum του λαμβανόμενου segment
Έλεγξε αν το υπολογισμένο checksum ισούται με την τιμή του πεδίου checksum:
  ΟΧΙ – ανιχνεύτηκε σφάλμα
  ΝΑΙ – δεν ανιχνεύτηκε σφάλμα.
  Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχουν λάθη;
Στόχος: ανίχνευση «σφαλμάτων» (π.χ., αλλοιωμένα bits) στο μεταδιδόμενο πακέτο (σημείωση: χρησιμοποιείται μόνο στο επίπεδο μεταφοράς)

## Slide 15: Κυκλικός Έλεγχος Πλεονασμού (Cyclic Redundancy Check)
περισσότερο ισχυρή κωδικοποίηση ανίχνευσης σφαλμάτων
αντιμετωπίζει τα bits δεδομένων, D, σαν δυαδικό αριθμό
επιλέγει μοτίβο r+1 bit (γεννήτρια (generator)), G
στόχος: επιλογή r CRC bits, R, έτσι ώστε
  το <D,R> να διαιρείται ακριβώς από το G (modulo 2)
  ο δέκτης γνωρίζει το G, διαιρεί το <D,R> με το G. Αν μη μηδενικό υπόλοιπο: ανιχνεύτηκε σφάλμα!
  Μπορεί να ανιχνεύσει όλες τις ριπές σφαλμάτων με λιγότερα από r+1 bits
Χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη (Ethernet, 802.11 WiFi, ATM)
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 16: Παράδειγμα CRC
θέλουμε:
  D.2r XOR R = nG
ισοδύναμα:
  D.2r = nG XOR R
ισοδύναμα:
αν διαιρέσουμε το D.2r με G, θέλουμε το υπόλοιπο R να ικανοποιεί τη σχέση:
R = υπόλοιπο[ ]
D.2r
G
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων
1001
101110000
1001
1
101
01011
000
1010
1001
110
000
1100
1001
1010
1001
011
D
G
r = 3
R

## Slide 17: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3 Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας web αίτησης

## Slide 18: Πρωτόκολλα και ζεύξεις πολλαπλής πρόσβασης
Δύο είδη “ζεύξεων”:
σημείο προς σημείο
  PPP για πρόσβαση dial-up
  σημείο προς σημείο ζεύξη μεταξύ μεταγωγού Ethernet και υπολογιστή
ευρυ-εκπομπής (broadcast) (καλώδιο ή μέσο κοινής χρήσης)
  παραδοσιακό Ethernet
  upstream HFC
  802.11 wireless LAN
shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)
shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)
shared RF
(satellite)
humans at a
cocktail party
(shared air, acoustical)
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 19: Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
μοναδικό broadcast κανάλι κοινής χρήσης
δύο ή περισσότερες ταυτόχρονες μεταδόσεις από τους κόμβους: παρεμβολές
  Σύγκρουση (collision) αν ο κόμβος λάβει δύο ή περισσότερα σήματα ταυτόχρονα
Πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης
κατανεμημένος αλγόριθμος που καθορίζει πώς οι κόμβοι μοιράζονται το κανάλι, π.χ., καθορίζει πότε ο κόμβος μπορεί να μεταδώσει
η επικοινωνία για την κοινή χρήση του καναλιού πρέπει να χρησιμοποιήσει το ίδιο το κανάλι!
  Δεν υπάρχει εκτός ζώνης (out-of-band) κανάλι για συντονισμό!
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 20: Ιδανικό πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης
Δίνεται: Κανάλι ευρυ-εκπομπής (broadcast) ρυθμού R
Ζητούμενο:
όταν ένας κόμβος θέλει να μεταδώσει μπορεί να στείλει με ρυθμό R.
όταν M κόμβοι θέλουν να μεταδώσουν, ο καθένας μπορεί να στείλει με μέσο ρυθμό R/M
πλήρως αποκεντρωμένο:
  χωρίς κάποιος ειδικός κόμβος να συντονίζει τις μεταδόσεις
  χωρίς συγχρονισμό ρολογιών, θυρίδων
απλό
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 21: Πρωτόκολλα MAC: μια ταξινόμηση
Τρεις ευρείες κατηγορίες:
διαμέριση καναλιού
  διαιρεί το κανάλι σε μικρότερα “κομμάτια” (χρονοθυρίδες, συχνότητα, κώδικες)
  εκχώρηση κομματιού σε κόμβο για αποκλειστική χρήση
τυχαία πρόσβαση
  το κανάλι δε διαιρείται, επιτρέπονται συγκρούσεις
  “ανάνηψη” από συγκρούσεις
εκ περιτροπής λειτουργία
  οι κόμβοι μεταδίδουν με τη σειρά, αλλά οι μεταδόσεις των κόμβων που έχουν να στείλουν περισσότερα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 22: Πρωτόκολλα MAC διαμέρισης καναλιού: TDMA
TDMA: πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης χρόνου (time division multiple access)
πρόσβαση στο κανάλι σε "γύρους"
κάθε σταθμός παίρνει θυρίδα σταθερού μήκους (μήκος = χρόνος μετάδοσης πακέτου) σε κάθε γύρο
θυρίδες που δεν χρησιμοποιούνται παραμένουν αδρανείς
παράδειγμα: 6 σταθμοί LAN, 1,3,4 έχουν πακέτα, θυρίδες 2,5,6 ανενεργές
1
3
4
1
3
4
6-slot
frame
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων
6-slot
frame

## Slide 23: Πρωτόκολλα MAC κατάτμησης καναλιού: FDMA
FDMA: πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας (frequency division multiple access)
το φάσμα του καναλιού διαιρείται σε ζώνες συχνοτήτων
σε κάθε σταθμό εκχωρείται μια σταθερή ζώνη συχνοτήτων
ο χρόνος μετάδοσης που δεν χρησιμοποιείται στις ζώνες συχνοτήτων παραμένει αδρανής
παράδειγμα: 6 σταθμοί LAN, 1,3,4 έχουν πακέτα, οι ζώνες συχνοτήτων 2,5,6 αδρανείς
frequency bands
time
FDM cable
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 24: Πρωτόκολλα τυχαίας πρόσβασης
Όταν ο κόμβος έχει πακέτο προς αποστολή
  μεταδίδει με τον πλήρη ρυθμό του καναλιού R.
  χωρίς a priori συντονισμό μεταξύ των κόμβων
Δύο ή περισσότεροι κόμβοι που μεταδίδουν  “σύγκρουση”
το πρωτόκολλο MAC τυχαίας πρόσβασης καθορίζει:
  πώς να ανιχνεύονται οι συγκρούσεις
  πώς να γίνεται η ανάνηψη από συγκρούσεις (π.χ., μέσω καθυστερημένων αναμεταδόσεων)
Παραδείγματα πρωτοκόλλων MAC τυχαίας πρόσβασης:
  Θυριδωτό ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 25: Θυριδωτό ALOHA (Slotted ALOHA)
Υποθέσεις:
όλα τα πλαίσια έχουν το ίδιο μέγεθος
ο χρόνος διαιρείται σε ίσου μεγέθους θυρίδες (χρόνος μετάδοσης 1 πλαισίου)
οι κόμβοι ξεκινούν να μεταδίδουν πλαίσια μόνο στην αρχή των θυρίδων
οι κόμβοι είναι συγχρονισμένοι
αν 2 ή περισσότεροι κόμβοι μεταδώσουν σε μια θυρίδα, όλοι οι κόμβοι ανιχνεύουν τη σύγκρουση
Λειτουργία:
όταν ο κόμβος έχει νέο πλαίσιο το μεταδίδει στην επόμενη θυρίδα
  αν όχι σύγκρουση: ο κόμβος μπορεί να στείλει νέο πλαίσιο στην επόμενη θυρίδα
  αν σύγκρουση: ο κόμβος αναμεταδίδει το πλαίσιο σε κάθε επόμενη θυρίδα με πιθανότητα p μέχρι την επιτυχία

## Slide 26: Θυριδωτό ALOHA
Πλεονεκτήματα
αν μόνο ένας κόμβος είναι ενεργός μπορεί να μεταδίδει διαρκώς στον πλήρη ρυθμό του καναλιού
σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένο: μόνο οι θυρίδες στους κόμβους χρειάζεται να είναι συγχρονισμένες
απλό
Μειονεκτήματα
συγκρούσεις, χάνονται θυρίδες
αδρανείς θυρίδες
οι κόμβοι ενδέχεται να μπορούν να ανιχνεύσουν σύγκρουση σε λιγότερο από το χρόνο μετάδοσης ενός πακέτου
συγχρονισμός ρολογιού

## Slide 27: Αποδοτικότητα του θυριδωτού Aloha
Υπόθεση: N κόμβοι με πολλά πλαίσια προς αποστολή, ο καθένας μεταδίδει σε μια θυρίδα με πιθανότητα p
πιθανότητα ένας συγκεκριμένος κόμβος να επιτύχει σε μια θυρίδα = p(1-p)N-1
πιθανότητα κάποιος κόμβος να επιτύχει = Np(1-p)N-1
Μέγιστη αποδοτικότητα: βρες το p* που μεγιστοποιεί το Np(1-p)N-1
Για πολλούς κόμβους, το όριο του Np*(1-p*)N-1 καθώς το Ν πάει στο άπειρο, δίνει μέγιστη αποδοτικότητα = 1/e = 0.37
Αποδοτικότητα : ποσοστό επιτυχημένων θυρίδων σε βάθος χρόνου (πολλοί κόμβοι, όλοι με πολλά πλαίσια προς αποστολή)
Στην καλύτερη περίπτωση:
το κανάλι χρησιμοποιείται
για ωφέλιμες μεταδόσεις το 37% του χρόνου!
!

## Slide 28: Απλό (χωρίς θυρίδες) ALOHA
AΛΟΗΑ χωρίς θυρίδες: απλούστερο, χωρίς συγχρονισμό
όταν το πλαίσιο φτάνει για πρώτη φορά
  μετάδωσε αμέσως
η πιθανότητα σύγκρουσης αυξάνει:
  το πλαίσιο που στέλνεται στο t0 συγκρούεται με άλλα πλαίσια που στέλνονται στο [t0-1,t0+1]
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 29: Αποδοτικότητα του απλού Aloha
P(επιτυχία από συγκεκριμένο κόμβο) = P(ο κόμβος μεταδίδει) 
P(κανένας άλλος κόμβος δεν μεταδίδει στο [t0-1,t0] 
P(κανένας άλλος κόμβος δεν μεταδίδει στο [t0, t0+1]
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
… διαλέγοντας το βέλτιστο p και αφήνοντας N -> άπειρο ...
= 1/(2e) = 0.18
Ακόμα χειρότερα από το θυριδωτό!
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 30: Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος (CSMA - Carrier Sense Multiple Access)
CSMA: άκου πριν μεταδώσεις:
Αν το κανάλι ανιχνευτεί ανενεργό, μετάδωσε ολόκληρο το πλαίσιο
Αν το κανάλι ανιχνευτεί απασχολημένο, ανάβαλε τη μετάδοση
Ανθρώπινη αναλογία: μη διακόπτεις τους άλλους!
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 31: Συγκρούσεις στο CSMA
και πάλι μπορεί να εμφανιστούν συγκρούσεις:
λόγω της καθυστέρησης διάδοσης, δύο κόμβοι μπορεί να μην άκουσαν ο ένας τη μετάδοση του άλλου
σύγκρουση:
χάνεται ολόκληρος ο χρόνος μετάδοσης του πακέτου
Θέσεις των κόμβων A, B, C, D
είναι εμφανής ο ρόλος της απόστασης και της καθυστέρησης διάδοσης στον καθορισμό της πιθανότητας σύγκρουσης

## Slide 32: CSMA/CD (Ανίχνευση Σύγκρουσης)
CSMA/CD: ανίχνευση φέροντος, αναβολή μετάδοσης (όπως στο CSMA)
  οι συγκρούσεις ανιχνεύονται γρήγορα
  οι μεταδόσεις που συγκρούονται διακόπτονται, μειώνοντας το χαμένο χρόνο του καναλιού
ανίχνευση σύγκρουσης:
  εύκολη στα ενσύρματα LANs: μέτρηση ισχύος σήματος, σύγκριση μεταδιδόμενων, λαμβανόμενων σημάτων
  δύσκολη στα ασύρματα LANs: η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος «καλύπτεται» από την ισχύ της τοπικής μετάδοσης
ανθρώπινη αναλογία: ο ευγενικός συνομιλητής
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 33: CSMA/CD ανίχνευση σύγκρουσης

## Slide 34: Ethernet CSMA/CD αλγόριθμος
Η κάρτα διεπαφής δικτύου (Network Interface Card – NIC) λαμβάνει το datagram από το επίπεδο δικτύου και δημιουργεί το πλαίσιο (frame)
Αν η NIC αισθανθεί το κανάλι αδρανές, αρχίζει τη μετάδοση του πλαισίου. Αν το αισθανθεί κατειλημμένο, περιμένει μέχρι να γίνει αδρανές και τότε μεταδίδει
Αν η NIC μεταδώσει όλο το πλαίσιο χωρίς να εντοπίσει άλλη μετάδοση, τότε έχει τελειώσει με το πλαίσιο!
Αν η NIC εντοπίσει άλλη μετάδοση ενώ μεταδίδει, διακόπτει και στέλνει ένα jam σήμα
5. Αφού διακόψει, η NIC εισάγει δυαδική (εκθετική) οπισθοχώρηση:
  μετά τη m-οστή σύγκρουση, η NIC επιλέγει ένα τυχαίο Κ στο διάστημα {0,1,2,…,2m-1}. Περιμένει για Κ*512 bit χρόνους και επιστρέφει στο Βήμα 2
  μεγαλύτερο διάστημα οπισθοχώρησης με περισσότερες συγκρούσεις

## Slide 35: Ρυθμαπόδοση CSMA/CD
tprop = μέγιστη καθυστέρηση διάδοσης μεταξύ 2 κόμβων στο LAN
ttrans = χρόνος για τη μετάδοση του πλαισίου μέγιστου μεγέθους
ρυθμαπόδοση πάει στο 1
  όσο το tprop πάει στο 0
  όσο το ttrans πάει στο άπειρο
καλύτερη απόδοση από το ALOHA: και απλό, φθηνό, αποκεντρωμένο!

## Slide 36: Πρωτόκολλα MAC λειτουργίας εκ περιτροπής
Πρωτόκολλα MAC με διαμέριση του καναλιού:
  μοιράζουν το κανάλι αποτελεσματικά και δίκαια σε υψηλό φορτίο
  αναποτελεσματικά σε χαμηλό φορτίο: καθυστέρηση στην πρόσβαση στο κανάλι, εκχώρηση 1/N-οστού του εύρους ζώνης ακόμη και αν ένας μόνο ενεργός κόμβος!
Πρωτόκολλα MAC τυχαίας πρόσβασης
  αποτελεσματικά για χαμηλό φορτίο: ένας κόμβος μόνος του μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως το κανάλι
  υψηλό φορτίο: overhead συγκρούσεων
Πρωτόκολλα λειτουργίας εκ περιτροπής
  αναζητώντας τα καλύτερα από τους δυο κόσμους!
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 37: Πρωτόκολλα MAC λειτουργίας εκ περιτροπής
Σταθμοσκόπηση:
ο master κόμβος “προσκαλεί” τους κόμβους slaves να μεταδώσουν με τη σειρά
συνήθως χρησιμοποιείται με “χαζές” slave συσκευές
προβληματισμοί:
  overhead σταθμοσκόπησης
  καθυστέρηση
  μοναδικό σημείο αποτυχίας (master)
master
slaves
poll
data
data
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 38: Πρωτόκολλα MAC λειτουργίας εκ περιτροπής
Μεταβίβασης σκυτάλης:
σκυτάλη (token) ελέγχου που μεταβιβάζεται από τον έναν κόμβο στον επόμενο σειριακά
πλαίσιο σκυτάλης
προβληματισμοί:
  overhead σκυτάλης
  καθυστέρηση
  μοναδικό σημείο αποτυχίας (σκυτάλη)
T
data
(δεν έχει
πακέτα
να στείλει)
T
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 39: Δίκτυο καλωδιακής πρόσβασης
cable headend
CMTS
ISP
cable modem
termination system
cable
modem
splitter
…
…
Internet frames,TV channels, control transmitted
downstream at different frequencies
upstream Internet frames, TV control, transmitted
upstream at different frequencies in time slots
πολλαπλά (broadcast) κανάλια κατερχόμενης ζεύξης 40 Mbps
  ένα μόνο CMTS εκπέμπει στα κανάλια
πολλαπλά κανάλια ανερχόμενης ζεύξης 30 Mbps
  πολλαπλής πρόσβασης: όλοι οι χρήστες ανταγωνίζονται για συγκεκριμένες χρονοθυρίδες του ανερχόμενου καναλιού (άλλες έχουν ανατεθεί)

## Slide 40: Δίκτυο καλωδιακής πρόσβασης
MAP frame for
Interval [t1, t2]
Residences with cable modems
Downstream channel i
Upstream channel j
t1
t2
Assigned minislots containing cable modem
upstream data frames
Minislots containing
minislots request frames
cable headend
CMTS
DOCSIS: data over cable service interface spec
FDM σε ανερχόμενης, κατερχόμενης ζεύξης κανάλια συχνότητας
TDM ανερχόμενης ζεύξης: κάποιες θυρίδες ανατίθενται, για κάποιες υπάρχει ανταγωνισμός
  MAP πλαίσιο κατερχόμενης ζεύξης: αναθέτει θυρίδες ανερχόμενης ζεύξης
  αίτηση για ανερχόμενες θυρίδες (και δεδομένα) μεταδίδεται με τυχαία πρόσβαση (δυαδική οπισθοχώρηση) σε επιλεγμένες θυρίδες

## Slide 41: Σύνοψη πρωτοκόλλων MAC
Διαμέριση καναλιού, μέσω χρόνου, συχνότητας, ή κώδικα
  Διαίρεση χρόνου, διαίρεση συχνότητας
Τυχαία πρόσβαση (δυναμικό),
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  Ανίχνευση φέροντος: εύκολη σε ορισμένες τεχνολογίες (ενσύρματες), δύσκολη σε άλλες (ασύρματη)
  CSMA/CD χρησιμοποιείται στο Ethernet
  CSMA/CA χρησιμοποιείται στο 802.11
Λειτουργία εκ περιτροπής
  Σταθμοσκόπηση από κεντρικό σταθμό, μεταβίβαση σκυτάλης
  Bluetooth, FDDI, Token Ring
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 42: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας web αίτησης

## Slide 43: Διευθύνσεις MAC και ARP
Διευθύνσεις IP 32-bit:
  διεύθυνση επιπέδου δικτύου για τη διεπαφή
  χρησιμοποιείται για προώθηση επιπέδου 3 (επίπεδο δικτύου)
Διεύθυνση MAC (ή LAN ή φυσική ή Ethernet) :
  Λειτουργία: χρησιμοποιείται “τοπικά” για να πάει το πλαίσιο από τη μια διεπαφή σε μια άλλη φυσικά συνδεδεμένη διεπαφή (ίδιο δίκτυο, υπό την έννοια της IP διευθυνσιοδότησης)
  48 bit διεύθυνση MAC (για τα περισσότερα LANs) αποθηκευμένη στη ROM του προσαρμογέα (NIC ROM)
  π.χ.: 1A-2F-BB-76-09-AD
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων
δεκαεξαδικός (βάση 16) συμβολισμός
(κάθε “νούμερο” αντιπροσωπεύει 4 bits)

## Slide 44: Διευθύνσεις LAN
Κάθε προσαρμογέας (adapter) του LAN έχει μοναδική διεύθυνση LAN
Broadcast address =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= adapter
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(wired or
wireless)
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 45: LAN διευθύνσεις (συν.)
το IEEE διαχειρίζεται την εκχώρηση MAC διευθύνσεων
ένας κατασκευαστής αγοράζει τμήμα του χώρου των MAC διευθύνσεων (για να διασφαλιστεί μοναδικότητα)
Aναλογία:
(a) διεύθυνση MAC: όπως ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης
(b) διεύθυνση IP: όπως η ταχυδρομική διεύθυνση
επίπεδη διεύθυνση MAC ➜ φορητότητα
  μπορεί να μετακινηθεί η κάρτα LAN από το ένα LAN στο άλλο
η ιεραρχική IP διεύθυνση δεν είναι φορητή
  εξαρτάται από το δίκτυο IP στον οποίο ο κόμβος είναι συνδεδεμένος
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 46: ARP: Address Resolution Protocol (Πρωτόκολλο διευθέτησης διευθύνσεων)
Κάθε IP κόμβος (υπολογιστής, δρομολογητής) στο LAN έχει πίνακα ARP
πίνακας ARP: αντιστοίχιση διευθύνσεων IP/MAC για κάποιους κόμβους του LAN
< διεύθυνση IP, διεύθυνση MAC, TTL>
  TTL (Time To Live - διάρκεια ζωής): χρόνος μετά τον οποίο η αντιστοίχιση διευθύνσεων θα έχει «ξεχαστεί» (τυπικά 20 λεπτά)
Ερώτηση: πώς να βρούμε τη MAC
διεύθυνση μιας διεπαφής
γνωρίζοντας την IP διεύθυνση της;
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 47: Πρωτόκολλο ARP: ίδιο LAN (δίκτυο)
Ο A θέλει να στείλει datagram στον B
  η διεύθυνση MAC του B δεν είναι στον πίνακα ARP του A.
Ο A ευρυεκπέμπει πακέτο ARP ερωτήματος, που περιέχει τη διεύθυνση IP του B
  dest MAC address = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  Όλοι οι κόμβοι στο LAN λαμβάνουν το ερώτημα ARP
Ο B λαμβάνει το πακέτο ARP, απαντά στον Α με τη δική του (του B) διεύθυνση MAC
  Το πλαίσιο στέλνεται στη διεύθυνση MAC του Α (unicast)
Ο A αποθηκεύει (caches) το ζεύγος διευθύνσεων IP-σε-MAC στον πίνακα ARP μέχρι η πληροφορία να παλιώσει (λήξη χρόνου)
  soft state: η πληροφορία διαγράφεται (όταν υπάρχει λήξη χρόνου) εκτός αν ανανεωθεί
Το ARP είναι “plug-and-play”:
  Οι κόμβοι δημιουργούν τους πίνακες ARP τους χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή του δικτύου

## Slide 48: Διευθυνσιοδότηση: δρομολόγηση σε άλλο LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
Διέλευση: στείλε το datagram από τον A στο B μέσω του R
εστίασε στη διευθυνσιοδότηση – στο IP (datagram) και MAC επίπεδο (frame – πλαίσιο)
υποθέτοντας πως ο A γνωρίζει τη διεύθυνση IP του Β
υποθέτοντας πως ο Α γνωρίζει την IP διεύθυνση του δρομολογητή πρώτου άλματος, R (πώς;)
υποθέτοντας πως ο Α γνωρίζει τη MAC διεύθυνση του R (πώς;)
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 49: Διευθυνσιοδότηση: δρομολόγηση σε άλλο LAN
O A δημιουργεί datagram με πηγή A, και προορισμό B
Ο A δημιουργεί πλαίσιο επιπέδου ζεύξης με τη διεύθυνση MAC του R σαν προορισμό, το πλαίσιο περιέχει το IP datagram από A προς B
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 50: Διευθυνσιοδότηση: δρομολόγηση σε άλλο LAN
το πλαίσιο στέλνεται από το Α στον R
το πλαίσιο λαμβάνεται στον R, αφαιρείται το datagram, διαβιβάζεται στο IP
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 51: Διευθυνσιοδότηση: δρομολόγηση σε άλλο LAN
Ο R προωθεί το datagram με IP πηγή Α, προορισμό Β
Ο R δημιουργεί πλαίσιο επιπέδου ζεύξης με τη MAC διεύθυνση του Β ως προορισμό, το πλαίσιο περιέχει το IP datagram από το Α προς το Β
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

## Slide 52: Διευθυνσιοδότηση: δρομολόγηση σε άλλο LAN
Ο R προωθεί το datagram με IP πηγή Α, προορισμό Β
Ο R δημιουργεί πλαίσιο επιπέδου ζεύξης με τη MAC διεύθυνση του Β ως προορισμό, το πλαίσιο περιέχει το IP datagram από το Α προς το Β
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy

## Slide 53: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας αίτησης web

## Slide 54: Ethernet
“κυρίαρχη” τεχνολογία ενσύρματων LAN :
Φθηνή ($10 για NIC)
Πρώτη ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία LAN
Απλούστερο, φθηνότερο από LANs σκυτάλης και ATM
Άντεξε την κούρσα των ταχυτήτων: 10 Mbps – 10 Gbps
Σκαρίφημα του Ethernet του Metcalfe
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 55: Ethernet: φυσική τοπολογία
Τοπολογία διαύλου: ήταν δημοφιλής μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90
  Όλοι οι κόμβοι στο ίδιο πεδίο συγκρούσεων (collision domain) (μπορεί να συγκρουστούν μεταξύ τους)
Τοπολογία αστέρα: επικρατεί σήμερρα
  ενεργός μεταγωγέας (switch) στο κέντρο
  Κάθε “ακτίνα” τρέχει ένα (ξεχωριστό) πρωτόκολλο Ethernet (οι κόμβοι δεν συγκρούονται μεταξύ τους)
switch
bus: coaxial cable
star
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 56: Δομή του πλαισίου Ethernet
Ο προσαρμογέας αποστολής ενθυλακώνει το IP datagram (ή άλλο πακέτο πρωτοκόλλου επιπέδου δικτύου) σε πλαίσιο Ethernet
Πρόθεμα (Preamble):
7 bytes με μοτίβο 10101010 ακολουθούμενα από ένα byte με μοτίβο 10101011
Χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό των ρυθμών ρολογιού του δέκτη και του πομπού
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 57: Δομή πλαισίου Ethernet (περισσότερα)
Διευθύνσεις: 6 bytes MAC διευθύνσεις πηγής, προορισμού
  Αν ο προσαρμογέας λάβει πλαίσιο με διεύθυνση προορισμού που ταιριάζει με τη δική του ή με τη broadcast διεύθυνση (π.χ. πακέτο ARP), μεταβιβάζει τα δεδομένα του πλαισίου στο πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου
  διαφορετικά, ο προσαρμογέας απορρίπτει το πλαίσιο
Τύπος: δείχνει το υψηλότερου επιπέδου πρωτόκολλο, κυρίως ΙP, άλλα υποστηρίζονται και άλλα (όπως Novell IPX και AppleTalk)
CRC: κυκλικός έλεγχος πλεονασμού στο δεκτή
  αν ανιχνευτεί λάθος το πλαίσιο απορρίπτεται
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 58: Ethernet:Αναξιόπιστη, ασυνδεσμική υπηρεσία
Ασυνδεσμική (connectionless) : χωρίς χειραψία μεταξύ των προσαρμογέων αποστολής και λήψης.
Αναξιόπιστη: ο προσαρμογέας λήψης δε στέλνει επιβεβαιώσεις (acks) ή αρνητικές επιβεβαιώσεις (nacks) στον αποστέλλοντα προσαρμογέα
  τα δεδομένα των πλαισίων που απορρίφθηκαν ανακτώνται μόνο αν ο αρχικός αποστολέας χρησιμοποιήσει αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων σε υψηλότερο επίπεδο (π.χ. TCP), αλλιώς χάνονται
Πρωτόκολλο MAC του Ethernet: μη θυριδωτό CSMA/CD με δυαδική οπισθοχώρηση
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 59: Πρότυπα Ethernet 802.3: επίπεδο ζεύξης και φυσικό επίπεδο
πολλά διαφορετικά πρότυπα Ethernet
  κοινό πρωτόκολλο MAC και μορφή πλαισίου
  διαφορετικές ταχύτητες: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10Gbps
  διαφορετικά μέσα φυσικού επιπέδου: ίνα, καλώδιο
application
transport
network
link
physical
MAC protocol
and frame format
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
Φυσικό επίπεδο:
οπτική ίνα
Φυσικό επίπεδο: χαλκός
(συνεστραμμένο ζεύγος)
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 60: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας web αίτησης

## Slide 61: Μεταγωγέας Ethernet
Συσκευή επιπέδου ζεύξης: αναλαμβάνει ενεργό ρόλο
  αποθηκεύει, προωθεί πλαίσια Ethernet
  εξετάζει τη διεύθυνση MAC των εισερχόμενων πλαισίων, επιλεκτικά προωθεί πλαίσια σε μία ή περισσότερες εξερχόμενες ζεύξεις όταν το πλαίσιο πρέπει να προωθηθεί, χρησιμοποιεί CSMA/CD για πρόσβαση
διαφανής
  οι υπολογιστές δε γνωρίζουν την παρουσία του μεταγωγέα
plug-and-play, μαθαίνει από μόνος του
  ο μεταγωγέας δε χρειάζεται να διαμορφωθεί
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 62: Μεταγωγέας: επιτρέπει πολλαπλές ταυτόχρονες μεταδόσεις
Οι υπολογιστές έχουν αποκλειστικές, απευθείας συνδέσεις με τον μεταγωγέα
Οι μεταγωγείς ενταμιεύουν πακέτα
Το πρωτόκολλο Ethernet χρησιμοποιείται σε κάθε εισερχόμενη ζεύξη (σε αμφίδρομη λειτουργία, δεν υπάρχουν συγκρούσεις)
  Κάθε ζεύξη είναι από μόνη της collision domain
Μεταγωγή: A-προς-A’ και B-προς-B’ ταυτόχρονα, χωρίς συγκρούσεις
A
A’
B
B’
C
C’
Μεταγωγέας με έξι διεπαφές
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 63: Πίνακας Προώθησης Μεταγωγέα
Ε: πώς γνωρίζει ο μεταγωγέας ότι ο A’ είναι προσβάσιμος μέσω της διεπαφής 4, ο B’ είναι προσβάσιμος μέσω της διεπαφής 5;
A: κάθε μεταγωγέας έχει ένα πίνακα μεταγωγής (switch table), κάθε καταχώριση:
  (διεύθυνση MAC του υπολογιστή, διεπαφή για πρόσβαση στον υπολογιστή, χρονοσφραγίδα)
  μοιάζει με ένα πίνακα δρομολόγησης!
Ε: πώς δημιουργούνται, διατηρούνται οι καταχωρίσεις στον πίνακα του μεταγωγέα;
  κάτι σαν πρωτόκολλο δρομολόγησης;
A
A’
B
B’
C
C’
switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 64: Μεταγωγέας: Αυτοεκμάθηση
Ο μεταγωγέας μαθαίνει ποιοί υπολογιστές είναι προσβάσιμοι μέσω ποιών διεπαφών
  όταν λαμβάνεται το πλαίσιο, ο μεταγωγέας “μαθαίνει” τη θέση του αποστολέα: εισερχόμενο τμήμα (segment) LAN
  καταγράφει το ζεύγος αποστολέας/θέση στον πίνακα μεταγωγέα
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
Switch table
(αρχικά άδειος)
A
1
60
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 65: Μεταγωγέας: φιλτράρισμα/προώθηση πλαισίων
Όταν λαμβάνεται πλαίσιο στον μεταγωγέα:
1. Κατάγραψε εισερχόμενη ζεύξη, MAC διεύθυνση υπολογιστή-αποστολέα
2. Διάταξε τον πίνακα μεταγωγής βάσει της διεύθυνσης MAC προορισμού
3. if βρεθεί καταχώριση για τον προορισμό then {
if ο προορισμός στο τμήμα από το οποίο έφτασε το πλαίσιο then απόρριψε το πλαίσιο
else προώθησε το πλαίσιο στη διεπαφή που υποδεικνύεται από την καταχώριση
}
else flood
προώθηση σε όλες τις διεπαφές εκτός από αυτή
από την οποία έφτασε το πλαίσιο
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 66: Αυτοεκμάθηση, προώθηση: παράδειγμα
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
Πίνακας μεταγωγέα
(αρχικά άδειος)
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
Άγνωστη θέση προορισμού πλαισίου Α’: flood
A’ A
Η θέση του προορισμού Α είναι γνωστή:
A’
4
60
επιλεκτική αποστολή σε μόνο μία ζεύξη
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 67: Διασυνδέοντας μεταγωγείς
Οι μεταγωγείς μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους
A
B
Ε: κατά την αποστολή από A προς G – πώς γνωρίζει ο S1 ότι πρέπει να προωθήσει πλαίσιο που προορίζεται για τον F μέσω των S4 και S3;
A: αυτοεκμάθηση! (λειτουργεί ακριβώς όπως και στην περίπτωση ενός μόνο μεταγωγέα!)
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 68: Παράδειγμα αυτοεκμάθησης με πολλούς μεταγωγείς
Υποθέστε ότι ο C στέλνει πλαίσιο στον I, ο I απαντά στον C
Ε: Δείξτε τους πίνακες μεταγωγέα και την προώθηση πακέτων στους S1, S2, S3, S4
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
1
2
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 69: Ιδρυματικό δίκτυο
to external
network
router
IP subnet
mail server
web server

## Slide 70: Μεταγωγείς έναντι Δρομολογητών
και οι δυο είναι συσκευές με αποθήκευση και προώθηση
(store-and-forward)
  δρομολογητές: συσκευές επιπέδου δικτύου (εξετάζουν τις κεφαλίδες επιπέδου δικτύου)
  μεταγωγείς: είναι συσκευές επιπέδου ζεύξης (εξετάζουν τις κεφαλίδες επιπέδου ζεύξης)
και οι δύο έχουν πίνακες προώθησης
  δρομολογητές: υπολογίζουν τους πίνακες χρησιμοποιώντας αλγόριθμους δρομολόγησης, IP διευθύνσεις
  μεταγωγείς: μαθαίνουν τον πίνακα προώθησης χρησιμοποιώντας flooding, μάθηση, MAC διευθύνσεις
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
link
physical
switch
application
transport
network
link
physical
frame
frame
datagram
datagram
datagram
frame

## Slide 71: VLANs: κίνητρο
Computer
Science
Electrical
Engineering
Computer
Engineering
θεωρήστε:
ένας CS χρήστης μετακινεί το γραφείο του στο ΕΕ, αλλά θέλει να συνδέεται στον μεταγωγέα του CS
ένα broadcast domain:
  όλη η broadcast κίνηση επιπέδου 2 (ARP, DHCP, άγνωστη θέση MAC διεύθυνσης προορισμού) πρέπει να περάσει όλο το LAN
  θέματα ασφάλειας/ιδιωτικότητας, αποτελεσματικότητας

## Slide 72: VLANs
Virtual Local
Area Network
μεταγωγείς που υποστηρίζουν VLAN μπορούν να ρυθμιστούν να ορίζουν πολλαπλά εικονικά LAN πάνω από μία φυσική υποδομή LAN
βάσει θύρας (port-based) VLAN: ομαδοποιούνται οι θύρες του μεταγωγέα (από λογισμικό διαχείρισης μεταγωγέα) έτσι ώστε ένας μόνο φυσικός μεταγωγέας……
1
8
9
16
10
2
7
…
15
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
… να λειτουργεί ως πολλαπλοί εικονικοί μεταγωγείς

## Slide 73: Βάσει θύρας (port-based) VLAN
απομόνωση κίνησης: πλαίσια από/προς τις θύρες 1-8 μπορούν να προσεγγίσουν μόνο τις θύρες 1-8
  μπορεί επίσης να ορίσει VLAN με βάση τις MAC διευθύνσεις των τερματικών σημείων, αντί για τις θύρες του μεταγωγέα
δυναμική ιδιότητα μέλους: θύρες μπορούν να ανατεθούν δυναμικά μεταξύ των VLANs
προώθηση μεταξύ των VLANs: γίνεται μέσω δρομολόγησης (όπως με ξεχωριστούς μεταγωγείς)
  στην πράξη οι κατασκευαστές πουλάνε μεταγωγείς συνδυασμένους με δρομολογητές
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
router

## Slide 74: VLANs που εκτείνονται σε πολλαπλούς μεταγωγείς
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1
trunk θύρα: μεταφέρει πλαίσια μεταξύ VLANs που ορίζονται σε πολλαπλούς φυσικούς μεταγωγείς
  πλαίσια που προωθούνται εντός των VLAN μεταξύ των μεταγωγέων δεν μπορεί να είναι σκέτα 802.1 πλαίσια (πρέπει να μεταφέρουν VLAN ID πληροφορίες)
  802.1q πρωτόκολλο προσθέτει/αφαιρεί επιπλέον πεδία κεφαλίδας για πλαίσια που προωθούνται μεταξύ trunk θυρών

## Slide 75: Μορφή 802.1Q VLAN πλαισίου
type
2-byte Tag Protocol Identifier
(value: 81-00)
Tag Control Information (12 bit VLAN ID field,
3 bit priority field like IP TOS)
Recomputed
CRC
802.1 frame
802.1Q frame
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
preamble
dest.
address
source
address
preamble
data (payload)
CRC
type

## Slide 76: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας web αίτησης

## Slide 77: Multiprotocol label switching (MPLS) (Μεταγωγή ετικέτας πολλαπλών πρωτοκόλλων)
Αρχικός στόχος: υψηλής ταχύτητας IP προώθηση χρησιμοποιώντας ετικέτα σταθερού μεγέθους (αντί της διεύθυνσης IP)
  γρήγορη αναζήτηση χρησιμοποιώντας σταθερού μεγέθους αναγνωριστικό (αντί του ταιριάσματος βραχύτερου προθέματος)
  Δανείζεται ιδέες από την προσέγγιση των εικονικών κυκλωμάτων (VC)
  Αλλά το ΙΡ datagram διατηρεί την ΙΡ διεύθυνση!
PPP or Ethernet
header
IP header
remainder of link-layer frame
MPLS header
label
Exp
S
TTL
20
3
1
5
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 78: Δρομολογητές που υποστηρίζουν το MPLS
δηλ. δρομολογητές που επιτελούν μεταγωγή βασιζόμενοι στις ετικέτες
προωθούν τα πακέτα στις εξερχόμενες διεπαφές με βάση μόνο την τιμή της ετικέτας (δεν κοιτάζει την IP διεύθυνση)
  o πίνακας προώθησης του MPLS διαφορετικός από τον IP πίνακα προώθησης
ευελιξία: οι αποφάσεις προώθησης του MPLS μπορεί να διαφέρουν από αυτές του IP
  χρησιμοποιεί διευθύνσεις προορισμού και πηγής για να δρομολογήσει ροές στον ίδιο προορισμό διαφορετικά (διαχείριση κίνησης)
  επαναδρομολογεί ροές γρήγορα αν η ζεύξη αποτύχει: προ-υπολογισμένες εφεδρικές διαδρομές (χρήσιμο για VoIP)
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι - 5: Επίπεδο ζεύξης δεδομένων

## Slide 79: MPLS έναντι IP διαδρομών
R2
D
R3
R5
A
R6
R4
IP δρομολόγηση: διαδρομή προς προορισμό καθορίζεται μόνο από τη διεύθυνση προορισμού
IP router

## Slide 80: MPLS έναντι IP διαδρομών
D
R3
R4
R5
A
R6
ο δρομολογητής εισόδου(R4) μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές MPLS διαδρομές προς το Α βασισμένος, π.χ., στη διεύθυνση πηγής
IP δρομολόγηση: διαδρομή προς προορισμό καθορίζεται μόνο από τη διεύθυνση προορισμού
MPLS δρομολόγηση: διαδρομή προς προορισμό μπορεί να καθορίζεται από τη διεύθυνση πηγής και προορισμού
  γρήγορη επαναδρομολόγηση: προ-υπολογισμένες εφεδρικές διαδρομές για την περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης

## Slide 81: MPLS σηματοδότηση
μετατρέπει τα OSPF, IS-IS ,κατάστασης ζεύξης (link-state) flooding πρωτόκολλα ώστε να μεταφέρουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από την MPLS δρομολόγηση
  π.χ., εύρος ζώνης ζεύξης, ποσότητα “κλεισμένου” εύρους ζώνης ζεύξης
Ο MPLS δρομολογητής εισόδου χρησιμοποιεί το RSVP-TE πρωτόκολλο σηματοδότησης για να στήσει MPLS προώθηση σε δρομολογητές κατερχόμενης ζεύξης
D
R4
R5
A
R6
modified
link state
flooding
RSVP-TE

## Slide 82: Πίνακες προώθησης του MPLS
R1
R2
D
R3
R4
R5
0
1
0
0
A
R6
in out out
label label dest interface
6 - A 0
in out out
label label dest interface
10 6 A 1
12 9 D 0
in out out
label label dest interface
10 A 0
12 D 0
1
in out out
label label dest interface
8 6 A 0
0
8 A 1

## Slide 83: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας web αίτησης

## Slide 84: Δίκτυα κέντρων δεδομένων
10δες με 100δες χιλιάδες υπολογιστών, συχνά στενά συνδεδεμένων, σε κοντινή απόσταση
  e-business (π.χ. Amazon)
  servers περιεχομένου (π.χ. YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
  μηχανές αναζήτησης, εξόρυξη δεδομένων (π.χ. Google)
προκλήσεις:
  πολλαπλές εφαρμογές, κάθε μία εξυπηρετεί τεράστιο αριθμό πελατών
  διαχείριση/εξισορρόπηση φόρτου, αποφυγή επεξεργασίας, δικτύωση, συμφόρηση δεδομένων
Inside a 40-ft Microsoft container,
Chicago data center

## Slide 85: Δίκτυα κέντρων δεδομένων
Server racks
TOR switches
Tier-1 switches
Tier-2 switches
Load
balancer
B
A
C
Border router
Access router
Internet
εξισορροπητής φόρτου: δρομολόγηση επιπέδου εφαρμογής
λαμβάνει εξωτερικές αιτήσεις πελατών
κατευθύνει το φόρτο στο data center
επιστρέφει αποτελέσματα στον εξωτερικό πελάτη (κρύβοντας τα εσωτερικά του data center από τον πελάτη)

## Slide 86: Δίκτυα κέντρων δεδομένων
Server racks
TOR switches
Tier-1 switches
Tier-2 switches
1
2
3
4
5
6
7
8
πλούσια διασύνδεση μεταξύ μεταγωγέων, racks:
  αυξημένη απόδοση μεταξύ racks (δυνατότητα πολλαπλών διαδρομών δρομολόγησης)
  αυξημένη αξιοπιστία μέσω πλεονασμού

## Slide 87: Επίπεδο ζεύξης
5.1 Εισαγωγή και υπηρεσίες
5.2 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
5.3Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
5.4 LANs
  Διευθυνσιοδότηση, ARP
  Ethernet
  Μεταγωγείς (switches)
  VLANs
5.5 Εικονικές Ζεύξεις: MPLS
5.6 Δικτύωση κέντρων δεδομένων
5.7 Η “ζωή” μιας web αίτησης

## Slide 88: Σύνθεση: μία ημέρα στη ζωή μιας αίτησης web
το ταξίδι προς τα κάτω της στοίβας πρωτοκόλλων ολοκληρώθηκε!
  εφαρμογή, μεταφορά, δίκτυο, ζεύξη
ενώνοντάς-τα-όλα-μαζί: σύνθεση!
  στόχος: αναγνώρισε, ξαναδές, κατανόησε τα πρωτόκολλα (όλων των επιπέδων) που συμμετέχουν σε ένα φαινομενικά απλό σενάριο:
  αίτηση σελίδας www
  σενάριο: φοιτητής συνδέει laptop στο δίκτυο του πανεπιστημίου, αιτείται/λαμβάνει το www.google.com

## Slide 89: Μία ημέρα στη ζωή μιας αίτησης web: σενάριο
Comcast network
68.80.0.0/13
Google’s network
64.233.160.0/19
64.233.169.105
web server
school network
68.80.2.0/24
web page
browser
DNS server

## Slide 90: Μία ημέρα στη ζωή… σύνδεση στο Internet
συνδέοντας το laptop χρειάζεται να πάρει δική του IP δ/νση, δ/νση δρομολογητή πρώτου άλματος, δ/νση DNS server: χρησιμοποίησε DHCP
Η DHCP αίτηση ενθυλακώνεται στο UDP, ενθυλακώνεται στο IP, ενθυλακώνεται στο 802.3 Ethernet
Broadcast Ethernet πλαίσιο (προορισμός: FFFFFFFFFFFF) στο LAN, λαμβάνεται από τον δρομολογητή που τρέχει τον DHCP server
Το Ethernet απoθυλακώνεται σε IP, το οποίο απoθυλακώνεται σε UDP, το οποίο απoθυλακώνεται σε DHCP
router
(runs DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 91: Μία ημέρα στη ζωή … σύνδεση στο Internet
router
(runs DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
Ο DHCP server διαμορφώνει το DHCP ACK που περιέχει την IP δ/νση του πελάτη, τη δ/νση του δρομολογητή πρώτου άλματος για τον πελάτη, όνομα & δ/νση του DNS server
ενθυλάκωση στον DHCP server, το πλαίσιο προωθείται (εκμάθηση μεταγωγέα) μέσω του LAN, αποπολύπλεξη στον πελάτη
DHCP πελάτης λαμβάνει την DHCP ACK απάντηση
Ο πελάτης τώρα έχει IP διεύθυνση, γνωρίζει όνομα & διεύθυνση του DNS server, IP διεύθυνση του δρομολογητή πρώτου άλματος

## Slide 92: Μία ημέρα στη ζωή... ARP (πριν το DNS, πριν το HTTP)
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
Eth
Phy
ARP
ARP
ARP reply
ARP query
προτού σταλεί η HTTP αίτηση, χρειάζεται η IP διεύθυνση του www.google.com: DNS
Δημιουργείται ένα DNS ερώτημα, ενθυλακώνεται σε UDP, έπειτα σε IP και τέλος σε Ethernet. Για να σταλεί το πλαίσιο στον δρομολογητή, χρειάζεται τη διεύθυνση MAC της διεπαφής του δρομολογητή: ARP
Το broadcast ARP ερώτημα, λαμβάνεται από τον δρομολογητή, ο οποίος απαντάει με ARP απάντηση δίνοντας τη MAC διεύθυνση της διεπαφής του δρομολογητή
Ο πελάτης πλέον γνωρίζει τη MAC διεύθυνση του δρομολογητή πρώτου άλματος, οπότε μπορεί πλέον να στείλει το πλαίσιο που περιέχει το DNS ερώτημα

## Slide 93: Μία ημέρα στη ζωή… χρησιμοποιώντας το DNS
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
Το IP datagram που περιέχει το DNS ερώτημα προωθείται μέσω του μεταγωγέα του LAN από τον πελάτη στο δρομολογητή πρώτου άλματος
Το IP datagram προωθείται από το δίκτυο του πανεπιστημίου στο εμπορικό δίκτυο, δρομολογείται (οι πίνακες δημιουργούνται από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης RIP, OSPF, IS-IS και/ή BGP) στο DNS
αποπολυπλέκεται στον DNS server
Ο DNS server απαντάει στον πελάτη με την IP διεύθυνση του www.google.com

## Slide 94: Μία ημέρα στη ζωή… το HTTP χρειάζεται μια TCP σύνδεση
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
64.233.169.105
web server
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
για να σταλεί την HTTP αίτηση, ο πελάτης πρώτα ανοίγει την TCP υποδοχή (socket) στον web server
το TCP SYN τμήμα (βήμα 1 στην τριμερή χειραψία) δρομολογείται μεταξύ των τομέων στο web server
Ο web server αποκρίνεται με ένα TCP SYN ACK (βήμα 2 στην τριμερή χειραψία)
εγκαθίδρυση TCP σύνδεσης

## Slide 95: Μία ημέρα στη ζωή… HTTP αίτηση/απόκριση
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
64.233.169.105
web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
Η ιστοσελίδα τελικά (!!!) εμφανίζεται
Η HTTP αίτηση στέλνεται στο TCP socket
Το IP datagram που περιέχει την HTTP αίτηση δρομολογείται στο www.google.com
Ο web server αποκρίνεται με HTTP απόκριση (περιέχει την ιστοσελίδα)
Το IP datagram που περιέχει την HTTP απόκριση δρομολογείται πίσω στον πελάτη

## Slide 96: Επίπεδο Ζεύξης: Σύνοψη
Αρχές που διέπουν τις υπηρεσίες του επιπέδου ζεύξης δεδομένων:
  Ανίχνευση, διόρθωση σφαλμάτων
  Κοινή χρήση ενός καναλιού ευρυεκπομπής: πολλαπλή πρόσβαση
  Διευθυνσιοδότηση επιπέδου ζεύξης
Πραγμάτωση και υλοποίηση των διάφορων τεχνολογιών επιπέδου ζεύξης
  Ethernet
  LANS μεταγωγής, VLANs
  Εικονικοποιημένα δίκτυα ως επίπεδο ζεύξης: MPLS
Σύνθεση: μια ημέρα στη ζωή μιας αίτησης web

## Slide 97: Επίλογος
το ταξίδι προς τα κάτω της στοίβας πρωτοκόλλων ολοκληρώθηκε (εκτός του φυσικού επιπέδου)
καλή κατανόηση των αρχών δικτύωσης, θέλουμε λίγη ….εξάσκηση
… θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εδώ… αλλά υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα που δεν έχουμε καλύψει ακόμη!
  ασύρματα δίκτυα
  ασφάλεια
  πολυμέσα
  διαχείριση δικτύου
  ...η συνέχεια στα ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ !

## Slide 98: Τέλος Ενότητας

## Slide 99: Άδεια Χρήσης

## Slide 100: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Μεράκος Λάζαρος 2015. «Δίκτυα Επικοινωνιών Ι. Ενότητα 5: Επίπεδο Ζεύξης: Ζεύξεις, Δίκτυα Πρόσβασης, Δίκτυα Τοπικής Περιοχής». Έκδοση: 1.01. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://opencourses.uoa.gr/courses/DI19

## Slide 101: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.