## Slide 1: Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Εισαγωγή
Αγγελική Αραπογιάννη
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Μέρος Α:
Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωμένων
Κυκλωμάτων
Μέρος Β:
Στοιχεία Ηλεκτρονικής Σχεδίασης VLSI
Κυκλωμάτων

## Slide 3: Ορισμοί
Ηλεκτρονική: Το τμήμα της επιστήμης και της βιομηχανίας, που ασχολείται με τη μελέτη και την επεξεργασία των ηλεκτρονικών συσκευών και των αρχών λειτουργίας τους.
Μικροηλεκτρονική: Ο κλάδος της ηλεκτρονικής που ασχολείται με τη μελέτη και την επεξεργασία ενός ποιοτικά νέου τύπου ηλεκτρονικών συσκευών, των ολοκληρωμένων μικροκυκλωμάτων και των αρχών της χρήσης τους.
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα : Το σύνολο πολλών συνιστωσών (τρανζίστορ, διόδων, πυκνωτών, αντιστάσεων κλπ.) συνδεδεμένων μεταξύ τους, πραγματοποιημένων κατά τη διάρκεια ενός ενιαίου τεχνολογικού κύκλου (δηλ. ταυτόχρονα) πάνω στο ίδιο υπόστρωμα και οι οποίες (συνιστώσες) εκτελούν μια καθορισμένη λειτουργία μετασχηματισμού της πληροφορίας.
Ολοκληρωμένα Στοιχεία ≠ Διακριτές Συνιστώσες

## Slide 4: Ιστορική Αναδρομή
Τρίοδος λυχνία (τέτροδος , πέντοδος)
Διπολικό τρανζίστορ επαφής (1948)(Shockley,Bardeen,Brattain-Bell)
FET (Lilienfeld 1926), MOSFET (Kang, Atalla, 1959)
Ανακάλυψη επιπεδικής δομής διπολικού τρανζίστορ (Hoerni, Fairc1958)
Κατασκευή πρώτου εμπορικού ολοκληρωμένου κυκλώματος (Texas Instr. 1960)
Ψηφιακά λογικά κυκλώματα
Κυκλώματα της οικογένειας TLL (transistor-transistor logic)
Τελεστικός Ενισχυτής
Ολοκληρωμένα κυκλώματα MOS - Διακριτά MOSFET – Διπολικά ολοκληρωμένα κυκλώματα.

## Slide 5: Ο πρώτος Υπολογιστής
The Babbage Difference Engine (1832)
25.000 parts
Cost: £ 17,470

## Slide 6: ENIAC – Ο πρώτος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (1946)

## Slide 7: Το πρώτο τρανζίστορ
Bell Labs, 1948

## Slide 8: Το πρώτο Ολοκληρωμένο Κύκλωμα
Bipolar logic
1960’s
ECL 3-input Gate
Motorola 1966

## Slide 9: Intel 4004 Micro-Processor
1971
1000 transistors
1 MHz operation
Notes: http://engineeringhistory.tumblr.com/post/47713155591/intel-4004-the-first-microprocessor-on-the

## Slide 10: Intel Pentium (IV) microprocessor
Notes: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Intel_Pentium_OverDrive_die.JPG
Του/της Pauli Rautakorpi (Έργο αυτού που το ανεβάζει) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], μέσω των Wikimedia Commons

## Slide 11: Intel® Multi-Core Processor

## Slide 12: Κατάταξη των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ως προς τη λειτουργική πολυπλοκότητα:
  Βαθμός Ολοκλήρωσης: Αριθμός των στοιχείων (συνήθως τρανζίστορ) που περιέχονται μέσα σε ένα τσιπ. Συχνά χρησιμοποιούμε τον συμβατικό τελεστή k=logN, όπου N ο βαθμός ολοκλήρωσης.
    k<1 SSI
    1<k<2  MSI
    2<k<3LSI
    3<k VLSI
    Σήμερα: VLSI k>5-8
Ως προς τη στάθμη της τεχνολογίας:
  Πυκνότητα Στοιχείων : Ο αριθμός των στοιχείων (συνήθως τρανζίστορς) ανά μονάδα επιφάνειας του τσιπ. Αυτό το μέγεθος, φτάνει σήμερα τα 500 έως 1000 στοιχεία ανά τετραγωνικό χιλιοστό.

## Slide 13: Υπόστρωμα και ψηφίδα
A die fabricated with other dice on the silicon wafer
Enlarged
Side (cross-section) view
Top (layout) view
Wafer diameter is typically 100 to 300 mm
CMOS integrated circuits are fabricated on and in silicon wafer. Shown are 51,100,150 and 200 mm diameter wafers.

## Slide 14: Διαστάσεις και απόδοση παραγωγής (yield)
Effect of die size on yield

## Slide 15: Παράγοντες Αξιοποίησης Κυκλωμάτων
Όγκος
Μάζα
Κόστος
Κατανάλωση
Αξιοπιστία

## Slide 16: Ο νόμος του Moore
Το 1965, ο Gordon Moore παρατήρησε ότι ο αριθμός των τρανζίστορ στα ολοκληρωμένα κυκλώματα διπλασιαζόταν κάθε 18 με 24 μήνες.
Έκανε την πρόβλεψη ότι η τεχνολογία των ημιαγωγών θα διπλασιάζει τις επιδόσεις της κάθε 18 μήνες.

## Slide 17: Moore’s Law
Electronics, April 19, 1965.

## Slide 18: Εξέλιξη της πολυπλοκότητας

## Slide 19: Αριθμός Τρανζίστορ
1,000,000
100,000
10,000
1,000
10
100
1
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
8086
80286
i386
i486
Pentium®
Pentium® Pro
K
1 Billion Transistors
Source: Intel
Projected
Pentium® II
Pentium® III

## Slide 20: Ο Νόμος του Moore στους Μικροεπεξεργαστές
4004
8008
8080
8085
8086
286
386
486
Pentium® proc
P6
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
1970
1980
1990
2000
2010
Year
Transistors (MT)
2X growth in 1.96 years!

## Slide 21: Frequency
Year
P6
Pentium ® proc
486
386
286
8086
8085
8080
8008
4004
0.1
1
10
100
1000
10000
1970
1980
1990
2000
2010
Frequency (Mhz)
Doubles every 2 years
Courtesy, Intel
Lead Microprocessors frequency doubles every 2 years

## Slide 22: Επιλογή του Βαθμού Ολοκλήρωσης
Η επιλογή κατάλληλου βαθμού ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις οικονομικές ιδιομορφίες της κάθε εφαρμογής.
LSI:χρήση σε μήτρες μνημών , υπολογιστές τσέπης , ψηφιακά ρολόγια.
VLSI:χρήση για την κατασκευή RAM και μητρών εικόνας για τηλεόραση.

## Slide 23: Σημερινή εικόνα της Μικροηλεκτρονικής
Ανάπτυξη υπομικρονικής
φωτολιθογραφίας
Νέα σχέδια κυκλωμάτων
με αποτέλεσμα:
Ένα VLSI κύκλωμα κατέχει σήμερα όση επιφάνεια κατείχε παλιότερα ένα LSI.
Αύξηση πυκνότητας στοιχείων
και
Αύξηση πολυπλοκότητας των
κυκλωμάτων

## Slide 24: Επίπεδα Σχεδίασης
n+
n+
S
G
D
+
DEVICE
CIRCUIT
GATE
MODULE
SYSTEM

## Slide 25: Σημερινή εικόνα της Μικροηλεκτρονικής
Αντιμετώπιση προβλημάτων πολυπλοκότητας και ιδιομορφίας μέσω της τεχνικής Ο.Κ. custom & semicustom.
Ανάπτυξη τεχνολογίας υβριδικών κυκλωμάτων με σημαντικές εφαρμογές, όπως αυτή των υβριδικών κυκλωμάτων παχέων υμενίων για την κατασκευή των διασυνδέσεων μεταξύ τσιπ LSI και VLSI μέσα σε πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα.

## Slide 26: Σημερινή εικόνα της Μικροηλεκτρονικής
Σημαντική επίδραση της μικροηλεκτρονικής :
Μείωση όγκου και βάρους εξαιτίας της συρρίκνωσης των διατάξεων που χρειάζονται για να εκτελεστούν οι ηλεκτρονικές λειτουργίες
Μείωση της κατανάλωσης ισχύος
και
Αύξηση της αξιοπιστίας

## Slide 27: Κατάταξη των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ολοκληρωμένα
Κυκλώματα
Ενεργό
Υπόστρωμα
Αδρανές
Υπόστρωμα
Συμβιβαστά
Με
παχιά
υμένια
Με
λεπτά
υμένια
Si
GaAs
Διπολικά
MOSFET
Διπολικά
MESFET
Συνδιασμός
BICMOS
Αναλογικά
I2L
ECL
TTL
CMOS
PMOS
NMOS

## Slide 28: Αντίσταση Φύλλου

## Slide 29: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (1 από 2)
Τα παρακάτω χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τα Ο.Κ. από τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές διατάξεις
Πραγματοποιεί με ανεξάρτητο τρόπο μόνο του μια καθορισμένη λειτουργία, χωρίς να είναι αναγκαία η συνεργασία με άλλες συνιστώσες.
Η αύξηση της λειτουργικής πολυπλοκότητάς τους δεν ακολουθείται από υποβάθμιση μιας οποιασδήποτε από τις κύριες παραμέτρους (πιστότητα, κόστος κ.τλ.)

## Slide 30: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (2 από 2)
Υπάρχει προτίμηση στα ενεργά σε σχέση με τα παθητικά στοιχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που μετράει στα Ο.Κ. είναι το κόστος του τελειωμένου τσιπ και όχι του κάθε στοιχείου. Έτσι ενδιαφερόμαστε να τοποθετήσουμε στο ίδιο τσιπ όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία ελάχιστης επιφάνειας. Όμως, τα ενεργά στοιχεία χαρακτηρίζονται από την ελάχιστη επιφάνεια και όχι τα παθητικά.
Τα γειτονικά στοιχεία δεν απέχουν μεταξύ τους πάνω 50 με 100μm με αποτέλεσμα οι παράμετροι των γειτονικών στοιχείων να είναι συσχετισμένες.

## Slide 31: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Υβριδικών Κυκλωμάτων
Υψηλές τιμές αντιστάσεων και των πυκνωτών
Μεγάλη ακρίβεια των αντιστάσεων
Δυνατότητα διόρθωσης των ονομαστικών τιμών των αντιστάσεων πριν από το τέλος του τεχνολογικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται σημαντικά η διασπορά των τιμών των αντιστάσεων.
Γενικά πρόκειται για πιο ευέλικτο τύπο Ο.Κ. σε χαμηλή τιμή, εύκολο να σχεδιαστεί και καλά προσαρμοσμένο στη λύση εξειδικευμένων προβλημάτων.

## Slide 32: Τέλος Ενότητας

## Slide 33: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 34: Σημειώματα

## Slide 35: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 36: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2014. «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Εισαγωγή.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI31/.

## Slide 37: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 38: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 39: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1 από 3)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνα 1: By Science Museum London / Science and Society Picture Library CC BY-SA 2.0 [ (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Babbages_Difference_Engine_No_1%2C_1824-1832._%289660573845%29.jpg>
Εικόνα 2: By Unidentified U.S. Army photographer (Image from [2]) [Public domain], via Wikimedia Commons<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Classic_shot_of_the_ENIAC.jpg>
Εικόνα 3: By Anasalialmalla (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/First_transistor.gif

## Slide 40: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2 από 3)
Εικόνα 5: Retrieved from slideshow: Trends and Challenges in VLSI Technology Scaling by G. Baccarani, University of Bolognia(slide 10) at: http://www.slideshare.net/nanonsrc/baccarani-060629
Εικόνα 6:Του/της Pauli Rautakorpi (Έργο αυτού που το ανεβάζει) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], μέσω των Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Intel_Pentium_OverDrive_die.JPG
Εικόνα 7:Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) [Attribution], via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/AMD_Phenom_die.png
Εικόνα 8: By Inductiveload (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons From: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Silicon_wafer.jpg

## Slide 41: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (3 από 3)
Εικόνα 9: See page for author [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons. From: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Wafer_2_Zoll_bis_8_Zoll_2.jpg
Εικόνα 10: By Wafer_die's_yield_model_(10-20-40mm).PNG: Shigeru23 derivative work: Cepheiden (Wafer_die's_yield_model_(10-20-40mm).PNG) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons. From: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Wafer_die%27s_yield_model_%2810-20-40mm%29_-_Version_2_-_EN.png
Εικόνα 11: Retrieved from slideshow: Low power vlsi design ppt by Dr R.Nakkeeran (slide 6) at: https://image.slidesharecdn.com/lowpowervlsidesignbook-140426055029-phpapp02/95/low-power-vlsi-design-ppt-6-638.jpg?cb=1398509474