## Slide 1: Ηλεκτρονική
Ενότητα 4: Διπολικά Τρανζίστορ (BJT)
Αγγελική Αραπογιάννη
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Περιεχόμενα ενότητας
Δομή και λειτουργία του τρανζίστορ npn (και pnp).
Ρεύμα Βάσης, Εκπομπού, Συλλέκτη.
Περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ: ενεργός περιοχή, κόρος, αποκοπή.
Παραδείγματα εντοπισμού του σημείου λειτουργίας-ηρεμίας του τρανζίστορ.
Οι χαρακτηριστικές I-V κοινού εκπομπού και κοινής βάσης του τρανζίστορ.
Συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος (το β).
Φαινόμενο Early.

## Slide 3: Το τρανζίστορ npn (1/2)
Σχηματική παράσταση του τρανζίστορ npn

## Slide 4: Το τρανζίστορ npn (2/2)
Εγκάρσια τομή τρανζίστορ npn
Περιοχές λειτουργίας διπολικού τρανζίστορ
Περιοχή | EBJ | CBJ
Αποκοπή | Ανάστροφα | Ανάστροφα
Ενεργός | Ορθά | Ανάστροφα
Κόρος | Ορθά | Ορθά

## Slide 5: Το τρανζίστορ npn στην ενεργό περιοχή (1/2)
Η ορθή πόλωση της επαφής ΕΒ εγχέει ηλεκτρόνια από τον εκπομπό στη βάση.
Επειδή η περιοχή της βάσης είναι πολύ λεπτή, η πλειονότητα αυτών των ηλεκτρονίων διαχέεται προς την περιοχή απογύμνωσης της επαφής BC και κατόπιν σαρώνονται προς τον συλλέκτη από το ηλεκτρικό πεδίο της ανάστροφα πολωμένης επαφής BC.

## Slide 6: Το τρανζίστορ npn στην ενεργό περιοχή (2/2)
Ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα ηλεκτρόνια επανασυνδέονται με τις οπές στην περιοχή της βάσης.
Οπές εγχέονται από τη βάση στην περιοχή του εκπομπού, (4)<<(1).

## Slide 7: Κατανομή των φορέων μειονότητας
Ρεύμα στο οποίο επικρατούν τα ηλεκτρόνια από τον εκπομπό στη βάση λόγω της ορθής πόλωσης και βαθμίδα συγκέντρωσης των φορέων μειονότητας μέσα στη βάση.
  Η μερική επανασύνδεση προκαλεί καμπύλωση της συγκέντρωσης στην περιοχή της βάσης.

## Slide 8: Το ρεύμα διάχυσης μέσω της βάσης
Η διάχυση ηλεκτρονίων μέσω της βάσης καθορίζεται από την συγκέντρωσή τους στην επαφή EB:
To ρεύμα διάχυσης των ηλεκτρονίων μέσω της βάσης είναι:
Το ρεύμα συλλέκτη είναι:

## Slide 9: Το ρεύμα Συλλέκτη
Το ρεύμα συλλέκτη είναι:
όπου
To iC είναι ανεξάρτητο από το υCE.
Το ρεύμα συλλέκτη ελέγχεται από την τάση των δύο άλλων ακροδεκτών: πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από τάση.
Το ρεύμα κόρου ΙS είναι
  Αντιστρόφως ανάλογο προς το W και ανάλογο προς το ΑΕ.
  Εξαρτάται από τη θερμοκρασία, λόγω του παράγοντα ni2.

## Slide 10: Το ρεύμα Βάσης
Το ρεύμα της βάσης αποτελείται από δύο συνιστώσες: iB1 και iB2
το iB1 είναι εκθετική συνάρτηση του υBE, λόγω της ορθής πόλωσης της επαφής ΕΒ
Το iB2, που οφείλεται στις επανασυνδέσεις, είναι ανάλογο προς τον αριθμό των ηλεκτρονίων που εγχέονται από τον εκπομπό, ο οποίος είναι εκθετική συνάρτηση του υBE.

## Slide 11: Το βήτα (β)
Μπορούμε να συνδέσουμε το iC με το iB με την παρακάτω σχέση:
  Το β είναι σταθερό για κάθε τρανζίστορ
  Παίρνει τιμές μεταξύ 100 και 200 και ακόμη μεγαλύτερες
  Ονομάζεται ενίσχυση ρεύματος κοινού εκπομπού
  Συμβολίζεται επίσης με βF και hFE.

## Slide 12: Το ρεύμα Εκπομπού
Θεωρώντας το τρανζίστορ σαν ένα κόμβο, μπορούμε να γράψουμε:
Το α ονομάζεται ενίσχυση ρεύματος κοινής βάσης και είναι α<1 αλλά κοντά στο 1.

## Slide 13: Το τρανζίστορ pnp
Τα ρεύματα του τρανζίστορ pnp στην ενεργό περιοχή.

## Slide 14: Συμβολισμός και πόλωση των διπολικών τρανζίστορ

## Slide 15: Παράδειγμα 1 (1/2)
Δίνονται: β=100 και υBE=0,7V όταν iC=1mA
Να σχεδιαστεί το κύκλωμα έτσι ώστε IC=2mA και VC=5V.

## Slide 16: Παράδειγμα 1 (2/2)

## Slide 17: Υπολογισμός ρευμάτων και τάσεων

## Slide 18: Άσκηση 1
Αν VB=-1V και VE=-1,7V να υπολογιστούν τα: ΙΒ, ΙΕ, β, α, ΙC και VC.
Είναι το τρανζίστορ πολωμένο στην ενεργό περιοχή;

## Slide 19: Γραφική παράσταση των χαρακτηριστικών του τρανζίστορ
Η χαρακτηριστική ic-υBE του τρανζίστορ npn.
Οι χαρακτηριστικές iE-υBE και
iB-υBE έχουν την ίδια μορφή.
Επίδραση της θερμοκρασίας στην χαρακτηριστική ic-υBE του τρανζίστορ npn.

## Slide 20: Χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού
Το ρεύμα συλλέκτη δείχνει ανεξάρτητο της VCE στην ενεργό περιοχή.
Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το τρανζίστορ συμπεριφέρεται σαν ιδανική πηγή ρεύματος.

## Slide 21: Φαινόμενο Early
Φαινόμενο Early:
  Το ρεύμα συλλέκτη στην πράξη εξαρτάται ελαφρά από την VCE στην ενεργό περιοχή.
  Η τάση Early, VA, είναι χαρακτηριστικό του τρανζίστορ (50 ως 100).
  Μη μηδενική κλίση σημαίνει πεπερασμένη αντίσταση εξόδου, ro.
Για μικρές τιμές της VCE η επαφή συλλέκτη-βάσης πολώνεται ορθά και το τρανζίστορ μπαίνει στον κόρο.

## Slide 22: Χαρακτηριστικές κοινής βάσης
Καθώς η υCB γίνεται αρνητική, η επαφή συλλέκτη-βάσης πολώνεται ορθά και το τρανζίστορ εισέρχεται στον κόρο.
Η BVCBO είναι η τάση κατάρρευσης της επαφής συλλέκτη-βάσης και έχει μεγάλη τιμή.
Η κλίση των χαρακτηριστικών στην ενεργό περιοχή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των χαρακτηριστικών κοινού εκπομπού. Επομένως, η αντίσταση εξόδου κοινής βάσης είναι μεγαλύτερη.

## Slide 23: Χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού με παράμετρο το ΙΒ
Η τάση κατάρρευσης της επαφής συλλέκτη-εκπομπού BVCΕO έχει πολύ μικρότερη τιμή από την VCBO.
Στον κόρο η αντίσταση εξόδου έχει πολύ μικρή τιμή και το τρανζίστορ δρα ως «κλειστός διακόπτης».

## Slide 24: Η ενίσχυση ρεύματος β του τρανζίστορ
Το β εξαρτάται από το ρεύμα συλλέκτη και τη θερμοκρασία.
Η τιμή του β διαφέρει έντονα μεταξύ τρανζίστορ του ίδιου τύπου.

## Slide 25: Τέλος Ενότητας

## Slide 26: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 27: Σημειώματα

## Slide 28: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

## Slide 29: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2014. «Ηλεκτρονική. Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ (BJT)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI4/

## Slide 30: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 31: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.