## Slide 1: Ηλεκτρονική
Ενότητα 7: Βασικές τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ
Αγγελική Αραπογιάννη
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

## Slide 2: Περιεχόμενα ενότητας
Ενισχυτής κοινού εκπομπού, ενισχυτής κοινού εκπομπού με αντίσταση εκφυλισμού, ενισχυτής κοινής βάσης, ενισχυτής κοινού συλλέκτη.
Υπολογισμός των βασικών χαρακτηριστικών των παραπάνω τεσσάρων τοπολογιών: ενίσχυση τάσης, ενίσχυση ρεύματος, αντίσταση εισόδου, αντίσταση εξόδου.
Σύγκριση των επιδόσεων των τεσσάρων τοπολογιών μεταξύ τους.
Εφαρμογές-χρήσεις των τεσσάρων τύπων ενισχυτών σύμφωνα με τις επιδόσεις τους.

## Slide 3: Ενισχυτής κοινού Εκπομπού (1από2)
Πόλωση με δικτύωμα τεσσάρων αντιστάσεων.
Το AC σήμα εισόδου εισάγεται στη Βάση του τρανζίστορ μέσω ενός πυκνωτή σύζευξης.
Η AC έξοδος λαμβάνεται από τον Συλλέκτη.
Ο Εκπομπός είναι γειωμένος στο AC.
Η RI αντιπροσωπεύει την αντίσταση εξόδου της προηγούμενης βαθμίδας και η
R3 την αντίσταση εισόδου της επόμενης βαθμίδας.
Οι χωρητικότητες των πυκνωτών πρέπει να είναι μεγάλες, πράγμα που δεν είναι αποδεκτό στα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.

## Slide 4: Ενισχυτής κοινού Εκπομπού (2από2)

## Slide 5: Βασικά Χαρακτηριστικά Ενισχυτών: Ορισμοί
Απολαβή-Ενίσχυση Τάσης
Απολαβή-Ενίσχυση Ρεύματος
Αντίσταση Εισόδου
Αντίσταση Εξόδου

## Slide 6: DC ανάλυση – Υπολογισμός του σημείου λειτουργίας
Όλοι οι πυκνωτές του αρχικού κυκλώματος αντικαθίστανται από ανοιχτό κύκλωμα.
Το σημείο ηρεμίας Q μπορεί τώρα να υπολογιστεί με βάση την DC ανάλυση που έχουμε ήδη αναπτύξει.

## Slide 7: AC ανάλυση
Αντικαθιστούμε τους πυκνωτές από βραχυκύκλωμα και τα πηνία (αν υπάρχουν) από ανοιχτό κύκλωμα.
Αντικαθιστούμε όλες τις ανεξάρτητες πηγές DC τάσης από βραχυκύκλωμα και τις DC πηγές ρεύματος από ανοιχτό κύκλωμα.
Αντικαθιστούμε το τρανζίστορ από το ισοδύναμό του μικρού σήματος.
Αναλύουμε το γραμμικό ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος για να υπολογίσουμε τα χαρακτηριστικά του ενισχυτή: απολαβή τάσης, αντίσταση εισόδου, αντίσταση εξόδου κ.ά.

## Slide 8: Ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος

## Slide 9: Απολαβή τάσης
Απολαβή τάσης μεταξύ Βάσης και Συλλέκτη
Ολική Απολαβή τάσης

## Slide 10: Αντίσταση εισόδου
Αντίσταση εισόδου είναι η ολική αντίσταση που εμφανίζει ο ενισχυτής προς την πηγή του σήματος εισόδου.
x  ix (RB // r )
 R1 // R2 // r
 RB // r
 x
i
R
x
in
Για μεγάλη αντίσταση εισόδου απαιτείται RB>>, σε αντίθεση με τη συνθήκη που θέτει η ανάγκη σταθεροποίησης του σημείου ηρεμίας.

## Slide 11: Αντίσταση εξόδου
•Αντίσταση εξόδου είναι η ολική ισοδύναμη αντίσταση που βλέπουμε από το φόρτο προς την έξοδο του ενισχυτή.
•Για να βρούμε την Rout μηδενίζουμε το σήμα εισόδου και εφαρμόζουμε μία τάση δοκιμής στην έξοδο του ενισχυτή.

## Slide 12: Απολαβή ρεύματος
Απολαβή ρεύματος μεταξύ Βάσης και Συλλέκτη
Ολική απολαβή ρεύματος
Συμπερασματικά, ο ενισχυτής κοινού εκπομπού παρουσιάζει:
Μεγάλη απολαβή ρεύματος και τάσης.
Αρκετά μεγάλη αντίσταση εισόδου και εξόδου.
Εμφανίζει μόνο πρόβλημα στις υψηλές συχνότητες

## Slide 13: Παράδειγμα (1 από 2)
Να υπολογιστεί η απολαβή τάσης, η αντίσταση εισόδου και η αντίσταση εξόδου.
Δίνονται: β=65, VA=50V
Υποθέσεις: Λειτουργία στην ενεργό περιοχή, VBE=0.7V, συνθήκες λειτουργίας μικρού σήματος.
DC Ανάλυση
1)I B RE  5V
RB IB  VBE  ( β
IB  3.71A
IC  65IB  241A IE  66IB  245A
5V  RC IC VCE  IE RE  (5V )  0
VCE 3.67V
Πράγματι το κύκλωμα λειτουργεί στην ενεργό περιοχή.

## Slide 14: Παράδειγμα (2 από 2)
AC ανάλυση
Ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος.

## Slide 15: Άσκηση 1. (1 από 2)
Στο κύκλωμα του σχήματος η υsig είναι ημιτονικό σήμα μικρού πλάτους και μηδενικής μέσης τιμής.
α) Βρείτε την RE ώστε ΙΕ=1mA. β) Βρείτε την RC ώστε VC=+5V. γ) Για RL=5kΩ και ro=100kΩ σχεδιάστε το ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος του ενισχυτή και υπολογίστε την ολική ενίσχυση τάσης. Δίνεται β=100

## Slide 16: Άσκηση (2 από 2)

## Slide 17: Άσκηση 2
Στο κύκλωμα του σχήματος η υsig είναι ημιτονικό σήμα μικρού πλάτους και μηδενικής μέσης τιμής. Σχεδιάστε τον ενισχυτή αυτόν ώστε να λειτουργεί με Rsig=10kΩ RL=2kΩ, VCC=9V και να επιτυγχάνει ενίσχυση τάσης Αυ=-8. Χρησιμοποιείστε ΙΕ=2mA, VBB=1/3VCC και ρεύμα βάσης ίσο με το ένα δέκατο του ρεύματος του διαιρέτη τάσης. Δίνεται β=100 και VA=100V.

## Slide 18: Ενισχυτής κοινού Εκπομπού με αντίσταση εκφυλισμού
Η αντίσταση εκφυλισμού δημιουργεί στο κύκλωμα αρνητική ανασύζευξη.

## Slide 19: Απολαβή τάσης
Χρησιμοποιούμε το π-υβριδικό μοντέλο παραλείποντας την ro.
Λαμβάνοντας
Η αντίσταση RE μειώνει την απολαβή τάσης, αλλά την κάνει λιγότερο ευαίσθητη στις μεταβολές του gm (πιο σταθεροποιημένη).

## Slide 20: Αντίσταση εισόδου
Η αντίσταση RE αυξάνει την αντίσταση εισόδου του ενισχυτή.

## Slide 21: Αντίσταση εξόδου

## Slide 22: Αντίσταση εξόδου, αν λάβουμε υπόψη και την ro
Η αντίσταση RE αυξάνει την αντίσταση εξόδου του ενισχυτή.

## Slide 23: Απολαβή ρεύματος
Απολαβή ρεύματος μεταξύ Βάσης και Συλλέκτη
Ολική απολαβή ρεύματος

## Slide 24: Ενισχυτής κοινής Βάσης

## Slide 25: Απολαβή τάσης
Δεν έχουμε αναστροφή της τάσης εξόδου.
Το μέτρο της απολαβής είναι ίδιο με του ενισχυτή κοινού εκπομπού χωρίς αντίσταση RE.

## Slide 26: Αντίσταση εισόδου
Η αντίσταση εισόδου είναι μικρή, δεδομένου ότι το gm είναι μεγάλο.

## Slide 27: Ολική απολαβή τάσης
για R4>>RI
Για να επιτύχουμε μεγάλη απολαβή πρέπει η RI να είναι πολύ μικρή.

## Slide 28: Αντίσταση εξόδου
Παρατηρούμε ότι η αντίσταση εξόδου είναι η ίδια με του ενισχυτή κοινού εκπομπού με αντίσταση εκφυλισμού.
Μεγάλη αντίσταση εξόδου.

## Slide 29: Απολαβή ρεύματος
Απολαβή ρεύματος μεταξύ Εκπομπού
και Συλλέκτη
Ολική απολαβή ρεύματος
Συμπερασματικά, ο ενισχυτής κοινής βάσης χρησιμοποιείται ως απομονωτής ρεύματος, ο οποίος δέχεται ρεύμα σε χαμηλή αντίσταση εισόδου (re) και παρέχει στον συλλέκτη περίπου το ίδιο ρεύμα σε πολύ υψηλή αντίσταση εξόδου (ιδανική πηγή ρεύματος).
Ο ενισχυτής κοινής βάσης πλεονεκτεί στις υψηλές συχνότητες.

## Slide 30: Παράδειγμα 1
Να υπολογιστεί η ολική απολαβή τάσης.
Δίνονται: β=100, ΙC=245μΑ, VCE=3.64V, gm=9.8mS, rπ=10.2kΩ.
Υποθέτουμε λειτουργία στην ενεργό περιοχή και συνθήκες μικρού σήματος.

## Slide 31: Ενισχυτής κοινού Συλλέκτη ή Ακολουθητής Εκπομπού

## Slide 32: Απολαβή τάσης

## Slide 33: Αντίσταση εισόδου και ολική απολαβή τάσης
Μεγάλη αντίσταση εισόδου.

## Slide 34: Αντίσταση εξόδου
Μικρή αντίσταση εξόδου.

## Slide 35: Απολαβή ρεύματος
Συμπερασματικά, ο ενισχυτής κοινού συλλέκτη χρησιμοποιείται ως απομονωτής τάσης (συνήθως στη βαθμίδα εξόδου ενισχυτή πολλών βαθμίδων). Επιτυγχάνει προσαρμογή αντιστάσεων όταν πρέπει να οδηγηθεί φόρτος χαμηλής αντίστασης από ενισχυτή υψηλής αντίστασης εξόδου.

## Slide 36: Παράδειγμα 1
Να υπολογιστεί η ολική απολαβή τάσης.
Δίνονται: β=100, ΙC=245μΑ, VCE=3.64V, gm=9.8mS, rπ=10.2kΩ.
Υποθέτουμε λειτουργία στην ενεργό περιοχή και συνθήκες μικρού σήματος.

## Slide 37: Παράδειγμα 2
Να υπολογιστεί η αντίσταση εξόδου.
Δίνονται: β=100, ΙC=245μΑ, VCE=3.64V, gm=9.8mS, rπ=10.2kΩ, ro=219kΩ .
Υποθέτουμε λειτουργία στην ενεργό περιοχή και συνθήκες μικρού σήματος.

## Slide 38: Σύγκριση των ενισχυτών με διπολικά τρανζίστορ

## Slide 39: Άσκηση 1 (1 από 2)
Για το κύκλωμα του σχήματος υπολογίστε την ολική απολαβή τάσης στις ενδιάμεσες συχνότητες. Δίνονται: και για τα δύο τρανζίστορ β=100, rπ=1kΩ και ro=∞, καθώς επίσης RΕ1=1kΩ, RC1=10kΩ, RE2=100Ω, RC2=RL=3kΩ και CC= CE→∞.

## Slide 40: Άσκηση 1 (2 από 2)

## Slide 41: Άσκηση 2
Η συνδεσμολογία δύο τρανζίστορ με τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα (a) είναι γνωστή ως ζεύγος Darlington. Για το κύκλωμα του σχήματος (b) θεωρήστε ότι το Q2 είναι πολωμένο με IE=5mA και ότι Rsig=100kΩ, RΕ=1kΩ και β1=β2=100. Υπολογίστε τα Rin, AV και Rout.

## Slide 42: Άσκηση 3
Ο ενισχυτής ΚΕ έχει απολαβή τάσης 20, χωρίς εξωτερικό φόρτο. Υπολογίστε την απολαβή τάσης του ενισχυτή ΚΕ: α) Όταν οδηγεί ένα μεγάφωνο με αντίσταση 8Ω. β) Όταν παρεμβάλλεται ενισχυτής ΚΣ μεταξύ του ενισχυτή ΚΕ και του μεγάφωνου. Δίνονται: β=100, VΑ=∞ και Ι1=5mA (ιδανική πηγή ρεύματος).

## Slide 43: Άσκηση 4
Ο ενισχυτής του σχήματος αποτελείται από δύο ταυτόσημους ενισχυτές κοινού εκπομπού συνδεδεμένους σε σειρά. Παρατηρήστε ότι η αντίσταση εισόδου της δεύτερης βαθμίδας, Rin2 , είναι η αντίσταση φόρτου της πρώτης βαθμίδας. Δίνονται: Vcc=15V, R1=100kΩ, R2=47kΩ, RE=3.9kΩ, RC=6.8kΩ, ro=∞ και β=100. α) Υπολογίστε το σημείο ηρεμίας και για τα δύο τρανζίστορ. β) Σχεδιάστε το ισοδύναμο μικρού σήματος όλου του ενισχυτή και υπολογίστε τις τιμές των στοιχείων του. γ) Βρείτε τα Rin1 και υb1/ υs για Rs=5kΩ. δ) Βρείτε τα Rin2 και υb2/ υb1 . ε) Για RL=2kΩ, βρείτε το υο/ υb2. στ) Βρείτε τη συνολική ενίσχυση τάσης υο/ υs.

## Slide 44: Τέλος Ενότητας

## Slide 45: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 46: Σημειώματα

## Slide 47: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

## Slide 48: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αραπογιάννη Αγγελική 2014. «Ηλεκτρονική. Ενότητα 8: Απόκριση κατά Συχνότητα των Ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/DI4/

## Slide 49: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 50: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.