## Slide 1: Τίτλος Μαθήματος
Ενότητα 2: Μεθοδολογία Έρευνας Περιβαλλοντικής Γεωχημείας
Αριάδνη Αργυράκη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

## Slide 2: Μεθοδολογία Έρευνας Περιβαλλοντικής Γεωχημείας
Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης γεωχημικών δειγμάτων

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Δειγματοληψία
Μέθοδοι ανάλυσης γεωχημικών δειγμάτων
Στατιστική επεξεργασία - αποτίμηση αποτελεσμάτων

## Slide 4: Στάδια εκτέλεσης περιβαλλοντικών γεωχημικών ερευνών
1.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
- Καθορισμός στόχων έρευνας
- Ιστορικό περιοχής
2. ΜΕΤΡΗΣΗ:
- Συλλογή δειγμάτων
- Προετοιμασία για χημική ανάλυση
- Χημική ανάλυση
- Υπολογισμός συγκέντρωσης στοιχείων/ενώσεων
3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:
- Εκτίμηση τυχαίων σφαλμάτων
- Εκτίμηση συστηματικών σφαλμάτων
4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
Στατιστική επεξεργασία
-Διασταύρωση με άλλα δεδομένα (π.χ. ορυκτολογία, παλαιοντολογία)
Σε συνάρτηση με τους στόχους έρευνας

## Slide 5: Πιθανοί στόχοι μιας περιβαλλοντικής γεωχημικής έρευνας
Αποτύπωση γεωχημικού ανάγλυφου.
Μελέτη διεργασιών γεωχημικής διασποράς.
Διαχωρισμός ανθρωπογενών – φυσικών επιδράσεων στο περιβάλλον.
Χώρο-χρονικές μεταβολές ρύπανσης.
Σχέση γεωχημικών παραμέτρων με άλλες παραμέτρους της βιόσφαιρας και γεώσφαιρας.

## Slide 6: Σκαρίφημα περιοχής μελέτης
Πηγή: EPA, 1995
1

## Slide 7: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Βιβλιογραφική έρευνα: Στοιχεία γεωλογίας, κοιτασματολογίας, χρήσης γης
Αναζήτηση στοιχείων από παλαιότερες παρόμοιες έρευνες - αξιολόγηση
Συγκέντρωση χαρτών (γεωλογικοί, τοπογραφικοί, γεωχημικοί κλπ.)
Αναζήτηση αεροφωτογραφιών
Πηγές πληροφορίας: Βιβλιοθήκες, αρμόδιοι οργανισμοί (ΙΓΜΕ, ΓΥΣ, ΕΘΙΑΓΕ, Δήμοι κλπ.), διαδίκτυο

## Slide 8: Επιλογή στοιχείων για ανάλυση με βάση το ιστορικό και τη γεωλογία μιας περιοχής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ) | ΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Πεδίο βολής | Pb, Sb, Cu
Χρήση ζιζανιοκτόνων | As
Λυματολάσπη | Cd, As
Χυτήριο/ βιομηχανία επιμετάλλωσης | Cr, Sn, Pb, Cd, Hg
Χωματερή | Pb, Cd, As
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ | 
Πυριτικά πετρώματα | Al, Si, Fe, Mg
Ασβεστολιθικά πετρώματα | Ca

## Slide 9: ΜΕΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Πετρώματα – ορυκτά
Έδαφος
Ίζημα (ρέματος, λιμναίο, θαλάσσιο)
Νερό (επιφανειακό, υπόγειο)
Βλάστηση
Αέρια
Βιοδείκτες (αίμα, ούρα, δόντια, ζωικοί ιστοί)

## Slide 10: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ
(α) Απλή τυχαία
(random)
(β) Στρωματοποιημένη τυχαία
(stratified random)
2
3

## Slide 11: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ
(γ) Συστηματική
(σε κάναβο)
(systematic grid)
(δ) Συστηματική τυχαία
(τυχαία σε κάναβο)
(systematic random)
4
5

## Slide 12: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ
(ε) Αναζήτησης
(search)
(στ) Τραβέρσες
(transect)
(ζ) Επιλεκτική (judgmental): Με βάση προϋπάρχουσα γνώση
6
7

## Slide 13: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
 | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ |  |  |  |  |  | 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | ΕΠΙΛΕ-ΚΤΙΚΗ | ΑΠΛΗ ΤΥΧΑΙΑ | ΣΤΡΩ-ΜΑΤΟ-ΠΟΙΗ-ΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ | ΣΥΣΤΗ-ΜΑΤΙΚΗ | ΣΥΣΤΗ-ΜΑΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΑ | ΑΝΑΖΗ-ΤΗΣΗΣ | ΤΡΑΒΕΡ-ΣΕΣ
Ανίχνευση ρύπανσης | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
Εντοπισμός πηγών ρύπανσης | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
Χωρική απεικόνιση ρύπανσης | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
Διαχείριση ρύπανσης | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2
Έλεγχος αποκατάστασης | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
1  4: Κριτήρια καταλληλότητας: 1= κατάλληλη ---- 4= ακατάλληλη
Πηγή: EPA, 1995
[Π1]

## Slide 14: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

## Slide 15: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Έδαφος – Σύνθετα δείγματα  ομογενοποίηση, μείωση.
Ίζημα – Υγρό κοσκίνισμα.
Νερό - Μετρήσεις υπαίθρου (Ph, Eh, θερμοκρασία, TDS), διήθηση (0.45 μm), οξύνιση.
Επιτόπου αναλύσεις με χρήση φορητού εξοπλισμού (π.χ. φορητό XRF).
Καλός καθαρισμός εργαλείων  αποφυγή μόλυνσης.
Καλές σημειώσεις υπαίθρου / φωτογραφίες.

## Slide 16: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Έδαφος/ ίζημα: Ξήρανση- αποσβόλωση- κοσκίνισμα –κονιοποίηση.
Εμπλουτισμός – διαχωρισμοί με βάση το ειδικό βάρος.
Νερό - Διήθηση (0.45 μm), οξύνιση, φύλαξη σε ψυγείο.
Οργάνωση αναλυτικού συστήματος: Δοκιμαστικοί σωλήνες, δείγματα ποιοτικού ελέγχου, λίστα ζύγισης.
Ζύγιση στερεών σε ζυγό ακριβείας (4 δεκαδικά).

## Slide 17: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Κύρια στοιχεία
Ca
Mg
K
Na
Cl
SO4
HCO3
Ιχνο-στοιχεία
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Cu
Zn
ΣΤΕΡΕΑ
Πρωτογενή ανθεκτικά ορυκτά
Χαλαζίας (SiO2)
Δευτερογενή ορυκτά
Οξείδια
Αργιλικά (ιλλίτης, μοντμοριλονίτης, καολινίτης, χλωρίτης)
προσρόφηση

## Slide 18: Σχέση κοκκομετρίας και ορυκτών σε εδάφη / ιζήματα
Άμμος
(2-0.063 mm)
Ιλύς
(0.063-0.002 mm)
Άργιλος
(<0.002 mm)
χαλαζίας
Πρωτογενή
πυριτικά ορυκτά
Δευτερογενή
πυριτικά ορυκτά (αργιλικά)
Δευτερογενή μη
πυριτικά ορυκτά

## Slide 19: ΤΡΟΠΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στοιχεία στο πλέγμα πρωτογενών πυριτικών ορυκτών (αδρόκοκκο κλάσμα)  ισχυρή όξινη προσβολή
Στοιχεία προσροφημένα στην επιφάνεια ορυκτών, οξειδίων, οργανικής ύλης (λεπτόκοκκο κλάσμα)  ασθενής όξινη προσβολή
Συνήθως κατάσταση μεταξύ των δύο άκρων

## Slide 20: ΙΣΧΥΡΗ ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
Πυκνά, ισχυρά οξέα εν θερμώ (HNO3, HClO4, HCl, H2SO4, HF) ή μείγμα αυτών διαλυτοποιεί Fe-Mn οξείδια, αργιλικά ορυκτά, ανθρακικά, και μερικά πυριτικά (ολιβίνη), τα ιχνοστοιχεία σε πυρόξενους και αμφίβολους απελευθερώνονται μερικώς.
Τέλεια καταστροφή των πυριτικών ορυκτών και πολλών άλλων με συνδυασμό HF και ενός άλλου οξέος (HClO4) χρησιμοποιώντας χωνευτήρια Teflon.
Στοιχεία όπως As, Sb, Cr, Se, Mn, Re, Ge, Mo και άλλα μπορεί να χαθούν κατά τη διαλυτοποίηση με υπερχλωρικό οξύ.

## Slide 21: ΑΣΘΕΝΗΣ ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ (ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ)
Σε περιπτώσεις ασθενώς συγκρατημένων στοιχείων, αντίδραση ανταλλαγής του τύπου:
Tr – X + Me2+ = Me – X +Tr2+
Όπου Tr το ιχνοκατιόν
    Me ένα κύριο κατιόν (π.χ. Ca, Mg)
    X αργιλικό ορυκτό ή κολλοειδές σωματίδιο.
Το Η+ του αραιωμένου ασθενούς οξέος, όπως το HCl, HNO3 ή οξικό οξύ, μπορεί να ενεργεί σαν το κύριο κατιόν και να αντικαθιστά το ιχνοστοιχείο.
Μερικά από τα αντιδραστήρια αυτά (π.χ. HCl) διαλύουν επίσης τα ανθρακικά ορυκτά.

## Slide 22: ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Αναλυόμενο
διάλυμα δείγματος
Οξειδωτικό αέριο
Καύσιμο αέριο
Λάμπα
Φλόγα
Μονοχρωμάτορας
Ενισχυτής
Φωτοπολλαπλασιαστές

## Slide 23: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ
Κοκκομετρική ανάλυση
Περιεχόμενη υγρασία
Eh
pH
Ικανότητα ιοντοανταλλαγής (CEC)
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)

## Slide 24: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 25: Σημειώματα

## Slide 26: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 27: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αριάδνη Αργυράκη 2014. Αριάδνη Αργυράκη . «Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/GEOL1/.

## Slide 28: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 29: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 30: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/3)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: Conceptual site model. Πηγή: U.S. EPA, 1995.
Εικόνα 2: Απλή τυχαία μέθοδος δειγματοληψίας εδαφών. Πηγή: U.S. EPA, 1995.
Εικόνα 3: Στρωματοποιημένη τυχαία (μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφών). Πηγή: U.S. EPA, 1995.
Εικόνα 4: Συστηματική σε κάναβο (μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφών). Πηγή: U.S. EPA, 1995.
Εικόνα 5: Συστηματική τυχαία σε κάναβο (μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφών). Πηγή: U.S. EPA, 1995.
Εικόνα 6: Αναζήτησης (μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφών). Πηγή: U.S. EPA, 1995.

## Slide 31: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/3)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 7: Τραβέρσες (μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφών). Πηγή: U.S. EPA, 1995.
Εικόνα 8: Drilling Equipment. Copyright Utrecht University, Faculty of Geosciences – Department of Physical Geography. Σύνδεσμος: http://www.geo.uu.nl/fg/palaeogeography/LLGDatabase/coringmethods. Πηγή: www.geo.uu.nl.

## Slide 32: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (3/3)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: Σύγκριση δειγματοληπτικών μεθόδων. Πηγή: U.S. EPA, 1995.