## Slide 1: Τίτλος Μαθήματος
Ενότητα 3: Εκτίμηση επικινδυνότητας στην Περιβαλλοντική Γεωχημεία
Αριάδνη Αργυράκη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

## Slide 2: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή - Ορολογία
Μέθοδοι Έρευνας
Πειραματικές Τεχνικές
Πηγές & Εκτίμηση Αβεβαιότητας

## Slide 3: Υλικά της γεωσφαίρας
Παράγονται και απελευθερώνονται με φυσικές διεργασίες (π.χ. ηφαιστειακές εκρήξεις)
Αποδεσμεύονται από τη γεώσφαιρα μέσω ανθρώπινης δράσης (π.χ. εξόρυξη μετάλλων)
Παράγονται και τροποποιούνται με ανθρώπινη δράση (π.χ. δομικά υλικά)

## Slide 4: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
H2CO3, H2SO4, HNO3
Όξινη απορροή
CO2, SO2, NOx
Ραδιενεργά απόβλητα
Βαρέα μέταλλα, οργανικοί ρύποι, NH4+, NO3-
ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ

## Slide 5: Γήινα υλικά με επιπτώσεις στην υγεία
Είδος υλικού | Πηγή
Κονιάματα (ινωδών ορυκτών, πυριτίου, άνθρακα), μέταλλα – μεταλλοειδή, ραδιενεργά στοιχεία | Φυσική αποσάθρωση, εργασίες εξόρυξης- επεξεργασίας
Ηφαιστειακή τέφρα και αέρια | Ηφαιστειακή δραστηριότητα
Στερεά, υγρά, αέρια απόβλητα | Μεταλλευτικές μονάδες, μονάδες παραγωγής ενέργειας
Τσιμέντο, σκυρόδεμα, μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες | Τεχνικά έργα
Κονιάματα μικτών δομικών υλικών | Κατάρρευση ή κατεδάφιση κτηρίων

## Slide 6: Ταξινόμηση ιχνοστοιχείων με βάση το ρόλο τους στη βιολογική λειτουργία των οργανισμών
1

## Slide 7: Συγκέντρωση κύριων (major) στοιχείων και ολιγοστοιχείων (minor) στο ανθρώπινο σώμα
Π1

## Slide 8: Συγκέντρωση ιχνοστοιχείων (trace) στο ανθρώπινο σώμα
Π2

## Slide 9: Καμπύλη δόσης- αντίδρασης για απαραίτητα (μπλε) και μη απαραίτητα (μωβ) ιχνοστοιχεία
2

## Slide 10: Επίδραση συγκέντρωσης απαραίτητων ιχνοστοιχείων στη βιολογική λειτουργία των οργανισμών
from Meretz, W. The essential trace elements. Science 213:1332 (1981).
ανεπάρκεια
υπερεπάρκεια
3

## Slide 11: Ιατρική γεωλογία (medical geology)
Σχέσεις μεταξύ φυσικών γεωλογικών παραμέτρων και υγείας
Επιστημονική συνεργασία από διάφορα πεδία (γεωλόγοι, βιολόγοι, μηχανικοί, γιατροί, τοξικολόγοι…)
http://www.medicalgeology.org/
The Society for Environmental Geochemistry and Health
http://www.segh.net
http://conferences.geol.uoa.gr/segh2008/

## Slide 12: PINATUBO
2 days 1991
10 billion tonnes of magma
20 mil ton SO2
600 000 ton Cu
800 000 ton Zn
1 000 ton Cd
300 000 ton Ni
550 000 ton Cr
10 000 ton As
800 ton Hg
60 volcanoes per day
>3000 vent fields at mid ocean ridges
(από O. Selinus, SEGH 2008)
4
5

## Slide 13: Υπερεπάρκεια φθορίου
(O. Selinus, SEGH 2008)
6
7
8

## Slide 14: Ανεπάρκεια ιωδίου (IDD)
(O. Selinus, SEGH 2008)
9
10

## Slide 15: As στο υπόγειο νερό
(O. Selinus, SEGH 2008)
11

## Slide 16: ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΤΗ Δ. ΒΕΓΓΑΛΗ ΚΑΙ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
4 000 000 ρυπασμένα πηγάδια
400 εκατ. άνθρωποι σε κίνδυνο (>50/l)
2 εκατ. έχουν νοσήσει
(O. Selinus, SEGH 2008)
12
13

## Slide 17: Βαλκανική Ενδημική Νεφροπάθεια – BALKAN ENDEMIC NEPHROPATHY (BEN)
(O. Selinus, SEGH 2008)
14

## Slide 18: Βαλκανική Ενδημική Νεφροπάθεια
(O. Selinus, SEGH 2008)
Υδροφόροι εντός λιγνιτικών στρωμάτων
Πηγάδια ύδρευσης
100 000 νεκροί
15
16

## Slide 19: Louisiana
(O. Selinus, SEGH 2008)
17

## Slide 20: Balkans
(O. Selinus, SEGH 2008)
18

## Slide 21: Balkans
(O. Selinus, SEGH 2008)
BEN Area
Pliocene Lignite
Balkan
USA
Portugal
Turkey
……...
19

## Slide 22: Χρονική υστέρηση έκθεσης - αποτελέσματος
20

## Slide 23: Ασθένειες που σχετίζονται με έκθεση σε τοξικές ουσίες γήινης προέλευσης
Καρκίνοι (αναπνευστικού, ουροποιητικού, δέρματος κ.α.),
πνευμονοκονιάσεις,
άσθμα, αλλεργίες,
νεφροπάθειες,
σκελετικά προβλήματα,
ορμονικές διαταραχές,
ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος (Parkinson´s, εγκεφαλοπάθειες),
ασθένειες του περιφερειακού νευρικού συστήματος

## Slide 24: Έκθεση- απορρόφηση – απέκκριση τοξινών
Πηγές ρύπανσης- έκθεση
Οδοί απορρόφησης
Διεργασίες κατανομής & μεταβολισμού
Διεργασίες απόρριψης
νερό, έδαφος, αέρας,
τροφή, φάρμακα
αναπνευστική
πεπτική
δερματική
αίμα
οργανικά εκκρίματα (ούρα, κόπρανα, ιδρώτας, νύχια, τρίχες)

## Slide 25: Ορολογία 1
Δόση αντίδρασης (dose response), ένταση και διάρκεια έκθεσης σε τοξική ουσία
Βιοδιαθεσιμότητα (bioavailability), κλάσμα της δόσης ουσίας που απορροφάται και εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος
Βιοπροσβασιμότητα (bioaccessibility), κλάσμα της δόσης ουσίας που διαλύεται από τα σωματικά υγρά (δυνητικά βιοδιαθέσιμο)
Γέωδιαθεσιμότητα (geoavailability), κλάσμα της ολικής συγκέντρωσης ουσίας που απελευθερώνεται στο περ/λον- βιόσφαιρα  σημασία τρόπου εμφάνισης ουσίας στα γήινα υλικ
Ισχύει:
βιοδιαθεσιμότητα < βιοπροσβασιμότητα
< ολική συγκέντρωση ουσίας στο μέσο έκθεσης

## Slide 26: Ορολογία 2
Βιοανθεκτικότητα (biodurability), μέτρο αντίστασης ουσίας σε διάλυση από τα σωματικά υγρά
Βιοεξακολουθητικότητα (biopersistence), μέτρο αντίστασης ουσίας σε κάθε μηχανισμό (φυσικό, χημικό, βιολογικό) καθαρισμού
Μοριακοί βιοδείκτες (molecular biomarkers), βιοχημικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δράση μιας ουσίας στον οργανισμό
Τοξικοκινητική (toxicokinetics), τρόποι επεξεργασίας τοξικών ουσιών από τον οργανισμό (απορρόφηση, μεταβολισμός, απέκκριση)

## Slide 27: Μέθοδοι Έρευνας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΠΗΓΗ
ΟΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-
ΔΕΚΤΗΣ
?
Γεωεπιστήμονες
Γιατροί- Τοξικολόγοι

## Slide 28: Μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας από έκθεση σε περιβαλλοντικό κίνδυνο
environmental risk - exposure assessment
Τοξικολογικά
δεδομένα
Θέματα
πρακτικά
και
πολιτικής
Γενικές
οδηγίες
Κρίση του
ερευνητή
Δεδομένα
έκθεσης
(π.χ. SGV στην Βρετανία)

## Slide 29: Παράδειγμα CLEA, UK
CLEA = Contaminated Land Exposure Assessment – μοντέλο εκτίμησης επικινδυνότητας ρυπασμένου εδάφους στη Βρετανία.
Διάκριση 3 τύπων χρήσης γης  κατοικία/ αγροτεμάχιο/ βιομηχανία
Εξαγωγή γενικών οδηγιών επιτρεπόμενης συγκέντρωσης ρύπων στο έδαφος (SVG – Soil Guideline Values)

## Slide 30: Σημαντικά σημεία μεθοδολογίας
Ελάχιστες επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν καθαρή σχέση μεταξύ ρύπανσης και προβλημάτων υγείας (επίδραση πρόσθετων παραγόντων π.χ. ηλικία, φτώχεια)  υιοθέτηση αρχής προφύλαξης (precautionary principle)
Συλλογή ιστορικών δεδομένων ρύπανσης, υγείας  δημιουργία περιβαλλοντικού χάρτη
Ιεράρχηση κινδύνων
Σύνδεση με δεδομένα υγείας (καρκίνοι, περιγενετικές ανωμαλίες, εισαγωγές στο νοσοκομείο)

## Slide 31: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
‘ Late lessons from early warnings the precautionary principle 1896-2000’

## Slide 32: Ορισμός αρχής προφύλαξης (ΕΕΑ)
“The PP provides justification for public policy actions in situations of scientific complexity, uncertainty and ignorance, where there may be a need to act in order to avoid, or reduce, potentially serious or irreversible threats to health or the environment, using an appropriate level of scientific evidence, and taking into account the likely pros and cons of action and inaction”.
Σε περιπτώσεις επιστημονικής περιπλοκότητας, υψηλής αβεβαιότητας και άγνοιας, η αρχή της προφύλαξης υπαγορεύει την λήψη μέτρων για την αποφυγή, ή την ελάττωση, πιθανά σοβαρών μη αναστρέψιμων απειλών για την υγεία και το περιβάλλον χρησιμοποιώντας κατάλληλη επιστημονική γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τα υπέρ και τα κατά δράσης – μη δράσης.

## Slide 33: Ηθικοί προβληματισμοί
Ποιος επωφελείται από εσφαλμένες αποφάσεις έγκαιρης δράσης ή μη δράσης για την αποφυγή βλαβών;
Βραχυπρόθεσμοι οικονομικοί στόχοι ή μακροπρόθεσμοι στόχοι προστασίας της υγείας και των οικοσυστημάτων (αρχή της αειφορίας) ;

## Slide 34: Κόστος καθυστέρησης δράσης
400b Euro λόγω χρήσης αμιάντου στην Ευρώπη (μόνο σχετικές καρδιοπάθειες, 1999- 2030)
15b Euro (μόνο για καθαρισμό εδάφους) λόγω ρύπανσης από PCBs στην Ευρώπη

## Slide 35: Τεχνική ορολογία αιτίας – αποτελέσματος (D. Gee, EEA)
Terminology | Strength of Evidence
Causally linked to | Very strong (>95%)
Strongly associated with | Strong (65-95%)
Associated with | Moderate (35-65%)
Little evidence that* | Weak (10-35%)
Unlikely to be* | Very weak (<10%)

## Slide 36: Πειραματικές τεχνικές
Δοκιμές in vitro (βιοπροσβασιμότητας, βιοανθεκτικότητας, τοξικολογικές)
Δοκιμές in vivo (βιοπροσβασιμότητας, τοξικολογικές)
Υπολογιστικά μοντέλα γεωχημείας (θερμοδυναμικά δεδομένα υδατικών διαλυμάτων  συμπεράσματα για τη σταθερότητα φάσεων εντός του οργανισμού)

## Slide 37: PBET
PBET = Physiologically Based Extraction Test
Δοκιμή in vitro βιοπροσβασιμότητας
Εφαρμογή στην αξιολόγηση κινδύνου από έκθεση σε Cr(VI) δια της πεπτικής οδού (Broadway et al, Uni. of Edinburgh)
Προσομοίωση συνθηκών στομάχου και λεπτού εντέρου με δύο διαλύματα κατάλληλης σύστασης
Εκχύλιση ρυπασμένου εδάφους (27 δείγματα με Cr > SGV) και μέτρηση συγκέντρωσης Cr στο προκύπτον διάλυμα  μόνο 1 δείγμα χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνο

## Slide 38: Παράγοντες ελέγχου βιοπροσβασιμότητας
Ολική συγκέντρωση χημικού στοιχείου (ρύπου)
Τρόπος εμφάνισης (είδη χημικών ενώσεων)
Μορφολογία κρυστάλλων
Μέγεθος κόκκων
Συνθήκες Eh pH εντός των σωματικών υγρών (πεπτικό, αναπνευστικό)

## Slide 39: Πηγές αβεβαιότητας
Πόσο καλά αναπαράγονται οι συνθήκες του ανθρώπινου οργανισμού στο εργαστήριο;
Πώς συσχετίζονται τα in vitro με τα in vivo αποτελέσματα;
Πώς μπορεί να μετρηθεί η ετερογένεια των γήινων μέσων;
Ποιος τρόπος λήψης των γεωχημικών δειγμάτων δίνει τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα;
Ποια παράμετρος πρέπει να μετρηθεί ώστε να αποδειχθεί μια σχέση έκθεσης – ασθένειας;
Σημασία στις μεταβολές βιοχημικών δεικτών

## Slide 40: Μεταβολή Βιοχημικών Δεικτών
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ
ΓΙΑΤΡΟ
ΝΟΣ/ΜΕΙΟ
ΘΑΝΑΤΟΣ

## Slide 41: Προοπτικές για το μέλλον
Διεπιστημονική συνεργασία: Γεωεπιστήμονες - γιατροί τοξικολόγοι - κοινωνικοί επιστήμονες
Ρόλος γεωεπιστημόνων : Χαρακτηρισμός γήινων υλικών & κατανόηση γεωχημικών διεργασιών εντός του ανθρώπινου οργανισμού
Συσχέτιση in vivo – in vitro δεδομένων
Χρήση GIS  ανάπτυξη πολυπαραγοντικών βάσεων δεδομένων

## Slide 42: Τέλος Ενότητας
Εκτίμηση επικινδυνότητας στην Περιβαλλοντική Γεωχημεία

## Slide 43: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 44: Σημειώματα

## Slide 45: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 46: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αριάδνη Αργυράκη 2014. Αριάδνη Αργυράκη . «Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/GEOL1/.

## Slide 47: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 48: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 49: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/6)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: Major-Minor and Trace elements classification with reference to biosphere. Copyright MIT OCW. Σύνδεσμος: http://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-091-medical-geology-geochemistry-an-exposure-january-iap-2006/lecture-notes/session1.pdf. Πηγή: http://ocw.mit.edu/index.htm
Εικόνα 2: Dose Response – Health Effects. Copyright MIT OCW. Σύνδεσμος: http://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-091-medical-geology-geochemistry-an-exposure-january-iap-2006/lecture-notes/session1.pdf. Πηγή: http://ocw.mit.edu/index.htm

## Slide 50: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/6)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 3: Επίδραση συγκέντρωσης απαραίτητων ιχνοστοιχείων στη βιολογική λειτουργία των οργανισμών. Copyright Meretz, W. The essential trace elements. Science 213:1332 (1981). Σύνδεσμος: http://www.dartmouth.edu/~rpsmith/Heavy_Metals.html. Πηγή: www.dartmouth.edu
Εικόνα 4,5:Pinatubo. Πηγή: O. Selinus, SEGH 2008.
Εικόνα 6,7,8 : Ανεπάρκεια Φθορίου, από O. Selinus, SEGH 2008. Σύνδεσμος: http://www.slideshare.net/SGU_Sverige/geoarena-vad-r-medicinsk-geologi-olle-selinus. Πηγή: www.slideshare.net

## Slide 51: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (3/6)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 9,10 : Ανεπάρκεια Ιωδίου, από O. Selinus, SEGH 2008. Σύνδεσμος: http://www.slideshare.net/SGU_Sverige/geoarena-vad-r-medicinsk-geologi-olle-selinus. Πηγή: www.slideshare.net
Εικόνα 11: Arsenic contamination of groundwater, από O. Selinus, SEGH 2008. Copyright British Geological Survey. Σύνδεσμος: http://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/health/arsenic/home.html. Πηγή: http://www.bgs.ac.uk/
Εικόνα 12,13 : Αρσενικό στη Δ. Βεγγάλη και το Μπαγκλαντές. Πηγή: O. Selinus, SEGH 2008.

## Slide 52: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (4/6)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 14: Αρσενικό στη Δ. Βεγγάλη και το Μπαγκλαντές, από O. Selinus, SEGH 2008. Σύνδεσμος: http://www.slideshare.net/SGU_Sverige/geoarena-vad-r-medicinsk-geologi-olle-selinus. Πηγή: www.slideshare.net
Εικόνα 15: Πηγάδια ύδρευσης. Πηγή: O. Selinus, SEGH 2008.
Εικόνα 16: Pliocene Lignite Bed. Copyright US Geological Survey. Σύνδεσμος: http://gallery.usgs.gov/photos/09_10_2009_cg8Jam4YYt_09_10_2009_5#.VHSPU_mUcYE. Πηγή: gallery.usgs.gov/>
Εικόνα 17: Water from wells in areas of Luisiana, από O. Selinus, SEGH 2008.
Εικόνα 18: Balkans. Πηγή: O. Selinus, SEGH 2008

## Slide 53: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (5/6)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 19: BEN area-Pliocene Lignite. Πηγή: O. Selinus, SEGH 2008.
Εικόνα 20: Predicted mesothelioma deaths in British men and UK asbestos imports. Πηγή: Peto et al., 1995.

## Slide 54: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (6/6)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: Συγκέντρωση κύριων (major) στοιχείων και ολιγοστοιχείων (minor) στο ανθρώπινο σώμα. Copyright Essentials of Medical Geology.
Πίνακας 2: Συγκέντρωση ιχνοστοιχείων (trace) στο ανθρώπινο σώμα. Copyright Essentials of Medical Geology.