## Slide 1: Υδρογεωχημεία – Αναλυτική Γεωχημεία
Ενότητα 2: Δειγματοληψία Γεωχημικών Διασκοπήσεων
Αριάδνη Αργυράκη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γενικά στοιχεία/ Ορολογία
Μεθοδολογίες δειγματοληψίας
Συνήθη μέσα δειγματοληψίας

## Slide 3: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συλλογή στην ύπαιθρο και προετοιμασία για χημική ανάλυση γεωλογικών υλικών (έδαφος, ιζήματα ρεμάτων, πετρώματα, νερά) και βιολογικών υλικών όπως φυτά.
Ιστορικά  κεντρικός στόχος ο εντοπισμός κοιτασμάτων.
Σύγχρονες εφαρμογές ποικιλία ανόργανων και οργανικών υποστρωμάτων.
Θεμελιώδες στάδιο της χημικής ανάλυσης  Σωστός σχεδιασμός δειγματοληψίας υπαίθρου, συντήρησης των γεωχημικών δειγμάτων και προετοιμασίας τους στο εργαστήριο έγκυρα αποτελέσματα χημικής ανάλυσης. (παράδειγμα Fe2+ στο υπόγειο νερό).

## Slide 4: Ορισμοί
Όρος | Περιγραφή
Δείγμα υπαίθρου ή Χονδρικό δείγμα | Κλάσμα του υλικού δειγματοληψίας που λαμβάνεται στην ύπαιθρο, αντιπροσωπευτικό του γεωχημικού πληθυσμού που μελετάται.
Δειγματοληπτικός στόχος | Η συνολική ποσότητα πρώτης ύλης ή βιομηχανικού προϊόντος ή περιοχή καθορισμένου εμβαδού από όπου θα ληφθούν τα δείγματα υπαίθρου.
Πρωτόκολλο δειγματοληψίας | Μια προκαθορισμένη μεθοδολογικά διαδικασία ενεργειών σύμφωνα με την οποία θα ληφθούν τα δείγματα υπαίθρου από τον δειγματοληπτικό στόχο.
Σημειακό δείγμα | Τμήμα του δειγματοληπτικού στόχου επιλεγμένο σύμφωνα με το πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
Αθροιστικό (σύνθετο) δείγμα | Δείγμα που προέρχεται από μίξη σημειακών δειγμάτων.
Εργαστηριακό δείγμα | Το προς ανάλυση υλικό που προέκυψε από το δείγμα υπαίθρου μετά από κατάλληλη επεξεργασία.
Εργαστηριακό δοκίμιο | Μέρος του εργαστηριακού δείγματος, έτοιμο προς ανάλυση.
Αναλυτικό δοκίμιο | Κλάσμα του εργαστηριακού δοκιμίου στο οποίο πραγματοποιείται η χημική ανάλυση.
Πίνακας 1

## Slide 5: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαθέσιμοι πόροι
Μέγεθος Δειγματοληπτικού Στόχου
Αριθμός δειγμάτων
Εικόνα 1

## Slide 6: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (1/2)
Στόχος έρευνας ⤍ Μεθοδολογία δειγματοληψίας
Για στερεά δείγματα:
Στατιστική θεωρία
Προϋπάρχουσα γνώση

## Slide 7: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (2/2)
Συστηματική ή τυχαία κατανομή θέσεων στο χώρο
Συνήθως κανονικός κάνναβος ⤍ πλεονεκτήματα
Διαστάσεις καννάβου ⤍ εμπειρικοί μαθηματικοί τύπο
Εντοπισμός θέσης με GPS

## Slide 8: ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Εικόνα 2

## Slide 9: ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Δειγματοληπτικός
στόχος
Σημεία δειγματοληψίας
Εικόνα 3

## Slide 10: ΙΖΗΜΑΤΑ ΡΕΜΑΤΩΝ
Εκτεταμένη διασπορά  μεγάλη ικανότητα εντοπισμού γεωχημικής ανωμαλίας
Υψηλές συγκεντρώσεις στα κατάντη πηγή ανωμαλίας στα ανάντη
Εκτεταμένες λεκάνες κάλυψη όλου του υδρογραφικού δικτύου / ανάντη συμβολής ρεμάτων ίδιας τάξης
Ανάμιξη 5-10 σημείων απόστασης 250- 500 m ξεκινώντας από τα κατάντη. Ποσότητα > 5kg.

## Slide 11: Δειγματοληψία ιζήματος ρέματος
Εικόνα 4

## Slide 12: ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
Εικόνα 6
Εικόνα 7
Εικόνα 5

## Slide 13: ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ
Αντανακλά τη σύσταση του αλλουβίου
Λεπτόκοκκο ίζημα (περιβάλλον χαμηλής ενέργειας)
Επιφανειακά δείγματα (0- 25 cm)  ανθρωπογενείς επιδράσεις
Δείγματα βάθους  φυσικές τιμές γεωχημικού πλαισίου.
Απαιτούμενη ποσότητα: 2 kg
Συλλογή από όρυγμα που ανοίγεται με φτυάρι

## Slide 14: Συγκεντρώσεις ιζημάτων
Εικόνα 8

## Slide 15: ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Οργανική ύλη/ ανόργανα υλικά
Ανοιχτόχρωμος ορίζοντας
Καστανέρυθρος ορίζοντας,
Ζώνη εμπλουτισμού στοιχείων
Αποσαθρωμένο υλικό μητρικού
πετρώματος
Υγιές μητρικό πέτρωμα
Εικόνα 9

## Slide 16: ΕΔΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Περιορισμένη διασπορά σε σχέση με τα ιζήματα 
μικρότερες αποστάσεις δειγμάτων (έως 200m)
Επακόλουθο στάδιο μετά από δειγματοληψία ιζημάτων
Μάζα δείγματος 500 – 1000 g
Συλλογή με χρήση σέσουλας ή ειδικών χειροκίνητων γεωτρύπανων (auger)

## Slide 17: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (1/2)
Εικόνα 10

## Slide 18: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (2/2)
Εικόνα 12
Εικόνα 11

## Slide 19: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ HAND AUGER
Εικόνα 13

## Slide 20: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΕΣΟΥΛΑ
Εικόνα 14

## Slide 21: ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ (1/2)
Πληροφορίες για το αληθές δυναμικό ως προς το περιεχόμενο στοιχείων
Άμεσος εντοπισμός μεταλλοφορίας εντός της άλου πρωτογενούς διασποράς

## Slide 22: ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ (2/2)
Μεμονωμένο δείγμα (Grab Sample): Τέμαχος υγιούς πετρώματος
Σύνθετο δείγμα (Composite Sample): Προέρχεται από ανάμιξη θραυσμάτων ομοιογενούς πετρώματος από περιοχή διαστάσεων 1.5x1.5 m.
Τραβέρσα θραυσμάτων (Chip Channel Sample): Θραύσματα πετρώματος συλλέγονται ανά τακτά διαστήματα κατά μήκος μιας ευθείας που κόβει την επιφανειακή εμφάνιση του πετρώματος.
Δείγματα μεταλλεύματος (High Grade Sample): Δείγματα αυτού του τύπου αποτελούνται από υλικό με εμφανή μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της μεταλλοφορίας

## Slide 23: ΒΛΑΣΤΗΣΗ (1/2)
Στόχοι έρευνας  Μεθοδολογία επιλογής
Κρίσιμοι παράγοντες:
Μέγεθος φυτού, στάδιο ανάπτυξης, εποχή δειγματοληψίας
Επαρκής ποσότητα / Σύνθεση δειγμάτων

## Slide 24: ΒΛΑΣΤΗΣΗ (2/2)
Ρίζες: άμεση σχέση με το έδαφος, πληροφορίες για τα πεδολογικά, γεωχημικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής.
Φύλλα φυλλοβόλων δένδρων, λίγο πριν από την αποβολή τους - μελέτη συγκεντρώσεων χημικών στοιχείων που ανακυκλώνονται στο περιβάλλον.
Φυτικά σπέρματα εύκολη συλλογή, απαραίτητη η συλλογή μεγάλης ποσότητας δείγματος καθώς οι συγκεντρώσεις των περισσότερων ιχνοστοιχείων στα σπέρματα είναι πολύ χαμηλές.

## Slide 25: Στοιχεία δειγματοληψίας βλάστησης
Σκοπός διασκόπισης | Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, εντοπισμός πηγής γεωχημικής ανωμαλίας (κοίτασμα ή ρύπανση)
Μέθοδος συλλογή δειγμάτων | Βάσει προϋπάρχουσας γνώσης ή θεωρίας πιθανοτήτων
Δείγματα φυτικών ειδών | Ένα είδος κατά μήκος τραβέρσας ή ποικιλία ειδών συχνής εμφάνισης στην περιοχή μελέτης.
Φυτικά όργανα | Κυρίως φύλλα
Περίοδος δειγματοληψίας | Κυρίως προς το τέλος της περιόδου ανάπτυξης (μέγιστη συγκέντρωση)
Σημαντικές επισημάνσεις | Απαιτείται αναγνώριση σταδίου ανάπτυξης κάθε φυτού που λαμβάνεται ως δείγμα. Τα όργανα που λαμβάνονται θα πρέπει να έχουν κοινή ηλικία.
Πίνακας 2

## Slide 26: ΝΕΡΟ (1/2)
Πληροφορίες για την σύσταση των πετρωμάτων με τα οποία βρίσκεται σε επαφή. Προτεραιότητα στην παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού τα οποία επιδρούν άμεσα στην ανθρώπινη υγεία.
Τρόπος λήψης υδατικών δειγμάτων  στόχος της έρευνας, τύπος υδροφορέα (υπόγειος ή επιφανειακός).
Προσδιορισμός: τύπος δειγμάτων, όγκος, χρονική περίοδος δειγματοληψίας, συχνότητα λήψης δειγμάτων, τρόπος συλλογής και συντήρησης, κρίσιμες παράμετροι που πρέπει να προσδιορισθούν κατά την εργασία υπαίθρου, τύποι των δοχείων

## Slide 27: ΝΕΡΟ (2/2)
Αν τα δείγματα πρόκειται να αναλυθούν για ιχνοστοιχεία  φιλτράρισμα και οξύνιση επί τόπου.
Στην περίπτωση συλλογής επιφανειακών υδάτων από ρέματα η λήψη του δείγματος γίνεται με προσοχή ώστε να μην ανασηκωθεί υλικό ιζήματος από τον πυθμένα. Η συλλογή γίνεται πάντα από τα κατάντη προς τα ανάντη του ρέματος.

## Slide 28: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΩΤΟΚΚΟΛΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (1/2)
τύπος δειγμάτων (επιφανειακά/ υπόγεια)
όγκος δείγματος
χρονική περίοδος δειγματοληψίας
συχνότητα λήψης δειγμάτων

## Slide 29: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΩΤΟΚΚΟΛΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (2/2)
τρόπος συλλογής και συντήρησης
κρίσιμες παράμετροι που πρέπει να προσδιορισθούν κατά την εργασία υπαίθρου
τύποι των δοχείων που θα χρησιμοποιηθούν

## Slide 30: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (1/2) ΑΝΤΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ
Εικόνα 15

## Slide 31: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (2/2) ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ BEILER
Εικόνα 16

## Slide 32: Μέτρηση της θερμοκρασίας δείγματος νερού
Εικόνα 17

## Slide 33: Οξίνηση δειγμάτων νερού
Εικόνα 18

## Slide 34: ΠΗΓΑΔΙΑ/ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ/ ΠΗΓΕΣ (1/2)
πηγάδια ⤍
πλησίον αγωγού παροχής προσέχοντας το δείγμα να μην περιέχει φυσαλίδες αέρα οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση οξείδωσης των διαλυμένων στοιχείων ή την πίεση άλλων αερίων του διαλύματος. Ο χρόνος λήψης του δείγματος καθορίζεται μετά από παρακολούθηση των τιμών του pH, της θερμοκρασίας και της αγωγιμότητας.

## Slide 35: ΠΗΓΑΔΙΑ/ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ/ ΠΗΓΕΣ (2/2)
γεωτρήσεις ⤍
είναι δυνατό να επηρεάζεται από το υλικό των μεταλλικών σωληνώσεων. Γι αυτό το λόγο η γεώτρηση πρέπει να τίθεται σε λειτουργία επί αρκετή ώρα πριν τη λήψη του δείγματος.
πηγές ⤍
η λήψη του δείγματος πρέπει να γίνεται στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο εκφόρτισης του νερού ενώ πρέπει να σημειώνεται και η παροχή της πηγής.

## Slide 36: ΑΕΡΙΑ/ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
Σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο < 50 TSP (Total Suspended Particulates)  αιωρούνται στην ατμόσφαιρα,
Αεροδυναμική διάμετρος < 10 μm (PM10) μπορούν να μεταφέρονται με τον άνεμο σε μεγάλες αποστάσεις και να εισέρχονται στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα
Σωματίδια διαμέτρου < 2.5 μm (PM2.5) έχουν την ικανότητα να σκεδάζουν το φως έχοντας επιπτώσεις στην ορατότητα και την υγεία

## Slide 37: ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ/ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (1/2)
Συνήθη υλικά οι μεμβράνες Teflon (Teflon-membrane) και οι χαλαζιακές ίνες (quartz-fiber). Για τη συλλογή αερίων χρησιμοποιούνται συχνά φίλτρα ινών κυτταρίνης (cellulose-fiber).
Μηχανική σταθερότητα κατά τη χρήση και ανθεκτικότητα κατά την προσαρμογή στην αντλία αέρα.
Σταθερότητα σε θερμοκρασιακές μεταβολές, ώστε να διατηρείται το μέγεθος της οπής του φίλτρου.

## Slide 38: ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ/ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (2/2)
Χημική σταθερότητα, ώστε το υλικό του φίλτρου να μην αντιδρά με το συλλεγμένο υλικό και να μην απορροφά αέρια τα οποία δεν αποτελούν αναλυτικό στόχο.
Ικανότητα συγκράτησης των σωματιδίων της διαμέτρου που θέλουμε να προσδιορίσουμε.
Μηδενικές συγκεντρώσεις των προς προσδιορισμό στοιχείων στο υλικό του φίλτρου.
Χαμηλό κόστος και επαρκής διαθεσιμότητα.

## Slide 39: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Εικόνα 20
Εικόνα 19

## Slide 40: EIKONA SEM ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ GLASS FIBER FILTER (1/2)
Εικόνα 21

## Slide 41: EIKONA SEM ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ GLASS FIBER FILTER (2/2)
Εικόνα 22

## Slide 42: Τέλος Ενότητας
Δειγματοληψία Γεωχημικών Διασκοπήσεων

## Slide 43: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 44: Σημειώματα

## Slide 45: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0

## Slide 46: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αριάδνη Αργυράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. «Υδρογεωχημεία-Αναλυτική Γεωχημεία. Δειγματοληψία Γεωχημικών Διασκοπήσεων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/GEOL103/

## Slide 47: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 48: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 49: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 5: Σκίτσο clipart. Ελεύθερη διανομή. Σύνδεσμος: wikimedia.org
Εικόνα 7: Εργαλεία υδρομηχανικού εμπλουτισμού. Copyright Goldprice Inc, 2013. Σύνδεσμος: http://gold-prospecting.goldprice.org/2009/01/gold-prospecting-equipment.html
Εικόνα 8: Συγκεντρώσεις ιζημάτων . Copyright . Πηγή: FOREGS geochemical mapping-Field manual. Geological Survey of Finland, Guide 47, 1998. Edited by Salminen. Σύνδεσμος: http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/
Εικόνα 9: Εδαφικοί ορίζοντες. Copyright D.W. Reed, The Horticultural Map of Texas (TAMU). Σύνδεσμος: http://generalhorticulture.tamu.edu
Εικόνα 10: Εργαλεία συλλογής δειγμάτων. Copyright ThemePacific. Σύνδεσμος: http://www.denichsoiltest.com/apparatus/augering.html

## Slide 50: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: Ορισμοί αναλυτικής χημείας. Copyright Royal Society of Chemistry, 2015. Πηγή: Quality concepts and practices applied to sampling – an exploratory study, by Thompson M & Ramsey M.H.. In Analyst, 120 (1995), 261. (βιβλιοθήκη ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος).