## Slide 1: Υδρογεωχημεία – Αναλυτική Γεωχημεία
Ενότητα 5: Τεχνικές ανάλυσης στερεών δειγμάτων
Αριάδνη Αργυράκη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ιστορικά στοιχεία XRF / ΝΑΑ
Αρχή λειτουργίας
Οργανολογία
Αναλυτικές δυνατότητες
Τεχνικές μικροανάλυσης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

## Slide 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ανάλυση στερεών  Μη καταστρεπτικές τεχνικές (XRF, INAA)
XRF: Φασματοσκοπική, πολυστοιχειακή τεχνική
Φασματομετρία Φθορισμού Ακτίνων Χ (X Ray Fluorescence)
Ανάλυση κονιαμάτων & υγρών δειγμάτων
Προσδιορισμός κυρίων στοιχείων - ιχνοστοιχείων

## Slide 4: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Εικόνα 1

## Slide 5: Ιστορική εξέλιξη Ακτίνων Χ (1/2)
Εικόνα 2
Henry Moseley
(1887-1915)
Φάσμα ακτίνων Χ  Σχέση μεταξύ Ζ και λ γραμμών εκπομπής χημικών στοιχείων (1913)
Εικόνα 3

## Slide 6: Ιστορική εξέλιξη Ακτίνων Χ (2/2)
W.L. Bragg
(1890-1971)
Κατασκευή πρώτης αναλυτικής συσκευής ακτίνων Χ (Nobel Φυσικής 1915)
Εικόνα 4
Εικόνα 5

## Slide 7: ΕΞΕΛΗΞΗ XRF
1950: Πρώτο σύγχρονο φασματόμετρο ακτίνων Χ (WDXRF) από Friedman & Briks
1970: Ανιχνευτές στερεάς φάσης  EDXRF
1980: Total Reflection XRF (TXRF)  προσδιορισμός ιχνοστοιχείων
Σήμερα: Προσδιορισμός στοιχείων με Ζ = 4- 92
Φορητές συσκευές XRF για in situ ανάλυση σε ρυπασμένες περιοχές (Argyraki et al., 1997)

## Slide 8: Χημική ανάλυση εδαφών του πλανήτη Άρη
Αποστολή Mars Pathfinder (1997): APXS προσαρμοσμένο στο όχημα Sojournel Rover
Χημική ανάλυση πετρωμάτων και εδάφους του Άρη
Εικόνα 7
Εικόνα 6

## Slide 9: Αρχή λειτουργίας XRF
Εκτόπιση e- εσωτερικής στιβάδας με επίδραση εξωτερικής ακτινοβολίας
Συμπλήρωση της κενής θέσης με μετακίνηση e- από εξωτερικές στοιβάδες και εκπομπή ακτινοβολίας Χ
Εικόνα 9
Εικόνα 8

## Slide 10: ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
V
IV
III
II
I
III
II
I
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ
M
L
K
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
K- lines
L- lines
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ
Εικόνα 10

## Slide 11: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ω)
ω
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
20
40
60
80
100
ω Κ
ω L
ω M
Ατομικός Αριθμός
Εικόνα 11

## Slide 12: ΔΙΑΤΑΞΗ EDXRF - WDXRF
ΔΕΙΓΜΑ
Si (Li)
ανιχνευτής
MCA
Μετρητής
ανιχνευτής
Bragg crystal
Λυχνία ακτίνων Χ
ED XRF
WD XRF
Εικόνα 12

## Slide 13: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Είδος δείγματος | Προετοιμασία
Κονιάματα γεωλογικών Υλικών | Εισαγωγή σε δοχείο, συμπίεση σε δισκίο πίεσης, σύντηξη με μίγμα βορικών αλάτων σε δισκίο τήξεως.
Κονιάματα βιολογικών υλικών | Εισαγωγή ως χαλαρό υλικό σε δοχείο, συμπίεση σε δισκίο πίεσης, ξηρή αποτέφρωση και κατόπιν συμπίεση σε δισκίο πίεσης
Μέταλλα | Στιλπνές τομές
Υγρά | Εισαγωγή σε δοχείο, προσυγκέντρωση, διήθηση
Αιωρούμενα σωματίδια | Συλλογή σε κατάλληλα φίλτρα
Πίνακας 1

## Slide 14: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ XRF (1/2)
Προετοιμασία:
Ποιοτική ανάλυση άγνωστων δειγμάτων.
Επιλογή κατάλληλων standard βαθμονόμησης, παρόμοιας σύστασης με τα υπό ανάλυση δείγματα.
Προετοιμασία παρασκευασμάτων δειγμάτων και standard με ανάλογο τρόπο.
Μέτρηση:
Προσδιορισμός συγκεντρώσεων στα δείγματα και standards υπό τις ίδιες συνθήκες.

## Slide 15: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ XRF (2/2)
Επεξεργασία αποτελεσμάτων :
Ανάλυση του φάσματος και προσδιορισμός της έντασης της ακτινοβολίας κάθε στοιχείου.
Βαθμονόμηση.
Υπολογισμός συγκεντρώσεων στα άγνωστα δείγματα:
Έλεγχος αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

## Slide 16: ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ XRF
Εικόνα 14
Εικόνα 13

## Slide 17: ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (NAA)
NAA: Πυρηνική, πολυστοιχειακή τεχνική
Μετακινήσεις σωματιδίων του ατομικού πυρήνα
Ανάλυση στερεών, υγρών, αερίων δειγμάτων
Ανακάλυψη το 1936 (Havesy & Levi)  ραδιενεργές ιδιότητες σπανίων γαιών μετά από βομβαρδισμό με νετρόνια.

## Slide 18: ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ/ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Ενεργότητα
Χρόνος
Εικόνα 15

## Slide 19: ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΑ
Εικόνα 16

## Slide 20: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΑΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ/ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ENAA
FNAA
PGNAA
DGNAA
INAA
RNAA
DNC
Εικόνα 17

## Slide 21: ΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Πηγή νετρονίων – πυρηνικός αντιδραστήρας εντός δεξαμενής νερού.
Σχάση πυρήνων 235U ακτινοβολία δειγμάτων.
Κατάλληλος ανιχνευτής ακτινοβολίας γ ή μέτρησης πυρηνικών σωματιδίων.
Ηλεκτρονικό σύστημα ενίσχυσης, μετατροπής και ανάλυσης φασματικού σήματος.
Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας φάσματος.

## Slide 22: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Τοποθέτηση δείγματος στον πυρηνικό αντιδραστήρα εντός ειδικών υποδοχέων
Ενεργοποίηση δείγματος για χρόνο εξαρτώμενο από τον χρόνο ημίσειας ζωής και την αναμενόμενη συγκέντρωση (δευτερόλεπτα εως εβδομάδες)
Απόσυρση δείγματος από τον αντιδραστήρα και “ψύξη” για κατάλληλο χρονικό διάστημα
Ανίχνευση ακτινοβολίας και επεξεργασία φάσματος

## Slide 23: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Προσδιορισμός 74 στοιχείων με όρια ανίχνευσης 0.1- 106 ng /g
(! Αδυναμία προσδιορισμού των στοιχείων Pb, S, Si, Sn)
Ακρίβεια  ~ 5%
Επαναληψιμότητα  ~ 0.1%

## Slide 24: Φάσματα ακτίνων γ
Εικόνα 19
Εικόνα 18

## Slide 25: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΑΑ
Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα
Πολυστοιχεική ανάλυση >50 στοιχείων | Μεγάλος χρόνος ανάλυσης
Μη καταστρεπτική τεχνική, δεν απαιτείται προετοιμασία του δείγματος | Αδυναμία ανίχνευσης (Pb, S, Si) – υψηλά όρια ανιχνευσιμότητας ορισμένων στοιχείων
Δυνατότητα ανάλυσης στερεών, υγρών, αερίων δειγμάτων | Παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων μετά το πέρας της ανάλυσης
Χαμηλά όρια ανίχνευσης για τα περισσότερα στοιχεία | Απαιτείται η λειτουργία πυρηνικού αντιδραστήρα
Δυνατότητα προσδιορισμού μεγάλου εύρους συγκεντρώσεων (μg/ kg – 100%) | 
Πίνακας 2

## Slide 26: Τεχνικές μικροανάλυσης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

## Slide 27: Αλληλεπίδραση δείγματος και δέσμης e-
Εικόνα 1

## Slide 28: Ενεργός όγκος αλληλεπίδρασης
Ανάλογος της ταχύτητας- ενέργειας των e-
Αντιστρόφως ανάλογος του ατομικού βάρους των στοιχείων
Ανάλογος του βαθμού λείανσης
Εικόνα 2

## Slide 29: Ακτινοβολία e- οπισθοσκεδάσεως (BSE) (1/2)
Αποτέλεσμα της ελαστικής κρούσης e- με τα άτομα στοιχείων του δείγματος
Αλλαγή πορείας των e- χωρίς μεταβολή της κινητικής τους ενέργειας
Μεγαλύτερα άτομα (υψηλό Ζ) μεγαλύτερη πιθανότητα σύγκρουσης
Ο αριθμός e- οπισθοσκεδάσεως (φωτεινότητα εικόνας) είναι ανάλογος του Z των στοιχείων του δείγματος

## Slide 30: Ακτινοβολία e- οπισθοσκεδάσεως (BSE) (2/2)
Δυνατότητα στοιχειακής χαρτογράφησης της επιφάνειας του δείγματος σε υψηλή ανάλυση
Ταχύς διαχωρισμός φάσεων και προσδιορισμός μορφολογίας επιφάνειας σύνδεσης
Δυνατότητα αποτύπωσης σε ψηφιακή εικόνα ή εκτύπωση
Εικόνα μόνο σε greyscale

## Slide 31: BSE εικόνα δείγματος αμφιβολίτη
mineral phases: quartz (black), plagioclase, hornblende,
pyroxene, garnet and ilmenite (white).
Εικόνα 3

## Slide 32: Ανιχνευτές διασποράς ενέργειας ακτίνων Χ (EDS)
Παραγωγή φάσματος ακτίνων Χ  διαχωρισμός γραμμών φάσματος που χαρακτηρίζουν κάθε στοιχείο
Κρύσταλλος Si(Li) απορροφά ακτίνες Χ και παράγει ηλεκτρική τάση ανάλογα με την ενέργεια
Προσδιορισμός χημικής σύστασης δείγματος σε κλίμακα μm και δυνατότητα χαρτογράφησης μεταβολών χημικής σύστασης στην επιφάνεια του δείγματος
Εικόνα 4

## Slide 33: EDS φάσμα δείγματος βιοτίτη
Εικόνα 5

## Slide 34: Χαρακτηριστικά EDS
Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα
Ταχεία αναγνώριση περιεχομένων φάσεων | Περιπτώσεις αλληλεπικαλύψεων φασματικών γραμμών διαφορετικών στοιχείων
Δυνατότητα ημιποσοτικής ανάλυσης με σύγκριση με standards | Χαμηλή ευαισθησία
 | Συχνά αδυναμία προσδιορισμού ελαφρών στοιχείων
Πίνακας 1

## Slide 35: Ανιχνευτές διασποράς μήκους κύματος ακτίνων Χ (WDS)
Η απόσταση μεταξύ πηγής ακτίνων Χ και του κρυστάλλου είναι γραμμική συνάρτηση του λ.
Ο κρύσταλλος πρέπει να μετακινείται ώστε να ρυθμίζεται το λ της ακτινοβολίας κάθε στοιχείου που αναλύεται
Εικόνα 6

## Slide 36: Σύγκριση φάσματος EDS-WDS
Εικόνα 7

## Slide 37: Τέλος Ενότητας
Τεχνικές ανάλυσης στερεών δειγμάτων

## Slide 38: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 39: Σημειώματα

## Slide 40: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 41: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αριάδνη Αργυράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. «Υδρογεωχημεία-Αναλυτική Γεωχημεία. Τεχνικές ανάλυσης στερεών δειγμάτων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/GEOL103/

## Slide 42: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 43: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 44: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: Αλληλεπίδραση δείγματος και δέσμης ηλεκτρονίων. Copyright Science Education Resource Center, Carleton College. Σύνδεσμος: http://serc.carleton.edu/index.html
Εικόνα 2: Σχήμα ενεργού όγκου αλληλεπίδρασης. Copyright Science Education Resource Center, Carleton College. Σύνδεσμος: http://serc.carleton.edu/index.html
Εικόνα 3: Ανιχνευτές διασποράς ενέργειας ακτίνων Χ (EDS). Copyright Hitachi High Technologies America Inc. Σύνδεσμος: http://www.usif.arizona.edu/equipment/s4800.html
Εικόνα 4: EDS φάσμα δείγματος βιοτίτη. Copyright Science Education Resource Center, Carleton College. Σύνδεσμος: http://serc.carleton.edu/index.html

## Slide 45: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 5: Ανιχνευτές διασποράς μήκους κύματος ακτίνων Χ (WDS). Copyright Science Education Resource Center, Carleton College. Σύνδεσμος: http://serc.carleton.edu/index.html
Εικόνα 6: Σύγκριση φάσματος EDS-WDS. Copyright Science Education Resource Center, Carleton College. Σύνδεσμος: http://serc.carleton.edu/index.html