## Slide 1: Υδρογεωχημεία – Αναλυτική Γεωχημεία
Ενότητα 6: Τεχνικές ανάλυσης οργανικής γεωχημείας
Αριάδνη Αργυράκη
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ιστορικά στοιχεία GC-MS
Αρχή λειτουργίας
Οργανολογία
Αναλυτικές δυνατότητες

## Slide 3: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
Μελέτη οργανικών ενώσεων της γεώσφαιρας
Διάφορες ειδικότητες
(βιογεωχημεία, οργανική χημεία, ιζηματολογία κλπ)
Ποικιλία οργανικών ενώσεων ⤍ Διάκριση βάσει της διαλυτότητάς τους
Συχνά μίγματα ενώσεων
(π.χ. λιπίδια = αλιφατικοί υδρογονάνθρακες + αρωματικοί υδρογονάνθρακες + αλκοόλες + οξέα + κετόνες +αλδεΰδες + καροτενοειδή)
Ποικιλία τεχνικών διαχωρισμού και ανάλυσης

## Slide 4: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Πτητικές ενώσεις ⤍ κίνδυνος απώλειας αναλυτή
Δοχεία δειγματοληψίας, μεταφοράς ⤍ αποφυγή πλαστικών (μόλυνση με φθαλικές ενώσεις)
Σκεύη από γυαλί, μέταλλο
Συντήρηση με κατάψυξη – αποφυγή ξήρανσης σε φούρνο
Χρήση οργανικών διαλυτών ⤍ επικινδυνότητα

## Slide 5: Χρωματογραφία – ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χρόνος 1
Χρόνος 2
Μήκος
στήλης
Εισροή διαλύτη
Εικόνα 1

## Slide 6: Thin Layer Chromatography (TLC)
Εικόνα 3
Lewis, 2002
Διαχωρισμός πετρελαίου:
Η ταχύτητα μεταφοράς των διαφορετικών ενώσεων είναι αντιστρόφως ανάλογη της πολικότητάς τους
Mobile phase = n-hexane
Εικόνα 2

## Slide 7: Αέρια χρωματογραφία (GC)- ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ
Εικόνα 4
Αέριο:
He, N2, H2
Εισαγωγέας δείγματος
Φούρνος ρυθμιζόμενης Τ
Στήλη
(fused silica με επικάλυψη πολυμερούς ή αλουμινίου.
Διάμετρος: 0.2-0.5 mm)
Ανιχνευτής
Ψηφιοποιητής σήματος

## Slide 8: Αέρια χρωματογραφία με φασματομετρία μάζας ως σύστημα ανίχνευσης (GC-MS) (1/2)
Εικόνα 5

## Slide 9: Αέρια χρωματογραφία με φασματομετρία μάζας ως σύστημα ανίχνευσης (GC-MS) (2/2)
Εικόνα 6

## Slide 10: Μεταλλικό κάνιστρο συλλογής δείγματος αεροζόλ για ανάλυση με GC-MS
Εικόνα 7

## Slide 11: Φάσμα GC-MS
Εικόνα 8

## Slide 12: Οργανολογία GC-MS με φίλτρο τετραπόλου
Εικόνα 14

## Slide 13: Φασματομετρία μάζας με εφαρμογή στατικού μαγνητικού πεδίου (Magnetic sector MS)
Εικόνα 15

## Slide 14: GC/ C/ IRMS
Gas Chromatography Combustion Isotope Ratio Mass Spectrometry
Σχετικός λόγος ελαφρών σταθερών ισοτόπων C, H, N, Ο, S
Διάγνωση περιβαλλοντικών συνθηκών/ διεργασιών
Προϋποθέτει περιεκτικότητα σε θερμικά σταθερές ενώσεις (χρωματογραφία)

## Slide 15: Συγκεντρώσεις σταθερών ισοτόπων H, C, N, O, S στη φύση (Mattey, 2002)
Πίνακας 1
Element | Analysed as | Isotope | Natural abundance (%) | Reference standard | Terrestrial range (%)
H | H2 | 1H | 99.984 | V-SMOW | δD = -450 - +50
 |  | 2H | 0.01557 |  | 
C | CO2 | 12C | 98.888 | PDB | δ13C = -120 - +15
 |  | 13C | 1.1112 |  | 
N | N2 | 14N | 99.634 | Air | δ15N = -20 - +30
 |  | 15N | 0.366 |  | 
O | CO2 (O2) | 16O | 99.759 | V-SMOW or PDB | δ18O = -50 - +40
 |  | 17O | 0.037 |  | 
 |  | 18O | 0.204 |  | 
S | SO2 (SF6) | 32S | 95.0 | CDT | δ34S = -65 - +90
 |  | 33S | 0.76 |  | 
 |  | 34S | 4.22 |  | 
 |  | 36S | 0.014 |  | 
(‰)

## Slide 16: ΔΙΑΤΑΞΗ GC/ C/ IRMS
αντιδραστήρας
καύσης 
αντιδραστήρας
αναγωγής 
αφυδάτωση 
xρωμ/κή στήλη 
φασματομετρία μάζας
Εικόνα 16

## Slide 17: GC/ C/ IRMS - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υδρογεωλογία:
Ισοτοπικός λόγος υδρογόνου  μόρια νερού με δευτέριο 5% βαρύτερα από απλά μόρια νερού  ένδειξη για θαλάσσια ή μετεωρική προέλευση νερού.
Παλαιοκλιματολογία:
Παλαιοθερμοκρασία με βάση μεταβολές ισοτοπικού λόγου Ο σε κελύφη μικροαπολιθωμάτων.

## Slide 18: Τέλος Ενότητας
Τεχνικές ανάλυσης οργανικής γεωχημείας

## Slide 19: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 20: Σημειώματα

## Slide 21: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

## Slide 22: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον ΑθηνώνΑριάδνη Αργυράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. «Υδρογεωχημεία-Αναλυτική Γεωχημεία. Τεχνικές ανάλυσης οργανικής γεωχημείας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/GEOL103/

## Slide 23: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 24: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 25: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνες 2,3: Διαχωρισμός πετρελαίου. Copyright Addison Wesley Longman Ltd, 1997. Πηγή: Modern analytical geochemistry. Edited by Robin Gill.
Εικόνα 4: Διάταξη GC-MS. Ελεύθερη διανομή. Σύνδεσμος: https://en.wikipedia.org
Εικόνα 14: Οργανολογία GC-MS με φίλτρο τετραπόλου. Copyright Addison Wesley Longman Ltd, 1997. Πηγή: Modern analytical geochemistry. Edited by Robin Gill.
Εικόνα 15: Φασματομετρία μάζας με εφαρμογή στατικού μαγνητικού πεδίου. Copyright U.S. Geological Survey. Σύνδεσμος: www.usgs.gov.
Εικόνα 16. Διάταξη GC/ C/ IRMS. Copyright Addison Wesley Longman Ltd, 1997. Πηγή: Modern analytical geochemistry. Edited by Robin Gill.

## Slide 26: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: Συγκεντρώσεις σταθερών ισοτόπων H, C, N, O, S στη φύση. Copyright Addison Wesley Longman Ltd, 1997. Πηγή: Modern analytical geochemistry. Edited by Robin Gill.